## Slide 1: 有限電池 × 變動服務窗口
有限電池
端點
資料封包
產生 → 佇列 → 送出
會開、會關、品質會變
開啟
關閉
開啟
縮短
先看窗口，再看動作；最後讀服務與端點能量
scenario（情境定義）｜來源：course package｜作用：固定端點、窗口與資料規則
單位：identifier｜判讀：相同輸入可重跑
Notes: 本頁建立課程的固定情境。環境感測端點以有限電池運作，服務窗口依固定軌跡開啟、關閉或縮短。情境定義 scenario 來自 course package，作用是固定端點、窗口與資料規則，單位為 identifier；相同輸入應產生可重跑的比較。後續判讀依序確認窗口、策略動作、服務結果與端點能量。

## Slide 2: LoRaEnergySim 是什麼
把端點的一次選擇，放進可重複的封包與能量模擬
端點
感測器＋有限電池
產生資料、選擇動作
資料封包
一份待傳資料
產生 → 佇列 → 嘗試傳送
閘道
接收資料封包
留下送達、碰撞與重傳事件
它回答：同一份工作，在等待、休眠或傳送的不同決策下，服務與端點能量（J）如何一起變？
simulator（模擬器）｜來源：course package 參照 LoRaEnergySim｜作用：在固定時鐘重播端點、封包與能量假設
單位：一次固定執行｜判讀：產生可比較證據，不是實測
Notes: 本頁從零定義模擬器。端點是有感測器與有限電池的資料裝置；資料封包是一次要送出的資料；閘道是接收端點封包並留下事件的接收節點。LoRaEnergySim 在本課被當作能源決策的模型參照，把端點狀態、封包事件與能量後果放進可重複的固定執行。這裡的問題不是猜一個漂亮的總分，而是比較同一份工作在等待、休眠或傳送的不同動作下，服務與端點焦耳是否同時改變。模擬器 simulator 的來源是 course package 對 LoRaEnergySim 的參照，作用是在固定時鐘重播課程假設，單位是一次固定執行；判讀時只代表可比較證據，不代表實測。

## Slide 3: 原始上游套件已做什麼
上游研究模型提供「端點狀態 → 封包事件 → 能量」的可重用能力
上游已有的研究能力
休眠／處理／發射／接收狀態
封包、碰撞、重傳、端點能量
上游沒有替本課固定的部分
固定情境、LEO 服務窗口、案例順序
受控策略、結構化匯入、Leo 重播
因此：上游能力是參照；課程流程、案例與證據邊界由本課封裝。
upstream_model（上游模型能力）｜來源：GillesC/LoRaEnergySim@f854462c｜作用：提供端點狀態、封包與能量概念
單位：能力集合｜判讀：僅是上游能力，不是本課 runner 執行
Notes: 本頁只列出有來源支持的上游能力。ADR-004 與第三方 provenance 指出，GillesC/LoRaEnergySim 的研究模型可連接端點的休眠、處理、發射、接收，以及封包、碰撞、重傳與能源結果。這些是可重用的模型概念，不是本課已執行上游 repository 的證明。固定 scenario、LEO 服務窗口、bounded policy、JSON 匯入與 Leo replay 是本課需要另外封裝的路徑，不能回寫成上游原生功能。上游模型能力 upstream_model 的來源是指定 commit，作用是提供狀態、封包與能量研究概念，單位是能力集合；判讀時只表示上游能力，不表示本課 runner 已執行上游。

## Slide 4: 課程封裝補了什麼
把研究模型包成一條可教、可驗、可匯入的固定路徑
固定情境
scenario.json
同一 scenario_id
受控決策
student_policy.py
課程策略插槽；只改 marked block
本機執行
runner
baseline → candidate → withheld
匯入證據
result.json（結果）
replay（端點重播）
Leo 網站匯入／Workbook
student_policy.py 是課程策略插槽；runner 不直接執行上游 LoRaEnergySim，上游僅能力參照。
runner（課程執行器）｜來源：course package｜作用：讀固定 scenario、載入 bounded policy、輸出 result／replay
單位：run artifact｜判讀：把一次修改連到可重播證據
Notes: 本頁把上游能力與課程封裝拆開。student_policy.py 是課程策略插槽，只開放 marked block；目前 runner 不直接執行上游 LoRaEnergySim，上游僅作能力來源與參照。第一步固定 scenario.json 與 scenario_id，第二步只開放 student_policy.py 的 marked block，第三步由本機 runner 依序產生 baseline、candidate 與 withheld，第四步把配對的 result.json 與 endpoint replay 匯入 Leo 網站，再留在 Workbook 中。這條路徑讓證據可驗證、可重播，也讓伺服器不接收或執行 Python。課程執行器 runner 的來源是 course package，作用是讀固定情境、載入受控策略並輸出結果與重播，單位是 run artifact；判讀時表示一次可追溯執行，不是上游能力或整個系統指標。

## Slide 5: 為什麼競賽要用它
先得到可重複的因果證據，再回到 LEO 網站解讀
可重複
同一情境、相同策略檔與固定種子
重跑同一條事件路徑
可檢驗
改一個受控區塊
檢查封包／服務／狀態／J 是否改變
可轉移
智慧農業、暖通空調、物流
重訂窗口、期限與能量邊界
本套件不是即時資料、典範系統指標或整體 LEO 能量；它先建立可反駁的端點因果證據。
evidence（證據）｜來源：result.json + endpoint replay｜作用：保存 policy → event → service／J 的路徑
單位：record｜判讀：支持 bounded comparison，不擴大 claim
Notes: 本頁回答競賽主題的關聯。智慧節能與物聯網應用需要的是：一次端點決策能否連到封包服務、無線狀態時間與端點焦耳，並能在固定情境下重跑與反駁。課程 package 讓同一 scenario、策略 bytes 與 seed留下可比的事件路徑，再把 result 與 replay 匯入 Leo 讀取。這不是即時資料、典範系統指標或整體 LEO 能量，而是先把端點層的 policy → event → service／J 因果證據做實，再轉移到智慧農業、暖通空調或物流情境，並重新定義它們的窗口、期限與能量邊界。證據 evidence 的來源是 result.json 與 endpoint replay，作用是保存因果路徑，單位是 record；判讀時只能支持 bounded comparison。

## Slide 6: 只有 run case 才產生結果檔
setup／verify 只檢查環境；run case 才會寫入一次執行的產物
setup／verify
環境檢查
套件 package
情境 scenario
策略 policy
不產生此次 run 產物
run case
執行案例
本機 runner 依固定輸入模擬
唯一產生結果的動作
artifacts/<run_id>/
執行產物目錄
result.json（結果）
endpoint-replay.json（端點重播）
只有 run case 會產生 artifacts/<run_id>/result.json 與 endpoint-replay.json；setup／verify 不算。
run artifact（執行產物）｜來源：本機 runner｜作用：保存一次執行的 result 與 endpoint replay
單位：同一 run 目錄｜判讀：只有 run 產生；setup／verify 不算
Notes: 本頁先釐清檔案何時出現。setup 與 verify 只檢查 package、scenario 與 policy 的環境條件，不代表已完成一次案例執行，也不會產生此次 run 的結果檔。只有 run case 由本機 runner 依固定輸入做模擬，才會在 artifacts/<run_id>/ 寫入配對的 result.json 與 endpoint-replay.json。在 Linux／macOS 終端機執行時使用 Linux 指令；WSL 也使用 Linux 指令。執行產物 run artifact 的來源是本機 runner，作用是保存一次執行的結果與端點事件重播，單位是同一 run 目錄；判讀時只有 run 產生，setup／verify 不算。

## Slide 7: 課程頁 /course 只匯入結果檔
本機 runner 做模擬；網站做驗證、具象化、重播與工作簿
本機 runner（模擬）
Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
讀 student_policy.py
（課程策略插槽）
/course（課程頁）只選 result.json
驗證
具象化
重播／工作簿
endpoint-replay.json 留在同一目錄配對
不選、不上傳 student_policy.py
policy 原始檔只在本機 runner 讀取；/course 接收 result.json，不接收 Python。
course import（課程匯入）｜來源：/course 控制項｜作用：驗證 result.json，建立重播與工作簿
單位：JSON pair｜判讀：選結果檔；replay 留同目錄
Notes: 本頁把本機與網站的責任拆開。student_policy.py 是課程策略插槽，不是上游 LoRaEnergySim 的直接執行入口。Linux／macOS 終端機或使用 Linux 指令的 WSL 先由本機 runner 讀取這個插槽並做固定情境模擬，目前不直接執行上游 LoRaEnergySim；上游僅提供能力來源與參照。產出 result.json 與同一 run 目錄的 endpoint-replay.json。/course 課程頁只選 result.json；它不要求、不上傳也不執行 student_policy.py。網站的工作是驗證資料身份與結構、具象化結果、建立端點事件重播並寫入工作簿。課程匯入 course import 的來源是 /course 控制項，作用是驗證 result.json 並建立重播與工作簿，單位是 JSON pair；判讀時選結果檔，並讓 replay 留在同一個 run 目錄配對。

## Slide 8: 三次匯入，沿同一解讀順序
baseline → candidate → withheld：每次匯入一對檔案，再按同一順序解讀
baseline
基準
result.json +
同目錄 replay
先看 service
服務判定
candidate
候選
result.json +
同目錄 replay
再看 packet
封包事件
withheld
保留反例
result.json +
同目錄 replay
再看 state → J
狀態 → 端點焦耳
service → packet → state → endpoint J（端點焦耳）
--freeze（凍結）
額外 receipt／checkpoint；非一般上傳
import order（匯入順序）｜來源：/course + 配對 artifacts｜作用：依序比較 baseline、candidate、withheld
單位：三次 JSON pair｜判讀：service→packet→state→endpoint J；freeze 另存
Notes: 本頁把網站讀取順序固定下來。baseline（基準）、candidate（候選）與 withheld（保留反例）依序匯入，每一次都選該次 result.json，並保留同一個 run 目錄的 endpoint-replay.json 配對。判讀順序固定為 service → packet → state → endpoint J：先確認服務判定，再讀封包事件、狀態時間，最後才讀端點焦耳，避免只用一個總數字宣稱因果。--freeze 是受控案例額外的 receipt／checkpoint，用來保存策略與案例 lineage；它不是一般上傳，也不改變 /course 只選 result.json 的邊界。匯入順序 import order 的來源是 /course 與配對 artifacts，作用是依序比較三次 JSON pair，單位是三次 JSON pair；判讀時沿 service、packet、state、endpoint J，freeze 資料另存。

## Slide 9: 一次動作，同時改變服務與能量
同一個 action 會沿不同路徑留下可觀察後果
SLEEP｜低功耗休息
休息功率降低
喚醒延遲與能量增加
WAIT｜清醒等待
反應能力保留
清醒閒置能量累積
SEND｜送出封包
服務機會增加
處理與無線事件增加
服務結果
端點能量（J）
action（策略動作）｜來源：policy API｜作用：每次決策的唯一輸出
單位：enum｜判讀：觸發狀態與封包轉移
Notes: 本頁說明策略動作的三條主要路徑。SLEEP 降低休息功率，但必須支付喚醒延遲與喚醒能量；WAIT 保留反應能力，但會累積清醒閒置能量；SEND 類動作建立服務機會，也會增加處理、發射、接收或重試事件。策略動作 action 來自 policy API，作用是提供每次決策的唯一輸出，單位為 enum；判讀時以其觸發的狀態與封包轉移為準。

## Slide 10: 先讀中間事件，再讀最終結果
能量或服務差異，必須由中間事件支持
服務窗口
策略動作
無線狀態
封包事件
服務判定
端點能量
窗口關閉 → 傳輸類動作不執行 → 安全分支為 SLEEP
若中間事件沒有差異，最後的數值變化不得歸因於本次修改。
radio_state（無線狀態）｜來源：runner event ledger｜作用：表示各狀態區間
單位：state enum + duration｜判讀：提供端點能量的時間分段
Notes: 本頁建立結果歸因的順序。先確認服務窗口與策略動作，再讀取無線狀態和封包事件，最後判讀服務與端點能量。窗口關閉時，傳輸類動作不進入執行器，安全分支為 SLEEP。無線狀態 radio_state 來自 runner event ledger，作用是表示各狀態區間，單位為 state enum 加 duration；其判讀用途是提供端點能量的時間分段。

## Slide 11: 固定情境中的四步操作閉環
只改一個受控常數，再沿同一條證據路徑比較
01
修改
student_policy.py
marked block
02
執行
固定 case
固定輸入
03
讀取
狀態、封包
服務、能量
04
解釋
動作 → 事件
→ 結果
預測與結果同時保存；反例保留為可檢驗證據。
result.json（結果資料檔）｜來源：package runner｜作用：保存 run identity、狀態、封包、服務與能量
單位：JSON artifact｜判讀：作為 replay 與 import 的輸入
Notes: 本頁定義固定情境中的操作閉環。可編輯面限於 student_policy.py 的 marked block，且一次只修改一個受控常數。執行固定 case 後，依序讀取狀態、封包、服務與能量，再以動作、事件與結果的關係說明差異。結果資料檔 result.json 由 package runner 產生，作用是保存 run identity、狀態、封包、服務與能量，單位為 JSON artifact；其判讀用途是作為 replay 與 import 的輸入。

## Slide 12: 中間事件是因果歸因的必要橋樑
同一觀測下，比較基準與候選策略的事件路徑
同一觀測
同一觀測
基準策略
動作 A
事件路徑 A
服務／能量 A
候選策略
動作 B
事件路徑 B
服務／能量 B
先確認事件路徑不同，才比較服務與能量。
packet_progress（封包進度）｜來源：result／replay artifact｜作用：記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期
單位：event count + time｜判讀：連接策略動作與服務結果
Notes: 本頁將因果歸因具體化。基準策略與候選策略必須接收相同觀測，差異由策略動作開始，並經由不同的事件路徑傳到服務與端點能量。若事件路徑沒有差異，最終數值差異不得歸因於策略修改。封包進度 packet_progress 來自 result 或 replay artifact，作用是記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期，單位為 event count 加 time；其判讀用途是連接策略動作與服務結果。

## Slide 13: Runner 證據有明確邊界
可重跑，不等於可以外推到所有能量層級
本套件可支持
固定 scenario／seed
端點狀態與封包事件
服務判定與端點 J
本套件不支持
LEO／system energy
canonical efficiency
實測或即時 KPI
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：endpoint radio／processing model｜作用：累積狀態能量
單位：J｜判讀：只屬於 endpoint evidence layer
Notes: 本頁界定執行器可支持的證據範圍。固定 scenario、policy 與 seed 可使事件順序重跑，並支持端點狀態、封包、服務與端點能量的比較。這些結果不等同於 LEO 或 system energy，也不等同於 canonical efficiency、實測或即時 KPI。端點能量 endpoint_energy_j 來自 endpoint radio 與 processing model，作用是累積狀態能量，單位為 J；判讀時只屬於 endpoint evidence layer。

## Slide 14: LEO 是變動服務窗口的工作範例
LEO 改變可服務機會；主要控制仍在端點策略
低地球軌道
服務機會
窗口開啟
品質下降
窗口關閉
再度開啟
等待／休息
／送出
相同機制可以轉移；窗口、期限與能量邊界必須重新定義。
暖通空調｜低負載時段
邊緣閘道｜可連線時段
物流追蹤｜回報機會
service_window（服務窗口）｜來源：fixed scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：trace time｜判讀：決定動作是否具有服務機會
Notes: 本頁將低地球軌道視為變動服務窗口的工作範例。LEO 的作用是改變服務機會；主要控制仍是端點策略在等待、休息與送出之間做選擇。暖通空調、邊緣閘道與物流追蹤可以沿用相同機制，但各情境必須重新定義窗口、期限與能量邊界。服務窗口 service_window 來自 fixed scenario trace，作用是定義合法傳輸區間，單位為 trace time；判讀時決定動作是否具有服務機會。

## Slide 15: 從預測到結果，保留可反駁路徑
先寫下方向，再執行；結果不符時保留反例
01
記錄預測
狀態／封包／服務／J
02
受控修改
一次一個常數
03
精確執行
固定 case 與輸入
04
比較與保存
結果、解釋、反例
保留條件案例維持 frozen policy，用來檢查機制是否可轉移。
prediction（預測）｜來源：workbook record｜作用：指定可反駁的變化方向
單位：statement｜判讀：作為執行前的比較基準
Notes: 本頁把預測、執行與反例放在同一個證據脈絡。執行前先記錄狀態、封包、服務或端點能量的預期方向，再進行一次一個常數的受控修改與固定 case 執行。結果不符合預測時，反例仍須保存。預測 prediction 來自 workbook record，作用是指定可反駁的變化方向，單位為 statement；判讀時作為執行前的比較基準。

## Slide 16: 三個實驗到底改什麼
三次都只改 student_policy.py 的一個 marked block；runner、scenario、schema 不動
Lab A｜休息方式
SLEEP → WAIT
PACE_GAP_STEPS = 2 不變
觀察：SLEEP／AWAKE_IDLE／WAKE 的時間與 J；封包服務
Lab B｜穩定門檻
STABLE_STEPS：2 → 1
ENTER_QUALITY=2／EXIT_QUALITY=1 不變
觀察：進入時機、attempt／retry／delivery、service、J
Lab C｜急件提前量
URGENT_MARGIN_S：20 → 5 → 30
BATCH_SIZE = 3 不變
觀察：urgent timing、deadline／expired、service、J
同一檔案／同一 scenario／固定 runner → prediction → baseline → candidate → withheld
marked block（受控區塊）｜來源：student_policy.py｜作用：限制可修改的最小決策面
單位：one block｜判讀：其他行與檔案不動，才能歸因
Notes: 本頁把三個實驗的變更面一次說清楚。Lab A 只把 REST_DURING_GAP 從 SLEEP 改成 WAIT，PACE_GAP_STEPS、Lab B/C 區塊、runner、scenario 與 schema 都不變；觀察休眠、清醒閒置、喚醒與端點 J，再連到封包服務。Lab B 只把 STABLE_STEPS 從 2 改成 1，ENTER_QUALITY=2 與 EXIT_QUALITY=1 不變；觀察進入時間、嘗試、重傳、交付、service 與 J。Lab C 只依序把 URGENT_MARGIN_S 從 20 改為 5 再改為 30，BATCH_SIZE=3 不變；觀察急件分支時間、deadline、expired、service 與 J。每次仍只改同一檔案的一個 marked block，先記 prediction，再做 baseline、candidate 與 withheld。受控區塊 marked block 的來源是 student_policy.py，作用是限制最小決策面，單位是 one block；判讀時，其他行與檔案必須保持不動，才能把差異歸因於本次實驗。

## Slide 17: LoRaEnergySim 提供的三項價值
它提供成熟的 LoRa 端點問題框架，讓狀態、封包與能量能沿同一條路徑解讀
端點狀態與能量
把休眠、處理、TX、RX
連到端點能量邊界
封包事件與可靠度
用封包、碰撞、重試、送達
解釋策略後果
可重複研究架構
固定模型來源與版本
讓案例與結果可以比較
LoRaEnergySim 讓策略動作可以連到狀態、封包、服務與端點能量證據
model_reference（模型參考）｜來源：固定的 LoRaEnergySim repository 與版本｜作用：提供端點狀態、封包事件與能量欄位的可追溯來源
單位：來源識別｜判讀：以相同模型語言比較不同策略的事件與結果
Notes: LoRaEnergySim 提供三項價值。第一，它建立 LoRa 端點的狀態與能量模型，使休眠、處理、發射、接收與端點能量邊界有可追溯來源。第二，它提供封包、碰撞、重試與送達的事件語言，讓策略結果能由中間事件解釋。第三，固定模型來源與版本，使不同案例與策略結果能以一致的欄位和判讀順序比較。課程操作因此可以從一行策略修改，一路追蹤到狀態、封包、服務與端點能量。

## Slide 18: 把下載資料搬進 Linux 課程資料夾
這一步只做路徑準備：把 release 帶進 Linux，再確認程式根目錄
① 這個工作區
WSL＝Windows 內的 Linux
讀 /mnt/c/.../Downloads
② 程式不改
student_policy.py 不動
只複製 release 副本
③ 進入根目錄
下一步集中到 Linux
lora-energy-lab/
④ 核對結果
執行 pwd 只讀位置
路徑不對就先停止
先把下載副本放進 Linux，再確認根目錄；路徑錯會讓後續設定讀錯檔
pwd（目前目錄命令）｜來源：Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）｜作用：確認目前位置
單位：路徑文字｜判讀：輸出應位於 Linux home 的課程資料夾
Notes: 命令先讀取 Windows Downloads，再把 release 副本寫到 Linux staging；它不修改 Windows 原檔、`student_policy.py` 或任何 marked block。下一步進入 `lora-energy-lab/`，用 `pwd` 讀取目前位置；要檢查的 website／artifact field 是 package root 與來源路徑，路徑不一致時不要進入 setup。

## Slide 19: 從 Python 3.11 到 READY 的完整順序
每一步都在 lora-energy-lab 根目錄完成；上一關成功才進入下一關
① 找到正確版本
先檢查 Python 3.11.x
沒有才依平台安裝
② 建立隔離環境
確認 venv → 建立 .venv
啟用後再次核對版本
③ 安裝並驗證
在 venv 內安裝 locked requirements
verify 必須顯示 READY
Python 3.11.x → .venv 已啟用 → 安裝 requirements-lock.txt → READY
requirements-lock.txt（鎖定需求檔）｜來源：課程套件根目錄｜作用：固定安裝契約與可重現環境
單位：文字檔｜判讀：實際檔名含 -lock；不是 requirements.txt
Notes: 環境準備必須依固定順序完成。先在 lora-energy-lab 根目錄檢查或安裝 Python 3.11.x，再確認標準函式庫的 venv 模組可用，建立並啟用 `.venv`。啟用後再次執行版本與執行器路徑檢查，確定命令已進入隔離環境。接著安裝 `requirements-lock.txt`，最後執行 verify；只有看到 READY 才能開始案例。實際檔名包含 `-lock`，不是一般的 requirements.txt。

## Slide 20: Windows：先檢查或安裝 Python 3.11
先使用 Python Launcher 檢查；找不到 3.11 才安裝 uv 與精確版本
先檢查：
py -3.11 --version
$python311 = (py -3.11 -c "import sys; print(sys.executable)").Trim()
找不到 3.11 時：
winget install --id=astral-sh.uv -e
uv python install 3.11
$python311 = (uv python find 3.11).Trim()
& $python311 --version
成功訊號：輸出 Python 3.11.x，並取得 $python311 的執行器路徑
python311（Python 3.11 執行器變數）｜來源：PowerShell 命令結果｜作用：保存建立 venv 時要使用的精確執行器
單位：檔案路徑｜判讀：版本不是 3.11.x 就停止，不修改 runner 放寬版本
Notes: Windows 先用 Python Launcher 執行 `py -3.11 --version`。若輸出 Python 3.11.x，再把實際執行器路徑存入 `$python311`。若找不到版本，先以 winget 安裝 uv，重新開啟 PowerShell 後執行 `uv python install 3.11`，再用 `uv python find 3.11` 取得路徑。最後以該路徑再次顯示版本；版本正確才建立 venv，不可修改 runner 迴避版本關卡。

## Slide 21: Windows：建立、啟用 venv，再安裝與驗證
所有 pip 與 verify 命令都要在已啟用的 .venv 中執行
建立並啟用：
& $python311 -m venv --help
& $python311 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python --version
python -c "import sys; assert sys.prefix != sys.base_prefix; print(sys.executable)"
在 venv 內安裝與驗證：
python -m pip install --disable-pip-version-check
--require-hashes --no-deps
-r .\requirements-lock.txt
.\course.cmd verify
預期：status = READY
.venv（專案虛擬環境）｜來源：Python venv 模組｜作用：隔離本課執行器與安裝契約
單位：資料夾｜判讀：啟用後 Python 路徑應位於 .venv；READY 才繼續
Notes: Windows 先以 `$python311 -m venv --help` 確認 venv 模組存在，再建立 `.venv` 並執行 Activate.ps1。`python --version` 必須仍為 3.11.x，下一條命令則以 `sys.prefix` 與 `sys.base_prefix` 的差異確認已進入隔離環境。接著在此環境中安裝 `requirements-lock.txt`，再執行 `course.cmd verify`。最終成功訊號是 status 為 READY，而不是只有 pip 命令沒有報錯。

## Slide 22: Linux／WSL：先檢查或安裝 Python 3.11
WSL 使用其 Linux distribution；先檢查，沒有 3.11 才使用 uv 安裝
先檢查：
command -v python3.11
python3.11 --version
若成功：
PYTHON_BIN="$(command -v python3.11)"
找不到 3.11 時：
sudo apt update
sudo apt install -y curl
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uv python install 3.11
PYTHON_BIN="$(uv python find 3.11)"
"$PYTHON_BIN" --version
PYTHON_BIN（Python 執行器路徑變數）｜來源：Linux shell 命令結果｜作用：指定建立 venv 的精確 Python 3.11
單位：檔案路徑｜判讀：輸出必須是 Python 3.11.x；WSL 也使用此 Linux 流程
Notes: Linux 與 WSL 先執行 `command -v python3.11` 與版本檢查。若版本正確，把路徑保存於 `PYTHON_BIN`。若找不到版本，Ubuntu 24.04 不應反覆嘗試不存在的 python3.11 apt 套件；先準備 curl，再依 uv 官方安裝流程安裝 uv 與 Python 3.11，最後以 `uv python find 3.11` 取得路徑並再次核對版本。WSL 使用同一套 Linux 命令，不使用 Windows Python。

## Slide 23: Linux／WSL：建立、啟用 venv，再安裝與驗證
建立 .venv 後必須執行 source；終端機才會改用隔離環境
建立並啟用：
"$PYTHON_BIN" -m venv --help
"$PYTHON_BIN" -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python --version
python -c 'import sys; assert sys.prefix != sys.base_prefix; print(sys.executable)'
在 venv 內安裝與驗證：
python -m pip install
--disable-pip-version-check
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
預期：status = READY
source（啟用 shell 環境的命令）｜來源：Linux／macOS shell｜作用：把目前終端機切換到 .venv 的 Python
單位：命令｜判讀：啟用後執行器路徑應位於 .venv；READY 才開始 Lab
Notes: Linux 與 WSL 先以 `PYTHON_BIN -m venv --help` 確認支援，再建立 `.venv`。執行 `source .venv/bin/activate` 後，版本必須是 3.11.x，執行器路徑也必須落在 `.venv`。接著使用目前環境的 Python 執行 pip，依 hash 與 no-deps 契約安裝 `requirements-lock.txt`，最後執行 `bash course.sh verify`。只有 status 為 READY 才表示環境、情境與策略契約可以進入案例。

## Slide 24: macOS：先檢查或安裝 Python 3.11
不要假設 macOS 的 python3 版本；先檢查，再選 Homebrew 或 uv
先檢查：
command -v python3.11
python3.11 --version
若成功：
PYTHON_BIN="$(command -v python3.11)"
使用 Homebrew：
brew install python@3.11
PYTHON_BIN="$(brew --prefix python@3.11)/bin/python3.11"
"$PYTHON_BIN" --version
使用 uv：
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uv python install 3.11
PYTHON_BIN="$(uv python find 3.11)"
"$PYTHON_BIN" --version
python@3.11（Homebrew Python 3.11 套件）｜來源：Homebrew formula｜作用：提供 macOS 的精確 Python 版本
單位：套件版本｜判讀：最終仍以 PYTHON_BIN --version 顯示 3.11.x 為準
Notes: macOS 不應假設系統的 `python3` 已是 3.11。先檢查 `python3.11`；若已存在，保存其路徑。若需要安裝，可以使用 Homebrew 的 `python@3.11`，或依 uv 官方流程安裝精確版本。兩條路徑只需選一條，最後都必須設定 `PYTHON_BIN` 並由該執行器輸出 Python 3.11.x。確認版本後才進入 venv 步驟，不混用另一個 Python 建立環境。

## Slide 25: macOS：建立、啟用 venv，再安裝與驗證
Homebrew 與 uv 的 Python 都包含 venv；啟用後再進行 locked install
建立並啟用：
"$PYTHON_BIN" -m venv --help
"$PYTHON_BIN" -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python --version
python -c 'import sys; assert sys.prefix != sys.base_prefix; print(sys.executable)'
在 venv 內安裝與驗證：
python -m pip install
--disable-pip-version-check
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
預期：status = READY
verify（環境驗證）｜來源：course.sh／verify_setup.py｜作用：核對 Python、情境、策略與安裝契約
單位：狀態｜判讀：READY 只代表環境可用；尚未產生 Lab result
Notes: macOS 先以選定的 `PYTHON_BIN` 確認 venv 模組，建立 `.venv` 後以 source 啟用。版本與執行器路徑都正確，才在此環境中安裝 `requirements-lock.txt`。接著執行 `bash course.sh verify`，由同一個套件檢查 Python 版本、情境、baseline policy 與契約。READY 代表環境可以進入案例，並不表示已有服務或能量結果；案例 JSON 仍要由後續 run command 產生。

## Slide 26: 看到 READY 後，環境準備才算完成
成功不是只有安裝指令沒有報錯；版本、venv 路徑與 verify 狀態都要成立
版本正確
python --version
顯示 Python 3.11.x
venv 已啟用
執行器路徑位於 .venv
不是系統 Python
契約通過
verify 輸出 status = READY
寫入 verify receipt
READY 之後保持 .venv 啟用 → 只改目前 Lab 的 marked block → 執行 case
status（環境狀態）｜來源：verify receipt｜作用：表示環境與課程契約是否可進入案例
單位：狀態值｜判讀：READY 不等於 Lab 通過，也不等於已產生 result.json
Notes: 環境完成需要三個一致訊號。第一，啟用後的 Python 顯示 3.11.x；第二，執行器路徑位於本專案的 `.venv`，表示不是系統環境；第三，verify 輸出 status 為 READY，並建立環境收據。READY 只說明版本、情境與策略契約可以執行，不是 Lab 結果。接著保持 `.venv` 啟用，只修改目前 Lab 的 marked block，再執行指定 case 產生 result 與 replay。

## Slide 27: 在 venv 安裝鎖定套件並驗證 READY
四種 shell 都先安裝鎖定檔再驗證；看到 READY 才進案例，失敗就停
Linux／WSL
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
macOS
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
Windows PowerShell
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r .\requirements-lock.txt
.\course.cmd verify
Windows Command Prompt
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
course.cmd verify
locked requirements → verify → status: READY；沒有 READY 就停止，不執行 lab
verify-receipt.json（驗證收據檔）｜來源：course.sh／course.cmd verify｜作用：記錄 Python、scenario 與 policy contract gate
單位：JSON artifact｜判讀：看到 status: READY 才能進案例；它不是 result.json
Notes: 本頁只在已啟用的 `.venv` 內安裝 package 的 exact locked file `requirements-lock.txt`，不是自行猜測的 `requirements.txt`；不修改 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`、marked blocks、runner 或 scenario。Linux／WSL 執行 `python -m pip install --disable-pip-version-check --require-hashes --no-deps -r requirements-lock.txt`，接著 `bash course.sh verify`；macOS 使用相同兩個命令。PowerShell 執行相同 pip 參數但使用 `-r .\requirements-lock.txt`，接著 ` .\course.cmd verify`；Command Prompt 使用 `-r requirements-lock.txt`，接著 `course.cmd verify`。預期產生 `artifacts/verify-receipt.json`，其中 `status` 是 `READY`、Python 是 3.11.x，並保留 scenario identity、policy API 與 claim boundary。requirements install 或 verify 任何一步失敗就停，不進入 lab；此收據不是案例的 `result.json`，案例結果要等後續 run。

## Slide 28: 卡住時修復或保留來源
這一步處理卡關：修得好就重跑，修不好也不冒充本機執行
① 正常
READY 後執行案例
產生新結果
② 修復什麼
只修 Python、root、lock
不改 policy block
③ 回復什麼
同情境結果成對保存
result.json／endpoint-replay.json
④ 看什麼
讀 artifact_source
判斷本機或回復
修復不改策略；回復不冒充本機執行
artifact_source（資料來源分類）｜來源：結果紀錄｜作用：標示本機執行或回復資料
單位：來源值｜判讀：來源模式保持原值，不改寫成本機執行
Notes: setup 或 verify 受阻時，只修復 Python minor、package root、lock 或 policy boundary；不能把回復資料說成本機執行。下一步依 `artifact_source` 判斷是否可進 run；讀取同一 lab／case 的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json` pair，再按 service → packet → state → endpoint J → efficiency 判讀。本頁不改 student_policy.py 或任何 marked block。

## Slide 29: 只可修改三個標記區塊
這一步畫出可編輯邊界：三個實驗區可改，其他程式只讀
① 唯一檔案
只在這裡做實驗
student_policy.py
② 可改區段
A／B／C 三個標記
marked block
③ 保持不變
中文註解、函式、情境
runner、schemas 不動
④ 下一步／證據
只開目前 lab
結果仍看 result／replay
只開目前實驗區；其他檔案與輸出契約保持不變
marked block（標記區段）｜來源：檔案標記｜作用：界定一個實驗的可編輯範圍
單位：程式碼區段｜判讀：其他套件邊界維持唯讀
Notes: 實際 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 現在包含中文註解；本頁只鏡像說明，不能把投影片文字貼回程式。UTF-8/LF bytes 參與 policy identity，outside-block 的註解、函式、runner、scenario、schemas 與輸出契約都不改；可編輯面只有 `lab-a-pace-rest`、`lab-b-enter-exit-hold`、`lab-c-batch-urgent`。下一步只改當前 block 的一個 value，再看成對 result／replay 證據。

## Slide 30: 程式每次判斷會看什麼
這一步先說清楚輸入：每個 step 只看目前／過去資料
① 讀目前資料
窗口、急件、間隔、品質
都是當下 snapshot
② 不讀未來
不看結果摘要
不回看 energy
③ 交給函式
把目前資料交給 choose_action()
再回一個合法動作
④ 下一步／證據
回一個合法動作
runner 再記 event／result
當下觀察 → 合法動作；這一頁沒有程式值變更
choose_action（策略函式）｜來源：student_policy.py｜作用：依當下觀察回傳一個合法動作
單位：函式契約｜判讀：只讀目前／過去欄位，不讀未來結果
Notes: `observation` 是 runner 每個固定 step 提供的唯讀快照，實際使用窗口、急件、期限、距上次傳送步數、傳送模式、品質、穩定步數與佇列數。此頁是中文說明，不可貼回 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`；沒有 file／block／value 變更。下一步由 `choose_action(observation)` 回傳合法 action，再從 result／replay 讀 state／event、packet／delivery、service 與 endpoint J。

## Slide 31: 判斷順序如何產生動作
這一步把合法動作順序翻成白話；鏡像可讀，不能貼回程式
① 窗口關閉
不能送出，先休息
SLEEP
② 期限逼近
急件先送出
SEND_URGENT
③ 節奏／品質
間隔未到休息；品質未穩等待
REST_DURING_GAP／WAIT
④ 佇列／保底
夠量批次，否則單筆；無事等待
FLUSH_BATCH／SEND_ONE／WAIT
先看窗口，再看期限、間隔、品質與佇列；順序會改變動作
action（合法動作）｜來源：policy API｜作用：把條件轉成 runner 可執行的動作
單位：enum｜判讀：下一步從 state／packet／service／endpoint J 讀後果
Notes: 這一頁是 `choose_action()` 的 read-only 中文註解鏡像，不可貼回程式。實際順序是窗口關閉回傳 `SLEEP`；urgent deadline 回傳 `SEND_URGENT`；pacing gap 回傳 `REST_DURING_GAP`；品質 hold 未滿足回傳 `WAIT`；quality ready 且 queue 足量回傳 `FLUSH_BATCH`，否則 `SEND_ONE`；所有條件都不要求傳送時回傳 `WAIT`。沒有 file／block／value 變更；下一步 run 後按 service → packet／delivery → state／event → endpoint J → efficiency 判讀。

## Slide 32: 縮排與回傳決定程式走哪條路
這一步只讀一小段程式：看縮排如何選分支，再把動作交回執行器
① 先看意思
窗口關閉就不送
if ...: return SLEEP
② 縮排做什麼
把條件放進正確分支
只修 active block
③ 先檢查
執行 py_compile
只檢查語法、不改檔
④ 下一步／看什麼
通過後跑 baseline
讀 result／replay pair
縮排 → 分支 → 回傳 → runner 事件；語法檢查不改內容
return（回傳）｜來源：policy function｜作用：把一個合法動作交給執行器
單位：動作值｜判讀：語法通過後再看 result／replay 的實際事件
Notes: 目前 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 的中文註解已說明每個 branch。這一頁只顯示小段可讀鏡像：窗口關閉時由 `if ...` 進入 `return SLEEP`；縮排決定 statement 屬於哪個條件。`.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py` 只檢查語法，不改檔；若錯，只修目前 active marked block，中文註解、函式、runner、scenario 與 schemas 不動。下一步才執行 P027b baseline，讀成對 result／replay。

## Slide 33: 先建立基準結果再比較
這一步先保存沒有改動的基準，下一步才比較候選值
① 固定輸入
packaged policy＋固定情境
不讀未來結果
② 執行命令
只跑 baseline
bash course.sh run --lab A --case baseline
③ 產生結果
兩個 JSON
result.json／endpoint-replay.json
原始程式不回寫
④ 下一步／看什麼
確認 status: OK、路徑
先 service，再成本
先保存基準，再凍結規則，最後比較候選；結果不能回頭改 block
result_path（結果檔路徑）｜來源：命令輸出｜作用：定位 result.json
單位：路徑文字｜判讀：網站只匯入 result.json；endpoint replay 只做配對，runner 不是網站
Notes: POSIX exact command 是 `bash course.sh run --lab A --case baseline`；Windows 是 `course.cmd run --lab A --case baseline`。它讀 packaged `student_policy.py` 與 fixed scenario，只在 run directory 寫 `result.json`、`endpoint-replay.json`，不修改 policy source、marked blocks、runner、scenario 或 schemas。下一步確認 `status: OK`、run identity、`result_path`，網站先看 service，再看 packet／state／endpoint J／efficiency；Lab A／B／C 後續依各自 baseline → candidate → freeze → withheld 順序比較。

## Slide 34: 無線狀態與停留時間（Radio state）
策略動作 action 只記一次；狀態停留區間 state interval 才留下時間與能量證據
低功耗休息／清醒閒置
SLEEP：窗口關閉／空檔，功率低
WAIT：保持清醒，累積 awake_idle
喚醒轉換／封包處理
WAKE：喚醒成本與延遲
PROCESS：封包處理區間
發射／接收
TX：發射區間；RX：接收區間
停留或功率越高，累積 J 越多
完整讀法：動作 action → 狀態區間 state interval → 能量分桶 energy bucket
同一個動作只標記一次；停留秒數 duration 才形成 J
無線狀態 radio_state（欄位）｜來源：runner events｜作用：標記停留區間
單位：state＋s｜判讀：對回 energy bucket
Notes: 這一張先建立狀態 vocabulary。低功耗休息 `SLEEP` 的功率較低；清醒閒置 `WAIT` 會累積醒著閒置；喚醒 `WAKE` 與封包處理 `PROCESS` 是轉換或處理區間；發射 `TX` 與接收 `RX` 是收發區間。每個狀態由 runner events 保存停留秒數與事件能量，之後才能把動作 `action` 連到 state interval、energy bucket 與端點 J。動作名稱只記一次，不能代替完整狀態帳本。

## Slide 35: 空檔策略的服務與能量
固定工作與服務窗口，只改一個空檔策略值，檢驗它如何改變狀態、服務與 J
為何做
同一份工作與窗口
檢驗空檔策略是否改變服務與 J
機制：休息／閒置
SLEEP：低功耗，可能付 WAKE
WAIT：清醒閒置，可能少喚醒
判讀順序
先讀交付、期限、新鮮度
再讀端點 J；低 J 不等於成功
固定不變：student_policy.py 的 PACE_GAP_STEPS=2、scenario／seed／traffic／window、Lab B/C
唯一變更：lab-a-pace-rest／REST_DURING_GAP
SLEEP → WAIT
成功：status=OK＋result_path
讀 result.json＋endpoint-replay.json
順序：服務→封包→狀態→J
服務布林狀態 service_pass（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet＋期限＋freshness
單位：true／false｜判讀：先判 service，再讀 J
Notes: 這一張說明為何做實驗 A。固定同一份工作、scenario、seed、traffic、service window、endpoint scope、runner、schema 與 Lab B/C 區塊，只把 `student_policy.py` 的 `lab-a-pace-rest` 中 `REST_DURING_GAP` 由 `SLEEP` 改成 `WAIT`。`SLEEP` 降低空檔功率但可能支付 `WAKE`；`WAIT` 保持清醒閒置，可能少喚醒卻增加 awake-idle J。每次成功要看 stdout 的 `status=OK` 與新 `result_path`，再讀同一 generated run 目錄的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`，順序是服務、封包、狀態、J。

## Slide 36: 封包生命週期：嘗試不等於交付
封包結果 packet outcome 要走完整生命週期；送出次數只是其中一段
建立／排隊
建立 generated（已產生）封包
queue（佇列）等待合法窗口
嘗試／重試
進入 attempt（無線嘗試）
碰撞 collision 可能造成 retry
交付／服務
delivered（已交付）或 expired（過期）
再由 service_pass 判定
傳輸欄位：嘗試 attempted、碰撞 collision、重傳 retransmissions
結果欄位：delivered_bits、expired、deadline、freshness
嘗試封包數 attempted_packets（欄位）｜來源：result summary｜作用：統計進入無線嘗試
單位：count｜判讀：對照 retry、expired、delivered
Notes: 封包先建立 `generated`，再進入 `queue` 等待合法窗口；策略動作造成 `attempt`，碰撞 `collision` 可能產生 `retry`；最後才有 `delivered` 或 `expired`。嘗試封包數、重傳次數、交付位元與過期封包各有來源與單位，服務通過 `service_pass` 還要共同檢查必要封包、期限與新鮮度。送出次數只能說明嘗試，不是交付或服務成功。

## Slide 37: 服務門檻先於端點能量
先固定同一比較邊界，再判定服務門檻 service gate，最後讀端點能量 J
1｜固定比較邊界
情境 scenario、種子 seed、流量 traffic、窗口 window
端點範圍 endpoint scope 必須一致
2｜服務門檻
交付位元 delivered_bits、期限 deadline_pass
新鮮度 freshness_status 共同形成 gate
3｜端點能量 J
欄位 endpoint_energy_j 來自整段 state ledger
單位 J；只在同一邊界內比較
服務通過 service_pass=true：才可在相同工作邊界內比較 J
服務未通過 service_pass=false：J 只描述能量／服務取捨
新鮮度狀態 freshness_status（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否新鮮
單位：fresh／stale／expired／N/A｜判讀：與 deadline、delivery 決定 gate
Notes: 公平比較先固定 scenario、seed、traffic、window 與 endpoint scope，再看交付位元 `delivered_bits`、期限 `deadline_pass`、新鮮度 `freshness_status` 與服務通過 `service_pass`。服務門檻先回答工作是否在期限內完成；只有在相同邊界且服務條件清楚時，端點能量 `endpoint_energy_j` 才能用來描述取捨。較低 J 不會自動變成服務成功。

## Slide 38: 功率 W × 時間 s 形成能量 J
同一個功率值，停留時間不同就會留下不同的端點能量
功率 P
某個狀態當下的高度
單位：W
例如 awake_idle 或 tx
不同狀態的功率高度
休息 sleep｜喚醒 wake
處理 process｜發射 tx
時間 t
狀態區間 state interval 的長度
單位：s
P × t = J
能量分桶 bucket 分開累積：
awake_idle／sleep／wake／process／tx／rx
固定 10 s 時鐘步長 clock step；收發流程另加入轉換能量
能量分桶 energy_breakdown_j（欄位）｜來源：result artifact｜作用：按 state 保存 J
單位：J／bucket｜判讀：拆回 state interval
Notes: 功率 P 是狀態當下的高度，單位 W；時間 t 是狀態區間的長度，單位 s；兩者相乘才形成能量 J。每個 bucket 分開保存 awake_idle、sleep、wake、process、tx、rx，WAIT 與 SLEEP 使用固定 10 s 時鐘步長，收發流程另有轉換能量。讀值時保留功率、停留時間與 bucket，避免用單一峰值代替整段累積。

## Slide 39: 端點能量的累積公式
公式說明端點狀態如何累積；結果產物 artifact 提供這次執行的數值
狀態功率 P_s
某個狀態的功率高度
單位：W
來源：energy profile
端點能量 E_endpoint = Σ
P_s × t_s
分段累積｜單位：J
停留時間 t_s
狀態區間 state interval
單位：s
來源：STATE_INTERVAL 事件
端點範圍 endpoint scope：宣告的 radio／processing 狀態與轉換
不包含衛星 satellite、閘道 gateway、整體插座 wall-plug
端點能量 endpoint_energy_j（欄位）｜來源：result summary｜作用：同一 endpoint boundary 的總和
單位：J｜判讀：對照 energy bucket
Notes: 端點能量 `E_endpoint` 的可編輯 Office Math 公式是各狀態功率 `P_s` 與停留時間 `t_s` 的分段累積。`P_s` 單位為 W，來自 energy profile；`t_s` 單位為 s，來自 `STATE_INTERVAL`；結果摘要的 `endpoint_energy_j` 單位為 J。這個 endpoint scope 只涵蓋宣告的 radio 與 processing 狀態及轉換，不包含衛星、閘道或整體插座功率。

## Slide 40: 端點能量效率的 bit/J 邊界
bit/J 是同一端點範圍內的效率比值；服務門檻仍獨立判定
交付資料 D_delivered
實際交付的資料量
單位：bit
來源：結果摘要
端點效率 η_E =
D_delivered / E_endpoint
bit ÷ J = bit/J
端點能量 E_endpoint
端點狀態的累積能量
單位：J
來源：結果摘要
bit/J 高但 service_pass=false：
只作效率觀察，不作服務成功判定
service_pass、deadline_pass 仍獨立判定：
依必要封包與期限讀結果
端點能量效率 endpoint_energy_efficiency_bits_per_j（欄位）｜來源：result summary｜作用：delivered bit ÷ endpoint J
單位：bit/J｜判讀：不取代 service gate
Notes: 端點效率 `η_E` 的分子是交付資料 `D_delivered`，單位 bit；分母是端點能量 `E_endpoint`，單位 J；結果單位 bit/J。兩者必須來自同一份 result artifact 與同一 endpoint boundary。`service_pass` 與 `deadline_pass` 仍是獨立判定，因此 bit/J 變高不能覆寫服務失敗。

## Slide 41: 來源、模型、課程假設與結果
同一筆數字要沿來源、模型、固定課程假設與結果產物 artifact 回溯
來源 Source
可追溯來源 provenance 參考
上游 repository／commit，不是本次量測
模型 Model
課程模擬轉接器 coherent-course-simulated-adapter
固定執行器 runner 的行為
課程假設 Course
情境 scenario、窗口 window、流量 traffic
端點設定 endpoint profile 固定
結果 Result
JSON 結果＋同次事件重播 replay
宣告的 claim boundary 隨產物保存
上游執行旗標 upstream_execution = false：這不是上游即時執行
結果型態：一致的模擬結果；所有數值以本次產物 artifact 讀值
執行來源 runner_provenance（欄位）｜來源：result artifact｜作用：保存 model／assumption／execution
單位：record｜判讀：設定 claim ceiling
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: 來源 `Source` 是可追溯的上游 repository／commit 參考，不等於本次量測；模型 `Model` 是固定 runner 行為的課程模擬轉接器；課程假設 `Course` 固定 scenario、window、traffic 與 endpoint profile；結果 `Result` 保存本次 JSON 與同次 replay。`upstream_execution=false` 表示不是上游即時執行，所有數值回到產物與宣告的 claim boundary。

## Slide 42: 執行、事件重播與工作簿的身分鏈
同一組身分欄位連結結果、重播與工作簿；不是只靠一個情境識別碼
執行 RUN
執行器 runner 讀情境、案例與策略
輸出 result.json 與同目錄 endpoint-replay.json
事件重播 REPLAY
讀同一次執行的 events
顯示動作、狀態、佇列與封包，不重跑策略
比較紀錄 WORKBOOK
保存預測、基準、候選、凍結與 withheld
寫入結果／重播的 lineage（來源鏈）
情境識別碼 scenario_id：指出固定情境
是字串，不是能量值；來源：scenario／result
run_id＋策略身分＋units＋provenance
任一不一致就拒絕匯入（fail closed）
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: 執行 `RUN` 讀 scenario、case 與 policy，輸出 `result.json` 與同目錄 `endpoint-replay.json`。事件重播 `REPLAY` 只讀同一次 run 的 events，顯示 action、radio state、queue 與 packet，不重新執行 policy。比較紀錄 `WORKBOOK` 保存 prediction、baseline、candidate、freeze、withheld 與 result／replay lineage。匯入前核對 `scenario_id`、`run_id`、policy identity、units 與 provenance；任一 mismatch 都維持 fail closed。

## Slide 43: 基準 Baseline：固定條件的對照執行
基準 Baseline 固定情境、種子與原始策略，才提供可比較的對照
固定輸入
情境 scenario／種子 seed
流量 traffic／窗口 window
端點範圍 endpoint scope
唯一變動
標記區塊 marked block
一次只改一個因果值
觀察輸出
狀態時間 state duration
封包結果 packet outcome
服務判定與端點 J
公平條件：兩次結果的身分與端點範圍一致
解釋順序：先回到標記區塊，再讀狀態／封包／服務／J
策略識別 policy identity（欄位）｜來源：result policy｜作用：指出 policy surface
單位：識別碼｜判讀：與 scenario、run_id 比對
Notes: 基準 `Baseline` 使用固定 scenario、seed、traffic、window 與 endpoint scope，保留原始 `student_policy.py` 作為 control。唯一變動只能是目前實驗的 marked block，輸出再觀察 state duration、packet outcome、service verdict 與 endpoint J。兩次結果的身分、單位與端點範圍必須一致，差異才可回到該標記區塊解釋。

## Slide 44: LEO 的變動服務窗口軌跡
服務窗口輸入改變合法傳輸機會；策略再依觀察值選擇動作
窗口關閉 closed
不接受傳輸
服務窗口 A contact-a
品質逐步變化
窗口關閉 closed
服務機會消失
服務窗口 B contact-b
品質再次變化
窗口關閉 closed
回到休息
窗口是否開啟 contact_open
布林狀態；來源：scenario trace
作用：決定是否允許傳輸
連線品質 quality_band
分類值 0–3；不是 dB
作用：供策略判斷服務機會
窗口剩餘秒數 contact_remaining_s
單位：s；來源：scenario trace
作用：影響動作時機與期限
窗口關閉時只接受低功耗休息 SLEEP；窗口開啟時，品質與剩餘時間共同改變動作的服務機會。
服務窗口 service_window（欄位）｜來源：scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：time／category｜判讀：解釋 action 的服務機會
Notes: LEO 在本模組只提供變動服務窗口軌跡。`contact_open` 是窗口是否開啟的布林狀態；`quality_band` 是 0–3 的品質分類，不是 dB；`contact_remaining_s` 是剩餘秒數。三者由固定 scenario trace 進入 policy observation；窗口關閉時只接受 `SLEEP`，窗口開啟時品質與剩餘時間共同改變動作的服務機會。

## Slide 45: 為何改 REST_DURING_GAP
先說明為何做，再定位檔案、標記區塊、命令與結果欄位
為何做 Why
SLEEP↔WAIT 先改變
WAKE／awake-idle／J；要驗證 state 與 service
檔案與區塊
檔案：student_policy.py
標記區塊：lab-a-pace-rest
改前 Before
REST_DURING_GAP = SLEEP
低功耗休息；可能出現 WAKE
改後 After
REST_DURING_GAP = WAIT
清醒閒置；可能少 WAKE、但多 awake-idle J
固定：PACE_GAP_STEPS=2、scenario／seed／traffic／window、runner／schema、Lab B/C
成功：status=OK＋新 result_path；讀同目錄 result.json／endpoint-replay.json
完整解釋句：SLEEP→WAIT 先改變 state，再讀 packet／service，最後才解釋 endpoint J；方向可被結果反駁。
空檔策略欄位 REST_DURING_GAP（欄位）｜來源：policy marked block｜作用：控制 gap state
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：先連 state，再讀 packet／service／J
Notes: 實驗 A 的目的，是在固定工作與服務窗口下檢驗一個可反駁機制。檔案是 `student_policy.py`，標記區塊是 `lab-a-pace-rest`；基準為 `REST_DURING_GAP=SLEEP`，候選只改成 `WAIT`。固定 `PACE_GAP_STEPS=2`、scenario、seed、traffic、window、runner、schema 與 Lab B/C 區塊。成功訊號是 stdout `status=OK` 與新 `result_path`；同一目錄有 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`。匯入或檢視時依服務、封包、狀態、J 順序讀取。

## Slide 46: 基準決策與對照證據
基準先證明原始策略在同一服務窗口如何決策，建立改前對照
決策分支
contact_open=false → SLEEP
steps_since_send < 2 → REST_DURING_GAP=SLEEP
基準命令
Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）
bash course.sh run --lab A --case baseline
參考摘要
endpoint_energy_j=6.92 J
delivered_bits=4,800 bit；service_pass=false
固定：student_policy.py／lab-a-pace-rest；PACE_GAP_STEPS=2、REST_DURING_GAP=SLEEP；其他區塊不變
讀取：result.json → summary／events → endpoint-replay.json；baseline 是 control，不回答省電。
結果路徑 result_path（欄位）｜來源：P042 stdout｜作用：定位 result.json＋同 run replay
單位：path｜判讀：先核對 identity
Notes: 基準的 `student_policy.py`／`lab-a-pace-rest` 保持 `PACE_GAP_STEPS=2` 與 `REST_DURING_GAP=SLEEP`。窗口未開時 `contact_open=false` 回傳 `SLEEP`；送出間隔不足時回傳空檔策略。Linux／macOS 終端機或 WSL 執行 `bash course.sh run --lab A --case baseline`；成功 stdout 印出 `status=OK` 與新的 `result_path`，同目錄產生 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`。先讀 summary／events，再讀 replay。6.92 J、4,800 bit、service false 是參考摘要，實際數值以該 path 為準；基準建立 before 對照，不回答是否省電。

## Slide 47: 程式碼改前／改後
定位後只讀 5 行：淡化不變行，高亮唯一變更 SLEEP → WAIT
改前 Before｜基準
# LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = SLEEP
# 其他 marked block 保持原樣
# runner／scenario／schema／JSON 不變
改後 After｜候選
# LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = WAIT
# 其他 marked block 保持原樣
# runner／scenario／schema／JSON 不變
唯一變更
只改 student_policy.py 的 lab-a-pace-rest：REST_DURING_GAP；PACE_GAP_STEPS=2、Lab B/C、runner、scenario、schema、JSON 不變。
原因：WAIT 先改 awake-idle state；P042 run 才看 WAKE、packet、service、J。
空檔策略欄位 REST_DURING_GAP（欄位）｜來源：student_policy.py／lab-a-pace-rest｜作用：指定 gap action
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：先連 state，再用 A/B 結果判讀
Notes: 這一張的唯一 edit 是 `student_policy.py` 的 `lab-a-pace-rest`：把 `REST_DURING_GAP = SLEEP` 改成 `REST_DURING_GAP = WAIT`。`PACE_GAP_STEPS=2`、其他 marked blocks、runner、scenario、schema 與 generated JSON 都保持不變。Linux／macOS 終端機或 WSL 先執行 `cp student_policy.py student_policy.before-A-edit.py`，再執行 `.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py`；Windows 使用 `copy /Y` 與 `.venv\Scripts\python.exe -m py_compile`。成功是無語法錯誤且回傳碼 0；這一張只做編輯檢查，下一張才取得 run 的 result_path。預測是 WAIT 可能減少 WAKE 但增加 awake-idle，方向必須由後續 state、packet、service、J 證據決定。

## Slide 48: 基準 → 候選 → 隱藏檢查
一條執行帶完成三步：建立基準、凍結候選、用同一策略做隱藏檢查
平台：Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）；Windows 命令提示字元。
01｜基準 Baseline
不改 policy；A 區塊仍為 SLEEP
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case baseline
Windows：
course.cmd run --lab A --case baseline
成功：status=OK＋result_path
同目錄 result.json／endpoint-replay.json
02｜候選 Candidate
完成 P041：A 區塊改 WAIT，再凍結
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze
Windows：
course.cmd run --lab A --case candidate --freeze
成功：result_path＋
lab-a-frozen.json／.py
03｜隱藏 Hidden
保持 frozen policy；不再改值
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case hidden
Windows：
course.cmd run --lab A --case hidden
成功：status=OK＋result_path
不建立第二個 freeze
讀取順序：stdout result_path → 同一 generated 目錄 result.json → 配對 endpoint-replay.json → 服務／封包／狀態／J；freeze 缺失就停止 hidden。
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: 這是實驗 A 唯一的執行與 receipt 頁。第一步不改 policy 執行 `bash course.sh run --lab A --case baseline` 或 Windows `course.cmd`，成功要有 `status=OK` 與新 `result_path`。第二步完成 P041 的 WAIT edit，執行 candidate `--freeze`；成功除新 path 外，還要有 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.json` 與 `.py`。第三步保持凍結策略執行 hidden，不再編輯；成功只接受新的 path，不建立第二個 freeze。每個 path 讀同一 generated 目錄的 result 與 replay，順序是服務、封包、狀態、J；缺少 freeze 就停止 hidden。

## Slide 49: 同一邊界的改前／改後
三次 evidence 都未通過 service gate；先核對同一 boundary，再讀改前／改後／hidden
Baseline｜SLEEP
service：false deadline：false
delivered：1/4 retries：1
collisions：1 expired：3
wake：2
endpoint：6.92 J
bit/J：693.641618
Candidate｜WAIT
service：false deadline：false
delivered：1/4 retries：1
collisions：1 expired：3
wake：1
endpoint：8.86 J
bit/J：541.760722
Hidden frozen｜WAIT
service：false deadline：false
delivered：0/3 retries：0
collisions：0 expired：3
wake：0
endpoint：3.61 J
bit/J：0
WAIT：service 不變（false→false），endpoint +1.94 J
Hidden 低 J 來自 0/3 未交付；不可視為節能成功
策略識別 policy identity（欄位）｜來源：P042 result path｜作用：確認三次 run 的 policy 與 frozen identity
單位：identity｜判讀：先核對 scenario、seed、units、provenance
Notes: 三次 evidence 都從 P042 stdout 的 result_path 讀取；比較前核對 scenario_id、seed、policy identity、units、provenance 與 endpoint scope。baseline SLEEP：service=false、deadline=false、delivered=1/4、retries=1、collisions=1、expired=3、wake=2、endpoint=6.92 J、bit/J=693.641618。candidate WAIT：service=false、deadline=false、delivered=1/4、retries=1、collisions=1、expired=3、wake=1、endpoint=8.86 J、bit/J=541.760722。hidden frozen WAIT：service=false、deadline=false、delivered=0/3、retries=0、collisions=0、expired=3、wake=0、endpoint=3.61 J、bit/J=0。WAIT 沒改善服務，且 endpoint 多耗 1.94 J；hidden 的低 J 來自完全未送達，不能視為節能成功。

## Slide 50: 狀態帳本回到端點能量
用事件與能量分桶，把 WAIT 的成本拆回可檢查的狀態區間
帳本讀取順序 Ledger
1｜狀態區間 STATE_INTERVAL：找 WAIT／SLEEP 停留秒數
2｜喚醒 WAKE：確認轉換是否出現
3｜能量分桶 energy_breakdown_j：對回每個 bucket
能量分桶 energy_breakdown_j
醒著閒置 awake_idle 6.00 J｜休息 sleep 0.04 J
喚醒 wake 0.02 J｜處理 process 0.16 J
發射 tx 2.40 J｜接收 rx 0.24 J
來源：候選 result_path 的 events
保留 state、起訖秒數、事件能量與 bucket J
讀取：result_path → STATE_INTERVAL／WAKE → energy_breakdown_j
哪個 interval 改變，就解釋哪個 J bucket
狀態區間事件 STATE_INTERVAL（欄位）｜來源：candidate events｜作用：提供 state、time、event energy
單位：state＋s＋J｜判讀：沿 interval 判讀 WAIT 成本
Notes: 使用 candidate 的 result_path，先在 events 找 `STATE_INTERVAL` 的 WAIT／SLEEP 停留秒數，再找 `WAKE` 轉換，最後對照 `energy_breakdown_j`。參考 bucket 是 awake_idle 6.00 J、sleep 0.04 J、wake 0.02 J、process 0.16 J、tx 2.40 J、rx 0.24 J；實際數值以本次 artifact 為準。解釋句要指出哪個狀態區間增加或減少、哪個 bucket 因而改變，才能把 WAIT 的機制連回 endpoint J。

## Slide 51: 封包結果回到服務判定
WAIT 沒改善服務，卻多耗 1.94 J；hidden 的低 J 是未送達，不是節能成功
SLEEP → WAIT｜state／packet
wake：2 → 1 （少 1 次）
retries：1 → 1 collisions：1 → 1
expired：3 → 3 delivered：1/4 → 1/4
service：false → false deadline：false → false
Endpoint trade-off｜J／bit/J
endpoint：6.92 → 8.86 J
差異：+1.94 J
bit/J：693.641618 → 541.760722
WAIT 沒改善 service，且端點能量更高、效率更低。
Hidden frozen WAIT｜delivered：0/3 retries：0 collisions：0 expired：3 wake：0 endpoint：3.61 J bit/J：0
Hidden 低 J 的原因是完全未送達；service=false／deadline=false，不能把它稱為節能成功。
期限通過狀態 deadline_pass（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否準時交付
單位：true／false｜判讀：先讀 delivered／expired／freshness，再形成 service gate
Notes: 先把 baseline SLEEP 與 candidate WAIT 對齊：delivered 皆為 1/4、retries=1、collisions=1、expired=3、deadline=false、service=false；WAIT 只讓 wake 由 2 降到 1，endpoint 卻由 6.92 J 升到 8.86 J（+1.94 J），bit/J 由 693.641618 降到 541.760722。hidden frozen WAIT 是 delivered=0/3、retries=0、collisions=0、expired=3、wake=0、endpoint=3.61 J、bit/J=0，低 J 的原因是完全未送達，不是節能成功。使用各自 P042 stdout result_path 的 result.json 與配對 endpoint-replay.json；服務門檻先於端點 J，嘗試或較低 J 都不能覆寫 service=false。

## Slide 52: A freeze：把 candidate 綁成可追溯 policy
freeze receipt 固定 policy identity；hidden 只接受配對的 checkpoint。
A baseline
原始 policy
固定 scenario／seed
candidate + freeze
REST_DURING_GAP = WAIT
留下 receipt + checkpoint
A hidden
policy 不再改
只換 case 條件
receipt｜凍結收據
--freeze 產生；記下 policy、scenario、seed role。
作用：確認後續 case 使用同一個 policy identity。
checkpoint｜策略快照
同一 run 保存 .json + .py；可復原前序 policy。
作用：identity 不符時停止，不直接進 hidden。
freeze_receipt（凍結收據識別）｜來源：candidate stdout／receipt｜作用：配對後續 policy｜單位：hash-like identity｜判讀：對得上才可進 hidden
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P046。A candidate 將 Lab A 的 marked value 改為 WAIT 後，以 `--freeze` 產生 receipt 與 checkpoint。receipt 記錄 policy identity、scenario、seed role 與 active block；checkpoint 保存可復原的 policy source。hidden 不再改 policy，只在同一 frozen identity 下讀取另一個 case。這個 lineage 讓後續差異可以回到條件與事件，而不是混入新的 edit。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 receipt 或 checkpoint 缺失，先從 baseline policy 還原，重新執行 A candidate 的 `--freeze`；尚未取得配對 identity 前不進 hidden。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 53: A hidden：同一 policy，檢查新的 case
withheld case 改變 contact／traffic 條件；frozen policy 保持不變。
固定的 policy
A checkpoint：REST_DURING_GAP = WAIT
policy edit：0
同一 policy identity
新的 case 條件才是檢驗因素
要讀的 evidence
result_path 指向本次 result.json
同目錄保留 endpoint-replay.json
service、delivery、endpoint J：待補
數值以同一 run pair 為準
同一 policy 在新 case 出現不同結果，結論只描述可被這組條件支持的範圍。
withheld（保留 case）｜來源：scenario contract｜作用：檢查條件邊界｜單位：case role｜判讀：不同結果不是新的調參證據
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P047。A hidden 只替換 case 條件，不替換 frozen policy。讀取 command stdout 的 `result_path`，再配對同一 run 目錄的 `endpoint-replay.json`。如果 service、delivery 或 endpoint J 方向改變，這是對條件邊界的資訊；結論不延伸成所有 window 或 traffic 都相同。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 hidden path 缺失，從 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py` 還原 policy，重新執行 exact hidden case，使用新 stdout result_path。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 54: Lab A 結論：state、service、J 要一起讀
一個數字不能代替因果；先確認 state 怎麼變，再對照 service 與 endpoint J。
條件
同一 scenario
A frozen identity
state
WAIT／SLEEP
state interval
service
delivery、deadline
與 freshness gate
endpoint J
radio／processing
端點能量
SLEEP → WAIT 先改變 state interval，再觀察 packet／service；
endpoint J 的變化只在同一 identity、同一 run pair 下解讀。
state_interval（狀態區間）｜來源：result events｜作用：把 action 接到時間｜單位：s｜判讀：對照 packet、service、endpoint J
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P048。Lab A 收束時，`state_interval` 來自 result events，單位是秒；它把 WAIT 或 SLEEP 的 action 接到後續時間與 energy bucket。接著讀 packet delivery、service gate 與同一 result 的 `endpoint_energy_j`。這種讀法保留 mechanism、service 與端點 scope，避免把單一 J 值當成完整結論。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若三個 result／replay pair 的 identity 無法配對，回到 A freeze gate，重新取得正確 stdout result_path；不手改 JSON。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 55: Lab B：一個 hold 參數，連到整條 energy ledger
LoRaEnergySim 的價值在於把品質觀測、封包事件與端點 energy 放到同一條可追溯鏈。
1｜觀測 quality
quality_band
stable_steps
2｜模式事件
MODE_CHANGE
何時進入 send-ready
3｜封包結果
attempt／retry
delivery／collision
4｜端點 energy
radio／processing
endpoint_energy_j
LEO input｜服務窗口
service_window 定義合法傳輸機會。
它改變可用條件；policy edit 仍只在 endpoint decision block。
可解釋的比較
同一 scenario 比較 baseline／candidate／withheld。
結果仍是 simulated teaching data，不是 live measurement。
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：result energy breakdown｜作用：讀 radio／processing 成本｜單位：J｜判讀：不可改稱 LEO/system energy
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P049。Lab B 使用 LoRaEnergySim 的 energy-state vocabulary 來串起 quality observation、MODE_CHANGE、packet outcome 與 endpoint energy。這使 hold 參數不只是品質分數，而能沿事件鏈追問何時進入 send-ready、是否取得傳送機會、是否付出 retry 或 radio／processing 成本。LEO 只提供 changing service window 的情境輸入；本套件的結果是固定 scenario 的 simulated teaching data。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若前序 A policy 不是 frozen，先還原 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py`，完成 compile 後再開始 Lab B。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 56: Lab B：找到唯一可編輯的決策區塊
整份檔案保持原樣；本 lab 只改一個 marked block 內的 STABLE_STEPS。
檔案位置
student_policy.py
runner 每個固定 step 提供 observation；
choose_action() 依條件回傳 action。
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS = 2
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
固定 A
REST_DURING_GAP = WAIT
固定 C
URGENT_MARGIN_S = 20
固定執行器
runner／scenario／schemas
active_block_id（作用區塊）｜來源：policy／freeze receipt｜作用：鎖定可編輯範圍｜單位：block name｜判讀：不是整份檔案都可改
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P050。Lab B 的實際檔案是 `student_policy.py`，作用區塊是 `lab-b-enter-exit-hold`。ENTER_QUALITY=2 與 EXIT_QUALITY=1 先保持不動；本 lab 的唯一 edit 是 STABLE_STEPS。Lab A 的 frozen block、Lab C block、runner、scenario 與 schema 都是固定條件。這個界線讓後續結果可歸因於一個變數。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 marked block 或 predecessor identity 與頁面不同，先停止執行，從 A frozen checkpoint 恢復，再檢查 package baseline。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 57: Lab B：Before 的 baseline
先以原始 STABLE_STEPS = 2 建立 Trace A baseline；這頁只讀 code，不先宣稱結果。
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS =
2
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
固定門檻
ENTER_QUALITY = 2
品質達 2 才有進入資格。
保持門檻
EXIT_QUALITY = 1
已進入後維持 1 或以上，不因小幅下降立即退出。
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：student_policy.py B block｜作用：限制進入時機｜單位：step｜判讀：baseline 需要連續 2 次觀測
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P051。Before code 顯示 B marked block 的五行相關內容。ENTER_QUALITY=2 定義品質達標；EXIT_QUALITY=1 定義已進入後的保持下限。STABLE_STEPS=2 則要求同一正品質連續出現兩個固定 step，才可進入 send-ready。只有這個數值屬於本頁之後的 edit。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。先保持 baseline policy 不變，執行 Trace A baseline；stdout 印出的 result_path 是之後比較的基準。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 58: Lab B：After 的 candidate
唯一 edit：STABLE_STEPS 從 2 改成 1；其它行、其它 block、其它檔案保持原樣。
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS =
1
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
one-line diff
Before：STABLE_STEPS = 2
After：STABLE_STEPS = 1
保持不變
ENTER=2、EXIT=1、A frozen block、C block、runner、scenario、schemas。
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：student_policy.py B block｜作用：改變進入 timing｜單位：step｜判讀：candidate 只保留 1 次觀測
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P052。After code 顯示相同的 B block，只有數字 1 被標示為 changed value。ENTER_QUALITY、EXIT_QUALITY、中文註解、Lab A frozen block、Lab C block、runner、scenario、schemas 與檔案格式都保持原樣。這是一個 bounded edit；候選效果要由 Trace A candidate 的事件與結果驗證。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。存檔後先做 compile，再執行 Trace A candidate 的 `--freeze`；若多於一個值改變，回到 baseline policy 重做。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 59: Lab B：兩個穩定觀測 versus 一個
相同 quality trace 下，hold 的差別是進入 send-ready 的時間；不是直接指定封包成功。
baseline：兩次確認
第 1 次
品質達 2
第 2 次
品質仍穩定
第 2 次完成 → MODE_CHANGE
短暫 spike 不會立刻進入
candidate：一次確認
第 1 次
品質達 2
第 1 次完成 → MODE_CHANGE
可能提早一個固定 step
MODE_CHANGE（模式切換事件）｜來源：result events／replay｜作用：確認進入 timing｜單位：event｜判讀：再對照 packet、service、J
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P053。Baseline 的 STABLE_STEPS=2 需要兩個連續穩定觀測；第一次達標只開始累積，第二次仍穩定才記錄 MODE_CHANGE。Candidate 的值為 1，第一次達標就可能進入 send-ready。這個機制只改變 decision timing；封包是否送達仍由窗口、runner 與 packet outcome 決定。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。Trace A 要讀 MODE_CHANGE 的時間，再讀 packet、service 與 endpoint J；若沒有事件證據，不把 timing prediction 當成結果。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 60: Trace A：先建立可驗證的比較
A frozen predecessor 固定；先跑 baseline，再跑 candidate freeze，最後以同一 policy 做 Trace B。
baseline
A frozen
B：STABLE_STEPS=2
不加 freeze
candidate
只改 B：2→1
Trace A
建立 freeze
withheld
保持 B frozen
Trace B 新 case
不再調參
baseline prediction
較晚進入；可能少一次早期嘗試。
candidate prediction
較早進入；service opportunity 可能增加，也可能付出更多 radio／processing。
判讀規則
只有 event → packet → service → J 的配對才支持因果句。
policy lineage（策略脈絡）｜來源：freeze receipt／checkpoint｜作用：固定比較前提｜單位：identity｜判讀：baseline／candidate／withheld 不混 policy
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P054。Trace A 比較的前提是 A frozen predecessor。Baseline 使用 STABLE_STEPS=2；candidate 只改為 1，並以 `--freeze` 產生 B checkpoint；Trace B 維持這個 frozen policy，改看 withheld case。預測是可被反駁的工作假設：較早進入可能增加 service opportunity，也可能增加 radio／processing 成本。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。執行順序不可交換；candidate freeze 缺失時不進 Trace B，先恢復 A checkpoint 並重跑 candidate freeze。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 61: Trace A 與 Trace B：Linux／macOS 終端機
下列命令在 package 根目錄執行；WSL 也使用這組 Linux 指令，stdout 會印出 result_path。
Trace A baseline｜原始 B policy
bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
Trace A candidate｜2→1 + freeze
bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
Trace B｜保持 B frozen 的 withheld case
bash course.sh run --lab B --case trace-b
result_path（結果路徑）｜來源：command stdout｜作用：選取本次 result.json｜單位：file path｜判讀：不要自行猜 run directory
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P055。Linux 與 macOS 終端機使用 `bash course.sh`；WSL 同樣使用這組 Linux launcher。第一條建立 Trace A baseline；第二條在 STABLE_STEPS=1 的 policy 下建立 candidate freeze；第三條保持 B frozen 執行 Trace B。每一條成功命令都在 stdout 印出本次 `result_path`，後續以該路徑找 result.json。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若命令失敗，保留 stdout／stderr；candidate freeze 缺失時不執行 Trace B，先回到 A checkpoint 並重做 candidate。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 62: 同一流程：Windows PowerShell／Command Prompt
Windows 使用相同參數；PowerShell 與 Command Prompt 只替換 launcher 名稱。
PowerShell｜.\course.cmd
.\course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline
.\course.cmd run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
.\course.cmd run --lab B --case trace-b
Command Prompt｜course.cmd
course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline
course.cmd run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
course.cmd run --lab B --case trace-b
baseline → candidate --freeze → Trace B；每次 stdout 都保存新的 result_path
launcher（執行器入口）｜來源：Windows shell｜作用：呼叫同一 course contract｜單位：command｜判讀：PowerShell 與 Command Prompt 不混用語法
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P056。Windows PowerShell 以 ` .\course.cmd ` 呼叫三個 Lab B cases；Command Prompt 以 `course.cmd` 呼叫同樣三個參數。PowerShell 版本的前綴包含 `.` 與反斜線；Command Prompt 版本不含這個前綴。案例順序保持 baseline、candidate `--freeze`、Trace B，stdout 仍是 result_path 的唯一選取入口。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 shell 解析錯誤，改用該 shell 的完整 launcher，不混用引號或換行；保留錯誤後重新執行 exact case。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 63: 每次 run 都產生一對可追溯檔案
runner 的輸出不是一個孤立數字；result 與 replay 共同保留同一 run identity。
stdout
命令列印出
result_path
result.json
summary、events、
policy／scenario identity
endpoint-replay.json
同目錄的 state、queue、
packet replay
run directory
artifacts/<run_id>/result.json
同目錄的 endpoint-replay.json 必須保留。
freeze 時多一層 lineage
--freeze 另寫 receipt 與 checkpoint。
checkpoint 是 policy source，不是結果檔。
endpoint-replay.json（端點事件回放）｜來源：same run directory｜作用：重現 state／queue／packet｜單位：JSON artifact｜判讀：不可與另一 run 混配
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P057。每次成功 run 的 stdout 都會印出 `result_path`。該路徑指向 `artifacts/<run_id>/result.json`；同一目錄的 `endpoint-replay.json` 保存 state、queue 與 packet 的回放資料。candidate 加上 `--freeze` 時，另外保存 receipt 與 checkpoint。policy checkpoint 用來恢復 lineage，不能代替遺失的 result。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 result 或 replay 缺一，保留原始 stdout path，不手改 JSON；回到最後一個有效 checkpoint，重跑 exact case 取得新的 pair。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 64: 讀取結果：先看 service，再看 packet、state、endpoint J
服務是否完成是第一個判斷；後面三層用來解釋成功、失敗與 energy trade-off。
1
SERVICE
deadline／freshness／delivery
先判斷服務 gate
2
PACKET
attempt／retry／collision
說明交付成本
3
STATE
MODE_CHANGE、WAIT／SLEEP
說明 timing
4
ENDPOINT J
radio／processing J
只代表端點 scope
service FAIL 時，較小的 endpoint J 不能把服務失敗改寫成成功。
service_pass（服務布林狀態）｜來源：result summary／service gate｜作用：先判斷 deadline、freshness、delivery｜單位：true／false｜判讀：PASS 才進入 trade-off 解釋
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P058。結果判讀固定採四層順序。第一層 service 讀 deadline、freshness 與 delivery；第二層 packet 讀 attempted、retry、collision 與 delivered；第三層 state 讀 MODE_CHANGE 與 WAIT／SLEEP／PROCESS／TX／RX 的時間；第四層讀 endpoint_energy_j。endpoint J 只描述 endpoint radio／processing scope，不是 LEO 或整個 system energy。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 service_pass、packet 或 state 欄位缺失，先確認 result／replay 是同一 run pair，再進行解讀。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 65: Trace A：candidate 送達增加，但 service 仍未通過
current evidence 將 baseline 與 candidate 放在同一條 service → packet → state → J 判讀鏈。
Trace A baseline｜STABLE_STEPS = 2
service_pass：false
delivered：1／4 expired：3
retries：1 collisions：1
endpoint_energy_j：8.86 J
Trace A candidate｜STABLE_STEPS = 1
service_pass：false
delivered：3／4 expired：1
retries：1 collisions：1
endpoint_energy_j：10.66 J
candidate：送達 1／4 → 3／4、逾時 3 → 1；endpoint J 8.86 → 10.66（+1.80 J），service 仍為 false。
MODE_CHANGE（模式切換事件）｜來源：result events｜作用：連接 edit 與 service timing｜單位：event time｜判讀：先填事件，再填 packet／service／J
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P059。Trace A current evidence 顯示：STABLE_STEPS 由 2 改成 1 後，delivered 從 1/4 增至 3/4，expired 從 3 降至 1；retries 與 collisions 都維持 1。endpoint energy 從 8.86 J 增至 10.66 J，增加 1.80 J，但 service_pass 仍為 false。因此 candidate 改善送達數，不等於完成 service gate。 這組數值來自 current Trace A baseline／candidate result pair；後續仍以同一 run 的 replay 對照 MODE_CHANGE 與 state interval，不把 service false 寫成成功。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 66: Trace B：frozen candidate 仍未通過 service
Trace B 使用同一個 frozen candidate；新的 case 顯示條件邊界，而不是整體改善證據。
Trace A candidate｜frozen policy
STABLE_STEPS = 1
delivered：3／4 expired：1
service_pass：false
endpoint_energy_j：10.66 J
Trace B｜withheld evidence
同一 frozen policy；case 條件改變
delivered：1／3 expired：2
service_pass：false
endpoint_energy_j：5.43 J
Trace B service_pass 仍為 false；不能把單一 J 值 5.43 宣稱為整體改善。
withheld（保留條件）｜來源：Trace B scenario contract｜作用：檢驗外推邊界｜單位：case role｜判讀：frozen policy 不因結果改寫
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P060。Trace B 沿用 Trace A candidate 的 frozen policy，但 current evidence 顯示 delivered 只有 1/3、expired 為 2、service_pass 仍為 false、endpoint energy 為 5.43 J。Trace B 沒有通過 service，因此 5.43 J 只能描述這個 withheld case 的端點成本，不能覆蓋服務失敗，也不能支持整體改善。 保持 B checkpoint 與 policy identity 不變；若 B evidence pair 缺失，先恢復 A predecessor，重新執行 Trace A candidate `--freeze`，再跑 Trace B。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 67: Lab B 結論：送達增加，service 仍未通過
LoRaEnergySim energy ledger 顯示 candidate 的送達收益伴隨端點成本；Trace B 未通過 service。
Trace A｜送達變化
baseline：delivered 1／4
candidate：delivered 3／4
expired：3 → 1
service_pass：false → false
Trace A｜端點成本
endpoint J：8.86 → 10.66
增加：+1.80 J
retries：1 → 1
collisions：1 → 1
Trace B｜主張邊界
frozen candidate
delivered：1／3
expired：2；J：5.43
service_pass：false
結論句：candidate 增加送達但增加 energy，且仍未 service pass；Trace B 未通過，不能宣稱整體改善。
claim ceiling（主張上限）｜來源：Trace A／Trace B pairs｜作用：界定可外推範圍｜單位：condition set｜判讀：J 變小不覆蓋 service failure
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P061。current evidence 的 Lab B 結論是條件式的：Trace A candidate 將 delivered 從 1/4 提高到 3/4、expired 從 3 降到 1，但 endpoint energy 從 8.86 J 增至 10.66 J，且 service_pass 仍為 false。Trace B 使用 frozen candidate，delivered 只有 1/3、expired 為 2、endpoint energy 為 5.43 J，service_pass 同樣為 false。因此 candidate 增加送達並不等於整體改善；Trace B 未通過 service，不能宣稱跨 case 的改善。LoRaEnergySim energy ledger 的幫助在於把這個送達／成本／服務 trade-off 放在同一條可追溯鏈。 保留 B freeze 與兩組 result／replay identity；若欄位不符，回到 B freeze gate，不重新改 policy。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 68: 中斷時：先恢復 policy，再重跑 exact case
policy checkpoint 只恢復 lineage；compile 後重新 run，才會產生新的 result_path。
01｜copy
放回最後有效
A／B checkpoint
02｜compile
確認 policy
語法可載入
03｜exact rerun
同一 case
不改 runner／JSON
04｜new pair
保存新的 path
配對 replay
Linux／macOS 終端機／WSL
cp artifacts/checkpoints/lab-b-frozen.py student_policy.py
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
Windows Command Prompt
copy /Y artifacts\checkpoints\lab-b-frozen.py student_policy.py
.venv\Scripts\python.exe -m py_compile student_policy.py
checkpoint（策略快照）｜來源：artifacts/checkpoints｜作用：恢復 policy lineage｜單位：Python source｜判讀：不會復原遺失的 result
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P062。中斷復原分成 copy、compile、exact rerun、new pair 四步。Linux／macOS 終端機與 WSL 使用 cp 和 `.venv/bin/python`；Windows Command Prompt 使用 copy /Y 和 `.venv\Scripts\python.exe`。copy 只恢復 B frozen policy，compile 只確認語法；同一 case 重新 run 才會取得新的 result_path 與同目錄 replay。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若缺少 result 或 replay，不手改 artifact；從最後一個 identity 正確的 checkpoint 恢復，依原 case contract 重新執行。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 69: result.json 匯入 /course：驗證後才進 workbook
網站接收 runner 的 result.json；驗證 identity 後讀取配對 replay，保存可回溯的比較紀錄。
1｜選檔
stdout result_path
選該次 result.json
2｜驗證
schema／identity／units
不符就 fail closed
3｜回放
同目錄 endpoint-replay.json
state／queue／packet
4｜保存
service → packet → state → J
寫入 workbook lineage
網站讀取／保存
讀 result.json 並驗證；materialize 同 run replay。
保存 baseline／candidate／withheld lineage。
網站不做的事
不接收或執行 student_policy.py；
不把 endpoint J 改稱 LEO／system energy。
result.json（執行結果）｜來源：runner stdout result_path｜作用：匯入 /course 的 evidence｜單位：JSON artifact｜判讀：與 endpoint replay 同 run 配對
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P063。匯入 /course 時，選擇 stdout 的 `result_path` 所指向的 `result.json`，不要上傳 policy source。網站驗證 schema、scenario、case、units、policy lineage 與 provenance；通過後讀取同一目錄的 `endpoint-replay.json`，把 service、packet、state 與 endpoint J 保存到 workbook。讀取順序仍是 service → packet → state → endpoint J。identity、unit 或 provenance 不符時 fail closed，原 workbook 不變。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若匯入失敗，保留錯誤與原始 stdout path；回到中斷復原步驟重跑 exact case，取得新的 result／replay pair，不手改 JSON。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 70: Lab C：急件應提前多久送出？
問題：急件應提前多久送出，才不會為省能量而誤期？
急件在佇列
期限倒數
等待越久，越可能誤期
服務窗口｜gate
窗口開啟 → 可以送出
距限接近 → 優先處理
窗口關閉 → 不得送出
本頁讀法｜先建立問題；下一頁開啟實際檔案，確認哪一行控制急件時間。
queue age｜等待時間
來源 runner trace；作用 顯示等待成本；單位 s；數字越高代表排隊越久。deadline 先判期限，endpoint J 只在服務結果後解釋。
Notes: 本頁建立 Lab C 的問題：批次等待可以減少傳送啟動，但有期限的急件不能無限期等待。後續只改動 `student_policy.py` 的 `lab-c-batch-urgent` 區塊；服務結果先於端點 J 解讀。`queue age` 是等待秒數，`deadline` 是完成期限，`endpoint J` 只描述宣告的端點範圍。

## Slide 71: 定位唯一可編輯區塊：檔案、標記、目標值
先定位檔案與 marked block，再改唯一指定值。
檔案｜source
student_policy.py
/home/u24/lora-energy-lab/
本頁只定位，不執行
標記｜editable block
lab-c-batch-urgent
只允許區塊內的指定常數
順序與函式不動
目標｜one value
URGENT_MARGIN_S
20 → 5 → 30
BATCH_SIZE = 3 固定
不變範圍｜Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、能量模型與其餘程式均維持原樣。
BATCH_SIZE｜批次數量門檻
來源 student_policy.py 的 Lab C marked block；單位 packet；作用 佇列至少 3 張才能使用 FLUSH_BATCH；本實驗固定為 3，不作為變更變數。
Notes: 先在 package 根目錄定位 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`，再搜尋 `LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent`。本頁只確認檔案、標記與目標常數，不執行、不改值。`BATCH_SIZE = 3` 是固定批次門檻；本 Lab 唯一可改的是 `URGENT_MARGIN_S`。Lab A／B 區塊、runner、scenario、schema 與能量模型保持原樣。

## Slide 72: 基準原始值：20 秒代表什麼？
基準值 20：距離期限還有 20 秒內，急件分支才會先回傳。
原始檔案：student_policy.py／Lab C marked block
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
return SEND_URGENT
判斷順序
窗口關閉 → SLEEP
急件距限內 → SEND_URGENT
間隔未到 → 休息動作
品質可送 → 批次或單筆
其餘 → WAIT
20 秒的意思｜剩餘時間 ≤ 20 秒才進入急件分支；它優先於 pacing 與 batch，但仍受更前面的窗口判斷約束。
URGENT_MARGIN_S｜急件距限門檻
來源 Lab C marked block；單位 s；20 是原始門檻；值越小越晚出手，值越大越早出手。數值由 policy 影響 action timing，不直接寫入 endpoint J。
Notes: 原始檔案中的 `URGENT_MARGIN_S = 20` 表示：當仍有緊急封包，且最接近期限的剩餘時間小於或等於 20 秒，急件分支才回傳 `SEND_URGENT`。急件分支排在 pacing 與批次之前；窗口關閉時更前面的判斷仍會回傳 `SLEEP`。這頁只讀原始值，尚未修改。

## Slide 73: 第一輪操作：基準 20，再執行候選 5
先建立基準，再完成唯一修改後執行候選；兩次都保存配對結果。
基準組｜baseline 20
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case baseline
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case baseline
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case baseline
候選組｜candidate 5
完成 20→5 與 prediction lock 後：
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case candidate
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case candidate
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case candidate
收據與匯入｜每次 stdout 印出新的 `result_path`；同一 run 目錄保留 `result.json` + `endpoint-replay.json`，匯入時選 `result.json`。
服務先讀｜欄位順序
先讀 service_pass／deadline_pass，再讀 delivered_bits，接著用 replay 的 state／packet 解釋 endpoint_energy_j；數值以本次 stdout path 為準，不猜檔名。
Notes: 先在未修改的 policy 上執行 baseline，保存 stdout 印出的 `result_path`。完成下一頁的單一修改與預測記錄後，再以同一個 package 根目錄執行 candidate。兩次都保留同一 run 目錄內配對的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`；不猜檔名。Linux／macOS 終端機與 WSL 使用 Linux 指令，Windows PowerShell／Command Prompt 使用 `course.cmd`。

## Slide 74: 第一次修改：只把 20 改成 5
只改一行：20→5；程式碼頁先說清楚值的意義，不混入命令。
修改位置：student_policy.py／Lab C marked block
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
修改前：20 秒內才走 SEND_URGENT
修改後：5 秒內才走 SEND_URGENT
機制｜門檻變小，急件分支要等到期限更近才返回；因此 normal pacing／batch 可能多等一段，delivery／deadline 需由結果驗證。
不變範圍
BATCH_SIZE = 3、Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、其他常數／函式／檔案保持不變；這頁唯一高亮的是 URGENT_MARGIN_S 的新值 5。
Notes: 只在 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 的 `lab-c-batch-urgent` marked block，把 `URGENT_MARGIN_S` 從 20 改成 5。5 表示剩餘時間更接近期限時才走 `SEND_URGENT`，所以急件介入可能較晚。`BATCH_SIZE = 3`、Lab A／B frozen blocks、runner、scenario、schema、其他常數、函式與檔案均保持原樣；本頁不放執行命令。

## Slide 75: 候選執行前：先鎖定可反駁預測
先寫下可被資料推翻的預測：5 秒可能省電，也可能誤期。
距限｜due
urgent_due_in_s
單位 s；越小越急
佇列｜queue
queue_size
單位 count；越高壓力越大
服務／期限
service_pass／deadline_pass
FAIL 先於 J
端點能量｜J
endpoint_energy_j
單位 J；低只代表耗能較少
預測句｜較晚急件介入可能減少早期 wake／TX；delivery 或 deadline FAIL 即推翻純省能量說法。
證據順序
來源 observation／result summary／endpoint ledger；先讀服務／期限，再回到 packet 與 state 解釋 J。urgent_due_in_s 越小越急；endpoint_energy_j 越低只代表耗能較少，不能覆蓋 FAIL。
Notes: 候選預測寫入 workbook：把門檻從 20 改成 5，急件 override 可能較晚觸發，早期 `WAKE`／`TX` 可能減少，但封包可能更接近期限甚至失去交付。驗證順序固定為 `service`、`deadline`、packet delivery／expiry、state ledger，最後才讀 `endpoint J` 與 bit/J。任一服務門檻失敗，都不能只用低 J 宣稱成功。

## Slide 76: 候選結果怎麼讀：先匯入，再判服務
先判服務是否完成，再看端點用了多少能量。
基準組｜margin 20
服務／期限：PASS／PASS
送達封包：4／4；過期：0
端點能量：10.66 J
修改組｜margin 5
服務／期限：FAIL／FAIL
送達封包：3／4；過期：1
端點能量：9.74 J（少 0.92 J）
低 J 仍不能稱成功
因果解讀｜candidate 少用 0.92 J 卻只送達 3／4 且兩個 gate FAIL；低 J 不改寫為服務成功。
欄位讀法｜來源與單位
service_pass／deadline_pass：布林 gate，PASS 才往下讀；delivered_packets／expired_packets：packet count，先判交付；endpoint_energy_j：replay／ledger 的 J，低值不能覆蓋 FAIL。
Notes: candidate 命令完成後，將 stdout 的 `result_path` 指向的 `result.json` 與同一 run 目錄的 `endpoint-replay.json` 一起保存。匯入後先讀 `service_pass` 與 `deadline_pass`，再讀 `delivered_packets`／`expired_packets`，最後回到 replay 的 state event 與 `endpoint_energy_j`。目前結果為 baseline 4/4、expired 0、10.66 J；candidate 3/4、expired 1、9.74 J。candidate 少 0.92 J 但兩個 gate 都 FAIL。

## Slide 77: 第二次修改：只把 5 改成 30
只改一行：5→30；較早介入的理由與代價分開說明。
修改位置：student_policy.py／Lab C marked block
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 30
修改前：5 秒內才走 SEND_URGENT
修改後：30 秒內即可走 SEND_URGENT
機制與取捨｜門檻變大，急件分支可較早返回；可能增加 `WAKE`／`TX`，也可能讓 required packet 在期限前完成。revision 只允許這一次。
不變範圍
BATCH_SIZE = 3、Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、其他常數／函式／檔案保持不變；這頁唯一高亮的是 URGENT_MARGIN_S 的新值 30。
Notes: 保留 candidate 5 的結果後，只在同一個 marked block 把 `URGENT_MARGIN_S` 從 5 改成 30。30 表示期限尚有較多餘裕時就可回傳 `SEND_URGENT`，所以 action 可能較早，可能增加 `WAKE`／`TX`，也可能保住期限。`BATCH_SIZE = 3`、Lab A／B frozen blocks、runner、scenario、schema 與其他檔案都不變；本頁不放執行命令。

## Slide 78: 修訂執行前：把較早介入寫成取捨預測
先比兩種介入時機，再看服務與能量取捨。
門檻 5｜較晚介入
批次 → 期限 → 急件
較少早期 wake／TX，但 delivery 可能受壓
門檻 30｜較早介入
急件 → wake／TX → delivery
較可能保住期限，也可能增加 energy cost
條件式預測｜只有 delivery、deadline、state ledger 與 endpoint J 同時對上，取捨敘述才成立。
證據欄位｜來源與高低
delivery／deadline：result 的布林結果，PASS 才算完成；retry／expiry：packet events 的 count，越高表示重試／過期越多；endpoint J：ledger 的 J，越低耗能較少但不能覆蓋 FAIL。
Notes: 修訂預測寫入 workbook：把門檻從 5 改成 30，急件 action 可能較早，端點能量可能上升，但 required packet 可能在期限前完成。判讀必須同時對照 delivery、deadline、state ledger、retry／expiry 與 endpoint J。若固定 primary case 中 20 與 30 都在同一決策時點觸發，兩者結果可能相同；這是條件造成的 null contrast，不是模型失效。

## Slide 79: 第二輪操作：revision 30 freeze，再跑 surprise
先 freeze revision 30，再以同一份 policy 執行 surprise；兩步之間不再改碼。
修訂組｜revision 30
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case revision --freeze
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case revision --freeze
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case revision --freeze
保留組｜surprise
沿用 frozen policy，沒有新 edit：
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case surprise
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case surprise
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case surprise
收據與限制｜兩次 stdout 都提供新的 `result_path`；revision 保留 freeze receipt，surprise 只讀 matching evidence，failure 只縮小 claim。
freeze｜凍結收據
來源 runner receipt；作用 綁定 policy bytes 與 case；判讀 identity 不符即停止。每個 run 的 result.json 與 endpoint-replay.json 必須成對。
Notes: 先執行 revision 30 並建立 freeze receipt，再以完全相同的 policy bytes 執行 surprise withheld。兩個命令都以 stdout 新印出的 `result_path` 為準，並保存同一 run 目錄的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`。surprise 不新增 edit、不重新調參；它只檢查 frozen policy 在新 service condition 下的 claim boundary。

## Slide 80: 20／5／30：沿同一條時間線讀三筆結果
20／5／30 沿同一條時間線比較：先分開機制，再讀觀測結果。
基準｜20
機制：較早允許急件
觀測：PASS／PASS
4／4；expired 0；10.66 J
候選｜5
機制：較晚允許急件
觀測：FAIL／FAIL
3／4；expired 1；9.74 J
修訂｜30
機制：更早允許急件
觀測：PASS／PASS
4／4；expired 0；10.66 J
20｜primary
5｜late
30｜early
Observed result｜5 少交付且兩個 gate FAIL；20 與 30 在固定 primary case 都在剩餘 10 秒時觸發，可能形成相同結果（null contrast）。
機制 ≠ 觀測｜來源與判讀
J 的差異回到 action、WAKE／TX／RX、retry、delivery、expiry；數值取自 stdout result_path 配對檔。20／30 相同不代表 30 永遠最佳。
Notes: 三筆結果共用相同 primary scenario 與 endpoint boundary。baseline 20 為 service／deadline true／true、delivered 4／4、expired 0、endpoint 10.66 J；candidate 5 為 false／false、delivered 3／4、expired 1、endpoint 9.74 J；revision 30 回到 true／true、4／4、expired 0、10.66 J。固定 primary case 在決策時剩 10 秒，因此 20 與 30 都觸發急件，兩者可能是 null contrast；不能把相同結果解讀成 30 永遠最佳。

## Slide 81: Surprise：沿用 30，保留失敗邊界
另一個情境沿用原程式；低端點能量不代表服務成功。
凍結修訂｜revision
URGENT_MARGIN_S = 30
程式內容不變，沿用原條件
保留情境｜same policy
服務／期限：FAIL／FAIL
送達：1／4；過期：3
retries：3；collisions：2
端點能量：5.41 J
BOUNDARY READING｜surprise 低 J 仍是 failure；保存為 frozen policy 的適用邊界。
來源範圍｜數值判讀
來源 result.json + endpoint-replay.json；delivered_packets 是 1／4，expired_packets 是 3，retries 是 3，collisions 是 2；endpoint J 低仍不等於成功。
Notes: surprise 沿用 frozen margin 30 policy，不建立第三次 edit。目前結果為 service false、deadline false、delivered 1／4、retries 3、collisions 2、expired 3、endpoint 5.41 J。低 J 不能覆蓋服務失敗；這筆 record 的用途是界定 margin 30 的適用範圍，並保留 result／replay provenance。

## Slide 82: Lab C 結語：服務與期限先於端點 J
四道門依序檢查；最後才描述端點能量。
1｜服務
service：是否完成
2｜期限
deadline：是否達標
3｜交付
delivery：送達／過期
4｜端點 J
最後看能量
結論｜margin 5 低 J 但 gate FAIL；margin 30 恢復固定條件 gate；surprise 暴露窗口限制。
主張邊界
SIMULATED TEACHING DATA；NOT LIVE；NOT MEASURED；NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。低 J 不覆蓋服務 FAIL。
Notes: Lab C 支持的結論是：urgent margin 會改變 deadline／energy trade-off，效果依 service condition 而定。candidate 5 在參考情境少用 endpoint J 卻失去兩個 gate；revision 30 在固定 primary case 恢復 gate，但 surprise 顯示新窗口條件仍可能失敗。這個結論停留在宣告的 endpoint evidence layer，不延伸成全系統或所有窗口的保證。

## Slide 83: 網站責任：匯入、重播、保存比較
本機先產生資料；網站只驗證、重播、保存比較。
本機 runner
result.json
endpoint-replay.json
匯入｜JSON
schema／identity／units
不執行 Python
重播｜REPLAY
queue／state／packet
不重跑 policy
比較｜表單
四個 role + prediction
保留來源鏈
責任邊界｜網站只接受 JSON artifact；Python policy 與 endpoint result 留在本機 runner。
網站讀法｜現有 browser record
先讀 service／deadline，再讀 packet delivery／expiry，再讀 Radio／state event，最後讀 endpoint J 與 bit/J；browser accepted 不等同 live measurement，fresh runner parity 待取得。
Notes: 本機 runner 讀取 `student_policy.py` 並產生 `result.json` 與配對 `endpoint-replay.json`；網站只接受已產生的 JSON artifact。網站驗證 schema、identity、units、policy lineage 與 provenance，再 materialize replay 並保存 workbook 比較；網站不執行本機 Python。匯入時選 stdout 指出的 `result.json`，不是 policy source。

## Slide 84: 匯入檢查：identity、units、事件逐層驗證
匯入檔案先逐層驗證；任何失敗都保留原狀。
01–02｜檔案
schema／scenario_id
03–04｜來源
lineage／policy block
05–06｜單位
energy sum／packet legality
07｜主張
scope／workbook record
FAIL CLOSED｜任一層失敗：session／workbook 不變；保存錯誤與 path，回 matching artifact。
scenario_id｜情境識別碼
來源 scenario package；值型態 identifier；作用 綁定同一情境；相同才可比較，缺失或不符即停止。七層驗證完整後才 materialize replay。
Notes: 匯入先檢查 JSON／schema、scenario identity、runner provenance、lab／case／seed、policy lineage、units／energy sum、event legality 與 claim boundary，通過後才 materialize replay。任一層失敗時，既有 session 與 workbook 維持原狀；保留錯誤與原始 path，修正來源後重新匯入。

## Slide 85: 事件重播：佇列 → 動作 → 狀態 → 封包 → J
畫面每一格都對應同一條事件記錄；一起讀動作與封包結果。
事件讀法
Queue／Action
佇列 → policy 動作
Radio／state
狀態：SLEEP／TX／RX
Packet／service
送達／過期 → 期限／J
重播邊界｜讀取已驗證 event ledger，不重新執行 policy，也不在瀏覽器推導新數值。
欄位讀法｜來源、單位、高低
Queue：frame，count，越高待處理越多；Action：policy token，對回程式分支；Radio／state：frame event，確認 SLEEP／TX／RX；endpoint J：ledger，J，越低耗能較少，但服務 FAIL 仍先保留。
Notes: REPLAY 讀取已驗證的 `endpoint-replay.json` event ledger，不重新執行 policy，也不在瀏覽器推導新的科學數值。沿同一 frame 讀 `Queue`、`Action`、`Radio`／state、packet delivery／expiry 與累積 endpoint J，才能把程式分支對回服務結果。較低 J 若沒有 delivery 與 service 欄位，不能完成 Lab C 判讀。

## Slide 86: Workbook：保存四個角色的來源鏈
比較紀錄把四個角色放在同一條來源鏈，方便重開核對。
current browser record｜execution ledger
四個角色
基準組
baseline 結果
候選組
candidate 修改
修訂組
revision gate
保留組
surprise 邊界
比較紀錄｜保存 prediction、changed line、result_path、replay、gate、endpoint scope 與 recovery note。
provenance｜來源鏈
來源 /course workbook；值型態 saved record；作用 保存四個角色的 lineage；缺必要 evidence 就維持 INCOMPLETE，不補寫答案。
Notes: WORKBOOK 保存 baseline、candidate、revision 與 surprise 的 prediction、changed line、result_path、配對 replay、service／deadline、endpoint scope、recovery note 與 claim boundary。surprise 即使 FAIL 也保留原 record；必要 evidence 缺少時狀態維持 INCOMPLETE，不能用另一筆結果補寫。

## Slide 87: 保存與重開：核對身份，不補造結果
保存、關閉、重開都先核對身份，再恢復同一條來源鏈。
01｜保存 SAVE
保存預測＋結果／重播
02｜關閉 CLOSE
不改 runner 檔案
03｜重開
OPEN／REBIND：核對情境＋端點
完成度｜身份、prediction、result／replay 齊全才 COMPLETE；缺件維持 INCOMPLETE 並 recovery，不改寫 FAIL。
COMPLETE／INCOMPLETE｜完成度狀態
來源 workbook validator；值型態 status enum；作用 反映必要 evidence 是否齊全；判讀 COMPLETE 不等於 service PASS，也不等於 scientific parity。
Notes: 保存 workbook 後關閉頁面，再重新開啟並核對 scenario、anchor、policy／predecessor identity、endpoint scope、prediction、result 與 replay。重開只重新驗證身份與完成度，不執行 `student_policy.py`，也不把失敗 surprise 改寫為成功。缺件時維持 INCOMPLETE，沿 matching artifact 或 release backup recovery。