## Slide 1: 先找到唯一要改的地方
Lab B 比較品質需要連續穩定幾步，觀察進入可送模式的時機
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-b-enter-exit-hold
只開目前 Lab
唯一變數
STABLE_STEPS
其他值與檔案不動
保持不變：ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁只做定位。實際檔案是 student_policy.py，區塊是 lab-b-enter-exit-hold，唯一要比較的變數是 STABLE_STEPS。ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊保持不變。先建立這個可編輯邊界，再看下一頁的放大修改，不需要閱讀整個函式。

## Slide 2: 只改這一行：2 → 1
兩邊程式結構完全相同；只比較反白的一個值
修改前｜Before
STABLE_STEPS = 2
需要連續兩個穩定觀察
修改後｜After
STABLE_STEPS = 1
一個穩定觀察就成立
唯一修改：2 → 1；進入與退出品質門檻都不變
STABLE_STEPS（本次修改值）｜來源：目前 Lab 的 marked block｜作用：改變策略判斷
單位：依變數定義｜判讀：修改後先做語法檢查，再執行指定 case
Notes: 這一頁故意不顯示整段函式。修改前是 STABLE_STEPS = 2，修改後是 STABLE_STEPS = 1。需要連續兩個穩定觀察；一個穩定觀察就成立。除這一行外，檔案、縮排、函式、其他常數與其他 Lab 區塊全部保持不變。完成後先儲存，再依後續頁面的 exact command 執行。

## Slide 3: 為什麼 2 → 1，接著怎麼執行
需要的穩定觀察變少，可能更早進入可送模式，也可能對短暫品質變化過度反應
原本需要兩次穩定觀察
第 1 步看到品質達標：先等待
第 2 步仍達標：才讓 quality_ready 成立
改成一次穩定觀察
第 1 步看到品質達標：立刻讓 quality_ready 成立
MODE_CHANGE 可能提早出現
bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze → bash course.sh run --lab B --case trace-b
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：Lab B marked block｜作用：決定品質達標要連續維持幾個 step
單位：steps｜判讀：Windows 將 bash course.sh 改為 course.cmd；Trace B 保持 frozen policy
Notes: STABLE_STEPS 從 2 改為 1，表示品質達標後不必再等待第二個穩定觀察，quality_ready 與 MODE_CHANGE 可能提早出現。好處可能是更早掌握服務窗口，風險是對短暫品質變化過度反應。依序執行 Trace A baseline、Trace A candidate --freeze 與 withheld Trace B。Windows 只替換 launcher 為 course.cmd，其餘參數不變。

## Slide 4: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
預期 quality_ready 或 MODE_CHANGE 可能提早；再看 attempt、retry、delivery、service 與端點焦耳。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
MODE_CHANGE（模式變更事件）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：Trace A 的改善必須再由 frozen policy 的 Trace B 檢查
Notes: 每次案例完成後，依 stdout 的 result_path 找到該次 result.json，到 /course 逐次匯入，並保留同目錄的 endpoint-replay.json。核對 scenario ID 與 run ID 後，先判斷 service，再看封包的送達、重試或逾期，再看狀態分布，最後才讀 endpoint J。預期 quality_ready 或 MODE_CHANGE 可能提早；再看 attempt、retry、delivery、service 與端點焦耳。。若中間事件沒有預期差異，即使最後焦耳不同，也不能直接歸因於本次修改。

## Slide 5: 先找到唯一要改的地方
Lab C 比較急件要提前多久送出，觀察期限、服務與能量代價
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-c-batch-urgent
只開目前 Lab
唯一變數
URGENT_MARGIN_S
其他值與檔案不動
保持不變：BATCH_SIZE = 3、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁只做定位。實際檔案是 student_policy.py，區塊是 lab-c-batch-urgent，唯一要比較的變數是 URGENT_MARGIN_S。BATCH_SIZE = 3、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊保持不變。先建立這個可編輯邊界，再看下一頁的放大修改，不需要閱讀整個函式。

## Slide 6: 基準值｜Baseline：URGENT_MARGIN_S = 20
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
基準值｜Baseline
URGENT_MARGIN_S = 20
期限剩 20 秒時進入急件分支
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C 的唯一比較值是 URGENT_MARGIN_S。此頁設定為 20 秒。期限剩 20 秒時進入急件分支。BATCH_SIZE 固定為 3，Lab A、Lab B、runner、scenario、schemas 與其他程式行都不變。不要把三個值擠在同一段程式碼中；每次只設定一個值、儲存並執行對應 case。

## Slide 7: 候選值｜Candidate：URGENT_MARGIN_S = 5
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
候選值｜Candidate
URGENT_MARGIN_S = 5
等到只剩 5 秒才急送，可能太晚
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C 的唯一比較值是 URGENT_MARGIN_S。此頁設定為 5 秒。等到只剩 5 秒才急送，可能太晚。BATCH_SIZE 固定為 3，Lab A、Lab B、runner、scenario、schemas 與其他程式行都不變。不要把三個值擠在同一段程式碼中；每次只設定一個值、儲存並執行對應 case。

## Slide 8: 修訂值｜Revision：URGENT_MARGIN_S = 30
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
修訂值｜Revision
URGENT_MARGIN_S = 30
期限剩 30 秒就急送，較早但可能增加成本
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C 的唯一比較值是 URGENT_MARGIN_S。此頁設定為 30 秒。期限剩 30 秒就急送，較早但可能增加成本。BATCH_SIZE 固定為 3，Lab A、Lab B、runner、scenario、schemas 與其他程式行都不變。不要把三個值擠在同一段程式碼中；每次只設定一個值、儲存並執行對應 case。

## Slide 9: 為什麼 5 秒可能太晚，30 秒可能更早
急件門檻控制的是『何時放棄等待批次、改成優先送出』
20 秒｜基準
在期限剩 20 秒時
允許 SEND_URGENT
5 秒｜候選
等待更久才急送
可能錯過窗口或期限
30 秒｜修訂
更早進入急件分支
可能恢復服務，也可能增加能量
門檻 → SEND_URGENT 時機 → wake／TX／delivery／deadline → service → endpoint J
deadline_pass（期限是否通過）｜來源：result service summary｜作用：確認必要封包是否在期限內完成
單位：布林值｜判讀：先確認期限與服務，再比較端點焦耳；較低焦耳但失敗不是改善
Notes: URGENT_MARGIN_S 控制的是剩餘期限小於多少秒時，放棄等待批次並使用 SEND_URGENT。5 秒代表等待更久，可能錯過服務窗口或期限；30 秒代表更早急送，可能恢復服務，也可能增加 wake、TX 或處理能量。20 與 30 在固定主要案例中也可能產生相同結果，這種 null contrast 要如實保留，不能硬說 30 一定更好。

## Slide 10: 四次執行的固定順序
每次先設定正確值，再執行對應 case；revision 才使用 freeze
① baseline
值為 20
--lab C --case baseline
② candidate
改成 5
--lab C --case candidate
③ revision
改成 30 並凍結
--lab C --case revision --freeze
④ surprise
保持 frozen 30
--lab C --case surprise
Linux／macOS／WSL：bash course.sh run ... Windows：course.cmd run ...；每次保存 stdout 的 result_path
freeze（策略凍結）｜來源：revision 執行選項｜作用：保存要帶入 surprise 的策略身分
單位：狀態｜判讀：freeze 缺失或身分不一致時停止 surprise，不重新修改策略
Notes: Lab C 依序執行 baseline、candidate、revision --freeze 與 surprise。baseline 使用 20，candidate 使用 5，revision 使用 30 並凍結，surprise 保持同一份 frozen 30，不再修改。Linux、macOS 與 WSL 使用 bash course.sh run；Windows 使用 course.cmd run。每次保存命令輸出的 result_path，不能用上一個案例的路徑。

## Slide 11: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
先確認 deadline 與 service；若 20 與 30 結果相同，保留『此案例無差異』，不要硬造改善。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
deadline_pass（期限是否通過）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：5 秒失敗或 30 秒恢復都要由本次 result／replay 證據支持
Notes: 每次案例完成後，依 stdout 的 result_path 找到該次 result.json，到 /course 逐次匯入，並保留同目錄的 endpoint-replay.json。核對 scenario ID 與 run ID 後，先判斷 service，再看封包的送達、重試或逾期，再看狀態分布，最後才讀 endpoint J。先確認 deadline 與 service；若 20 與 30 結果相同，保留『此案例無差異』，不要硬造改善。。若中間事件沒有預期差異，即使最後焦耳不同，也不能直接歸因於本次修改。