## Slide 1: LoRaEnergySim 提供的三項價值
它提供成熟的 LoRa 端點問題框架，讓狀態、封包與能量能沿同一條路徑解讀
端點狀態與能量
把休眠、處理、TX、RX
連到端點能量邊界
封包事件與可靠度
用封包、碰撞、重試、送達
解釋策略後果
可重複研究架構
固定模型來源與版本
讓案例與結果可以比較
LoRaEnergySim 讓策略動作可以連到狀態、封包、服務與端點能量證據
model_reference（模型參考）｜來源：固定的 LoRaEnergySim repository 與版本｜作用：提供端點狀態、封包事件與能量欄位的可追溯來源
單位：來源識別｜判讀：以相同模型語言比較不同策略的事件與結果
Notes: LoRaEnergySim 提供三項價值。第一，它建立 LoRa 端點的狀態與能量模型，使休眠、處理、發射、接收與端點能量邊界有可追溯來源。第二，它提供封包、碰撞、重試與送達的事件語言，讓策略結果能由中間事件解釋。第三，固定模型來源與版本，使不同案例與策略結果能以一致的欄位和判讀順序比較。課程操作因此可以從一行策略修改，一路追蹤到狀態、封包、服務與端點能量。

## Slide 2: 把下載資料搬進 Linux 課程資料夾
這一步只做路徑準備：把 release 帶進 Linux，再確認程式根目錄
① 這個工作區
WSL＝Windows 內的 Linux
讀 /mnt/c/.../Downloads
② 程式不改
student_policy.py 不動
只複製 release 副本
③ 進入根目錄
下一步集中到 Linux
lora-energy-lab/
④ 核對結果
執行 pwd 只讀位置
路徑不對就先停止
先把下載副本放進 Linux，再確認根目錄；路徑錯會讓後續設定讀錯檔
pwd（目前目錄命令）｜來源：Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）｜作用：確認目前位置
單位：路徑文字｜判讀：輸出應位於 Linux home 的課程資料夾
Notes: 命令先讀取 Windows Downloads，再把 release 副本寫到 Linux staging；它不修改 Windows 原檔、`student_policy.py` 或任何 marked block。下一步進入 `lora-energy-lab/`，用 `pwd` 讀取目前位置；要檢查的 website／artifact field 是 package root 與來源路徑，路徑不一致時不要進入 setup。

## Slide 3: 建立環境並確認 READY
這一步建立可重現環境；沒有程式策略改動，先拿到 READY
① Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
② 建立環境
執行 setup.sh
不改 policy source
③ 下一步
執行 course.sh verify
預期看到 READY
④ Windows shells
PowerShell／Command Prompt
只讀 READY 結果
指定版本 → 建立隔離環境 → READY；此時尚無案例結果
PYTHON_BIN（Python 執行器路徑變數）｜來源：命令工具設定｜作用：指定要使用的版本
單位：路徑文字｜判讀：供建立環境的命令讀取
Notes: `setup.sh` 讀取 `PYTHON_BIN` 指定的 Python 3.11，建立 package-local `.venv`；`course.sh verify` 再讀取 interpreter 與契約並寫入 READY receipt。這些命令不改 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`、三個 marked blocks 或 runner；下一步只有在 READY、版本與 root 都正確時才 run lab。

## Slide 4: READY 只代表環境可用
這一步只讀環境收據；它不是案例結果，也不會改程式
① Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
只讀收據
② Windows PowerShell
只讀同一份收據
不修改檔案
③ Windows Command Prompt
只讀同一份收據
不修改檔案
④ 下一步／看什麼
核對狀態、版本、身份
一致才進案例
不同工具只是在讀同一張收據；檔案內容與來源不變
verify-receipt.json（驗證收據檔）｜來源：環境檢查命令｜作用：記錄環境與契約關卡
單位：JSON 檔案｜判讀：只解讀環境證據，不代替案例結果
Notes: `verify-receipt.json` 是 setup／verify 寫入的環境收據。POSIX 的 `sed`、PowerShell 的 `Get-Content` 與 CMD 的 `type` 都只讀取它，不改檔、不執行案例。下一步核對 status／Python／scenario identity；若收據不一致，先修 setup，不要改 policy 或把收據當成 case result。

## Slide 5: 確認環境與案例身份
這一步確認能不能進案例，以及案例是否綁定正確情境
① 狀態
status 必須 READY
否則不能 run
② 版本
Python 必須 3.11.x
不改 policy
③ 情境
固定案例身份
scenario_id
④ 下一步／證據
一致才執行 run
結果另看 result.json
READY 只代表環境可用；服務與能量要等案例結果
status（狀態）｜來源：驗證收據｜作用：表示關卡是否可進入案例
單位：狀態值｜判讀：通過只表示環境與契約一致
Notes: READY receipt 的 `status`、Python 版本、`scenario_id` 與 policy API version 只描述 environment、固定情境和允許契約。這一頁沒有檔案／block／value 變更；下一步執行案例後才看 `result.json` 的 service、packet 與 energy 欄位。READY 不宣稱已有 case result。

## Slide 6: 說清資料來源與主張邊界
這一步標明資料來源；主張邊界比漂亮數字更重要
① 資料模式
課程使用模擬資料
engine_mode
② 是否實跑
沒有執行上游程式
false
③ 不可超出
非即時、非實測
不叫 canonical
④ 下一步／證據
run 另產生 identity
讀 artifact_source
先標資料來源，再決定能說到哪裡；不能把模擬說成實測
engine_mode（執行模式）｜來源：執行器紀錄｜作用：分類資料產生方式
單位：模式值｜判讀：模擬資料不延伸成上游程式執行
Notes: `engine_mode`、`upstream_execution` 與 claim boundary 只標註資料產生方式；讀取它們不改檔。`false` 明確表示沒有執行上游程式。下一步 run 後檢查 `artifact_source`、result identity 與 claim boundary；本頁沒有 student_policy.py 的 file／block／value 變更。

## Slide 7: 卡住時修復或保留來源
這一步處理卡關：修得好就重跑，修不好也不冒充本機執行
① 正常
READY 後執行案例
產生新結果
② 修復什麼
只修 Python、root、lock
不改 policy block
③ 回復什麼
同情境結果成對保存
result.json／endpoint-replay.json
④ 看什麼
讀 artifact_source
判斷本機或回復
修復不改策略；回復不冒充本機執行
artifact_source（資料來源分類）｜來源：結果紀錄｜作用：標示本機執行或回復資料
單位：來源值｜判讀：來源模式保持原值，不改寫成本機執行
Notes: setup 或 verify 受阻時，只修復 Python minor、package root、lock 或 policy boundary；不能把回復資料說成本機執行。下一步依 `artifact_source` 判斷是否可進 run；讀取同一 lab／case 的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json` pair，再按 service → packet → state → endpoint J → efficiency 判讀。本頁不改 student_policy.py 或任何 marked block。

## Slide 8: 只可修改三個標記區塊
這一步畫出可編輯邊界：三個實驗區可改，其他程式只讀
① 唯一檔案
只在這裡做實驗
student_policy.py
② 可改區段
A／B／C 三個標記
marked block
③ 保持不變
中文註解、函式、情境
runner、schemas 不動
④ 下一步／證據
只開目前 lab
結果仍看 result／replay
只開目前實驗區；其他檔案與輸出契約保持不變
marked block（標記區段）｜來源：檔案標記｜作用：界定一個實驗的可編輯範圍
單位：程式碼區段｜判讀：其他套件邊界維持唯讀
Notes: 實際 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 現在包含中文註解；本頁只鏡像說明，不能把投影片文字貼回程式。UTF-8/LF bytes 參與 policy identity，outside-block 的註解、函式、runner、scenario、schemas 與輸出契約都不改；可編輯面只有 `lab-a-pace-rest`、`lab-b-enter-exit-hold`、`lab-c-batch-urgent`。下一步只改當前 block 的一個 value，再看成對 result／replay 證據。

## Slide 9: 程式每次判斷會看什麼
這一步先說清楚輸入：每個 step 只看目前／過去資料
① 讀目前資料
窗口、急件、間隔、品質
都是當下 snapshot
② 不讀未來
不看結果摘要
不回看 energy
③ 交給函式
把目前資料交給 choose_action()
再回一個合法動作
④ 下一步／證據
回一個合法動作
runner 再記 event／result
當下觀察 → 合法動作；這一頁沒有程式值變更
choose_action（策略函式）｜來源：student_policy.py｜作用：依當下觀察回傳一個合法動作
單位：函式契約｜判讀：只讀目前／過去欄位，不讀未來結果
Notes: `observation` 是 runner 每個固定 step 提供的唯讀快照，實際使用窗口、急件、期限、距上次傳送步數、傳送模式、品質、穩定步數與佇列數。此頁是中文說明，不可貼回 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`；沒有 file／block／value 變更。下一步由 `choose_action(observation)` 回傳合法 action，再從 result／replay 讀 state／event、packet／delivery、service 與 endpoint J。

## Slide 10: 判斷順序如何產生動作
這一步把合法動作順序翻成白話；鏡像可讀，不能貼回程式
① 窗口關閉
不能送出，先休息
SLEEP
② 期限逼近
急件先送出
SEND_URGENT
③ 節奏／品質
間隔未到休息；品質未穩等待
REST_DURING_GAP／WAIT
④ 佇列／保底
夠量批次，否則單筆；無事等待
FLUSH_BATCH／SEND_ONE／WAIT
先看窗口，再看期限、間隔、品質與佇列；順序會改變動作
action（合法動作）｜來源：policy API｜作用：把條件轉成 runner 可執行的動作
單位：enum｜判讀：下一步從 state／packet／service／endpoint J 讀後果
Notes: 這一頁是 `choose_action()` 的 read-only 中文註解鏡像，不可貼回程式。實際順序是窗口關閉回傳 `SLEEP`；urgent deadline 回傳 `SEND_URGENT`；pacing gap 回傳 `REST_DURING_GAP`；品質 hold 未滿足回傳 `WAIT`；quality ready 且 queue 足量回傳 `FLUSH_BATCH`，否則 `SEND_ONE`；所有條件都不要求傳送時回傳 `WAIT`。沒有 file／block／value 變更；下一步 run 後按 service → packet／delivery → state／event → endpoint J → efficiency 判讀。

## Slide 11: 縮排與回傳決定程式走哪條路
這一步只讀一小段程式：看縮排如何選分支，再把動作交回執行器
① 先看意思
窗口關閉就不送
if ...: return SLEEP
② 縮排做什麼
把條件放進正確分支
只修 active block
③ 先檢查
執行 py_compile
只檢查語法、不改檔
④ 下一步／看什麼
通過後跑 baseline
讀 result／replay pair
縮排 → 分支 → 回傳 → runner 事件；語法檢查不改內容
return（回傳）｜來源：policy function｜作用：把一個合法動作交給執行器
單位：動作值｜判讀：語法通過後再看 result／replay 的實際事件
Notes: 目前 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 的中文註解已說明每個 branch。這一頁只顯示小段可讀鏡像：窗口關閉時由 `if ...` 進入 `return SLEEP`；縮排決定 statement 屬於哪個條件。`.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py` 只檢查語法，不改檔；若錯，只修目前 active marked block，中文註解、函式、runner、scenario 與 schemas 不動。下一步才執行 P027b baseline，讀成對 result／replay。

## Slide 12: 先建立基準結果再比較
這一步先保存沒有改動的基準，下一步才比較候選值
① 固定輸入
packaged policy＋固定情境
不讀未來結果
② 執行命令
只跑 baseline
bash course.sh run --lab A --case baseline
③ 產生結果
新增 result／replay pair
原始程式不回寫
④ 下一步／看什麼
確認 status: OK、路徑
先 service，再成本
先保存基準，再凍結規則，最後比較候選；結果不能回頭改 block
result_path（結果檔路徑）｜來源：命令輸出｜作用：定位 result.json
單位：路徑文字｜判讀：網站只匯入 result.json；endpoint replay 只做配對，runner 不是網站
Notes: POSIX exact command 是 `bash course.sh run --lab A --case baseline`；Windows 是 `course.cmd run --lab A --case baseline`。它讀 packaged `student_policy.py` 與 fixed scenario，只在 run directory 寫 `result.json`、`endpoint-replay.json`，不修改 policy source、marked blocks、runner、scenario 或 schemas。下一步確認 `status: OK`、run identity、`result_path`，網站先看 service，再看 packet／state／endpoint J／efficiency；Lab A／B／C 後續依各自 baseline → candidate → freeze → withheld 順序比較。

## Slide 13: 先找到唯一要改的地方
Lab A 比較空檔休眠與清醒等待，觀察服務與端點能量的取捨
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-a-pace-rest
只開目前 Lab
唯一變數
REST_DURING_GAP
其他值與檔案不動
保持不變：PACE_GAP_STEPS = 2、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
REST_DURING_GAP（空檔動作）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁只做定位。實際檔案是 student_policy.py，區塊是 lab-a-pace-rest，唯一要比較的變數是 REST_DURING_GAP。PACE_GAP_STEPS = 2、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊保持不變。先建立這個可編輯邊界，再看下一頁的放大修改，不需要閱讀整個函式。

## Slide 14: 只改這一行：SLEEP → WAIT
兩邊程式結構完全相同；只比較反白的一個值
修改前｜Before
REST_DURING_GAP = SLEEP
空檔進入低功耗休息
修改後｜After
REST_DURING_GAP = WAIT
空檔保持清醒等待
唯一修改：SLEEP → WAIT；不是修改 PACE_GAP_STEPS
REST_DURING_GAP（本次修改值）｜來源：目前 Lab 的 marked block｜作用：改變策略判斷
單位：依變數定義｜判讀：修改後先做語法檢查，再執行指定 case
Notes: 這一頁故意不顯示整段函式。修改前是 REST_DURING_GAP = SLEEP，修改後是 REST_DURING_GAP = WAIT。空檔進入低功耗休息；空檔保持清醒等待。除這一行外，檔案、縮排、函式、其他常數與其他 Lab 區塊全部保持不變。完成後先儲存，再依後續頁面的 exact command 執行。

## Slide 15: 為什麼 SLEEP → WAIT，接著怎麼執行
WAIT 可能減少再次喚醒，卻會累積清醒閒置能量；必須同時看服務與焦耳
SLEEP
空檔進入低功耗
之後傳送要 WAKE
WAIT
空檔保持清醒
awake-idle 持續累積
封包後果
動作時機改變
attempt／retry／delivery
最後判斷
先 service
再比較 endpoint J
bash course.sh run --lab A --case baseline → bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze → bash course.sh run --lab A --case hidden
REST_DURING_GAP（空檔動作）｜來源：Lab A marked block｜作用：決定送出間隔中的休息方式
單位：action｜判讀：Windows 將 bash course.sh 改為 course.cmd，其餘參數不變
Notes: Lab A 比較空檔休息與清醒等待。SLEEP 讓端點進入低功耗狀態，但下一次傳送可能多一次 WAKE；WAIT 保持清醒，可能更快反應，卻持續累積 awake-idle 能量。依序執行 baseline、candidate --freeze 與 hidden。Linux、macOS 與 WSL 使用 bash course.sh；Windows 使用 course.cmd 並保留相同的 lab、case 與 freeze 參數。

## Slide 16: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
預期先在 sleep／awake-idle／wake 時間看到差異，再檢查封包服務與端點焦耳。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
radio_state（無線狀態）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：WAIT 是否真的改變狀態分布，必須由 replay 支持
Notes: 每次案例完成後，依 stdout 的 result_path 找到該次 result.json，到 /course 逐次匯入，並保留同目錄的 endpoint-replay.json。核對 scenario ID 與 run ID 後，先判斷 service，再看封包的送達、重試或逾期，再看狀態分布，最後才讀 endpoint J。預期先在 sleep／awake-idle／wake 時間看到差異，再檢查封包服務與端點焦耳。。若中間事件沒有預期差異，即使最後焦耳不同，也不能直接歸因於本次修改。

## Slide 17: 先找到唯一要改的地方
Lab B 比較品質需要連續穩定幾步，觀察進入可送模式的時機
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-b-enter-exit-hold
只開目前 Lab
唯一變數
STABLE_STEPS
其他值與檔案不動
保持不變：ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁只做定位。實際檔案是 student_policy.py，區塊是 lab-b-enter-exit-hold，唯一要比較的變數是 STABLE_STEPS。ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊保持不變。先建立這個可編輯邊界，再看下一頁的放大修改，不需要閱讀整個函式。

## Slide 18: 只改這一行：2 → 1
兩邊程式結構完全相同；只比較反白的一個值
修改前｜Before
STABLE_STEPS = 2
需要連續兩個穩定觀察
修改後｜After
STABLE_STEPS = 1
一個穩定觀察就成立
唯一修改：2 → 1；進入與退出品質門檻都不變
STABLE_STEPS（本次修改值）｜來源：目前 Lab 的 marked block｜作用：改變策略判斷
單位：依變數定義｜判讀：修改後先做語法檢查，再執行指定 case
Notes: 這一頁故意不顯示整段函式。修改前是 STABLE_STEPS = 2，修改後是 STABLE_STEPS = 1。需要連續兩個穩定觀察；一個穩定觀察就成立。除這一行外，檔案、縮排、函式、其他常數與其他 Lab 區塊全部保持不變。完成後先儲存，再依後續頁面的 exact command 執行。

## Slide 19: 為什麼 2 → 1，接著怎麼執行
需要的穩定觀察變少，可能更早進入可送模式，也可能對短暫品質變化過度反應
原本需要兩次穩定觀察
第 1 步看到品質達標：先等待
第 2 步仍達標：才讓 quality_ready 成立
改成一次穩定觀察
第 1 步看到品質達標：立刻讓 quality_ready 成立
MODE_CHANGE 可能提早出現
bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze → bash course.sh run --lab B --case trace-b
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：Lab B marked block｜作用：決定品質達標要連續維持幾個 step
單位：steps｜判讀：Windows 將 bash course.sh 改為 course.cmd；Trace B 保持 frozen policy
Notes: STABLE_STEPS 從 2 改為 1，表示品質達標後不必再等待第二個穩定觀察，quality_ready 與 MODE_CHANGE 可能提早出現。好處可能是更早掌握服務窗口，風險是對短暫品質變化過度反應。依序執行 Trace A baseline、Trace A candidate --freeze 與 withheld Trace B。Windows 只替換 launcher 為 course.cmd，其餘參數不變。

## Slide 20: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
預期 quality_ready 或 MODE_CHANGE 可能提早；再看 attempt、retry、delivery、service 與端點焦耳。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
MODE_CHANGE（模式變更事件）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：Trace A 的改善必須再由 frozen policy 的 Trace B 檢查
Notes: 每次案例完成後，依 stdout 的 result_path 找到該次 result.json，到 /course 逐次匯入，並保留同目錄的 endpoint-replay.json。核對 scenario ID 與 run ID 後，先判斷 service，再看封包的送達、重試或逾期，再看狀態分布，最後才讀 endpoint J。預期 quality_ready 或 MODE_CHANGE 可能提早；再看 attempt、retry、delivery、service 與端點焦耳。。若中間事件沒有預期差異，即使最後焦耳不同，也不能直接歸因於本次修改。

## Slide 21: 先找到唯一要改的地方
Lab C 比較急件要提前多久送出，觀察期限、服務與能量代價
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-c-batch-urgent
只開目前 Lab
唯一變數
URGENT_MARGIN_S
其他值與檔案不動
保持不變：BATCH_SIZE = 3、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁只做定位。實際檔案是 student_policy.py，區塊是 lab-c-batch-urgent，唯一要比較的變數是 URGENT_MARGIN_S。BATCH_SIZE = 3、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊保持不變。先建立這個可編輯邊界，再看下一頁的放大修改，不需要閱讀整個函式。

## Slide 22: 基準值｜Baseline：URGENT_MARGIN_S = 20
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
基準值｜Baseline
URGENT_MARGIN_S = 20
期限剩 20 秒時進入急件分支
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C 的唯一比較值是 URGENT_MARGIN_S。此頁設定為 20 秒。期限剩 20 秒時進入急件分支。BATCH_SIZE 固定為 3，Lab A、Lab B、runner、scenario、schemas 與其他程式行都不變。不要把三個值擠在同一段程式碼中；每次只設定一個值、儲存並執行對應 case。

## Slide 23: 候選值｜Candidate：URGENT_MARGIN_S = 5
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
候選值｜Candidate
URGENT_MARGIN_S = 5
等到只剩 5 秒才急送，可能太晚
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C 的唯一比較值是 URGENT_MARGIN_S。此頁設定為 5 秒。等到只剩 5 秒才急送，可能太晚。BATCH_SIZE 固定為 3，Lab A、Lab B、runner、scenario、schemas 與其他程式行都不變。不要把三個值擠在同一段程式碼中；每次只設定一個值、儲存並執行對應 case。

## Slide 24: 修訂值｜Revision：URGENT_MARGIN_S = 30
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
修訂值｜Revision
URGENT_MARGIN_S = 30
期限剩 30 秒就急送，較早但可能增加成本
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C 的唯一比較值是 URGENT_MARGIN_S。此頁設定為 30 秒。期限剩 30 秒就急送，較早但可能增加成本。BATCH_SIZE 固定為 3，Lab A、Lab B、runner、scenario、schemas 與其他程式行都不變。不要把三個值擠在同一段程式碼中；每次只設定一個值、儲存並執行對應 case。

## Slide 25: 為什麼 5 秒可能太晚，30 秒可能更早
急件門檻控制的是『何時放棄等待批次、改成優先送出』
20 秒｜基準
在期限剩 20 秒時
允許 SEND_URGENT
5 秒｜候選
等待更久才急送
可能錯過窗口或期限
30 秒｜修訂
更早進入急件分支
可能恢復服務，也可能增加能量
門檻 → SEND_URGENT 時機 → wake／TX／delivery／deadline → service → endpoint J
deadline_pass（期限是否通過）｜來源：result service summary｜作用：確認必要封包是否在期限內完成
單位：布林值｜判讀：先確認期限與服務，再比較端點焦耳；較低焦耳但失敗不是改善
Notes: URGENT_MARGIN_S 控制的是剩餘期限小於多少秒時，放棄等待批次並使用 SEND_URGENT。5 秒代表等待更久，可能錯過服務窗口或期限；30 秒代表更早急送，可能恢復服務，也可能增加 wake、TX 或處理能量。20 與 30 在固定主要案例中也可能產生相同結果，這種 null contrast 要如實保留，不能硬說 30 一定更好。

## Slide 26: 四次執行的固定順序
每次先設定正確值，再執行對應 case；revision 才使用 freeze
① baseline
值為 20
--lab C --case baseline
② candidate
改成 5
--lab C --case candidate
③ revision
改成 30 並凍結
--lab C --case revision --freeze
④ surprise
保持 frozen 30
--lab C --case surprise
Linux／macOS／WSL：bash course.sh run ... Windows：course.cmd run ...；每次保存 stdout 的 result_path
freeze（策略凍結）｜來源：revision 執行選項｜作用：保存要帶入 surprise 的策略身分
單位：狀態｜判讀：freeze 缺失或身分不一致時停止 surprise，不重新修改策略
Notes: Lab C 依序執行 baseline、candidate、revision --freeze 與 surprise。baseline 使用 20，candidate 使用 5，revision 使用 30 並凍結，surprise 保持同一份 frozen 30，不再修改。Linux、macOS 與 WSL 使用 bash course.sh run；Windows 使用 course.cmd run。每次保存命令輸出的 result_path，不能用上一個案例的路徑。

## Slide 27: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
先確認 deadline 與 service；若 20 與 30 結果相同，保留『此案例無差異』，不要硬造改善。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
deadline_pass（期限是否通過）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：5 秒失敗或 30 秒恢復都要由本次 result／replay 證據支持
Notes: 每次案例完成後，依 stdout 的 result_path 找到該次 result.json，到 /course 逐次匯入，並保留同目錄的 endpoint-replay.json。核對 scenario ID 與 run ID 後，先判斷 service，再看封包的送達、重試或逾期，再看狀態分布，最後才讀 endpoint J。先確認 deadline 與 service；若 20 與 30 結果相同，保留『此案例無差異』，不要硬造改善。。若中間事件沒有預期差異，即使最後焦耳不同，也不能直接歸因於本次修改。