## Slide 1: P001｜有限電池 × 變動服務窗口
有限電池
端點
資料封包
產生 → 佇列 → 送出
會開、會關、品質會變
開啟
關閉
開啟
縮短
先看窗口，再看動作；最後讀服務與端點能量
scenario（情境定義）｜來源：course package｜作用：固定端點、窗口與資料規則
單位：identifier｜判讀：相同輸入可重跑
Notes: 本頁建立課程的固定情境。環境感測端點以有限電池運作，服務窗口依固定軌跡開啟、關閉或縮短。情境定義 scenario 來自 course package，作用是固定端點、窗口與資料規則，單位為 identifier；相同輸入應產生可重跑的比較。後續判讀依序確認窗口、策略動作、服務結果與端點能量。

## Slide 2: P002｜一次動作，同時改變服務與能量
同一個 action 會沿不同路徑留下可觀察後果
SLEEP｜低功耗休息
休息功率降低
喚醒延遲與能量增加
WAIT｜清醒等待
反應能力保留
清醒閒置能量累積
SEND｜送出封包
服務機會增加
處理與無線事件增加
服務結果
端點能量（J）
action（策略動作）｜來源：policy API｜作用：每次決策的唯一輸出
單位：enum｜判讀：觸發狀態與封包轉移
Notes: 本頁說明策略動作的三條主要路徑。SLEEP 降低休息功率，但必須支付喚醒延遲與喚醒能量；WAIT 保留反應能力，但會累積清醒閒置能量；SEND 類動作建立服務機會，也會增加處理、發射、接收或重試事件。策略動作 action 來自 policy API，作用是提供每次決策的唯一輸出，單位為 enum；判讀時以其觸發的狀態與封包轉移為準。

## Slide 3: P003｜先讀中間事件，再讀最終結果
能量或服務差異，必須由中間事件支持
服務窗口
策略動作
無線狀態
封包事件
服務判定
端點能量
窗口關閉 → 傳輸類動作不執行 → 安全分支為 SLEEP
若中間事件沒有差異，最後的數值變化不得歸因於本次修改。
radio_state（無線狀態）｜來源：runner event ledger｜作用：表示各狀態區間
單位：state enum + duration｜判讀：提供端點能量的時間分段
Notes: 本頁建立結果歸因的順序。先確認服務窗口與策略動作，再讀取無線狀態和封包事件，最後判讀服務與端點能量。窗口關閉時，傳輸類動作不進入執行器，安全分支為 SLEEP。無線狀態 radio_state 來自 runner event ledger，作用是表示各狀態區間，單位為 state enum 加 duration；其判讀用途是提供端點能量的時間分段。

## Slide 4: P004｜固定情境中的四步操作閉環
只改一個受控常數，再沿同一條證據路徑比較
01
修改
student_policy.py
marked block
02
執行
固定 case
固定輸入
03
讀取
狀態、封包
服務、能量
04
解釋
動作 → 事件
→ 結果
預測與結果同時保存；反例保留為可檢驗證據。
result.json（結果資料檔）｜來源：package runner｜作用：保存 run identity、狀態、封包、服務與能量
單位：JSON artifact｜判讀：作為 replay 與 import 的輸入
Notes: 本頁定義固定情境中的操作閉環。可編輯面限於 student_policy.py 的 marked block，且一次只修改一個受控常數。執行固定 case 後，依序讀取狀態、封包、服務與能量，再以動作、事件與結果的關係說明差異。結果資料檔 result.json 由 package runner 產生，作用是保存 run identity、狀態、封包、服務與能量，單位為 JSON artifact；其判讀用途是作為 replay 與 import 的輸入。

## Slide 5: P005｜中間事件是因果歸因的必要橋樑
同一觀測下，比較基準與候選策略的事件路徑
同一觀測
同一觀測
基準策略
動作 A
事件路徑 A
服務／能量 A
候選策略
動作 B
事件路徑 B
服務／能量 B
先確認事件路徑不同，才比較服務與能量。
packet_progress（封包進度）｜來源：result／replay artifact｜作用：記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期
單位：event count + time｜判讀：連接策略動作與服務結果
Notes: 本頁將因果歸因具體化。基準策略與候選策略必須接收相同觀測，差異由策略動作開始，並經由不同的事件路徑傳到服務與端點能量。若事件路徑沒有差異，最終數值差異不得歸因於策略修改。封包進度 packet_progress 來自 result 或 replay artifact，作用是記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期，單位為 event count 加 time；其判讀用途是連接策略動作與服務結果。

## Slide 6: P006｜Runner 證據有明確邊界
可重跑，不等於可以外推到所有能量層級
本套件可支持
固定 scenario／seed
端點狀態與封包事件
服務判定與端點 J
本套件不支持
LEO／system energy
canonical efficiency
實測或即時 KPI
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：endpoint radio／processing model｜作用：累積狀態能量
單位：J｜判讀：只屬於 endpoint evidence layer
Notes: 本頁界定執行器可支持的證據範圍。固定 scenario、policy 與 seed 可使事件順序重跑，並支持端點狀態、封包、服務與端點能量的比較。這些結果不等同於 LEO 或 system energy，也不等同於 canonical efficiency、實測或即時 KPI。端點能量 endpoint_energy_j 來自 endpoint radio 與 processing model，作用是累積狀態能量，單位為 J；判讀時只屬於 endpoint evidence layer。

## Slide 7: P007｜LEO 是變動服務窗口的工作範例
LEO 改變可服務機會；主要控制仍在端點策略
低地球軌道
服務機會
窗口開啟
品質下降
窗口關閉
再度開啟
等待／休息
／送出
相同機制可以轉移；窗口、期限與能量邊界必須重新定義。
暖通空調｜低負載時段
邊緣閘道｜可連線時段
物流追蹤｜回報機會
service_window（服務窗口）｜來源：fixed scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：trace time｜判讀：決定動作是否具有服務機會
Notes: 本頁將低地球軌道視為變動服務窗口的工作範例。LEO 的作用是改變服務機會；主要控制仍是端點策略在等待、休息與送出之間做選擇。暖通空調、邊緣閘道與物流追蹤可以沿用相同機制，但各情境必須重新定義窗口、期限與能量邊界。服務窗口 service_window 來自 fixed scenario trace，作用是定義合法傳輸區間，單位為 trace time；判讀時決定動作是否具有服務機會。

## Slide 8: P008｜從預測到結果，保留可反駁路徑
先寫下方向，再執行；結果不符時保留反例
01
記錄預測
狀態／封包／服務／J
02
受控修改
一次一個常數
03
精確執行
固定 case 與輸入
04
比較與保存
結果、解釋、反例
保留條件案例維持 frozen policy，用來檢查機制是否可轉移。
prediction（預測）｜來源：workbook record｜作用：指定可反駁的變化方向
單位：statement｜判讀：作為執行前的比較基準
Notes: 本頁把預測、執行與反例放在同一個證據脈絡。執行前先記錄狀態、封包、服務或端點能量的預期方向，再進行一次一個常數的受控修改與固定 case 執行。結果不符合預測時，反例仍須保存。預測 prediction 來自 workbook record，作用是指定可反駁的變化方向，單位為 statement；判讀時作為執行前的比較基準。

## Slide 9: P009｜先確認來源，再限制可說的結論
先把同一筆證據的來源綁好，再判斷能否比較
套件已完成
固定情境與策略
啟動器、契約已封裝
本次只做
student_policy.py 指定區塊
只改一處，保留註解
完成後看什麼
先看封包與服務
再判讀端點能量
完成判斷：有結果檔，且能說明狀態／封包／服務如何導向端點能量；不當成實機量測
provenance（來源鏈）｜來源：封裝收據、固定情境、策略與結果檔｜作用：綁定同一筆證據
單位：紀錄｜判讀：來源不一致時停止比較
Notes: 本頁先建立教學邊界。套件已完成固定情境、策略介面、啟動器與契約的封裝；這一段只改 student_policy.py 的指定 marked block，使用同一個情境執行，不修改封裝本身。完成後先確認有結果檔，再依序讀取 state、packet、service 與 endpoint energy；只有能說明中間事件如何導向結果，才算完成判讀。provenance 是由 package receipt、scenario、policy identity 與 run artifact 組成的來源鏈，作用是追溯 evidence scope，單位是 structured record；判讀時若 identity 或 source mode 不一致，停止比較。source mode 只保留兩種原值：student-run 與 same-scenario-fallback。兩者都可以進入教學解釋，但來源分類不能互換。本課程的 claim ceiling 是模擬教學資料，明示非 live、非 measured、非 canonical parity；READY 只表示環境與契約 gate 通過，並不等於 energy experiment 已完成。

## Slide 10: P010｜一份封裝，一個根目錄
先確認封裝是同一份，再檢查解開後的根目錄；此步不改程式
發布封裝
同一份 ZIP
先確認來源，再解開
根目錄
lora-energy-lab/
後續命令都在此目錄
完整清單
契約／回退資料
缺一項就停
完成判斷：只有一個 lora-energy-lab/ 根目錄，必要內容都在；不完整就停止
release asset（發布封裝）｜來源：課程封裝配送｜作用：提供同一組啟動檔與契約
單位：封裝檔｜判讀：解開後只有一個 lora-energy-lab/ 根目錄
Notes: 本頁先確認 package identity。release asset 是課程封裝檔，來源是 course package distribution，作用是提供同一組 runner files，單位是 archive file。解開後的唯一 package root 是 lora-energy-lab/，其中包含 README、setup.sh、setup.cmd、course.sh、course.cmd、student_policy.py、schemas 與 fallback_artifacts。先檢查 root inventory，再進入 interpreter gate。若根目錄或必要檔案不完整，問題仍在 artifact identity；保留錯誤並重新取得同一封裝，不從其他 branch 或 checkout 拼接檔案。

## Slide 11: P011｜清單完整，才進入版本檢查
先確認必要檔案同屬一份封裝，再查看版本；此步不建立環境
① 必要檔案
說明／啟動器／策略
契約／回退資料都在此
② 不完整
保留錯誤訊息
不補檔、不進下一關
③ 下一關
版本檢查可開始
環境仍未建立
完成判斷：必要檔案同屬一份封裝；不完整就停在這一頁
identity gate（封裝身分檢查）｜來源：發布清單與解壓目錄｜作用：確認必要檔案同屬一份封裝
單位：檢查｜判讀：內容不一致時停止，不進入後續環境
Notes: 本頁是 archive identity gate。先以 release sidecar 與封裝本身確認是同一組 bytes，再做完整性檢查；顯示 OK 且沒有錯誤後，才解開並進入 lora-energy-lab/。archive_identity 是封裝識別，來源是 release sidecar 與 archive bytes，作用是確認交付內容未被替換，單位是 content identity。這個 gate 只回答 package bytes 是否可追溯，不回答 setup、case run 或網站匯入是否成功。若不一致或解開失敗，保留錯誤並重新取得成對封裝，不混用舊檔。

## Slide 12: P012｜先辨識 Windows 命令殼，再確認版本
兩種命令殼的入口不同；這兩行只讀版本，不改程式與環境
命令提示字元
先讀清單再讀版本
py --list → py -3.11 --version
管理命令殼
先讀清單再讀版本
py --list → py -3.11 --version
完成判斷：清單有 3.11，版本行顯示 Python 3.11.x；此步不建環境
Python 3.11.x（固定版本）｜來源：課程執行契約｜作用：提供環境建立使用的版本
單位：版本｜判讀：其他小版本不通過版本檢查
Notes: Windows 的 CMD、PowerShell 與 WSL 不是同一個 shell。CMD 與 PowerShell 都可以先用 py --list，再用 py -3.11 --version 檢查 exact minor version；看到 Python 3.11.x 才進入 setup。Python 3.11.x 是固定直譯器版本，來源是 runner frozen contract，作用是建立 package-local .venv，單位是 version。版本正確只表示可以進入 setup，還沒有 READY receipt 或 case result。如果 3.11 不在清單，保留版本錯誤，依下一頁的 recovery path 取得精確 interpreter；不要把其他 minor version 當成通過。

## Slide 13: P013｜沒有 3.11，就補一個正確版本
只修正版本來源；不改課程程式，也不執行案例
先取得工具
先確認工具可用
uv --version
安裝指定版本
取得指定直譯器
uv python install 3.11
找到可執行路徑
讀取可執行位置
uv python find 3.11
完成判斷：找到 3.11 路徑；版本工具成功不等於環境成功
uv（版本工具）｜來源：主機恢復路徑｜作用：取得並定位 Python 3.11
單位：工具／路徑｜判讀：只處理版本，不產生 READY 或案例結果
Notes: 如果 py --list 沒有 3.11，先使用 Python 3.11.x 的 64-bit Windows installer，並保留 Python Launcher；安裝後關閉並重新開啟 shell，再重跑 py --list 與 py -3.11 --version。若官方安裝路徑仍找不到 3.11，才改走 uv recovery。畫面上的三步只處理版本來源：uv --version 讀取工具是否可用，不改課程檔案；uv python install 3.11 取得指定直譯器，不建立 package-local .venv；uv python find 3.11 讀取可執行路徑，再把路徑交給後續環境建立。interpreter 是直譯器，來源是 Python 3.11.x installer、Launcher 或 uv recovery，作用是提供環境建立使用的 exact runtime，單位是 executable path。這一頁只修版本檢查；即使版本命令成功，也還沒有 READY 或案例結果。若 installer、uv 或網路失敗，保留錯誤並留在版本邊界，不把 PATH 指到其他 minor version。

## Slide 14: P014｜工具相同，平台路徑不同
版本工具成功後，Windows 與 Linux 各走自己的路徑；不互換環境
Windows 路徑
反斜線路徑
.venv\Scripts\python.exe
Linux／macOS／WSL
斜線路徑
.venv/bin/python
交接
回傳 3.11
不產生案例結果
完成判斷：各平台只使用自己的環境；版本工具不產生案例結果
WSL（Windows 的 Linux 執行層）｜來源：主機平台｜作用：提供獨立 Linux 命令殼
單位：環境類別｜判讀：WSL 擁有自己的 .venv，不與 Windows 互換
Notes: uv 是 interpreter recovery tool。Windows 可先安裝 uv，再執行 uv --version、uv python install 3.11 與 uv python find 3.11；Linux、macOS 與 WSL 也使用同一組 uv 命令。uv 的作用是取得並定位 Python 3.11，單位是 tool 或 executable path；find 回傳的 path 交給後面的 setup。uv 不建立 package-local .venv、不寫入 READY receipt，也不產生 case result。若 POSIX／WSL 尚未有 uv，先依官方 installer 完成安裝並重新開 shell；不要把 Windows 的 venv 帶進 WSL。

## Slide 15: P015｜每個封裝都要有自己的虛擬環境
把版本、依賴與策略關在同一個目錄；不共用別的專案
課程根目錄
lora-energy-lab/
.venv 必須留在此
Windows 路徑
.venv\Scripts\python.exe
顯示 Python 3.11.x
Linux 路徑
.venv/bin/python
版本 3.11.x
完成判斷：兩個路徑都顯示 3.11.x；不互換，也不共用別的專案
.venv（套件本地虛擬環境）｜來源：Python venv 模組｜作用：隔離版本、依賴、策略與啟動器
單位：目錄｜判讀：啟動器只使用目前封裝內的版本
Notes: 每個 package 都要有自己的 .venv，目錄位於 lora-energy-lab/ package root 內。`.venv` 的來源是 Python venv module，作用是隔離 lock、policy、scenario 與 runner，單位是 directory。Windows 使用 .venv\Scripts\python.exe；POSIX、Linux、macOS 與 WSL 使用 .venv/bin/python。兩者都必須顯示 Python 3.11.x，不能互換或共用另一個專案的 venv。正常 launcher 會優先使用 package-local interpreter；若現有 .venv 的 minor version 不符，修正範圍只限目前 package root 內的 .venv，不刪除 package root。

## Slide 16: P016｜Windows：建立環境，驗證後才進案例
下面兩組命令會建立隔離環境並讀取驗證結果；不修改案例程式
CMD
先固定 3.11
set PYTHON_BIN=py -3.11
setup.cmd → course.cmd verify
PowerShell
先固定 3.11
$env:PYTHON_BIN = "py -3.11"
.\setup.cmd → .\course.cmd verify
完成判斷：狀態為 READY，並寫入驗證收據；這不是案例結果
READY（環境就緒狀態）｜來源：驗證收據｜作用：表示版本、依賴、情境與策略介面通過
單位：狀態值｜判讀：READY 才能進案例，仍不代表案例已執行
Notes: Windows package root 內，CMD 使用 set PYTHON_BIN=py -3.11、setup.cmd 與 course.cmd verify；PowerShell 使用環境變數、.\setup.cmd 與 .\course.cmd verify。setup 建立 package-local .venv 並依 lock 安裝，verify 重新核對 Python、lock、scenario、policy API 與 claim boundary。READY 的來源是 course.cmd verify 與 verify receipt，作用是表示這些環境與契約 gate 通過，單位是 enum。預期輸出包含 status: READY、python_version: 3.11.x，並寫入 artifacts\verify-receipt.json。READY 只允許進入 case，不代表 case 已經執行，也不等同 service_pass 或 energy result。

## Slide 17: P017｜WSL：先進入 Ubuntu，再用 Linux 命令
先確認命令殼身分；看到 Linux 路徑後才執行 .sh
先看清單
清單確認
wsl -l -v
進入 Ubuntu
wsl -d Ubuntu
進入 Linux
確認路徑
pwd／uname
看到 Linux path
後續路徑
.sh／apt
不使用 .cmd
完成判斷：看到 Linux 路徑後才用 .sh；不要重複安裝，也不執行 Windows 命令
Ubuntu（Linux 發行版）｜來源：WSL 執行層｜作用：提供獨立 Linux 命令殼與檔案系統
單位：發行版名稱｜判讀：看到 Linux pwd 後才使用 setup.sh／course.sh
Notes: WSL 不是 Windows shell 的別名，而是另一個 Linux environment。先在 PowerShell 用 wsl -l -v 確認 Ubuntu；只有 distribution 不存在時才使用 wsl --install -d Ubuntu。接著用 wsl -d Ubuntu 進入 Linux shell，以 pwd 確認 Linux home path，以 uname -a 確認 Linux identity。Ubuntu 是 Linux 發行版，來源是 WSL distribution，作用是提供獨立 Linux shell 與 filesystem，單位是 distribution name。看到 Linux path 後，後續才使用 setup.sh、course.sh、apt 與 .venv/bin/python；Windows 的 .cmd 與 .venv\Scripts\python.exe 留在另一條路徑。

## Slide 18: P018｜在 Ubuntu 依序備妥工具與 Python
先準備解壓工具，再取得 Python 3.11；尚未解壓封裝
更新清單
sudo apt update
只更新套件清單
準備解壓工具
取得傳輸與解壓
不進案例
安裝版本工具
安裝 uv
再開新命令殼
確認 Python
find 3.11
回傳版本路徑
完成判斷：工具可用、找到 3.11 路徑；尚未建立環境與就緒收據
uv（版本工具）｜來源：Ubuntu 命令殼｜作用：取得 Python 3.11 路徑
單位：工具／路徑｜判讀：找到路徑後才進入環境建立，不當成案例結果
Notes: 在已確認的 Ubuntu shell，先執行 sudo apt update，再執行 sudo apt install -y curl unzip。curl 是命令列傳輸工具，unzip 是封裝解壓工具；兩者先把 release extraction 與 installer 的前置條件準備好。接著依官方 installer 安裝 uv，重新開一個 Ubuntu shell，執行 uv --version、uv python install 3.11 與 uv python find 3.11。toolchain 是工具鏈，來源是 Ubuntu shell，作用是依序建立 extraction 與 runtime prerequisites，單位是 ordered command set。預期 uv --version 有版本字串，find 回傳 Python 3.11 interpreter path。這些命令只準備工具，尚未解壓 release、建立 package-local .venv 或寫入 READY receipt。

## Slide 19: P019｜把下載資料搬進 Linux 課程資料夾
這一步只做路徑準備：把 release 帶進 Linux，再確認程式根目錄
① 這個工作區
WSL＝Windows 內的 Linux
讀 /mnt/c/.../Downloads
② 程式不改
student_policy.py 不動
只複製 release 副本
③ 進入根目錄
下一步集中到 Linux
lora-energy-lab/
④ 核對結果
執行 pwd 只讀位置
路徑不對就先停止
先把下載副本放進 Linux，再確認根目錄；路徑錯會讓後續設定讀錯檔
pwd（目前目錄命令）｜來源：POSIX 命令工具｜作用：確認目前位置
單位：路徑文字｜判讀：輸出應位於 Linux home 的課程資料夾
Notes: 命令先讀取 Windows Downloads，再把 release 副本寫到 Linux staging；它不修改 Windows 原檔、`student_policy.py` 或任何 marked block。下一步進入 `lora-energy-lab/`，用 `pwd` 讀取目前位置；要檢查的 website／artifact field 是 package root 與來源路徑，路徑不一致時不要進入 setup。

## Slide 20: P020｜建立環境並確認 READY
這一步建立可重現環境；沒有程式策略改動，先拿到 READY
① 做什麼
指定 Python 3.11
建立隔離空間
② 改哪裡
只執行 setup.sh
不改 policy source
③ 下一步
執行 verify
預期看到 READY
④ 看什麼
核對 PYTHON_BIN
版本與路徑一致
指定版本 → 建立隔離環境 → READY；此時尚無案例結果
PYTHON_BIN（Python 執行器路徑變數）｜來源：命令工具設定｜作用：指定要使用的版本
單位：路徑文字｜判讀：供建立環境的命令讀取
Notes: `setup.sh` 讀取 `PYTHON_BIN` 指定的 Python 3.11，建立 package-local `.venv`；`course.sh verify` 再讀取 interpreter 與契約並寫入 READY receipt。這些命令不改 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`、三個 marked blocks 或 runner；下一步只有在 READY、版本與 root 都正確時才 run lab。

## Slide 21: P021a｜READY 只代表環境可用
這一步只讀環境收據；它不是案例結果，也不會改程式
① 做什麼
讀取同一份收據
不修改檔案
② 讀哪個檔
環境收據
verify-receipt.json
③ 下一步
三種工具選一個
只做讀取再進案例
④ 看什麼
狀態、版本、身份
一致才算 READY
不同工具只是在讀同一張收據；檔案內容與來源不變
verify-receipt.json（驗證收據檔）｜來源：環境檢查命令｜作用：記錄環境與契約關卡
單位：JSON 檔案｜判讀：只解讀環境證據，不代替案例結果
Notes: `verify-receipt.json` 是 setup／verify 寫入的環境收據。POSIX 的 `sed`、PowerShell 的 `Get-Content` 與 CMD 的 `type` 都只讀取它，不改檔、不執行案例。下一步核對 status／Python／scenario identity；若收據不一致，先修 setup，不要改 policy 或把收據當成 case result。

## Slide 22: P021b｜確認環境與案例身份
這一步確認能不能進案例，以及案例是否綁定正確情境
① 狀態
status 必須 READY
否則不能 run
② 版本
Python 必須 3.11.x
不改 policy
③ 情境
固定案例身份
scenario_id
④ 下一步／證據
一致才執行 run
結果另看 result.json
READY 只代表環境可用；服務與能量要等案例結果
status（狀態）｜來源：驗證收據｜作用：表示關卡是否可進入案例
單位：狀態值｜判讀：通過只表示環境與契約一致
Notes: READY receipt 的 `status`、Python 版本、`scenario_id` 與 policy API version 只描述 environment、固定情境和允許契約。這一頁沒有檔案／block／value 變更；下一步執行案例後才看 `result.json` 的 service、packet 與 energy 欄位。READY 不宣稱已有 case result。

## Slide 23: P021c｜說清資料來源與主張邊界
這一步標明資料來源；主張邊界比漂亮數字更重要
① 資料模式
課程使用模擬資料
engine_mode
② 是否實跑
沒有執行上游程式
false
③ 不可超出
非即時、非實測
不叫 canonical
④ 下一步／證據
run 另產生 identity
讀 artifact_source
先標資料來源，再決定能說到哪裡；不能把模擬說成實測
engine_mode（執行模式）｜來源：執行器紀錄｜作用：分類資料產生方式
單位：模式值｜判讀：模擬資料不延伸成上游程式執行
Notes: `engine_mode`、`upstream_execution` 與 claim boundary 只標註資料產生方式；讀取它們不改檔。`false` 明確表示沒有執行上游程式。下一步 run 後檢查 `artifact_source`、result identity 與 claim boundary；本頁沒有 student_policy.py 的 file／block／value 變更。

## Slide 24: P022｜卡住時修復或保留來源
這一步處理卡關：修得好就重跑，修不好也不冒充本機執行
① 正常
READY 後執行案例
產生新結果
② 修復什麼
只修 Python、root、lock
不改 policy block
③ 回復什麼
同情境結果成對保存
result.json／endpoint-replay.json
④ 看什麼
讀 artifact_source
判斷本機或回復
修復不改策略；回復不冒充本機執行
artifact_source（資料來源分類）｜來源：結果紀錄｜作用：標示本機執行或回復資料
單位：來源值｜判讀：來源模式保持原值，不改寫成本機執行
Notes: setup 或 verify 受阻時，只修復 Python minor、package root、lock 或 policy boundary；不能把回復資料說成本機執行。下一步依 `artifact_source` 判斷是否可進 run；讀取同一 lab／case 的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json` pair，再按 service → packet → state → endpoint J → efficiency 判讀。本頁不改 student_policy.py 或任何 marked block。

## Slide 25: P023｜只可修改三個標記區塊
這一步畫出可編輯邊界：三個實驗區可改，其他程式只讀
① 唯一檔案
只在這裡做實驗
student_policy.py
② 可改區段
A／B／C 三個標記
marked block
③ 保持不變
中文註解、函式、情境
runner、schemas 不動
④ 下一步／證據
只開目前 lab
結果仍看 result／replay
只開目前實驗區；其他檔案與輸出契約保持不變
marked block（標記區段）｜來源：檔案標記｜作用：界定一個實驗的可編輯範圍
單位：程式碼區段｜判讀：其他套件邊界維持唯讀
Notes: 實際 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 現在包含中文註解；本頁只鏡像說明，不能把投影片文字貼回程式。UTF-8/LF bytes 參與 policy identity，outside-block 的註解、函式、runner、scenario、schemas 與輸出契約都不改；可編輯面只有 `lab-a-pace-rest`、`lab-b-enter-exit-hold`、`lab-c-batch-urgent`。下一步只改當前 block 的一個 value，再看成對 result／replay 證據。

## Slide 26: P024a｜程式每次判斷會看什麼
這一步先說清楚輸入：每個 step 只看目前／過去資料
① 讀目前資料
窗口、急件、間隔、品質
都是當下 snapshot
② 不讀未來
不看結果摘要
不回看 energy
③ 交給函式
把目前資料交給 choose_action()
再回一個合法動作
④ 下一步／證據
回一個合法動作
runner 再記 event／result
當下觀察 → 合法動作；這一頁沒有程式值變更
choose_action（策略函式）｜來源：student_policy.py｜作用：依當下觀察回傳一個合法動作
單位：函式契約｜判讀：只讀目前／過去欄位，不讀未來結果
Notes: `observation` 是 runner 每個固定 step 提供的唯讀快照，實際使用窗口、急件、期限、距上次傳送步數、傳送模式、品質、穩定步數與佇列數。此頁是中文說明，不可貼回 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`；沒有 file／block／value 變更。下一步由 `choose_action(observation)` 回傳合法 action，再從 result／replay 讀 state／event、packet／delivery、service 與 endpoint J。

## Slide 27: P024b｜判斷順序如何產生動作
這一步把合法動作順序翻成白話；鏡像可讀，不能貼回程式
① 窗口關閉
不能送出，先休息
SLEEP
② 期限逼近
急件先送出
SEND_URGENT
③ 節奏／品質
間隔未到休息；品質未穩等待
REST_DURING_GAP／WAIT
④ 佇列／保底
夠量批次，否則單筆；無事等待
FLUSH_BATCH／SEND_ONE／WAIT
先看窗口，再看期限、間隔、品質與佇列；順序會改變動作
action（合法動作）｜來源：policy API｜作用：把條件轉成 runner 可執行的動作
單位：enum｜判讀：下一步從 state／packet／service／endpoint J 讀後果
Notes: 這一頁是 `choose_action()` 的 read-only 中文註解鏡像，不可貼回程式。實際順序是窗口關閉回傳 `SLEEP`；urgent deadline 回傳 `SEND_URGENT`；pacing gap 回傳 `REST_DURING_GAP`；品質 hold 未滿足回傳 `WAIT`；quality ready 且 queue 足量回傳 `FLUSH_BATCH`，否則 `SEND_ONE`；所有條件都不要求傳送時回傳 `WAIT`。沒有 file／block／value 變更；下一步 run 後按 service → packet／delivery → state／event → endpoint J → efficiency 判讀。

## Slide 28: P025a｜Lab A：空檔休息與等待
Lab A 的目的：比較空檔休息與清醒等待，找服務／能量取捨
① 改哪裡
檔案：student_policy.py
區段：lab-a-pace-rest
② Before
空檔進低功耗休息
REST_DURING_GAP = SLEEP
③ After
空檔保持清醒等待
REST_DURING_GAP = WAIT
④ 不變／看什麼
間隔 2 步；A/B/C、runner 不動
看 service／state／J
只改空檔動作 → 改變休息／清醒／喚醒 → 影響服務與端點焦耳
REST_DURING_GAP（空檔動作）｜來源：Lab A marked block｜作用：控制送出間隔中的狀態
單位：action｜判讀：比較 SLEEP 與 WAIT 對狀態、服務、端點 J 的影響
Notes: Lab A 的 exact file 是 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`，exact block 是 `lab-a-pace-rest`；mirror 顯示 Before `SLEEP`、After `WAIT`，只改一個 value。`PACE_GAP_STEPS = 2`、Lab B/C、runner、scenario、schemas、中文註解與函式都不變。機制是 action 改變 sleep／awake-idle／wake 分布。下一步 baseline → candidate with freeze → hidden frozen policy；每次保留 `result.json` + `endpoint-replay.json`，網站先看 service，再看 packet／state／endpoint J／efficiency。較低 J 但 service fail 仍是 trade-off。

## Slide 29: P025b｜Lab C：批次與期限餘裕
Lab C 的目的：比較批次門檻與期限餘裕，找傳送時機代價
① 改哪裡
檔案：student_policy.py
區段：lab-c-batch-urgent
② Before
期限剩 20 秒才急送
URGENT_MARGIN_S = 20
③ Candidate／Revision
候選 5 秒；修訂 30 秒
同一個 value
④ 不變／看什麼
BATCH_SIZE = 3；A/B、runner 不動
看 deadline／delivery／service／J
只改期限餘裕 → 改變緊急分支提早量 → 影響期限與送達
URGENT_MARGIN_S（緊急餘裕秒數）｜來源：Lab C marked block｜作用：提供期限分支的比較值
單位：秒｜判讀：觀察緊急動作、送達、期限與端點 J
Notes: Lab C 的 exact file 是 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`，exact block 是 `lab-c-batch-urgent`；Before 20、candidate 5、revision 30，只有這個 value 變更。`BATCH_SIZE = 3`、frozen A/B、runner、scenario、schemas、中文註解與函式均不變。機制是 threshold 改變 `SEND_URGENT` 提前量。下一步 baseline → candidate → revision with freeze → withheld surprise；保存 result／replay pair，先看 service，再看 deadline／delivery／state／endpoint J／efficiency。

## Slide 30: P026a｜Lab B：穩定觀察如何影響動作
這一步用 Lab B 示範品質條件：穩定次數會改變 action 何時出現
① 改哪裡
檔案：student_policy.py
區段：lab-b-enter-exit-hold
② Before
連續穩定 2 步才保持
STABLE_STEPS = 2
③ After
連續穩定 1 步即可
STABLE_STEPS = 1
④ 不變／看什麼
進入 2、退出 1；A/C、runner 不動
看 action／transition／service／J
只改穩定步數 → 改變可送模式出現時間 → 影響送達與服務
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：Lab B marked block｜作用：決定可送模式何時成立
單位：steps｜判讀：比較 transition、送達、服務與端點 J
Notes: Lab B 的 exact file 是 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`，exact block 是 `lab-b-enter-exit-hold`；Before `STABLE_STEPS = 2`，After 只改 1。`ENTER_QUALITY = 2`、`EXIT_QUALITY = 1`、frozen A/C、runner、scenario、schemas、中文註解與函式均不變。機制是 stable observations 改變 quality_ready，因而改變 send-ready transition timing。下一步 Trace A baseline → candidate with freeze → withheld Trace B；保留 result／replay pair，先看 service，再看 packet／state／endpoint J／efficiency。

## Slide 31: P026b｜動作之後要讀哪些事件
這一步把動作接到證據：先看到狀態事件，再判斷服務與成本
① WAIT 後
清醒閒置時間增加
改看 awake-idle
② SLEEP 後
休息再喚醒
改看 sleep／wake
③ SEND 後
處理、發射、接收
再看 packet 是否送達
④ 結果
服務成敗與端點焦耳
endpoint_energy_j
動作 → 狀態／封包事件 → 服務結果 → 端點焦耳；不能倒過來
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：端點無線與處理模型｜作用：累積狀態與轉換能量
單位：焦耳｜判讀：只屬端點證據，不等於系統能量
Notes: `WAIT` 會留下 awake-idle，`SLEEP` 會留下 sleep 並在恢復時產生 wake；send action 沿 process、TX、RX 形成 attempt／retry／delivery／expiry。下一步依 service → packet → state → endpoint J → efficiency 讀取。`endpoint_energy_j` 只屬 endpoint layer，與 LEO／system／canonical energy 分開；較低 J 且 service fail 只能說明 trade-off。

## Slide 32: P027a｜縮排與回傳決定程式走哪條路
這一步只讀一小段程式：看縮排如何選分支，再把動作交回執行器
① 先看意思
窗口關閉就不送
if ...: return SLEEP
② 縮排做什麼
把條件放進正確分支
只修 active block
③ 先檢查
執行 py_compile
只檢查語法、不改檔
④ 下一步／看什麼
通過後跑 baseline
讀 result／replay pair
縮排 → 分支 → 回傳 → runner 事件；語法檢查不改內容
return（回傳）｜來源：policy function｜作用：把一個合法動作交給執行器
單位：動作值｜判讀：語法通過後再看 result／replay 的實際事件
Notes: 目前 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 的中文註解已說明每個 branch。這一頁只顯示小段可讀鏡像：窗口關閉時由 `if ...` 進入 `return SLEEP`；縮排決定 statement 屬於哪個條件。`.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py` 只檢查語法，不改檔；若錯，只修目前 active marked block，中文註解、函式、runner、scenario 與 schemas 不動。下一步才執行 P027b baseline，讀成對 result／replay。

## Slide 33: P027b｜先建立基準結果再比較
這一步先保存沒有改動的基準，下一步才比較候選值
① 固定輸入
packaged policy＋固定情境
不讀未來結果
② 執行命令
只跑 baseline
bash course.sh run --lab A --case baseline
③ 產生結果
新增 result／replay pair
原始程式不回寫
④ 下一步／看什麼
確認 status: OK、路徑
先 service，再成本
先保存基準，再凍結規則，最後比較候選；結果不能回頭改 block
result_path（結果檔路徑）｜來源：命令輸出｜作用：定位 result.json
單位：路徑文字｜判讀：與同一案例的 endpoint replay 配對
Notes: POSIX exact command 是 `bash course.sh run --lab A --case baseline`；Windows 是 `course.cmd run --lab A --case baseline`。它讀 packaged `student_policy.py` 與 fixed scenario，只在 run directory 寫 `result.json`、`endpoint-replay.json`，不修改 policy source、marked blocks、runner、scenario 或 schemas。下一步確認 `status: OK`、run identity、`result_path`，網站先看 service，再看 packet／state／endpoint J／efficiency；Lab A／B／C 後續依各自 baseline → candidate → freeze → withheld 順序比較。

## Slide 34: P028｜Radio state 的停留與能量
action 是一次決策；state interval 才留下時間與能量證據
SLEEP／WAIT
SLEEP：低功耗休息
WAIT：清醒閒置，累積 awake_idle
WAKE／PROCESS
WAKE：回復成本
PROCESS：封包處理區間
TX／RX
TX：發射區間
RX：接收區間
完整讀法：action → state interval → energy bucket
action 名稱只標記一次決策；duration 才形成 J
radio_state（無線狀態）｜來源：runner events｜作用：標記停留區間
單位：state＋s｜判讀：對回 energy bucket
Notes: P028。Radio state 與停留時間構成 endpoint energy 的狀態積分基礎。策略 action 是一次決策輸出；runner events 以 STATE_INTERVAL 保存 state、起訖時間與 event energy，energy_breakdown_j 再按 sleep、awake_idle、wake、process、tx、rx 分桶。SLEEP 是低功耗休息，WAIT 是清醒閒置，WAKE、PROCESS、TX、RX 是送出流程中的 transition 或 radio state。判讀時把 action 與完整 state ledger 分開。

## Slide 35: P029｜Lab A：空檔 action 的服務與能量
固定工作與服務窗口，只變更空檔 action 的因果假說
為何做
同一份 workload
檢驗空檔 state 是否改變 service 與 J
Mechanism
SLEEP：idle power ↓，後續 WAKE
WAIT：awake idle ↑，部分 WAKE ↓
判讀順序
先讀 delivered／deadline／freshness
再讀 endpoint energy
Baseline：REST_DURING_GAP = SLEEP
Candidate：REST_DURING_GAP = WAIT；結果可反駁預測
service_pass（服務布林狀態）｜來源：result summary｜作用：required packet＋期限＋freshness
單位：true／false｜判讀：先判 service，再讀 J
Notes: P029。Lab A 固定同一份工作、服務窗口、traffic、seed 與 endpoint boundary，只比較空檔的 SLEEP 與 WAIT。SLEEP 降低 idle power，但後續可能支付 WAKE latency 與 wake energy；WAIT 保持 awake idle，可能減少部分 wake transition，卻增加 awake-idle 停留。service_pass 先由 delivered、deadline 與 freshness 形成，再讀整段 endpoint_energy_j。改前預測允許兩個方向，結果用 baseline、candidate 與 withheld evidence 來檢驗。

## Slide 36: P030｜封包生命週期：嘗試不等於交付
packet outcome 要走完整生命週期；SEND 次數只是其中一段
產生／排隊
generated 建立 packet
queue 等待合法窗口
嘗試／重試
attempt 進入 PROCESS／TX／RX
collision 可能形成 retry
交付／服務
delivered 或 expired
再形成 service_pass
傳輸段：attempted、collision、retransmissions
結果段：delivered_bits、expired、deadline、freshness
attempted_packets（嘗試封包數）｜來源：result summary｜作用：統計進入無線嘗試
單位：count｜判讀：對照 retry、expired、delivered
Notes: P030。封包從 generated 進入 queue，policy action 讓它進入 attempt；collision 可能產生 retry，之後才有 delivered 或 expired。attempted_packets、retransmissions、unique_delivered_packets 與 expired_packets 來自 result summary，單位是 count；delivered_bits 來自交付 payload，單位是 bit。service_pass 需要完整 packet outcome、deadline 與 freshness，SEND 次數不取代服務判定。

## Slide 37: P031｜Service gate 先於 endpoint J
同一比較邊界 → service gate → endpoint energy；順序決定 claim 強度
1｜比較邊界
scenario／seed／traffic／window
endpoint scope 一致
2｜Service gate
delivered_bits
deadline_pass／freshness_status
3｜Endpoint J
endpoint_energy_j
整段 state ledger 的總和
service_pass = true：J 可在相同工作邊界內比較
service_pass = false：J 只描述 trade-off evidence
freshness_status（新鮮度狀態）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否新鮮
單位：fresh／stale／expired／N/A｜判讀：與 deadline、delivery 決定 gate
Notes: P031。公平比較先固定 scenario、seed、traffic、window 與 endpoint scope，再讀 delivered_bits、deadline_pass、freshness_status 與 service_pass。service_pass 是 result summary 的布林狀態，表示 required packet、期限、最小交付量、逾期數與 freshness 條件共同通過。只有在相同邊界下，endpoint_energy_j 才能被放進同一個 trade-off 句子；較低 J 不自動成為服務成功。

## Slide 38: P032｜功率 W × 時間 s 形成能量 J
同一個功率值，停留時間不同就會留下不同的 endpoint energy
功率 P
某個 state 當下的高度
單位：W
例如 awake_idle 或 tx
不同 state 的功率高度
sleep｜wake｜process｜tx
時間 t
state interval 的長度
單位：s
P × t = J
每個 bucket 分開累積：awake_idle／sleep／wake／process／tx／rx
固定 10 s clock step；收發流程另加入 transition energy
energy_breakdown_j（能量分桶）｜來源：result artifact｜作用：按 state 保存 J
單位：J／bucket｜判讀：拆回 state interval
Notes: P032。W 是某個 state 當下的功率，J 是功率在時間上的累積。WAIT 與 SLEEP 使用固定 10 s clock step；PROCESS、TX、RX 與 WAKE 依 transition profile 另行累加。energy_breakdown_j 以 J 保存每個 bucket，能把 total endpoint energy 拆回 state interval 與 transition。讀值時同時保留功率、時間與 bucket，避免以單一峰值代替整段累積。

## Slide 39: P033｜Endpoint energy 的累積公式
公式描述 endpoint state 的累積方式；artifact 提供這次 run 的數值
P_s
state power
單位：W
來源：energy profile
E_endpoint = Σ P_s t_s
分段累積｜單位：J
t_s
state interval
單位：s
來源：STATE_INTERVAL
endpoint scope：宣告的 radio／processing state 與 transition
不包含 satellite／gateway／whole-system wall-plug
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：result summary｜作用：同一 endpoint boundary 的總和
單位：J｜判讀：對照 energy bucket
Notes: P033。Office Math 公式 E_endpoint = Σ P_s t_s 表示 endpoint state 的功率與停留時間如何累加。P_s 是 state power，單位 W；t_s 是 state interval 的停留時間，單位 s；E_endpoint 是 result summary 的端點能量，單位 J。endpoint scope 只涵蓋宣告的 radio 與 processing 假設，satellite、gateway 與 whole-system wall-plug 不進入這個分母。

## Slide 40: P034｜Energy efficiency 的 bit/J 邊界
bit/J 是同一 endpoint boundary 內的效率比值；service gate 仍獨立
D_delivered
交付資料
單位：bit
來源：result summary
η_E = D_delivered / E_endpoint
bit ÷ J = bit/J
E_endpoint
端點能量
單位：J
來源：result summary
高 bit/J 且 service_pass = false
保留為效率觀察，不作服務成功判定
service_pass、deadline_pass
依 required packet 與期限另行判定
endpoint_energy_efficiency_bits_per_j（端點能量效率）｜來源：result summary｜作用：delivered bit ÷ endpoint J
單位：bit/J｜判讀：不取代 service gate
Notes: P034。Office Math 公式 η_E = D_delivered / E_endpoint 把交付資料與端點能量放在同一個 endpoint boundary。D_delivered 來自 result summary 的 delivered_bits，單位 bit；E_endpoint 來自同一筆 result 的 endpoint_energy_j，單位 J；η_E 的單位是 bit/J。service_pass 與 deadline_pass 仍是獨立 verdict，因此 bit/J 的升高不會自動改寫服務結果。

## Slide 41: P035｜來源、模型、假設與結果
同一筆數字要沿來源、模型、固定假設與 result artifact 回溯
Source
provenance 參考
上游 repository／commit
Model
coherent-course-simulated-adapter
固定 runner 行為
Course
scenario、window、traffic
endpoint profile 固定
Result
JSON result＋同 run replay
claim boundary 隨 artifact 保存
upstream_execution = false：不是 upstream live execution
結果型態：coherent simulated result；以 artifact 讀值
runner_provenance（執行來源）｜來源：result artifact｜作用：保存 model／assumption／execution
單位：record｜判讀：設定 claim ceiling
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: P035。Source 是 provenance 參考；model 是 coherent-course-simulated-adapter；course layer 固定 scenario、contact window、traffic 與 endpoint profile；result layer 保存這次 run 的 JSON 與 replay。runner_provenance.upstream_execution 固定為 false，claim boundary 也隨 artifact 保存。這些資料可追溯 input、policy 與 output 的關聯，證據類型維持 coherent simulated result。

## Slide 42: P036｜RUN、REPLAY、WORKBOOK 的 identity 鏈
同一條 identity record 連結 result、replay 與 workbook 的比較資格
RUN｜執行
scenario＋case＋policy
輸出 result.json 與同目錄 replay
REPLAY｜事件重播
讀同一次 run 的 events
不重新執行 policy
WORKBOOK｜比較紀錄
prediction、baseline、candidate、freeze
保存 result／replay lineage
scenario_id：固定情境的識別碼
不是能量值；來源：scenario／result
run_id＋policy identity＋units＋provenance
任一 mismatch → fail closed
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: P036。RUN 是 runner 以指定 scenario、case 與 policy 產生 result.json 與同目錄 endpoint-replay.json。REPLAY 依同一次 run 的 events 顯示 action、radio state、queue 與 packet 時序，不重新執行 policy。WORKBOOK 是保存 prediction、baseline、candidate、freeze、withheld 與 result／replay lineage 的比較紀錄。scenario_id 是情境識別碼，run_id、policy identity、units 與 provenance 共同形成一致性核對；任一 mismatch 使匯入維持 fail closed。

## Slide 43: P037｜Baseline 是 control execution
Baseline 固定 scenario、seed 與原始 policy，才提供可比較的 control
固定輸入
scenario／seed
traffic／window
endpoint scope
唯一變動
marked block
一次一個 causal value
觀察輸出
state duration
packet outcome
service verdict／J
兩次結果：identity 與 endpoint boundary 一致
差異先回到 marked block，再讀 state／packet／service／J
policy identity（策略識別）｜來源：result policy｜作用：指出 policy surface
單位：識別碼｜判讀：與 scenario、run_id 比對
Notes: P037。Baseline 使用固定 scenario、seed、traffic、window 與 endpoint scope，並保留 release policy 作為對照執行。Candidate 只改目前 lab 的一個 marked block，觀察 state duration、packet outcome、service verdict 與 endpoint J。policy identity 來自 result 的 policy 欄位，單位是識別碼；它與 scenario、seed、units、provenance 一起建立公平比較。

## Slide 44: P038｜LEO 的 changing-service-window trace
window input 改變合法服務機會；policy 再由 observation 選擇 action
closed
窗口關閉
contact-a
quality 漸變
closed
服務機會消失
contact-b
quality 再變化
closed
回到休息
contact_open
窗口布林狀態
source：scenario trace
quality_band
連線品質分類
unit：0–3 category
contact_remaining_s
窗口剩餘時間
unit：s；影響 action 時機
窗口關閉時只接受 SLEEP；窗口開啟時，quality 與剩餘時間共同改變 action 的服務機會。
service_window（服務窗口）｜來源：scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：time／category｜判讀：解釋 action 的服務機會
Notes: P038。LEO 在本模組只提供 changing-service-window trace。contact_open 是服務窗口布林狀態，quality_band 是 0 到 3 的品質分類，contact_remaining_s 是窗口剩餘時間，三者都由 fixed scenario trace 進入 policy observation。窗口關閉時 runner 只接受 SLEEP；窗口開啟時，quality 與剩餘時間共同改變 action 的服務機會。

## Slide 45: P039｜Lab A：為何改 REST_DURING_GAP
先說 why，再固定 exact block、command 與結果欄位
Why
空檔 action 可能改變
WAKE、awake idle 與 J
Exact block
lab-a-pace-rest
只看 REST_DURING_GAP
Before
SLEEP
低功耗，後續可能 WAKE
After
WAIT
awake idle，部分 WAKE 避免
固定：PACE_GAP_STEPS = 2、scenario、seed、traffic、window
結果欄位：STATE_INTERVAL、packet outcome、service_pass、endpoint J
因果假說：WAIT 可能減少 WAKE，也可能增加 awake idle；結果允許反駁方向。
REST_DURING_GAP（空檔策略欄位）｜來源：policy marked block｜作用：控制 gap state
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：先連 state，再讀 packet／service／J
Notes: P039。Lab A 的固定條件包含 scenario、case workload、service window、seed、endpoint energy model 與 PACE_GAP_STEPS = 2。baseline 的 REST_DURING_GAP = SLEEP；candidate 的唯一 edit 是 REST_DURING_GAP = WAIT。這個 edit 先改變空檔的 radio state，再由 state interval 影響 packet timing、service gate 與 endpoint J。改前先保存 WAIT 可能減少 WAKE、也可能增加 awake idle 的可反駁預測。

## Slide 46: P040｜A-00：Baseline decision 與 control evidence
Baseline 先證明原始 policy 在同一 service window 的 decision branch
Decision branch
contact_open = false → SLEEP
steps_since_send < 2 → REST_DURING_GAP
Control path
P042 第一條 stdout
result_path → result.json＋replay
Reference result
6.92 J｜4,800 bit
service_pass = false
為何先跑 baseline：建立 before 對照與 result identity
參考值不是新 run；實際欄位以 stdout result_path 為準
result_path（結果路徑）｜來源：P042 stdout｜作用：定位 result.json＋同 run replay
單位：path｜判讀：先核對 identity
Notes: P040。Baseline decision 在 contact_open 為 false 時回傳 SLEEP；steps_since_send 小於 PACE_GAP_STEPS 時回傳 REST_DURING_GAP，因此 release baseline 的 gap action 仍是 SLEEP。A / baseline 的 control evidence 使用 P042 第一條 stdout result_path，參考 summary 是 endpoint_energy_j 6.92 J、delivered_bits 4,800 bit、service_pass false。current /course metrics element capture 標示同情境備用資料；實際教學判讀仍以 stdout path 的 result.json 與同 run replay 為準。

## Slide 47: P041｜A-01：只改 REST_DURING_GAP
exact edit：保留 gap pacing，只把空檔 state 從 SLEEP 改為 WAIT
原碼含義
REST_DURING_GAP = SLEEP
PACE_GAP_STEPS = 2 不變
唯一 edit
REST_DURING_GAP = WAIT
其他 marked block 不動
機制預測
WAIT → awake idle
再觀察 WAKE、packet、service、J
POSIX
cp student_policy.py student_policy.before-A-edit.py
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
Windows
copy student_policy.py student_policy.before-A-edit.py
.venv\Scripts\python -m py_compile student_policy.py
REST_DURING_GAP（空檔策略欄位）｜來源：policy marked block｜作用：指定 gap action
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：編譯是 syntax gate；因果看 A/B run
Notes: P041。可編輯檔案是 student_policy.py，標記區段是 lab-a-pace-rest。PACE_GAP_STEPS = 2 保持原值；REST_DURING_GAP 從 SLEEP 改為 WAIT，其他 marked block、runner、scenario、schema 與 generated JSON 保持原狀。備份命令先保存原始 policy，py_compile 只確認語法與編譯回傳碼。機制預測是 WAIT 先改變 awake-idle state，再可能改變 wake、packet、service 與 endpoint J。

## Slide 48: P042｜A-02：Baseline → candidate → hidden
三段 run ribbon：建立 control、凍結 candidate、再做 hidden check
01｜Baseline
不改 policy
POSIX
bash course.sh run --lab A --case baseline
Windows
course.cmd run --lab A --case baseline
stdout result_path＋replay
02｜Candidate
完成 P041 edit
POSIX
bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze
Windows
course.cmd run --lab A --case candidate --freeze
stdout path＋frozen checkpoint
03｜Hidden
保持 frozen policy
POSIX
bash course.sh run --lab A --case hidden
Windows
course.cmd run --lab A --case hidden
stdout result_path＋replay
每次成功 stdout 都提供新的 result_path；replay 取同一 generated run 目錄；freeze 缺失時停止 hidden。
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: P042。第一條命令以 baseline 建立 control；完成 REST_DURING_GAP = WAIT 後，第二條命令以 candidate --freeze 建立 frozen policy 與 checkpoint；第三條命令保持 frozen policy 執行 hidden。POSIX 使用 bash course.sh，Windows Command Prompt 使用 course.cmd。每次成功 stdout 都提供新的 result_path，配對的 endpoint-replay.json 位於同一 generated run 目錄，candidate 另保存 lab-a-frozen checkpoint。

## Slide 49: P043｜A-03：同一 boundary 下的 before／after
開啟 P042 的 result path，先核對 identity，再讀 before／after
Baseline
參考：6.92 J
4,800 bit
service_pass = false
Candidate
參考：8.86 J
4,800 bit
service_pass = false
Identity gate
scenario_id、seed
policy identity、units、provenance
同一 boundary 才比較
before：SLEEP 的 state／packet／service evidence
after：WAIT 的 state／packet／service／J evidence
policy identity（策略識別）｜來源：P042 result path｜作用：確認 baseline／candidate policy
單位：identity｜判讀：核對 scenario、seed、units
Notes: P043。baseline 與 candidate 都從 P042 stdout result_path 開啟。比較前核對 scenario_id、seed、policy identity、units、provenance 與 endpoint scope，確定兩筆結果仍屬同一 boundary。參考 summary 為 baseline 6.92 J／4,800 bit、candidate 8.86 J／4,800 bit，兩者 service_pass 都是 false；因此解釋必須回到 state 與 packet evidence，而不是只報 J。

## Slide 50: P044｜A-04：state ledger 回到 endpoint J
events 與 energy breakdown 把 WAIT 的成本拆回 state bucket
Ledger reading order
1｜STATE_INTERVAL：找 WAIT／SLEEP duration
2｜WAKE：確認 transition 是否出現
3｜energy_breakdown_j：對回 bucket
energy_breakdown_j
awake_idle 6.00 J｜sleep 0.04 J
wake 0.02 J｜process 0.16 J
tx 2.40 J｜rx 0.24 J
結果欄位：state、start／end time、event energy、bucket J
參考值以該次 stdout result_path artifact 為準
STATE_INTERVAL（狀態區間事件）｜來源：candidate events｜作用：提供 state、time、event energy
單位：state＋s＋J｜判讀：沿 interval 判讀 WAIT 成本
Notes: P044。Candidate result 的 events 先找 STATE_INTERVAL 與 WAKE，再對照 energy_breakdown_j。參考 bucket 是 awake_idle 6.00 J、sleep 0.04 J、wake 0.02 J、process 0.16 J、tx 2.40 J、rx 0.24 J；這些值要以該次 stdout result_path 的 artifact 為準。current /course replay-frame element capture 是同情境備用資料，用來對齊 state、queue、contact 與累積 J 的畫面 vocabulary，不冒充 candidate 的新 run。

## Slide 51: P045｜A-05：packet outcome 回到 service
attempted 不等於 delivered；service gate 再決定 J 的解讀層級
attempted
attempted_packets
2
retry
retransmissions
1
delivered
delivered_bits
4,800 bit
expired
expired_packets
3
deadline_pass = false
service_pass = false
同情境參考摘要；實際欄位取 P042 stdout result_path
action → state → packet outcome → service verdict → endpoint J
deadline_pass（期限通過狀態）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否準時交付
單位：true／false｜判讀：與 delivered／expired／freshness 成 gate
Notes: P045。Candidate packet ledger 的參考摘要是 attempted_packets 2、retransmissions 1、delivered_bits 4,800 bit、expired_packets 3、deadline_pass false、service_pass false。current /course execution-ledger element capture 顯示同情境備用資料的 baseline row，candidate 的數值仍由 P042 stdout result_path 的 result.json 取得。因果解釋要指出 action 先改變 state，再改變 packet outcome，最後由 service gate 決定 endpoint J 的解讀層級。

## Slide 52: P046｜A freeze：hidden 入場 gate
freeze receipt 綁定 policy lineage；hidden 只接受對得上的 checkpoint。
A baseline
原始 policy
固定 scenario／seed
candidate + freeze
REST_DURING_GAP =
WAIT + freeze receipt
hidden entry
frozen policy
新 case 條件
freeze receipt｜凍結收據
來源：--freeze output；hidden gate
checkpoint｜策略快照
來源：同 run .json + .py；復原 policy
predecessor｜前序 policy
來源：freeze receipt；edit 前 control
active_block_id｜作用區塊
來源：freeze receipt；唯一 marked block
entry rule：checkpoint 存在、identity 對得上，才進入 hidden
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P046。本頁說明 A freeze 的作用。candidate 的 A marked block 已改為 WAIT，freeze receipt 同時記錄目前 policy、前序 policy、scenario、seed role 與作用區塊。checkpoint 是可復原的 policy source，並與 receipt identity 配對。hidden 不是新的調參階段，而是 frozen policy 在另一個 case 條件下的檢驗。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 receipt 或 checkpoint 缺失，從 baseline policy 還原後重新執行 A candidate 的 `--freeze`；不得直接進入 hidden。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 53: P047｜A hidden：frozen policy 的反例
withheld case 改變條件，不改 policy；結果界定 claim ceiling。
FROZEN POLICY｜凍結策略
來源：A checkpoint
REST_DURING_GAP = WAIT 保持不變
新 freeze：0
policy edit：0
同一 policy identity + 新 case
WITHHELD EVIDENCE｜保留條件證據
來源：P042 第三條 stdout result_path
條件：hidden contact／traffic
endpoint_energy_j（端點能量）：待補 J
delivered_bits（交付資料）：待補 bit
service_pass（服務布林狀態）：待補
counterexample：同一 policy identity 在新 case 出現不同 outcome；結論只限於可支持的條件。
withheld = 檢驗條件；frozen = 不再調參
Notes: P047。本頁讀取 hidden 結果。withheld case 是預先定義的新 contact 或 traffic 條件，frozen policy identity 保持不變，所以差異歸因於 case，而不是新的 edit。counterexample 是使原先方向失去普遍性的結果；它會降低 claim ceiling，並保留在 workbook 的 lineage 中。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 hidden path 缺失，從 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py` 還原 policy，重新執行 exact hidden case，使用新 stdout result_path。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 54: P048｜Lab A 結論：用因果句讀 state 與 J
結論要連到 state、service 與 endpoint J，不只報一個數。
條件
同一 scenario
A frozen identity
state mechanism
WAIT／SLEEP
state interval
packet／service
delivery、deadline、freshness
service gate
endpoint J
endpoint_energy_j
端點 radio／processing
在 ______ trace，REST_DURING_GAP 從 SLEEP 改為 WAIT，透過 ______ state 改變 ______ packet／service evidence；endpoint_energy_j ______。hidden trace ______，因此結論限於 ______。
三個 result／replay pair 的 identity、state、service 與 J 共同決定句子內容
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P048。本頁收束 Lab A。`state_interval`（狀態區間）來源是 result events，單位為秒，作用是把 action 連到時間與 energy bucket。packet outcome 來源是 result summary 與 replay，service_pass 來源是 service gate；`endpoint_energy_j` 來源是同一 result 的 endpoint energy breakdown，單位為 J。結論不以單一數字代替機制，也保留 hidden 的反例條件。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若三個 result／replay pair 的 identity 無法配對，回到 A freeze gate，重新取得正確 stdout result_path；不手改 JSON。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 55: P049｜Lab B：品質 hold 的窗口邊界
品質 hold 改變 send-ready timing；窗口會決定代價。
quality trace（品質軌跡）
來源：scenario package
closed：0
weak：1
usable：2 → strong：3
enter：進入 send-ready
hold：連續穩定的步數
exit：品質下降後退出 send-ready
CHALLENGE｜挑戰
等待 quality 穩定
可能降低失敗／重傳
但 contact window 會關閉
成功 gate：packet delivery + deadline + freshness + endpoint J
service_window（服務窗口，s；來源：scenario contact windows；作用：合法傳輸機會）
quality_band（品質等級，band）＋stable_steps（穩定步數，steps）→ MODE_CHANGE → packet／service／J
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P049。Lab B 的輸入是 quality trace，來源為固定 scenario package，數值是 quality band 與 elapsed time。service window 來源為 scenario contact windows，單位是秒，作用是界定合法傳輸機會。enter、hold、exit 描述 send-ready mode 的三個 transition 條件。實驗的唯一控制點是 stable hold，結果要沿 MODE_CHANGE、packet、service 與 endpoint J 讀取。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 A predecessor 不是 frozen，先還原 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py`，完成 compile 後再開始 B。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 56: P050｜ENTER_QUALITY：進入 send-ready
ENTER_QUALITY=2 決定何時進入 send-ready；不是 energy knob。
quality_band（品質等級）：0–3
quality 0｜尚未達 enter
quality 1｜尚未達 enter
quality 2｜可作為 enter 候選
quality 3｜可作為 enter 候選
CODE｜policy constant
ENTER_QUALITY = 2
來源：student_policy.py B marked block
單位：quality band；作用：進入門檻
MECHANISM｜mode entry
未進入：quality_band ≥ 2
且 stable_steps ≥ STABLE_STEPS
→ send_mode_active = true
來源：MODE_CHANGE；保持 send-ready
baseline：ENTER=2、EXIT=1、STABLE_STEPS=2；candidate 只動第三項
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P050。`ENTER_QUALITY` 是 policy constant，來源是 `student_policy.py` 的 B marked block，單位為 quality band，作用是設定進入 send-ready 的最低 quality。`stable_steps` 是 runner observation，單位為連續 step，作用是抑制短暫尖峰。`send_mode_active` 是 policy mode 的布林狀態，來源是 MODE_CHANGE event。baseline 值是 2、1、2；本實驗的唯一修改會放在 STABLE_STEPS。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 B block 的 baseline 值與頁面不一致，停止並恢復 A frozen predecessor，再檢查 release policy。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 57: P051｜EXIT_QUALITY：雙閾值形成 hysteresis
EXIT_QUALITY=1 讓已進入模式在 weak quality 中保持，降低邊界切換。
quality band 隨時間下降：enter 與 exit 不共用同一條線
進入：quality ≥ 2
退出：quality < 1
CODE｜雙閾值
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
來源：B marked block
單位：quality band
INTERPRET｜保持與退出
已進入：quality ≥ 1 → send-ready
quality < 1 → MODE_CHANGE 退出
hysteresis：雙閾值；降低來回
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P051。`EXIT_QUALITY` 來源是 B marked block，單位為 quality band，作用是設定已進入 send-ready 後的退出門檻。ENTER=2 與 EXIT=1 形成 hysteresis：未進入要達到 2，已進入只要維持 1 或以上。這個設計預期減少 mode ping-pong，但是否改變 retry、service 或 endpoint J，必須由 MODE_CHANGE 與 result evidence 驗證。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 transition evidence 缺失，保留 result 與 replay，回到同一次 stdout result_path 重新選取 pair；不改寫 JSON。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 58: P052｜STABLE_STEPS：拒絕短暫尖峰
STABLE_STEPS = 2 要求兩個連續 clock step；candidate 的 bounded edit 是 2 → 1。
短暫 spike｜hold 不足
quality band：0 → 2 → 0
stable_steps：1 → 0
STABLE_STEPS = 2
send_mode_active 保持 false
結果：不因單步尖峰進入 send-ready
連續穩定｜達到 hold
quality band：2 → 2
stable_steps：1 → 2
STABLE_STEPS = 2
send_mode_active 可能切為 true
結果：MODE_CHANGE 時機改變
prediction：hold=1 可能提早 MODE_CHANGE 一個固定 step；觀察 transition → PACKET_ATTEMPT → deadline／service → endpoint_energy_j。
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P052。`STABLE_STEPS` 來源是 `student_policy.py` B marked block，單位是連續 clock steps。runner 每個固定 10 s step 更新 stable count；達到 2 才能切換 `send_mode_active`。candidate 只將 2 改為 1，所以預測是 enter transition 可能提早一個 step，後續再觀察 packet attempt、deadline、service 與 endpoint J。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 prediction 尚未記錄，不先解讀結果；保留目前 policy，完成 prediction 後再進入 Trace A baseline。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 59: P053｜Trace A：先寫 enter／hold／exit 預測
A frozen predecessor 固定；B candidate 尚未執行，預測先於 result。
Trace A quality_band + contact window（輸入軌跡）
enter：step ____
hold：____ steps
exit：quality ____
PREDICTION RECORD｜預測紀錄
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS = 2 → 1
我預期：
MODE_CHANGE ______
packet／service ______
J ______，因為 ______
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P053。本頁在 Trace A 上記錄預測。`quality_band` 的單位是 teaching band，`MODE_CHANGE` 來源是 result events，單位是 event record；prediction 要指出第一次達到 enter 門檻的 step、hold 所需的連續 steps、exit 的 quality 條件，以及 packet／service／J 的方向。policy 只能使用當下與過去 observation，不使用 future trace 或 result summary。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 A policy 不是 frozen，從 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py` 還原並完成 compile；B edit 在後續 operation page 執行。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 60: P054｜B-01：Trace A baseline control
baseline 固定 A predecessor 與 B baseline；result_path 是本次證據的唯一入口。
BASELINE DECISION｜原始分支
A：REST_DURING_GAP = WAIT 保持 frozen
B：STABLE_STEPS = 2
未進入：quality ≥ 2 且 stable_steps ≥ 2
已進入：quality ≥ 1 才保持 send-ready
來源：policy + Trace A
READ EVIDENCE｜讀取欄位
result_path（結果路徑）
來源：runner stdout；單位：字串 path
endpoint-replay.json（事件重播檔）
來源：同一 generated run；作用：state／queue／packet
各值：待補
control interpretation：hold=2 的原始 behavior；candidate 只改 hold，才能比較 transition 後的 packet／service／J。
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P054。Trace A baseline 使用 A frozen predecessor 與 B 的原始 STABLE_STEPS=2。`result_path` 來源是 runner stdout，資料型態是字串路徑；配對的 endpoint-replay.json 必須來自同一個產物目錄。讀取順序是 MODE_CHANGE、packet outcome、service_pass 與 endpoint_energy_j。baseline 只建立 control，不回答 hold=1 是否更好。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 baseline pair 缺失，重新執行 `bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline` 或 Windows 等價命令，接受新的 stdout result_path。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 61: P055｜B-02：只改 STABLE_STEPS：2 → 1
exact edit：A、B 與 C block 不變；只測試 B hold。
student_policy.py｜lab-b-enter-exit-hold
`ENTER_QUALITY = 2` # original
`EXIT_QUALITY = 1` # original
`STABLE_STEPS = 2` # original
唯一修改：`STABLE_STEPS = 1`
WHY｜為何選這一行
hold 長度先改變 MODE_CHANGE timing。
COMPILE｜備份與語法 gate
cp student_policy.py student_policy.before-B-edit.py
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
copy /Y student_policy.py student_policy.before-B-edit.py
.venv\Scripts\python.exe -m py_compile student_policy.py
prediction：hold=1 可能早送；先核對 transition、service、endpoint J。
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P055。本頁只改 `student_policy.py` 的 `lab-b-enter-exit-hold` marked block。ENTER=2 與 EXIT=1 定義進出 threshold，STABLE_STEPS 定義進入前的連續 observation 數；因此將 2 改為 1，能把 transition timing 的變化連到 hold，而不混入其他 policy。備份與 py_compile 只驗證檔案可恢復及語法成立，不產生結果數值。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 compile 失敗，從 `student_policy.before-B-edit.py` 還原；A frozen block 與 runner 不作修改。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 62: P056｜B-03：三段 run 共用 receipt
三次 exact run 共用 stdout result_path；candidate freeze 後才進 Trace B。
1｜Trace A baseline
POSIX / WSL
bash course.sh run
--lab B --case
trace-a-baseline
Windows CMD
course.cmd run
--lab B --case
trace-a-baseline
result_path｜artifact_source 待補
2｜candidate --freeze
POSIX / WSL
bash course.sh run
--lab B --case
trace-a-candidate --freeze
Windows CMD
course.cmd run
--lab B --case
trace-a-candidate --freeze
result_path +
lab-b-frozen.{json,py}
3｜Trace B withheld
POSIX / WSL
bash course.sh run
--lab B --case
trace-b
Windows CMD
course.cmd run
--lab B --case
trace-b
result_path｜同 run replay
read：baseline → edit → candidate freeze → Trace B｜same run replay
Notes: P056。本頁集中 Lab B 的三條 exact command。第一條建立 Trace A baseline；第二條在 STABLE_STEPS=1 後執行 candidate 並建立 B freeze checkpoint；第三條保持 B frozen 執行 Trace B。每次成功 stdout 都提供新的 `result_path`，它是該次 result.json 的字串入口；配對 replay 必須在同一個產物目錄。candidate 的 status、artifact source 與 checkpoint 狀態均以實際 stdout 和檔案為準。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。任一步失敗都保留 stdout／stderr；若 candidate freeze 缺失，不進 Trace B，先從 A checkpoint 還原並重跑 candidate freeze。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 63: P057｜B-04：MODE_CHANGE 接到 service
quality band 是 context；MODE_CHANGE 把 hold edit 接到 packet／service／J。
quality_band
品質等級
來源：observation
MODE_CHANGE
模式切換事件
來源：events
PACKET_ATTEMPT
封包嘗試
來源：events／replay
service + J
deadline／delivery／J
來源：summary
TRACE A CANDIDATE｜欄位讀法
attempted_packets（嘗試封包）：待補 count
retransmissions（重傳）：待補 count
delivered_bits（交付資料）：待補 bit
expired_packets（逾時封包）：待補 count
SERVICE GATE｜判讀順序
deadline_pass（期限布林）：待補
service_pass（服務布林）：待補
endpoint_energy_j（端點能量）：待補 J
數值均由 P056 stdout path 讀取
candidate 的 hold=1 只有在 transition 改變 packet／service／J 時才形成可解釋 evidence
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P057。本頁沿 candidate 的 result_path 觀察。`MODE_CHANGE` 是事件，描述 REST 與 SEND_READY 的切換；`PACKET_ATTEMPT` 是一次封包傳輸嘗試；attempted、retransmissions、delivered_bits 與 expired_packets 的單位分別是 count、count、bit、count。service_pass 與 deadline_pass 是獨立的布林 gate，endpoint_energy_j 是同一 endpoint scope 的 J。品質上升本身不等於服務成功。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 MODE_CHANGE、packet 或 service 欄位不存在，重新從 P056 選取同一 result／replay pair；不要修改產物內容。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 64: P058｜B-05：B freeze 是 Trace B gate
B checkpoint 綁住 A predecessor 與 STABLE_STEPS=1；Trace B 不再調參。
A predecessor
lab-a-frozen.py
REST_DURING_GAP =
WAIT
B checkpoint
lab-b-frozen.py
STABLE_STEPS = 1
Trace B entry
P056 第三條 path
withheld case
checkpoint evidence（欄位用途）
active_block_id：lab-b-enter-exit-hold｜predecessor：A frozen identity
seed role：Trace A／Trace B｜receipt identity：candidate freeze
entry gate：B checkpoint 存在且與 A predecessor 對得上；不符合時停止 Trace B
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P058。B freeze evidence 不是另一張結果頁，而是 Trace B 的 lineage gate。A predecessor 提供 Lab B 的固定前序 policy；B checkpoint 保存 STABLE_STEPS=1 的 frozen source；Trace B 只能使用同一 frozen policy。active_block_id 是作用區塊識別碼，seed role 是案例角色，receipt identity 是 candidate freeze 的收據識別，這些欄位一起決定是否具備 withheld 閱讀資格。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 B checkpoint 缺失或 predecessor 不符，從 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py` 還原，重做 P056 candidate `--freeze`；不得直接執行 Trace B。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 65: P059｜B-06：Trace B 界定泛化邊界
Trace B 只檢驗 hold=1 在新窗口／traffic 下的條件式效果，不接受 retune。
FROZEN POLICY｜固定不變
來源：lab-b-frozen.py
A：REST_DURING_GAP = WAIT
B：STABLE_STEPS = 1
新 freeze：0
結果入口：P056 第三條 stdout path
TRACE B EVIDENCE｜值待補
expired_packets（逾時封包）：待補 count
delivered_bits（交付資料）：待補 bit
service_pass（服務布林）：待補
endpoint_energy_j（端點能量）：待補 J
來源：同 run result／replay
Trace B 方向不同 → 結論只限 Trace A，不外推 changing windows。
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P059。Trace B 使用 P056 第三條 stdout result_path 與同目錄 replay。frozen policy 的 A、B 兩個 marked block 都不變，Trace B 的 case 條件才是新的因素。讀取 expired_packets、delivered_bits、service_pass 與 endpoint_energy_j，並把它們與 Trace A candidate 的 transition evidence 對照。Trace B 是 claim ceiling 的 evidence，不是要被調參消除的錯誤。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 Trace B path 缺失，從 `artifacts/checkpoints/lab-b-frozen.py` 還原，重新執行 `bash course.sh run --lab B --case trace-b` 或 Windows 等價命令。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 66: P060｜B-07：too-slow 與 ping-pong
service loss 可能來自 hold 過長或 enter／exit 過近；先分開事件證據。
TOO-SLOW｜進入太晚
原因：STABLE_STEPS hold 太長
機制：quality 達標後仍在 REST
事件：較晚 MODE_CHANGE
結果：contact window 用完
觀察：deadline／expired／service
PING-PONG｜邊界來回
原因：ENTER／EXIT 間隔太窄
機制：mode 反覆切換
事件：多次 MODE_CHANGE
結果：retry／transition cost
觀察：packet／energy ledger
判定：MODE_CHANGE + packet + service + endpoint ledger；quality 只是 context。
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P060。too-slow 與 ping-pong 使用不同的事件判定。too-slow 是 hold 長度使 send-ready 進入過晚，導致窗口或 deadline 失去機會；ping-pong 是 enter 與 exit 間隔太近，造成多次 MODE_CHANGE、retry 或 transition cost。兩者都必須以 event ledger、packet outcome、service verdict 與 endpoint energy 支持，不能只看一條 quality 曲線。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若比較的兩筆結果 policy identity 不同，回到 B freeze，使用同一個 checkpoint 重新取得可配對的 result／replay。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 67: P061｜Lab B 結論：hysteresis 不是保證
Lab B 同時保留 Trace A mechanism 與 Trace B boundary。
TRACE A｜支持什麼
policy identity：B frozen
STABLE_STEPS = 1
觀察：enter transition、packet、service、J
結論欄位：待補
適用條件：Trace A window／traffic
TRACE B｜縮小什麼
相同 frozen policy
新 quality／window／traffic
觀察：expired、deadline、service、J
boundary 欄位：待補
外推範圍：不成立
結論句：Trace A 的 hold=1 使 ______；Trace B 以 ______ 限制 service；有效條件：______。
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P061。Lab B 結論要同時讀 P056 的 Trace A 與 Trace B result_path、policy identity、scenario identity、transition 與 service verdict。若 hold=1 在 Trace A 改善某個 packet 欄位，但 service_pass 仍未通過，結論只能描述該 trade-off；Trace B 的窗口或 traffic 限制會進一步縮小適用範圍。hysteresis 是條件設計，不是跨所有窗口的保證。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若任一 result／replay pair 缺失，保留 B freeze，回到 stdout path 重新選檔，不重新執行或改寫 policy。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 68: P062｜中斷復原：policy 與 result 分開
復原 policy 只恢復 lineage；compile 後 rerun 才有新 result_path。
01｜copy
identity 正確的 checkpoint
A frozen／B frozen
或 release baseline
02｜compile
POSIX／Windows：先做 py_compile
03｜exact rerun
重跑對應 case
不改 scenario／runner／JSON
04｜new receipt
保存新的 stdout result_path
配對同目錄 replay
POSIX／WSL exact restore
cp artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py student_policy.py
cp artifacts/checkpoints/lab-b-frozen.py student_policy.py
cp student_policy.baseline.py student_policy.py
Windows Command Prompt exact restore
copy /Y artifacts\checkpoints\lab-a-frozen.py student_policy.py
copy /Y artifacts\checkpoints\lab-b-frozen.py student_policy.py
copy /Y student_policy.baseline.py student_policy.py
policy checkpoint ≠ result artifact；遺失 result 時重跑 exact case，使用新 path，不手改 JSON
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P062。復原分成四個資料變化。copy 將最後一個 identity 正確的 policy checkpoint 放回 `student_policy.py`；compile 確認語法；exact rerun 在同一 scenario 與 case contract 下重新產生結果；新的 stdout result_path 與同目錄 endpoint-replay.json 成為新的 evidence pair。policy checkpoint 不會復原遺失的 result。release baseline 檔名依 package 實際檔案為 `student_policy.baseline.py`。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。若 result 或 replay 遺失，回到最後一個有效 checkpoint，先 compile，再重跑對應 case；主機受阻時保留 same-scenario fallback 的來源標籤。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 69: P063｜result.json：驗證、回放、工作簿
網站只驗證 runner evidence；不執行 policy，不改稱 endpoint energy。
RUNNER｜執行器
stdout result_path
選取該次 result.json
VALIDATOR｜檢核
schema／identity／units
provenance：I／P／O
result.json；fail closed
REPLAY｜事件回放
same run
endpoint-replay.json
state／queue／packet
WORKBOOK｜比較
baseline／candidate
withheld；lineage
interpretation
SUCCESS｜驗證通過
同一 scenario／case／run identity
同 run pair 產生 endpoint replay
workbook 留下 lineage record
scope：endpoint radio／processing
REJECT｜fail closed
schema／identity／units／provenance mismatch
匯入拒絕，原 workbook 不變
保留錯誤與 stdout path
回到 P062 重跑 exact case
上傳 result evidence，不是 policy source；網站驗證、回放、保存，不重算 policy
目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準
Notes: P063。本頁將 result.json 接到 Leo /course。runner stdout 的 `result_path` 是輸入位置；validator 讀取 schema、scenario identity、case、units、policy lineage 與 provenance。通過後，網站讀取同一產物目錄的 endpoint-replay.json，materialize state、queue、packet 與 service evidence，並把 baseline、candidate、withheld record 放入 Energy Decision Workbook。網站不執行 `student_policy.py`，也不把 endpoint energy 對應為 current system/canonical energy。任何 mismatch 都 fail closed，原 workbook 維持不變。 目前 evidence 尚待取得，數值欄位維持待補；讀取時使用本次 stdout 印出的 result_path，並以同一產物目錄的 endpoint-replay.json 配對。匯入失敗時保留錯誤與原始 stdout path，從 P062 checkpoint 重跑 exact case，再以新的 result/replay pair 重試；不手改 JSON。 資料分類維持 SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。

## Slide 70: P064｜Lab C：急件應提前多久送出？
問題：急件應提前多久送出，才不會為省能量而誤期？
急件在佇列
期限倒數
等待越久，越可能誤期
服務窗口｜gate
窗口開啟 → 可以送出
距限接近 → 優先處理
窗口關閉 → 不得送出
本頁讀法｜先建立問題；下一頁開啟實際檔案，確認哪一行控制急件時間。
queue age｜等待時間
來源 runner trace；作用 顯示等待成本；單位 s；數字越高代表排隊越久。deadline 先判期限，endpoint J 只在服務結果後解釋。
Notes: 先問一個白話問題：急件應提前多久送出，才不會為省能量而誤期？本頁只建立批次等待、急件期限與服務窗口的觀察框架；下一頁開啟實際 student_policy.py 的 Lab C 區塊。queue age 顯示等待成本，service gate 判定必要資料是否在期限與 freshness 規則內完成，endpoint J 只描述宣告的端點範圍。

## Slide 71: P065｜打開實際檔案：急件門檻 20 秒
先讀原始決策：它只看急件距限與佇列，不改任何值。
student_policy.py｜lab-c-batch-urgent（只讀）
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3 # 佇列達 3 才批次
URGENT_MARGIN_S = 20 # 距限 ≤ 20 秒才急送
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
# 有急件且距限 ≤ 門檻 → 優先急件
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
return SEND_URGENT
完整動作順序
1 窗口關閉 → SLEEP
2 急件距限內 → SEND_URGENT
3 間隔未到 → REST_DURING_GAP
4 品質未穩定 → HOLD
5 佇列達 3 → FLUSH_BATCH
6 其餘 → WAIT
機制｜先判窗口與急件；只有前面都未命中，佇列達 3 才進入批次。
URGENT_MARGIN_S｜急件距限門檻
來源 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 的 lab-c-batch-urgent；單位 s；20 表示距限 20 秒內才走急件分支，較小值較晚、較大值較早。BATCH_SIZE = 3、Lab A／B frozen blocks、runner、scenario、schemas、其他常數／函式／檔案均不變。
Notes: current source truth 為 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py。只讀鏡像指向 LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent；實際行為由 BATCH_SIZE = 3、URGENT_MARGIN_S = 20 與 choose_action() 的急件條件共同決定。窗口關閉、急件、pacing、品質、批次與 WAIT 的固定順序完整呈現；Lab A/B blocks、runner、scenario、schemas、其他常數／函式／檔案維持原樣。

## Slide 72: P066｜第一輪執行：基準 20 → 候選 5
順序固定：baseline 20 → candidate 5；每次都保存同一對結果檔。
基準組｜baseline 20
先讀本次基準結果，再保留它的配對檔。
bash course.sh run --lab C --case baseline
Windows：course.cmd run --lab C --case baseline
候選組｜candidate 5
先讀本次候選結果，再保留它的配對檔。
bash course.sh run --lab C --case candidate
Windows：course.cmd run --lab C --case candidate
成功訊號｜stdout 印出 `result_path`；同一 run 目錄保存 `result.json` + `endpoint-replay.json`，先完成 20 再完成 5。
result_path｜結果路徑
來源 runner stdout；值型態 file path；作用 定位本次 result.json 與配對 endpoint-replay.json；判讀 路徑相同才算一對，數字以本次收據為準。
Notes: 執行順序固定為 baseline 20，再完成唯一門檻修改後執行 candidate 5。兩條 platform launcher 路徑都在同一個 package root；每次 stdout 印出本次 result_path，且同一 run 目錄保存配對 result.json 與 endpoint-replay.json，先保存 baseline，再保存 candidate。

## Slide 73: P067｜第一次修改：急件門檻 20→5
20→5：較小門檻會讓急件分支更晚出現。
修改前｜baseline
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
距限 ≤ 20 秒 → 急件先送
修改後｜candidate
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
距限 ≤ 5 秒 → 急件先送
不變｜A/B
file：student_policy.py
block：lab-c-batch-urgent
BATCH_SIZE = 3；A/B frozen
runner／scenario／schemas
其餘常數、函式、檔案
機制｜距限是現在到期限的秒數；門檻越小，必須更接近期限才回傳 `SEND_URGENT`，可能壓低 delivery／deadline。
先讀，再執行｜candidate
先讀：只觀察這次 candidate，不改其他值。命令：bash course.sh run --lab C --case candidate；Windows 使用 course.cmd 等價命令。成功訊號：stdout 印 result_path，同一目錄有 result.json + endpoint-replay.json；再讀 urgent send、delivery、service／deadline、endpoint J。
Notes: URGENT_MARGIN_S 是 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 的 LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent 中，距離期限剩餘秒數的門檻。候選只把 20 改成 5；BATCH_SIZE = 3、Lab A/B frozen blocks、runner、scenario、schemas、其他常數／函式／檔案均維持不變。機制是距限必須更接近期限才回傳 SEND_URGENT，因此 action timing 變晚，delivery／deadline 可能受壓。

## Slide 74: P068｜執行前：把 5 秒預測寫成可反駁句
先寫下可被資料推翻的預測：5 秒可能省電，也可能誤期。
距限｜due
urgent_due_in_s
單位 s；越小越急
佇列｜queue
queue_size
單位 count；越高壓力越大
服務／期限
service_pass／deadline_pass
FAIL 先於 J
端點能量｜J
endpoint_energy_j
單位 J；低只代表耗能較少
預測句｜較晚急件介入可能減少早期 wake／TX；delivery 或 deadline FAIL 即推翻純省能量說法。
證據順序
來源 observation／result summary／endpoint ledger；先讀服務／期限，再回到 packet 與 state 解釋 J。urgent_due_in_s 越小越急；endpoint_energy_j 越低只代表耗能較少，不能覆蓋 FAIL。
Notes: candidate 5 的可反駁預測是：急件分支較晚出現，可能減少早期 wake／TX energy，也可能使封包更接近 deadline 或失去 delivery。urgent_due_in_s、queue_size、service_pass／deadline_pass 與 endpoint_energy_j 分別代表距限、佇列壓力、服務結果與端點能量；若服務或期限 FAIL，純省能量說法即不成立。

## Slide 75: P069｜第一次比較：先看服務，再看端點效率
先判服務是否完成，再看端點用了多少能量。
基準組｜margin 20
服務／期限：PASS／PASS
送達資料：10,400 bit（越多越完整）
端點能量：10.66 J（J 越低越省）
修改組｜margin 5
服務／期限：FAIL／FAIL
送達資料：9,600 bit（少 800 bit）
端點能量：9.74 J；效率 bit/J 較高
但 FAIL 先判，不能稱成功
因果解讀｜少交付 800 bit 且兩個 gate FAIL；較高 bit/J 不改寫為成功節能。
欄位讀法｜來源與單位
service_pass／deadline_pass：result.json 的布林 gate，PASS 才往下讀；delivered_bits：result.json 的 bit，越多越完整；endpoint_energy_j：replay／ledger 的 J，越低越省；bit_per_j：bit/J，越高效率，但不能覆蓋 FAIL。
Notes: baseline 20 與 candidate 5 共用同一 scenario、seed role 與 endpoint boundary。比較先讀 service_pass／deadline_pass，再讀 delivered_bits、endpoint_energy_j 與 endpoint bit/J；candidate 少交付 800 bit 且兩個 gate 均 FAIL，即使 J 與 bit/J 較低／較高，也不能改稱服務成功。fresh run 數值仍以 stdout result_path 為準。

## Slide 76: P070｜第二次修改：急件門檻 5→30
5→30：較大門檻會讓急件分支更早出現。
修改前｜candidate
URGENT_MARGIN_S = 5
距限 ≤ 5 秒 → 急件先送
delivery／deadline：FAIL
修改後｜revision
URGENT_MARGIN_S = 30
距限 ≤ 30 秒 → 急件先送
較早介入，觀察是否恢復服務
不變｜A/B
file：student_policy.py
block：lab-c-batch-urgent
BATCH_SIZE = 3；A/B frozen
runner／scenario／schemas
其餘常數、函式、檔案
機制｜距限 ≤ 門檻才回傳 `SEND_URGENT`；門檻越大，越早介入，可能增加 wake／TX 但保住期限。只允許這一次修訂。
先讀，再執行｜revision
先讀：只觀察這次 revision，不改其他值。命令：bash course.sh run --lab C --case revision --freeze；Windows 使用 course.cmd 等價命令。成功訊號：stdout 印 result_path，同一目錄有 result.json + endpoint-replay.json；再讀 delivery、deadline、state ledger、endpoint J 與 freeze receipt。
Notes: candidate 5 保留為 failure evidence；revision 只把同一 marked block 的 5 改成 30。BATCH_SIZE = 3、Lab A/B frozen blocks、runner、scenario、schemas、其他常數／函式／檔案均維持不變。較大門檻表示距限尚有餘裕便回傳 SEND_URGENT，action timing 變早；只允許這一次 revision。

## Slide 77: P071｜執行前：把 30 秒預測寫成取捨句
先比兩種介入時機，再看服務與能量取捨。
門檻 5｜較晚介入
批次 → 期限 → 急件
較少早期 wake／TX，但 delivery 可能受壓
門檻 30｜較早介入
急件 → wake／TX → delivery
較可能保住期限，也可能增加 energy cost
條件式預測｜只有 delivery、deadline、state ledger 與 endpoint J 同時對上，取捨敘述才成立。
證據欄位｜來源與高低
delivery／deadline：result 的布林結果，PASS 才算完成；retry／expiry：packet events 的 count，越高表示重試／過期越多；endpoint J：ledger 的 J，越低耗能較少但不能覆蓋 FAIL。
Notes: revision 30 保留 candidate 5 的 failure evidence，再提出條件式預測：較早 SEND_URGENT 可能增加 wake／TX energy，也可能讓 required packet 在期限前完成。只有 delivery、deadline、state ledger 與 endpoint J 同時對得上，服務／能量取捨才成立。

## Slide 78: P072｜依序執行：30 freeze → surprise
順序固定：revision 30 --freeze → surprise；程式內容不再改。
修訂組｜revision 30 freeze
先讀固定後的結果，再保存收據。
bash course.sh run --lab C --case revision --freeze
stdout → result_path + freeze receipt
保留組｜surprise withheld
先讀新情境的結果；程式與門檻不再改。
bash course.sh run --lab C --case surprise
policy bytes unchanged；讀 withheld evidence
固定 → 保留｜新的 case 不新增修改；failure 只縮小 claim，不重新調參。
freeze｜凍結收據
來源 runner receipt；作用 綁定 policy bytes／case；判讀 identity 不符即停止。成功訊號是 stdout result_path 與 freeze receipt；每一目錄的 result.json、endpoint-replay.json 必須成對，surprise 只讀 matching evidence。
Notes: 執行順序固定為 revision 30 --freeze，再以完全相同的 policy bytes 執行 surprise withheld。兩個 command 都保存 stdout result_path；每個 run 目錄均需有配對 result.json 與 endpoint-replay.json。surprise 不新增 edit、不重新調參，僅檢查新情境的 claim boundary。

## Slide 79: P073｜三筆結果：基準 20／候選 5／修訂 30
先把三筆結果排在一起：20、5、30；先看服務，再看端點能量。
基準組
margin 20
服務／期限 PASS／PASS
10,400 bit；10.66 J
候選組
margin 5
服務／期限 FAIL／FAIL
9,600 bit；9.74 J
修訂組
margin 30
服務／期限 PASS／PASS
10,400 bit；10.66 J
因果句｜candidate 少交付且 gate FAIL；revision 在固定條件下恢復 gate，不代表 30 永遠最佳。
比較欄位｜來源與判讀
service／deadline：result gate，PASS 才往下讀；delivered_bits：bit，越高越完整；endpoint J：J，越低耗能較少；bit/J：效率，越高較好但不能覆蓋 FAIL。數值以 P066／P072 stdout result_path 為準。
Notes: baseline 20、candidate 5 與 revision 30 共用相同情境邊界。門檻只改變 urgent branch 的觸發時機；J 的差異必須回到 urgent send、wake／TX／RX、retry、delivery 與 expiry 事件解釋。revision 在固定條件下恢復 gate，不延伸為所有窗口都適用。

## Slide 80: P074｜保留情境：沿用 30，不重調
另一個情境沿用原程式；低端點能量不代表服務成功。
凍結修訂｜revision
URGENT_MARGIN_S = 30
程式內容不變，沿用原條件
保留情境｜same policy
服務／期限：FAIL／FAIL
2,400 bit；5.41 J；3 expired packets
BOUNDARY READING｜surprise 低 J 仍是 failure；保存為 frozen policy 的適用邊界。
來源範圍｜數值判讀
來源 result.json + endpoint-replay.json；delivered_bits 單位 bit，越高越完整；endpoint J 單位 J，越低耗能較少；service／deadline FAIL 先判，低 J 不等於成功。
Notes: surprise 沿用 frozen margin 30 policy，在新的 service condition 下交付 2,400 bit，endpoint J 為 5.41 J，endpoint bit/J 為 443.622921，並出現 3 次 retransmission 與 3 張 expired packet；service 與 deadline 均 FAIL。這筆 withheld record 不建立第三次 edit，而是保存 margin 30 的適用邊界與 provenance。

## Slide 81: P075｜Lab C 結語：服務／期限先於端點 J
四道門依序檢查；最後才描述端點能量。
1｜服務
service：是否完成
2｜期限
deadline：是否達標
3｜交付
delivery：送達／過期
4｜端點 J
最後看能量
結論｜margin 5 低 J 但 gate FAIL；margin 30 恢復固定條件 gate；surprise 暴露窗口限制。
主張邊界
SIMULATED TEACHING DATA；NOT LIVE；NOT MEASURED；NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。低 J 不覆蓋服務 FAIL。
Notes: Lab C 的結論是 urgent margin 會改變 deadline／energy trade-off，效果依 service condition 而定。margin 5 的 candidate 以較低 endpoint J 失去 service 與 deadline；margin 30 的 revision 在固定 fallback 中恢復 gate；surprise 則顯示新的窗口條件仍可能失敗。最終 claim 必須保留在 endpoint evidence layer。

## Slide 82: P076｜網站責任：驗證、重播、保存比較
本機先產生資料；網站只驗證、重播、保存比較。
本機 runner
result.json
endpoint-replay.json
匯入｜JSON
schema／identity／units
不執行 Python
重播｜REPLAY
queue／state／packet
不重跑 policy
比較｜表單
四個 role + prediction
保留來源鏈
責任邊界｜網站只接受 JSON artifact；Python policy 與 endpoint result 留在本機 runner。
網站讀法｜現有 browser record
先讀 service／deadline，再讀 packet delivery／expiry，再讀 Radio／state event，最後讀 endpoint J 與 bit/J；browser accepted 不等同 live measurement，fresh runner parity 待取得。
Notes: 本機 runner 讀取 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 並產生 result.json 與配對 endpoint-replay.json；網站只接受已產生的 JSON artifact，驗證 schema、identity、units、policy lineage 與 provenance，materialize replay，並把比較保存到 workbook。網站不執行本機 Python；browser record 不取代 runner receipt。

## Slide 83: P077｜匯入檢查：來源與單位逐層驗證
匯入檔案先逐層驗證；任何失敗都保留原狀。
01–02｜檔案
schema／scenario_id
03–04｜來源
lineage／policy block
05–06｜單位
energy sum／packet legality
07｜主張
scope／workbook record
FAIL CLOSED｜任一層失敗：session／workbook 不變；保存錯誤與 path，回 matching artifact。
scenario_id｜情境識別碼
來源 scenario package；值型態 identifier；作用 綁定同一情境；相同才可比較，缺失或不符即停止。七層驗證完整後才 materialize replay。
Notes: 匯入驗證依序檢查 JSON 與 schema、scenario identity、runner provenance、lab／case／seed、policy lineage、units 與 energy sum、event legality、claim boundary，再 materialize replay。任何一層失敗時，原有 session 與 workbook 維持不變；來源修正後重新匯入或使用 matching fallback。

## Slide 84: P078｜事件重播：逐格讀取佇列、動作、狀態、封包
畫面每一格都對應同一條事件記錄；一起讀動作與封包結果。
事件讀法
Queue／Action
佇列 → policy 動作
Radio／state
狀態：SLEEP／TX／RX
Packet／service
送達／過期 → 期限／J
重播邊界｜讀取已驗證 event ledger，不重新執行 policy，也不在瀏覽器推導新數值。
欄位讀法｜來源、單位、高低
Queue：frame，count，越高待處理越多；Action：policy token，對回程式分支；Radio／state：frame event，確認 SLEEP／TX／RX；endpoint J：ledger，J，越低耗能較少，但服務 FAIL 仍先保留。
Notes: REPLAY（事件重播）讀取已驗證 endpoint-replay.json 的 event ledger，不重新執行 policy，也不在瀏覽器推導新的科學數值。frame selector 只改變同一條 endpoint timeline；Radio、Action、queue、累積 endpoint J、Elapsed、Contact 與 Quality 必須一起閱讀，才能把 action 對回 packet delivery 或 expiry。

## Slide 85: P079｜比較紀錄：四個角色共用來源鏈
比較紀錄把四個角色放在同一條來源鏈，方便重開核對。
current browser record｜execution ledger
四個角色
基準組
baseline 結果
候選組
candidate 修改
修訂組
revision gate
保留組
surprise 邊界
比較紀錄｜保存 prediction、changed line、result_path、replay、gate、endpoint scope 與 recovery note。
provenance｜來源鏈
來源 /course workbook；值型態 saved record；作用 保存四個角色的 lineage；缺必要 evidence 就維持 INCOMPLETE，不補寫答案。
Notes: WORKBOOK（比較紀錄）保存 baseline、candidate、revision 與 surprise 的 prediction、edit、result_path、replay、service／deadline、endpoint scope、recovery note 與 claim boundary。它保存比較與 lineage；surprise 即使 FAIL 也保留為 withheld record，缺 evidence 時維持 INCOMPLETE。

## Slide 86: P080｜保存與重開：先核對身份，再恢復來源鏈
保存、關閉、重開都先核對身份，再恢復同一條來源鏈。
01｜保存 SAVE
保存預測＋結果／重播
02｜關閉 CLOSE
不改 runner 檔案
03｜重開
OPEN／REBIND：核對情境＋端點
完成度｜身份、prediction、result／replay 齊全才 COMPLETE；缺件維持 INCOMPLETE 並 recovery，不改寫 FAIL。
COMPLETE／INCOMPLETE｜完成度狀態
來源 workbook validator；值型態 status enum；作用 反映必要 evidence 是否齊全；判讀 COMPLETE 不等於 service PASS，也不等於 scientific parity。
Notes: 保存 workbook 後關閉頁面，再重新開啟並核對 scenario、anchor、policy／predecessor identity、endpoint scope、prediction、result 與 replay。重新開啟只重新驗證身份與完成度，不執行 student_policy.py，也不把失敗的 surprise 改寫為成功。必要 evidence 缺少時，狀態維持 INCOMPLETE，並沿 matching artifact 或 release backup recovery。

## Slide 87
P081｜Transfer：智慧農場的 gate-first 讀法
changing-service-window trace → 閘道可用時段；service gate 先讀，endpoint J 後讀
資料等待 queue age：來源：queue event；單位：時間；作用：判讀批次等待
批次大小 BATCH_SIZE：來源：policy constant；單位：packet count；作用：決定 flush
告警門檻 urgent margin：來源：policy；單位：秒；作用：決定優先送出時機
服務閘門 service gate：來源：result；單位：verdict；作用：核對 delivery + freshness
閘道可用時段的 transfer map
資料排隊
閘道關閉
告警可用
批次上傳
灌溉告警：期限接近 → SEND_URGENT；一般資料：queue → batch → flush
可推翻條件 Falsifier
告警 freshness 過期時，service gate 失敗；較低 endpoint J 不足以保留成功判定。
Transfer hypothesis｜farm field KPI 待補
Notes: 智慧農場把 LEO 的 changing-service-window trace 映射成閘道可用時段。queue age 來自排隊事件，單位是 elapsed time；它用來判讀批次等待與資料新鮮度。urgent margin 來自 policy constant，單位是秒；它決定告警何時取得優先送出機會。service gate 讀取 required delivery 與 freshness，endpoint J 只描述宣告的端點邊界。農場現場 KPI 待補，這裡保存的是可檢驗的 transfer hypothesis。

## Slide 88
P082｜Transfer：HVAC 的 deadline 與批次
HVAC 的低負載時段可批次；設備告警的 deadline 需要更早取得 action 機會
HVAC cycle：低負載／可連線窗口
高負載
低負載
品質穩定 quality stable
告警窗口
一般遙測 normal telemetry：queue → batch → flush
作用：減少啟用次數；判讀：
queue age 與 freshness
急件告警 urgent alarm：deadline 接近 → SEND_URGENT
作用：保住告警服務；判讀：
delivery 與 deadline
端點能量帳本 endpoint ledger
來源：endpoint model；單位：J；欄位：awake idle、wake、process、TX、RX、sleep。
Transfer mechanism only｜HVAC measured KPI 待補
Notes: HVAC 的低負載或可連線時段可作為 changing-service-window trace。normal telemetry 進入 queue 後可以等待 batch flush；urgent alarm 以 deadline 與 freshness 取得較早的 SEND_URGENT 機會。endpoint ledger 分解 awake idle、wake、process、TX、RX 與 sleep，單位是 J；service gate 先描述告警完成與 freshness，再描述能量取捨。HVAC 現場資料待補，畫面只保留機制映射。

## Slide 89
P083｜Transfer：edge inference 的 freshness gate
可移植因果句：observation → policy action → event ledger → service gate → endpoint J
觀測 Observation
來源：endpoint trace；欄位：queue、deadline、quality、window
策略動作 Policy action
來源：policy API；值：enum；作用：選擇 action
事件帳本 Event ledger
來源：replay；欄位：state、packet、retry、delivery
服務閘門 Service gate
來源：result；值：verdict；作用：核對 freshness
端點能量 Endpoint J
來源：endpoint model；單位：J；作用：累積 scope 能量
可轉移場景
邊緣影像摘要：一般摘要可 batch；安全告警走 urgent。
物流追蹤：位置卡可等待連線窗口。
可推翻條件
窗口縮短、traffic 增加或 deadline 提前時，重新檢驗較大 urgent margin 的 service gate。
transfer 數值待補；保留 condition、action、event 與 gate 的可檢驗關係
Notes: edge device 的 observation 讀取 queue、deadline、quality 與可用窗口，來源是 endpoint trace。policy action 是 enum，作用是選擇 WAIT、SLEEP、SEND_URGENT 或 FLUSH_BATCH。event ledger 以 state、packet 與 service event 連接 action 與 endpoint J；J 的單位是焦耳，只屬於宣告的 endpoint scope。轉移假說必須保留一個 held-out condition，例如窗口縮短或 traffic 增加，作為可推翻條件。

## Slide 90
P084｜Transfer exit：把因果句帶回 workbook
離場保存：假說、lineage、falsifier；現場 KPI 仍以 evidence gate 定義
可移植假說 hypothesis
urgent margin 會改變 service／endpoint energy trade-off。
工作簿 lineage
baseline／candidate revision／surprise
保留
result／replay identity。
可推翻條件 falsifier
窗口、traffic 或 deadline 改變時，service gate 重新裁決。
prediction
result／replay
interpretation
主張邊界 claim boundary
coherent simulated result；live field measurement 與 canonical/system energy 待補。
Notes: 離開 Lab C 時保存的是可重跑、可回放、可比較的 policy hypothesis。workbook record 連結 condition、policy branch、event evidence、service gate、endpoint scope 與 claim boundary；每個欄位的來源與 identity 都要保留。transfer 的現場能量與服務 KPI 待補，不能把模擬結果外推成 live measurement。若需要 fresh run，先保存目前 lineage，再依核准流程建立新的 record。

## Slide 91
P085｜/course：來源與匯入 gate
source、case、identity、import state：匯入前後分開保存
current metrics crop｜source 待補
browser record
可讀取 summary；source header 的 current identifier-free crop 待補。
fallback source｜明示備用
同情境備用資料 fallback record
Lab C／surprise
來源：
same-scenario fallback
用途：練習
replay 與 claim boundary
來源 source＋案例 case＋角色 role＋服務 service → 匯入狀態 import state
匯入通過後才更新 replay 與 workbook；來源缺件保持待補
Notes: current browser session 的 identifier-free metrics crop 可用來讀取 endpoint summary；source header crop 目前待補，因此來源身份以文字 record 明示。actual upload 與 same-scenario fallback 分開保存，case、role、service 與 source 是比較前的 identity 欄位。匯入 gate 讀取 schema、scenario identity、units、policy lineage 與 provenance；通過後才更新 replay 與 workbook。fallback 只作同情境教學資料，不能改寫本機 runner receipt。

## Slide 92
P086｜/course：service-first summary
service → delivered data → endpoint J → endpoint bit/J
current metrics crop
服務 gate
FAIL
已送達資料
4800 bit
端點能量
6.92 J
端點 bit/J
693.641618
第一判讀
FAIL 先界定服務邊界；4800 bit 描述完成量。 J 與 bit/J 的意義在 gate 之後說明。
欄位契約 field contract
來源：accepted endpoint teaching record｜單位：bit、J、bit/J｜解釋：效率數字描述 run，不改寫 FAIL。
Notes: 這張 identifier-free metrics crop 目前顯示 service FAIL、endpoint energy 6.92 J、delivered data 4800 bit 與 endpoint bit/J 693.641618。服務欄位來自 accepted endpoint teaching record，FAIL 是 gate verdict；delivered data 的單位是 bit，描述資料完成量；endpoint energy 的單位是 J，描述端點邊界累積能量；bit/J 是 efficiency ratio。閱讀順序是 service、delivery、endpoint J、bit/J，因此較高的效率數字不能改寫服務失敗。

## Slide 93
P087｜/course：frame selector 與八欄 replay
同一個 endpoint frame：八個欄位共同定義事件脈絡
current replay crop
Frame selector 選擇器
1 / 56 · 0s
成功切
frame；欄位同步更新。
Radio 無線電
state enum｜endpoint ledger
Action 動作
enum｜policy API
queue count 佇列數
packet count｜frame queue
累積 endpoint J
J｜endpoint ledger
Elapsed 經過時間
時間｜endpoint trace
Contact ID 接觸識別碼
identifier｜contact trace
Contact 接觸狀態
開啟／關閉｜contact event
Quality 連線品質
ordinal band｜runner trace
Notes: identifier-free replay-frame crop 顯示 endpoint frame selector 與八個欄位。Radio 來自 endpoint state ledger，值是 state enum；Action 來自 policy API，值是 action enum；queue count 來自 frame queue，單位是 packet count；累積 endpoint energy 來自 endpoint ledger，單位是 J。Elapsed 來自 endpoint trace，單位是時間；Contact ID 是 contact trace 的字串識別碼；Contact 是 contact event 的開啟或關閉狀態；Quality 來自 runner quality trace，是 ordinal quality_band 分類，不換算成 dB。

## Slide 94
P088｜/course：queue 與 packet event
queue 告訴當下仍有什麼工作；packet event 才確認結果如何形成
current frame crop｜queue/event panel 待補
目前佇列
normal-1 queue item；packet count
目前事件
evt-0000 event identity；frame anchor
生成／入列
嘗試 attempt
重試／碰撞 retry／collision
已送達 delivered
過期／服務 expired／service
判讀
queue 變空是狀態變化；delivered 或 expired event 才能支持 service／deadline 結果。
Notes: queue item 來自目前 endpoint frame，描述仍待處理的工作；packet event 來自 event ledger，描述該 frame 的事件類型與 identity。current clean crop 沒有包含 queue/event 區塊，因此該 panel 標示待補，事件讀法以可編輯 trace 呈現。沿生成、入列、attempt、retry、delivered 或 expired 的順序回到 service 與 deadline。queue 變空只是狀態變化，delivery 必須由 delivered event 或相應 service record 支持。

## Slide 95
P089｜/course：timeline 對回 policy branch
timeline 描述 transition；policy branch 說明 action 為何出現
待補：current radio／contact timeline crop
可編輯 transition strip
關閉
開啟
品質穩定 quality stable
喚醒 AWAKE
來源：endpoint frame + policy｜單位：bool、秒、packet count
窗口關閉 contact_open
休眠 SLEEP
窗口布林為 false → 安全 state
急件待送 urgent pending + due
緊急送出 SEND_URGENT
due 是剩餘秒數；期限條件優先
節奏間隔 pacing gap
間隔休息 REST_DURING_GAP
steps_since_send 仍在 gap
品質就緒 + queue
批次送出 FLUSH_BATCH
queue count 達到 batch size
其他觀測 observation
等待 WAIT／單筆送出 SEND_ONE
queue count 決定一般 action
current timeline crop 待補；transition strip 只表達事件順序，不表達連續功率
Notes: radio/contact timeline 的來源是 endpoint frame sequence；它用 elapsed、contact、quality、radio state 與 action 排列 transition。timeline 的格子描述事件順序，不描述連續功率。每個 transition 對回 student_policy.py 的 contact、urgent、pacing、batch 或 wait branch；Action 顯示當前 policy decision，Radio 顯示 state interval。current timeline crop 待補，畫面以可編輯 transition strip 與 branch map 保存判讀方法。

## Slide 96
P090｜/course：ledger 與 strategy gate
execution ledger：目前選取是 display state；strategy verdict 由 gate 與 matched source 定義
current ledger crop
實驗／案例 experiment／case
A / baseline
目前顯示 display
目前
角色 role
基準
服務 service
FAIL gate
端點能量 endpoint J
6.92 J
來源 source
同情境備用 same-scenario fallback
公平比較
核對 experiment、case、role、service、source 與 run identity；目前列的 selected 狀態不直接定義最佳策略。
Notes: identifier-free ledger crop 顯示 experiment/case、display、role、service、endpoint energy J 與 source 六欄。experiment/case 來自 workbook record，role 是 baseline、candidate、revision 或 withheld 的分類；display 只表示目前選取狀態。service 是 gate verdict，endpoint energy 的單位是 J，source 區分 browser record 與 same-scenario fallback。公平比較要核對這些欄位與 run identity，best strategy 由 matched source 與 service gate 定義。

## Slide 97
P091｜/course：provider／endpoint 證據邊界
provider 說明 opportunity；endpoint result 說明 imported artifact；兩層 evidence 各自保留 identity
待補：current provider context crop LEO scenario／TLE／contact／cell／frequency／dB
provider 層
來源：LEO scenario context
作用：描述
service opportunity
current endpoint crop
endpoint 層
來源：result.json + endpoint-replay.json
作用：
summary、replay、ledger、endpoint scope
證據邊界 boundary
provider frame 與 endpoint frame 各自核對；system／canonical energy claim 待補。
Notes: provider layer 的來源是 LEO scenario context，欄位包括 TLE source、provider time、contact status、cell、frequency 與 dB；它說明 service opportunity。endpoint layer 的來源是 imported result.json 與 endpoint-replay.json，欄位包括 source、run identity、summary、replay、ledger 與 endpoint scope。兩層各自保留 frame identity 與 provenance；provider context 不會重新計算 endpoint result，endpoint J 也不升格為 system 或 canonical energy。

## Slide 98
P092｜/course：Workbook controls 的保存與重開
Workbook controls：保存 prediction、result／replay lineage、source 與恢復狀態
待補：current Workbook controls crop
建立 checkpoint
讀 prediction／lineage
寫可恢復狀態
恢復 restore
讀 checkpoint
更新目前
record
重設／復原 reset／undo
讀 local progress
寫
reset state
匯出／重開 export／reopen
讀 workbook lineage
更新檔案狀態
驗證失敗
原 workbook 與 local progress 保持；0/10 是完成段落計數。
完成度 gate
service、result、replay、interpretation 齊全後，才可記錄 COMPLETE。
Notes: workbook controls 的作用是保存與重開 evidence chain。建立 checkpoint 讀取 prediction、result/replay lineage、source 與 role，寫入可恢復狀態；restore 讀取已保存 checkpoint，成功後更新目前 record。reset/undo 讀寫 browser-local progress；export/reopen 讀寫 workbook lineage 與檔案狀態。驗證失敗時原 workbook 與 progress 維持；0/10 是完成段落計數，不是 service、J 或 bit/J。

## Slide 99
P093｜/course：rejection 與 recovery
fail closed：既有 session 不被改寫；recovery 回到 matching evidence
格式 format／schema
檔案結構或欄位不合約
身份 identity／lineage
scenario、case 或 policy 不匹配
不可變重複 immutable duplicate
同一 session 重複匯入
原 session／workbook 保持
匹配產物 matching artifact
保留原始 error + path
發行備份 release backup
回到最後已知正確 block
同情境備用 same-scenario fallback
明示 source；保存 recovery note
current rejection crop 待補
Notes: rejection gate 依序處理 format/schema、identity/lineage 與 immutable duplicate。每個 gate 的來源是 import validator，失敗時原 session、workbook 與既有 record 保持。recovery 只回 matching artifact、release backup 或明示 same-scenario fallback，並保存 recovery note 與新的 result_path。current rejection screenshot 待補；畫面使用可編輯 fork 表達狀態邊界，不手改 JSON、不替換 case identity。

## Slide 100
P094｜Prepare：READY 與 terminal receipt
READY 是 terminal receipt 的 browser-local record；runner artifact 另由 import gate 定義
待補：current Prepare crop machine-readable READY receipt
記錄 READY
讀 terminal receipt
寫
browser-local status
成功：顯示已就緒
記錄備用環境
讀 fallback choice
寫
browser-local source
成功：顯示備用路徑
terminal runner：setup／verify／run／result artifact
browser route：READY／source record／import
證據邊界 boundary
READY 記錄狀態；runner receipt 定義 setup、run 與 artifact。
Notes: READY control 讀取 terminal 的 machine-readable receipt，寫入 browser-local setup status；成功後顯示已就緒，失敗時原 status 保持。記錄備用環境讀取 fallback choice，寫入 browser-local source。terminal runner 負責 setup、verify、run 與 result artifact；browser route 負責記錄狀態與匯入。current Prepare crop 待補，這裡以 editable state split 說明控制項的 read/write boundary。

## Slide 101
P095｜導覽與 fallback loader
導覽、語言、工作台與 fallback loader：按鈕改變 focus 或 source selection
焦點 focus
直接前往操作區
返回
Leo 首頁
語言 language
繁中／EN
只切換畫面語言
工作台 route
準備／實驗 A／B／C
證據／學習單
紀錄 record
證據／學習單
保留
workbook focus
fallback loader
讀 experiment order
寫
selected fallback
成功：更新
source；identity 不符：原 result 保持
責任邊界
切頁或切語言只改畫面 state；identity、service、upload 仍依各自 gate 讀取。
current navigation crop 待補｜editable navigation map
Notes: 導覽控制讀取 navigation state，寫入 focus、language 或 route。直接前往操作區與返回首頁只改 focus；繁中/EN 只改畫面語言；準備、實驗 A/B/C、證據與學習單只切換工作台。fallback loader 讀取 experiment order，寫入 selected fallback；成功後更新 selected source，identity 不符時原 result 保持。current navigation crop 待補，畫面用 editable navigation map 說明責任邊界。

## Slide 102
P096｜Task lock 與證據按鈕
task lock 只保存課程段落；runner、replay 與 service gate 各自維持責任
Task 1–3
Task 4–6
Task 7–10
檢查證據並繼續
讀目前段落 evidence
成功：保存並解鎖下一段
證據已鎖定
讀完成 record
成功：顯示保存狀態
Task 1–10
✓ 表示 completion record；service、deadline、result、replay 與 interpretation 仍依 evidence chain 判讀。
current task-control crop 待補
editable staircase 只保留段落狀態與控制語義。
Notes: task controls 讀取目前段落 evidence，寫入 completion 與 lock。Task 1–10 的勾選表示保存完成；檢查證據並繼續檢查該段要求，成功後保存並解鎖下一段；證據已鎖定顯示保存狀態。條件不足時原 task、原 evidence 與原 workbook 保持。current task-control crop 待補，editable staircase 保留可見的段落狀態與控制語義。

## Slide 103
P097｜Provider replay：兩層 frame 識別
provider replay 與 endpoint replay 各自移動，各自保留 frame identity
待補：current provider control crop
播放結果
provider cursor
播放
frame sequence
暫停重播
provider cursor
停留目前
frame
滑桿 slider
選 provider frame
寫
playback cursor
←／下一個畫面 →
移動一個 provider frame
endpoint selector 端點選擇器｜current crop
provider timeline
endpoint timeline：獨立 frame identity
判讀
provider frame 移動不自動改寫 endpoint Action。
Notes: provider replay controls 讀取 provider frame sequence，寫入 playback cursor；播放、暫停、slider、上一畫面與下一個畫面只改 provider cursor。endpoint selector 讀取 endpoint frame sequence，寫入 selected frame，成功後更新八個欄位、queue 與 event。兩層 frame identity 各自保存；provider frame 移動不會自動改寫 endpoint Action。current provider control crop 待補，identifier-free endpoint frame crop 用來示範獨立 selector。