## Slide 1: 有限電池 × 變動服務窗口
有限電池
端點
資料封包
產生 → 佇列 → 送出
會開、會關、品質會變
開啟
關閉
開啟
縮短
先看窗口，再看動作；最後讀服務與端點能量
scenario（情境定義）｜來源：course package｜作用：固定端點、窗口與資料規則
單位：identifier｜判讀：相同輸入可重跑

## Slide 2: LoRaEnergySim 是什麼
把端點的一次選擇，放進可重複的封包與能量模擬
端點
感測器＋有限電池
產生資料、選擇動作
資料封包
一份待傳資料
產生 → 佇列 → 嘗試傳送
閘道
接收資料封包
留下送達、碰撞與重傳事件
它回答：同一份工作，在等待、休眠或傳送的不同決策下，服務與端點能量（J）如何一起變？
simulator（模擬器）｜來源：course package 參照 LoRaEnergySim｜作用：在固定時鐘重播端點、封包與能量假設
單位：一次固定執行｜判讀：產生可比較證據，不是實測

## Slide 3: 原始上游套件已做什麼
上游研究模型提供「端點狀態 → 封包事件 → 能量」的可重用能力
上游已有的研究能力
休眠／處理／發射／接收狀態
封包、碰撞、重傳、端點能量
上游沒有替本課固定的部分
固定情境、LEO 服務窗口、案例順序
受控策略、結構化匯入、Leo 重播
因此：上游能力是參照；課程流程、案例與證據邊界由本課封裝。
upstream_model（上游模型能力）｜來源：GillesC/LoRaEnergySim@f854462c｜作用：提供端點狀態、封包與能量概念
單位：能力集合｜判讀：僅是上游能力，不是本課 runner 執行

## Slide 4: 課程封裝補了什麼
把研究模型包成一條可教、可驗、可匯入的固定路徑
固定情境
scenario.json
同一 scenario_id
受控決策
student_policy.py
課程策略插槽；只改 marked block
本機執行
runner
baseline → candidate → withheld
匯入證據
result.json（結果）
replay（端點重播）
Leo 網站匯入／Workbook
student_policy.py 是課程策略插槽；runner 不直接執行上游 LoRaEnergySim，上游僅能力參照。
runner（課程執行器）｜來源：course package｜作用：讀固定 scenario、載入 bounded policy、輸出 result／replay
單位：run artifact｜判讀：把一次修改連到可重播證據

## Slide 5: 為什麼競賽要用它
先得到可重複的因果證據，再回到 LEO 網站解讀
可重複
同一情境、相同策略檔與固定種子
重跑同一條事件路徑
可檢驗
改一個受控區塊
檢查封包／服務／狀態／J 是否改變
可轉移
智慧農業、暖通空調、物流
重訂窗口、期限與能量邊界
本套件不是即時資料、典範系統指標或整體 LEO 能量；它先建立可反駁的端點因果證據。
evidence（證據）｜來源：result.json + endpoint replay｜作用：保存 policy → event → service／J 的路徑
單位：record｜判讀：支持 bounded comparison，不擴大 claim

## Slide 6: 只有 run case 才產生結果檔
setup／verify 只檢查環境；run case 才會寫入一次執行的產物
setup／verify
環境檢查
套件 package
情境 scenario
策略 policy
不產生此次 run 產物
run case
執行案例
本機 runner 依固定輸入模擬
唯一產生結果的動作
artifacts/<run_id>/
執行產物目錄
result.json（結果）
endpoint-replay.json（端點重播）
只有 run case 會產生 artifacts/<run_id>/result.json 與 endpoint-replay.json；setup／verify 不算。
run artifact（執行產物）｜來源：本機 runner｜作用：保存一次執行的 result 與 endpoint replay
單位：同一 run 目錄｜判讀：只有 run 產生；setup／verify 不算

## Slide 7: 課程頁 /course 只匯入結果檔
本機 runner 做模擬；網站做驗證、具象化、重播與工作簿
本機 runner（模擬）
Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
讀 student_policy.py
（課程策略插槽）
/course（課程頁）只選 result.json
驗證
具象化
重播／工作簿
endpoint-replay.json 留在同一目錄配對
不選、不上傳 student_policy.py
policy 原始檔只在本機 runner 讀取；/course 接收 result.json，不接收 Python。
course import（課程匯入）｜來源：/course 控制項｜作用：驗證 result.json，建立重播與工作簿
單位：JSON pair｜判讀：選結果檔；replay 留同目錄

## Slide 8: 三次匯入，沿同一解讀順序
baseline → candidate → withheld：每次匯入一對檔案，再按同一順序解讀
baseline
基準
result.json +
同目錄 replay
先看 service
服務判定
candidate
候選
result.json +
同目錄 replay
再看 packet
封包事件
withheld
保留反例
result.json +
同目錄 replay
再看 state → J
狀態 → 端點焦耳
service → packet → state → endpoint J（端點焦耳）
--freeze（凍結）
額外 receipt／checkpoint；非一般上傳
import order（匯入順序）｜來源：/course + 配對 artifacts｜作用：依序比較 baseline、candidate、withheld
單位：三次 JSON pair｜判讀：service→packet→state→endpoint J；freeze 另存

## Slide 9: 一次動作，同時改變服務與能量
同一個 action 會沿不同路徑留下可觀察後果
SLEEP｜低功耗休息
休息功率降低
喚醒延遲與能量增加
WAIT｜清醒等待
反應能力保留
清醒閒置能量累積
SEND｜送出封包
服務機會增加
處理與無線事件增加
服務結果
端點能量（J）
action（策略動作）｜來源：policy API｜作用：每次決策的唯一輸出
單位：enum｜判讀：觸發狀態與封包轉移

## Slide 10: 先讀中間事件，再讀最終結果
能量或服務差異，必須由中間事件支持
服務窗口
策略動作
無線狀態
封包事件
服務判定
端點能量
窗口關閉 → 傳輸類動作不執行 → 安全分支為 SLEEP
若中間事件沒有差異，最後的數值變化不得歸因於本次修改。
radio_state（無線狀態）｜來源：runner event ledger｜作用：表示各狀態區間
單位：state enum + duration｜判讀：提供端點能量的時間分段

## Slide 11: 固定情境中的四步操作閉環
只改一個受控常數，再沿同一條證據路徑比較
01
修改
student_policy.py
marked block
02
執行
固定 case
固定輸入
03
讀取
狀態、封包
服務、能量
04
解釋
動作 → 事件
→ 結果
預測與結果同時保存；反例保留為可檢驗證據。
result.json（結果資料檔）｜來源：package runner｜作用：保存 run identity、狀態、封包、服務與能量
單位：JSON artifact｜判讀：作為 replay 與 import 的輸入

## Slide 12: 中間事件是因果歸因的必要橋樑
同一觀測下，比較基準與候選策略的事件路徑
同一觀測
同一觀測
基準策略
動作 A
事件路徑 A
服務／能量 A
候選策略
動作 B
事件路徑 B
服務／能量 B
先確認事件路徑不同，才比較服務與能量。
packet_progress（封包進度）｜來源：result／replay artifact｜作用：記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期
單位：event count + time｜判讀：連接策略動作與服務結果

## Slide 13: Runner 證據有明確邊界
可重跑，不等於可以外推到所有能量層級
本套件可支持
固定 scenario／seed
端點狀態與封包事件
服務判定與端點 J
本套件不支持
LEO／system energy
canonical efficiency
實測或即時 KPI
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：endpoint radio／processing model｜作用：累積狀態能量
單位：J｜判讀：只屬於 endpoint evidence layer

## Slide 14: LEO 是變動服務窗口的工作範例
LEO 改變可服務機會；主要控制仍在端點策略
低地球軌道
服務機會
窗口開啟
品質下降
窗口關閉
再度開啟
等待／休息
／送出
相同機制可以轉移；窗口、期限與能量邊界必須重新定義。
暖通空調｜低負載時段
邊緣閘道｜可連線時段
物流追蹤｜回報機會
service_window（服務窗口）｜來源：fixed scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：trace time｜判讀：決定動作是否具有服務機會

## Slide 15: 從預測到結果，保留可反駁路徑
先寫下方向，再執行；結果不符時保留反例
01
記錄預測
狀態／封包／服務／J
02
受控修改
一次一個常數
03
精確執行
固定 case 與輸入
04
比較與保存
結果、解釋、反例
保留條件案例維持 frozen policy，用來檢查機制是否可轉移。
prediction（預測）｜來源：workbook record｜作用：指定可反駁的變化方向
單位：statement｜判讀：作為執行前的比較基準

## Slide 16: 三個實驗到底改什麼
三次都只改 student_policy.py 的一個 marked block；runner、scenario、schema 不動
Lab A｜休息方式
SLEEP → WAIT
PACE_GAP_STEPS = 2 不變
觀察：SLEEP／AWAKE_IDLE／WAKE 的時間與 J；封包服務
Lab B｜穩定門檻
STABLE_STEPS：2 → 1
ENTER_QUALITY=2／EXIT_QUALITY=1 不變
觀察：進入時機、attempt／retry／delivery、service、J
Lab C｜急件提前量
URGENT_MARGIN_S：20 → 5 → 30
BATCH_SIZE = 3 不變
觀察：urgent timing、deadline／expired、service、J
同一檔案／同一 scenario／固定 runner → prediction → baseline → candidate → withheld
marked block（受控區塊）｜來源：student_policy.py｜作用：限制可修改的最小決策面
單位：one block｜判讀：其他行與檔案不動，才能歸因

## Slide 17: LoRaEnergySim 提供的三項價值
它提供成熟的 LoRa 端點問題框架，讓狀態、封包與能量能沿同一條路徑解讀
端點狀態與能量
把休眠、處理、TX、RX
連到端點能量邊界
封包事件與可靠度
用封包、碰撞、重試、送達
解釋策略後果
可重複研究架構
固定模型來源與版本
讓案例與結果可以比較
LoRaEnergySim 讓策略動作可以連到狀態、封包、服務與端點能量證據
model_reference（模型參考）｜來源：固定的 LoRaEnergySim repository 與版本｜作用：提供端點狀態、封包事件與能量欄位的可追溯來源
單位：來源識別｜判讀：以相同模型語言比較不同策略的事件與結果

## Slide 18: 把下載資料搬進 Linux 課程資料夾
這一步只做路徑準備：把 release 帶進 Linux，再確認程式根目錄
① 這個工作區
WSL＝Windows 內的 Linux
讀 /mnt/c/.../Downloads
② 程式不改
student_policy.py 不動
只複製 release 副本
③ 進入根目錄
下一步集中到 Linux
lora-energy-lab/
④ 核對結果
執行 pwd 只讀位置
路徑不對就先停止
先把下載副本放進 Linux，再確認根目錄；路徑錯會讓後續設定讀錯檔
pwd（目前目錄命令）｜來源：Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）｜作用：確認目前位置
單位：路徑文字｜判讀：輸出應位於 Linux home 的課程資料夾

## Slide 19: 從 Python 3.11 到 READY 的完整順序
每一步都在 lora-energy-lab 根目錄完成；上一關成功才進入下一關
① 找到正確版本
先檢查 Python 3.11.x
沒有才依平台安裝
② 建立隔離環境
確認 venv → 建立 .venv
啟用後再次核對版本
③ 安裝並驗證
在 venv 內安裝 locked requirements
verify 必須顯示 READY
Python 3.11.x → .venv 已啟用 → 安裝 requirements-lock.txt → READY
requirements-lock.txt（鎖定需求檔）｜來源：課程套件根目錄｜作用：固定安裝契約與可重現環境
單位：文字檔｜判讀：實際檔名含 -lock；不是 requirements.txt

## Slide 20: Windows：先檢查或安裝 Python 3.11
先使用 Python Launcher 檢查；找不到 3.11 才安裝 uv 與精確版本
先檢查：
py -3.11 --version
$python311 = (py -3.11 -c "import sys; print(sys.executable)").Trim()
找不到 3.11 時：
winget install --id=astral-sh.uv -e
uv python install 3.11
$python311 = (uv python find 3.11).Trim()
& $python311 --version
成功訊號：輸出 Python 3.11.x，並取得 $python311 的執行器路徑
python311（Python 3.11 執行器變數）｜來源：PowerShell 命令結果｜作用：保存建立 venv 時要使用的精確執行器
單位：檔案路徑｜判讀：版本不是 3.11.x 就停止，不修改 runner 放寬版本

## Slide 21: Windows：建立、啟用 venv，再安裝與驗證
所有 pip 與 verify 命令都要在已啟用的 .venv 中執行
建立並啟用：
& $python311 -m venv --help
& $python311 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python --version
python -c "import sys; assert sys.prefix != sys.base_prefix; print(sys.executable)"
在 venv 內安裝與驗證：
python -m pip install --disable-pip-version-check
--require-hashes --no-deps
-r .\requirements-lock.txt
.\course.cmd verify
預期：status = READY
.venv（專案虛擬環境）｜來源：Python venv 模組｜作用：隔離本課執行器與安裝契約
單位：資料夾｜判讀：啟用後 Python 路徑應位於 .venv；READY 才繼續

## Slide 22: Linux／WSL：先檢查或安裝 Python 3.11
WSL 使用其 Linux distribution；先檢查，沒有 3.11 才使用 uv 安裝
先檢查：
command -v python3.11
python3.11 --version
若成功：
PYTHON_BIN="$(command -v python3.11)"
找不到 3.11 時：
sudo apt update
sudo apt install -y curl
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uv python install 3.11
PYTHON_BIN="$(uv python find 3.11)"
"$PYTHON_BIN" --version
PYTHON_BIN（Python 執行器路徑變數）｜來源：Linux shell 命令結果｜作用：指定建立 venv 的精確 Python 3.11
單位：檔案路徑｜判讀：輸出必須是 Python 3.11.x；WSL 也使用此 Linux 流程

## Slide 23: Linux／WSL：建立、啟用 venv，再安裝與驗證
建立 .venv 後必須執行 source；終端機才會改用隔離環境
建立並啟用：
"$PYTHON_BIN" -m venv --help
"$PYTHON_BIN" -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python --version
python -c 'import sys; assert sys.prefix != sys.base_prefix; print(sys.executable)'
在 venv 內安裝與驗證：
python -m pip install
--disable-pip-version-check
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
預期：status = READY
source（啟用 shell 環境的命令）｜來源：Linux／macOS shell｜作用：把目前終端機切換到 .venv 的 Python
單位：命令｜判讀：啟用後執行器路徑應位於 .venv；READY 才開始 Lab

## Slide 24: macOS：先檢查或安裝 Python 3.11
不要假設 macOS 的 python3 版本；先檢查，再選 Homebrew 或 uv
先檢查：
command -v python3.11
python3.11 --version
若成功：
PYTHON_BIN="$(command -v python3.11)"
使用 Homebrew：
brew install python@3.11
PYTHON_BIN="$(brew --prefix python@3.11)/bin/python3.11"
"$PYTHON_BIN" --version
使用 uv：
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uv python install 3.11
PYTHON_BIN="$(uv python find 3.11)"
"$PYTHON_BIN" --version
python@3.11（Homebrew Python 3.11 套件）｜來源：Homebrew formula｜作用：提供 macOS 的精確 Python 版本
單位：套件版本｜判讀：最終仍以 PYTHON_BIN --version 顯示 3.11.x 為準

## Slide 25: macOS：建立、啟用 venv，再安裝與驗證
Homebrew 與 uv 的 Python 都包含 venv；啟用後再進行 locked install
建立並啟用：
"$PYTHON_BIN" -m venv --help
"$PYTHON_BIN" -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python --version
python -c 'import sys; assert sys.prefix != sys.base_prefix; print(sys.executable)'
在 venv 內安裝與驗證：
python -m pip install
--disable-pip-version-check
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
預期：status = READY
verify（環境驗證）｜來源：course.sh／verify_setup.py｜作用：核對 Python、情境、策略與安裝契約
單位：狀態｜判讀：READY 只代表環境可用；尚未產生 Lab result

## Slide 26: 看到 READY 後，環境準備才算完成
成功不是只有安裝指令沒有報錯；版本、venv 路徑與 verify 狀態都要成立
版本正確
python --version
顯示 Python 3.11.x
venv 已啟用
執行器路徑位於 .venv
不是系統 Python
契約通過
verify 輸出 status = READY
寫入 verify receipt
READY 之後保持 .venv 啟用 → 只改目前 Lab 的 marked block → 執行 case
status（環境狀態）｜來源：verify receipt｜作用：表示環境與課程契約是否可進入案例
單位：狀態值｜判讀：READY 不等於 Lab 通過，也不等於已產生 result.json

## Slide 27: 在 venv 安裝鎖定套件並驗證 READY
四種 shell 都先安裝鎖定檔再驗證；看到 READY 才進案例，失敗就停
Linux／WSL
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
macOS
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
bash course.sh verify
Windows PowerShell
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r .\requirements-lock.txt
.\course.cmd verify
Windows Command Prompt
python -m pip install
--require-hashes --no-deps
-r requirements-lock.txt
course.cmd verify
locked requirements → verify → status: READY；沒有 READY 就停止，不執行 lab
verify-receipt.json（驗證收據檔）｜來源：course.sh／course.cmd verify｜作用：記錄 Python、scenario 與 policy contract gate
單位：JSON artifact｜判讀：看到 status: READY 才能進案例；它不是 result.json

## Slide 28: 卡住時修復或保留來源
這一步處理卡關：修得好就重跑，修不好也不冒充本機執行
① 正常
READY 後執行案例
產生新結果
② 修復什麼
只修 Python、root、lock
不改 policy block
③ 回復什麼
同情境結果成對保存
result.json／endpoint-replay.json
④ 看什麼
讀 artifact_source
判斷本機或回復
修復不改策略；回復不冒充本機執行
artifact_source（資料來源分類）｜來源：結果紀錄｜作用：標示本機執行或回復資料
單位：來源值｜判讀：來源模式保持原值，不改寫成本機執行

## Slide 29: 只可修改三個標記區塊
這一步畫出可編輯邊界：三個實驗區可改，其他程式只讀
① 唯一檔案
只在這裡做實驗
student_policy.py
② 可改區段
A／B／C 三個標記
marked block
③ 保持不變
中文註解、函式、情境
runner、schemas 不動
④ 下一步／證據
只開目前 lab
結果仍看 result／replay
只開目前實驗區；其他檔案與輸出契約保持不變
marked block（標記區段）｜來源：檔案標記｜作用：界定一個實驗的可編輯範圍
單位：程式碼區段｜判讀：其他套件邊界維持唯讀

## Slide 30: 程式每次判斷會看什麼
這一步先說清楚輸入：每個 step 只看目前／過去資料
① 讀目前資料
窗口、急件、間隔、品質
都是當下 snapshot
② 不讀未來
不看結果摘要
不回看 energy
③ 交給函式
把目前資料交給 choose_action()
再回一個合法動作
④ 下一步／證據
回一個合法動作
runner 再記 event／result
當下觀察 → 合法動作；這一頁沒有程式值變更
choose_action（策略函式）｜來源：student_policy.py｜作用：依當下觀察回傳一個合法動作
單位：函式契約｜判讀：只讀目前／過去欄位，不讀未來結果

## Slide 31: 判斷順序如何產生動作
這一步把合法動作順序翻成白話；鏡像可讀，不能貼回程式
① 窗口關閉
不能送出，先休息
SLEEP
② 期限逼近
急件先送出
SEND_URGENT
③ 節奏／品質
間隔未到休息；品質未穩等待
REST_DURING_GAP／WAIT
④ 佇列／保底
夠量批次，否則單筆；無事等待
FLUSH_BATCH／SEND_ONE／WAIT
先看窗口，再看期限、間隔、品質與佇列；順序會改變動作
action（合法動作）｜來源：policy API｜作用：把條件轉成 runner 可執行的動作
單位：enum｜判讀：下一步從 state／packet／service／endpoint J 讀後果

## Slide 32: 縮排與回傳決定程式走哪條路
這一步只讀一小段程式：看縮排如何選分支，再把動作交回執行器
① 先看意思
窗口關閉就不送
if ...: return SLEEP
② 縮排做什麼
把條件放進正確分支
只修 active block
③ 先檢查
執行 py_compile
只檢查語法、不改檔
④ 下一步／看什麼
通過後跑 baseline
讀 result／replay pair
縮排 → 分支 → 回傳 → runner 事件；語法檢查不改內容
return（回傳）｜來源：policy function｜作用：把一個合法動作交給執行器
單位：動作值｜判讀：語法通過後再看 result／replay 的實際事件

## Slide 33: 先建立基準結果再比較
這一步先保存沒有改動的基準，下一步才比較候選值
① 固定輸入
packaged policy＋固定情境
不讀未來結果
② 執行命令
只跑 baseline
bash course.sh run --lab A --case baseline
③ 產生結果
兩個 JSON
result.json／endpoint-replay.json
原始程式不回寫
④ 下一步／看什麼
確認 status: OK、路徑
先 service，再成本
先保存基準，再凍結規則，最後比較候選；結果不能回頭改 block
result_path（結果檔路徑）｜來源：命令輸出｜作用：定位 result.json
單位：路徑文字｜判讀：網站只匯入 result.json；endpoint replay 只做配對，runner 不是網站

## Slide 34: 無線狀態與停留時間（Radio state）
策略動作 action 只記一次；狀態停留區間 state interval 才留下時間與能量證據
低功耗休息／清醒閒置
SLEEP：窗口關閉／空檔，功率低
WAIT：保持清醒，累積 awake_idle
喚醒轉換／封包處理
WAKE：喚醒成本與延遲
PROCESS：封包處理區間
發射／接收
TX：發射區間；RX：接收區間
停留或功率越高，累積 J 越多
完整讀法：動作 action → 狀態區間 state interval → 能量分桶 energy bucket
同一個動作只標記一次；停留秒數 duration 才形成 J
無線狀態 radio_state（欄位）｜來源：runner events｜作用：標記停留區間
單位：state＋s｜判讀：對回 energy bucket

## Slide 35: 空檔策略的服務與能量
固定工作與服務窗口，只改一個空檔策略值，檢驗它如何改變狀態、服務與 J
為何做
同一份工作與窗口
檢驗空檔策略是否改變服務與 J
機制：休息／閒置
SLEEP：低功耗，可能付 WAKE
WAIT：清醒閒置，可能少喚醒
判讀順序
先讀交付、期限、新鮮度
再讀端點 J；低 J 不等於成功
固定不變：student_policy.py 的 PACE_GAP_STEPS=2、scenario／seed／traffic／window、Lab B/C
唯一變更：lab-a-pace-rest／REST_DURING_GAP
SLEEP → WAIT
成功：status=OK＋result_path
讀 result.json＋endpoint-replay.json
順序：服務→封包→狀態→J
服務布林狀態 service_pass（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet＋期限＋freshness
單位：true／false｜判讀：先判 service，再讀 J

## Slide 36: 封包生命週期：嘗試不等於交付
封包結果 packet outcome 要走完整生命週期；送出次數只是其中一段
建立／排隊
建立 generated（已產生）封包
queue（佇列）等待合法窗口
嘗試／重試
進入 attempt（無線嘗試）
碰撞 collision 可能造成 retry
交付／服務
delivered（已交付）或 expired（過期）
再由 service_pass 判定
傳輸欄位：嘗試 attempted、碰撞 collision、重傳 retransmissions
結果欄位：delivered_bits、expired、deadline、freshness
嘗試封包數 attempted_packets（欄位）｜來源：result summary｜作用：統計進入無線嘗試
單位：count｜判讀：對照 retry、expired、delivered

## Slide 37: 服務門檻先於端點能量
先固定同一比較邊界，再判定服務門檻 service gate，最後讀端點能量 J
1｜固定比較邊界
情境 scenario、種子 seed、流量 traffic、窗口 window
端點範圍 endpoint scope 必須一致
2｜服務門檻
交付位元 delivered_bits、期限 deadline_pass
新鮮度 freshness_status 共同形成 gate
3｜端點能量 J
欄位 endpoint_energy_j 來自整段 state ledger
單位 J；只在同一邊界內比較
服務通過 service_pass=true：才可在相同工作邊界內比較 J
服務未通過 service_pass=false：J 只描述能量／服務取捨
新鮮度狀態 freshness_status（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否新鮮
單位：fresh／stale／expired／N/A｜判讀：與 deadline、delivery 決定 gate

## Slide 38: 功率 W × 時間 s 形成能量 J
同一個功率值，停留時間不同就會留下不同的端點能量
功率 P
某個狀態當下的高度
單位：W
例如 awake_idle 或 tx
不同狀態的功率高度
休息 sleep｜喚醒 wake
處理 process｜發射 tx
時間 t
狀態區間 state interval 的長度
單位：s
P × t = J
能量分桶 bucket 分開累積：
awake_idle／sleep／wake／process／tx／rx
固定 10 s 時鐘步長 clock step；收發流程另加入轉換能量
能量分桶 energy_breakdown_j（欄位）｜來源：result artifact｜作用：按 state 保存 J
單位：J／bucket｜判讀：拆回 state interval

## Slide 39: 端點能量的累積公式
公式說明端點狀態如何累積；結果產物 artifact 提供這次執行的數值
狀態功率 P_s
某個狀態的功率高度
單位：W
來源：energy profile
端點能量 E_endpoint = Σ
P_s × t_s
分段累積｜單位：J
停留時間 t_s
狀態區間 state interval
單位：s
來源：STATE_INTERVAL 事件
端點範圍 endpoint scope：宣告的 radio／processing 狀態與轉換
不包含衛星 satellite、閘道 gateway、整體插座 wall-plug
端點能量 endpoint_energy_j（欄位）｜來源：result summary｜作用：同一 endpoint boundary 的總和
單位：J｜判讀：對照 energy bucket

## Slide 40: 端點能量效率的 bit/J 邊界
bit/J 是同一端點範圍內的效率比值；服務門檻仍獨立判定
交付資料 D_delivered
實際交付的資料量
單位：bit
來源：結果摘要
端點效率 η_E =
D_delivered / E_endpoint
bit ÷ J = bit/J
端點能量 E_endpoint
端點狀態的累積能量
單位：J
來源：結果摘要
bit/J 高但 service_pass=false：
只作效率觀察，不作服務成功判定
service_pass、deadline_pass 仍獨立判定：
依必要封包與期限讀結果
端點能量效率 endpoint_energy_efficiency_bits_per_j（欄位）｜來源：result summary｜作用：delivered bit ÷ endpoint J
單位：bit/J｜判讀：不取代 service gate

## Slide 41: 來源、模型、課程假設與結果
同一筆數字要沿來源、模型、固定課程假設與結果產物 artifact 回溯
來源 Source
可追溯來源 provenance 參考
上游 repository／commit，不是本次量測
模型 Model
課程模擬轉接器 coherent-course-simulated-adapter
固定執行器 runner 的行為
課程假設 Course
情境 scenario、窗口 window、流量 traffic
端點設定 endpoint profile 固定
結果 Result
JSON 結果＋同次事件重播 replay
宣告的 claim boundary 隨產物保存
上游執行旗標 upstream_execution = false：這不是上游即時執行
結果型態：一致的模擬結果；所有數值以本次產物 artifact 讀值
執行來源 runner_provenance（欄位）｜來源：result artifact｜作用：保存 model／assumption／execution
單位：record｜判讀：設定 claim ceiling
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

## Slide 42: 執行、事件重播與工作簿的身分鏈
同一組身分欄位連結結果、重播與工作簿；不是只靠一個情境識別碼
執行 RUN
執行器 runner 讀情境、案例與策略
輸出 result.json 與同目錄 endpoint-replay.json
事件重播 REPLAY
讀同一次執行的 events
顯示動作、狀態、佇列與封包，不重跑策略
比較紀錄 WORKBOOK
保存預測、基準、候選、凍結與 withheld
寫入結果／重播的 lineage（來源鏈）
情境識別碼 scenario_id：指出固定情境
是字串，不是能量值；來源：scenario／result
run_id＋策略身分＋units＋provenance
任一不一致就拒絕匯入（fail closed）
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

## Slide 43: 基準 Baseline：固定條件的對照執行
基準 Baseline 固定情境、種子與原始策略，才提供可比較的對照
固定輸入
情境 scenario／種子 seed
流量 traffic／窗口 window
端點範圍 endpoint scope
唯一變動
標記區塊 marked block
一次只改一個因果值
觀察輸出
狀態時間 state duration
封包結果 packet outcome
服務判定與端點 J
公平條件：兩次結果的身分與端點範圍一致
解釋順序：先回到標記區塊，再讀狀態／封包／服務／J
策略識別 policy identity（欄位）｜來源：result policy｜作用：指出 policy surface
單位：識別碼｜判讀：與 scenario、run_id 比對

## Slide 44: LEO 的變動服務窗口軌跡
服務窗口輸入改變合法傳輸機會；策略再依觀察值選擇動作
窗口關閉 closed
不接受傳輸
服務窗口 A contact-a
品質逐步變化
窗口關閉 closed
服務機會消失
服務窗口 B contact-b
品質再次變化
窗口關閉 closed
回到休息
窗口是否開啟 contact_open
布林狀態；來源：scenario trace
作用：決定是否允許傳輸
連線品質 quality_band
分類值 0–3；不是 dB
作用：供策略判斷服務機會
窗口剩餘秒數 contact_remaining_s
單位：s；來源：scenario trace
作用：影響動作時機與期限
窗口關閉時只接受低功耗休息 SLEEP；窗口開啟時，品質與剩餘時間共同改變動作的服務機會。
服務窗口 service_window（欄位）｜來源：scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：time／category｜判讀：解釋 action 的服務機會

## Slide 45: 為何改 REST_DURING_GAP
先說明為何做，再定位檔案、標記區塊、命令與結果欄位
為何做 Why
SLEEP↔WAIT 先改變
WAKE／awake-idle／J；要驗證 state 與 service
檔案與區塊
檔案：student_policy.py
標記區塊：lab-a-pace-rest
改前 Before
REST_DURING_GAP = SLEEP
低功耗休息；可能出現 WAKE
改後 After
REST_DURING_GAP = WAIT
清醒閒置；可能少 WAKE、但多 awake-idle J
固定：PACE_GAP_STEPS=2、scenario／seed／traffic／window、runner／schema、Lab B/C
成功：status=OK＋新 result_path；讀同目錄 result.json／endpoint-replay.json
完整解釋句：SLEEP→WAIT 先改變 state，再讀 packet／service，最後才解釋 endpoint J；方向可被結果反駁。
空檔策略欄位 REST_DURING_GAP（欄位）｜來源：policy marked block｜作用：控制 gap state
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：先連 state，再讀 packet／service／J

## Slide 46: 基準決策與對照證據
基準先證明原始策略在同一服務窗口如何決策，建立改前對照
決策分支
contact_open=false → SLEEP
steps_since_send < 2 → REST_DURING_GAP=SLEEP
基準命令
Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）
bash course.sh run --lab A --case baseline
參考摘要
endpoint_energy_j=6.92 J
delivered_bits=4,800 bit；service_pass=false
固定：student_policy.py／lab-a-pace-rest；PACE_GAP_STEPS=2、REST_DURING_GAP=SLEEP；其他區塊不變
讀取：result.json → summary／events → endpoint-replay.json；baseline 是 control，不回答省電。
結果路徑 result_path（欄位）｜來源：P042 stdout｜作用：定位 result.json＋同 run replay
單位：path｜判讀：先核對 identity

## Slide 47: 程式碼改前／改後
定位後只讀 5 行：淡化不變行，高亮唯一變更 SLEEP → WAIT
改前 Before｜基準
# LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = SLEEP
# 其他 marked block 保持原樣
# runner／scenario／schema／JSON 不變
改後 After｜候選
# LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = WAIT
# 其他 marked block 保持原樣
# runner／scenario／schema／JSON 不變
唯一變更
只改 student_policy.py 的 lab-a-pace-rest：REST_DURING_GAP；PACE_GAP_STEPS=2、Lab B/C、runner、scenario、schema、JSON 不變。
原因：WAIT 先改 awake-idle state；P042 run 才看 WAKE、packet、service、J。
空檔策略欄位 REST_DURING_GAP（欄位）｜來源：student_policy.py／lab-a-pace-rest｜作用：指定 gap action
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：先連 state，再用 A/B 結果判讀

## Slide 48: 基準 → 候選 → 隱藏檢查
一條執行帶完成三步：建立基準、凍結候選、用同一策略做隱藏檢查
平台：Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）；Windows 命令提示字元。
01｜基準 Baseline
不改 policy；A 區塊仍為 SLEEP
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case baseline
Windows：
course.cmd run --lab A --case baseline
成功：status=OK＋result_path
同目錄 result.json／endpoint-replay.json
02｜候選 Candidate
完成 P041：A 區塊改 WAIT，再凍結
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze
Windows：
course.cmd run --lab A --case candidate --freeze
成功：result_path＋
lab-a-frozen.json／.py
03｜隱藏 Hidden
保持 frozen policy；不再改值
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case hidden
Windows：
course.cmd run --lab A --case hidden
成功：status=OK＋result_path
不建立第二個 freeze
讀取順序：stdout result_path → 同一 generated 目錄 result.json → 配對 endpoint-replay.json → 服務／封包／狀態／J；freeze 缺失就停止 hidden。
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

## Slide 49: 同一邊界的改前／改後
三次 evidence 都未通過 service gate；先核對同一 boundary，再讀改前／改後／hidden
Baseline｜SLEEP
service：false deadline：false
delivered：1/4 retries：1
collisions：1 expired：3
wake：2
endpoint：6.92 J
bit/J：693.641618
Candidate｜WAIT
service：false deadline：false
delivered：1/4 retries：1
collisions：1 expired：3
wake：1
endpoint：8.86 J
bit/J：541.760722
Hidden frozen｜WAIT
service：false deadline：false
delivered：0/3 retries：0
collisions：0 expired：3
wake：0
endpoint：3.61 J
bit/J：0
WAIT：service 不變（false→false），endpoint +1.94 J
Hidden 低 J 來自 0/3 未交付；不可視為節能成功
策略識別 policy identity（欄位）｜來源：P042 result path｜作用：確認三次 run 的 policy 與 frozen identity
單位：identity｜判讀：先核對 scenario、seed、units、provenance

## Slide 50: 狀態帳本回到端點能量
用事件與能量分桶，把 WAIT 的成本拆回可檢查的狀態區間
帳本讀取順序 Ledger
1｜狀態區間 STATE_INTERVAL：找 WAIT／SLEEP 停留秒數
2｜喚醒 WAKE：確認轉換是否出現
3｜能量分桶 energy_breakdown_j：對回每個 bucket
能量分桶 energy_breakdown_j
醒著閒置 awake_idle 6.00 J｜休息 sleep 0.04 J
喚醒 wake 0.02 J｜處理 process 0.16 J
發射 tx 2.40 J｜接收 rx 0.24 J
來源：候選 result_path 的 events
保留 state、起訖秒數、事件能量與 bucket J
讀取：result_path → STATE_INTERVAL／WAKE → energy_breakdown_j
哪個 interval 改變，就解釋哪個 J bucket
狀態區間事件 STATE_INTERVAL（欄位）｜來源：candidate events｜作用：提供 state、time、event energy
單位：state＋s＋J｜判讀：沿 interval 判讀 WAIT 成本

## Slide 51: 封包結果回到服務判定
WAIT 沒改善服務，卻多耗 1.94 J；hidden 的低 J 是未送達，不是節能成功
SLEEP → WAIT｜state／packet
wake：2 → 1 （少 1 次）
retries：1 → 1 collisions：1 → 1
expired：3 → 3 delivered：1/4 → 1/4
service：false → false deadline：false → false
Endpoint trade-off｜J／bit/J
endpoint：6.92 → 8.86 J
差異：+1.94 J
bit/J：693.641618 → 541.760722
WAIT 沒改善 service，且端點能量更高、效率更低。
Hidden frozen WAIT｜delivered：0/3 retries：0 collisions：0 expired：3 wake：0 endpoint：3.61 J bit/J：0
Hidden 低 J 的原因是完全未送達；service=false／deadline=false，不能把它稱為節能成功。
期限通過狀態 deadline_pass（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否準時交付
單位：true／false｜判讀：先讀 delivered／expired／freshness，再形成 service gate

## Slide 52: A freeze：把 candidate 綁成可追溯 policy
freeze receipt 固定 policy identity；hidden 只接受配對的 checkpoint。
A baseline
原始 policy
固定 scenario／seed
candidate + freeze
REST_DURING_GAP = WAIT
留下 receipt + checkpoint
A hidden
policy 不再改
只換 case 條件
receipt｜凍結收據
--freeze 產生；記下 policy、scenario、seed role。
作用：確認後續 case 使用同一個 policy identity。
checkpoint｜策略快照
同一 run 保存 .json + .py；可復原前序 policy。
作用：identity 不符時停止，不直接進 hidden。
freeze_receipt（凍結收據識別）｜來源：candidate stdout／receipt｜作用：配對後續 policy｜單位：hash-like identity｜判讀：對得上才可進 hidden
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 53: A hidden：同一 policy，檢查新的 case
withheld case 改變 contact／traffic 條件；frozen policy 保持不變。
固定的 policy
A checkpoint：REST_DURING_GAP = WAIT
policy edit：0
同一 policy identity
新的 case 條件才是檢驗因素
要讀的 evidence
result_path 指向本次 result.json
同目錄保留 endpoint-replay.json
service、delivery、endpoint J：待補
數值以同一 run pair 為準
同一 policy 在新 case 出現不同結果，結論只描述可被這組條件支持的範圍。
withheld（保留 case）｜來源：scenario contract｜作用：檢查條件邊界｜單位：case role｜判讀：不同結果不是新的調參證據
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 54: Lab A 結論：state、service、J 要一起讀
一個數字不能代替因果；先確認 state 怎麼變，再對照 service 與 endpoint J。
條件
同一 scenario
A frozen identity
state
WAIT／SLEEP
state interval
service
delivery、deadline
與 freshness gate
endpoint J
radio／processing
端點能量
SLEEP → WAIT 先改變 state interval，再觀察 packet／service；
endpoint J 的變化只在同一 identity、同一 run pair 下解讀。
state_interval（狀態區間）｜來源：result events｜作用：把 action 接到時間｜單位：s｜判讀：對照 packet、service、endpoint J
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 55: Lab B：一個 hold 參數，連到整條 energy ledger
LoRaEnergySim 的價值在於把品質觀測、封包事件與端點 energy 放到同一條可追溯鏈。
1｜觀測 quality
quality_band
stable_steps
2｜模式事件
MODE_CHANGE
何時進入 send-ready
3｜封包結果
attempt／retry
delivery／collision
4｜端點 energy
radio／processing
endpoint_energy_j
LEO input｜服務窗口
service_window 定義合法傳輸機會。
它改變可用條件；policy edit 仍只在 endpoint decision block。
可解釋的比較
同一 scenario 比較 baseline／candidate／withheld。
結果仍是 simulated teaching data，不是 live measurement。
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：result energy breakdown｜作用：讀 radio／processing 成本｜單位：J｜判讀：不可改稱 LEO/system energy
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 56: Lab B：找到唯一可編輯的決策區塊
整份檔案保持原樣；本 lab 只改一個 marked block 內的 STABLE_STEPS。
檔案位置
student_policy.py
runner 每個固定 step 提供 observation；
choose_action() 依條件回傳 action。
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS = 2
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
固定 A
REST_DURING_GAP = WAIT
固定 C
URGENT_MARGIN_S = 20
固定執行器
runner／scenario／schemas
active_block_id（作用區塊）｜來源：policy／freeze receipt｜作用：鎖定可編輯範圍｜單位：block name｜判讀：不是整份檔案都可改
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 57: Lab B：Before 的 baseline
先以原始 STABLE_STEPS = 2 建立 Trace A baseline；這頁只讀 code，不先宣稱結果。
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS =
2
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
固定門檻
ENTER_QUALITY = 2
品質達 2 才有進入資格。
保持門檻
EXIT_QUALITY = 1
已進入後維持 1 或以上，不因小幅下降立即退出。
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：student_policy.py B block｜作用：限制進入時機｜單位：step｜判讀：baseline 需要連續 2 次觀測
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 58: Lab B：After 的 candidate
唯一 edit：STABLE_STEPS 從 2 改成 1；其它行、其它 block、其它檔案保持原樣。
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS =
1
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
one-line diff
Before：STABLE_STEPS = 2
After：STABLE_STEPS = 1
保持不變
ENTER=2、EXIT=1、A frozen block、C block、runner、scenario、schemas。
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：student_policy.py B block｜作用：改變進入 timing｜單位：step｜判讀：candidate 只保留 1 次觀測
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 59: Lab B：兩個穩定觀測 versus 一個
相同 quality trace 下，hold 的差別是進入 send-ready 的時間；不是直接指定封包成功。
baseline：兩次確認
第 1 次
品質達 2
第 2 次
品質仍穩定
第 2 次完成 → MODE_CHANGE
短暫 spike 不會立刻進入
candidate：一次確認
第 1 次
品質達 2
第 1 次完成 → MODE_CHANGE
可能提早一個固定 step
MODE_CHANGE（模式切換事件）｜來源：result events／replay｜作用：確認進入 timing｜單位：event｜判讀：再對照 packet、service、J
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 60: Trace A：先建立可驗證的比較
A frozen predecessor 固定；先跑 baseline，再跑 candidate freeze，最後以同一 policy 做 Trace B。
baseline
A frozen
B：STABLE_STEPS=2
不加 freeze
candidate
只改 B：2→1
Trace A
建立 freeze
withheld
保持 B frozen
Trace B 新 case
不再調參
baseline prediction
較晚進入；可能少一次早期嘗試。
candidate prediction
較早進入；service opportunity 可能增加，也可能付出更多 radio／processing。
判讀規則
只有 event → packet → service → J 的配對才支持因果句。
policy lineage（策略脈絡）｜來源：freeze receipt／checkpoint｜作用：固定比較前提｜單位：identity｜判讀：baseline／candidate／withheld 不混 policy
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 61: Trace A 與 Trace B：Linux／macOS 終端機
下列命令在 package 根目錄執行；WSL 也使用這組 Linux 指令，stdout 會印出 result_path。
Trace A baseline｜原始 B policy
bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
Trace A candidate｜2→1 + freeze
bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
Trace B｜保持 B frozen 的 withheld case
bash course.sh run --lab B --case trace-b
result_path（結果路徑）｜來源：command stdout｜作用：選取本次 result.json｜單位：file path｜判讀：不要自行猜 run directory
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 62: 同一流程：Windows PowerShell／Command Prompt
Windows 使用相同參數；PowerShell 與 Command Prompt 只替換 launcher 名稱。
PowerShell｜.\course.cmd
.\course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline
.\course.cmd run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
.\course.cmd run --lab B --case trace-b
Command Prompt｜course.cmd
course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline
course.cmd run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
course.cmd run --lab B --case trace-b
baseline → candidate --freeze → Trace B；每次 stdout 都保存新的 result_path
launcher（執行器入口）｜來源：Windows shell｜作用：呼叫同一 course contract｜單位：command｜判讀：PowerShell 與 Command Prompt 不混用語法
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 63: 每次 run 都產生一對可追溯檔案
runner 的輸出不是一個孤立數字；result 與 replay 共同保留同一 run identity。
stdout
命令列印出
result_path
result.json
summary、events、
policy／scenario identity
endpoint-replay.json
同目錄的 state、queue、
packet replay
run directory
artifacts/<run_id>/result.json
同目錄的 endpoint-replay.json 必須保留。
freeze 時多一層 lineage
--freeze 另寫 receipt 與 checkpoint。
checkpoint 是 policy source，不是結果檔。
endpoint-replay.json（端點事件回放）｜來源：same run directory｜作用：重現 state／queue／packet｜單位：JSON artifact｜判讀：不可與另一 run 混配
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 64: 讀取結果：先看 service，再看 packet、state、endpoint J
服務是否完成是第一個判斷；後面三層用來解釋成功、失敗與 energy trade-off。
1
SERVICE
deadline／freshness／delivery
先判斷服務 gate
2
PACKET
attempt／retry／collision
說明交付成本
3
STATE
MODE_CHANGE、WAIT／SLEEP
說明 timing
4
ENDPOINT J
radio／processing J
只代表端點 scope
service FAIL 時，較小的 endpoint J 不能把服務失敗改寫成成功。
service_pass（服務布林狀態）｜來源：result summary／service gate｜作用：先判斷 deadline、freshness、delivery｜單位：true／false｜判讀：PASS 才進入 trade-off 解釋
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 65: Trace A：candidate 送達增加，但 service 仍未通過
current evidence 將 baseline 與 candidate 放在同一條 service → packet → state → J 判讀鏈。
Trace A baseline｜STABLE_STEPS = 2
service_pass：false
delivered：1／4 expired：3
retries：1 collisions：1
endpoint_energy_j：8.86 J
Trace A candidate｜STABLE_STEPS = 1
service_pass：false
delivered：3／4 expired：1
retries：1 collisions：1
endpoint_energy_j：10.66 J
candidate：送達 1／4 → 3／4、逾時 3 → 1；endpoint J 8.86 → 10.66（+1.80 J），service 仍為 false。
MODE_CHANGE（模式切換事件）｜來源：result events｜作用：連接 edit 與 service timing｜單位：event time｜判讀：先填事件，再填 packet／service／J
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 66: Trace B：frozen candidate 仍未通過 service
Trace B 使用同一個 frozen candidate；新的 case 顯示條件邊界，而不是整體改善證據。
Trace A candidate｜frozen policy
STABLE_STEPS = 1
delivered：3／4 expired：1
service_pass：false
endpoint_energy_j：10.66 J
Trace B｜withheld evidence
同一 frozen policy；case 條件改變
delivered：1／3 expired：2
service_pass：false
endpoint_energy_j：5.43 J
Trace B service_pass 仍為 false；不能把單一 J 值 5.43 宣稱為整體改善。
withheld（保留條件）｜來源：Trace B scenario contract｜作用：檢驗外推邊界｜單位：case role｜判讀：frozen policy 不因結果改寫
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 67: Lab B 結論：送達增加，service 仍未通過
LoRaEnergySim energy ledger 顯示 candidate 的送達收益伴隨端點成本；Trace B 未通過 service。
Trace A｜送達變化
baseline：delivered 1／4
candidate：delivered 3／4
expired：3 → 1
service_pass：false → false
Trace A｜端點成本
endpoint J：8.86 → 10.66
增加：+1.80 J
retries：1 → 1
collisions：1 → 1
Trace B｜主張邊界
frozen candidate
delivered：1／3
expired：2；J：5.43
service_pass：false
結論句：candidate 增加送達但增加 energy，且仍未 service pass；Trace B 未通過，不能宣稱整體改善。
claim ceiling（主張上限）｜來源：Trace A／Trace B pairs｜作用：界定可外推範圍｜單位：condition set｜判讀：J 變小不覆蓋 service failure
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 68: 中斷時：先恢復 policy，再重跑 exact case
policy checkpoint 只恢復 lineage；compile 後重新 run，才會產生新的 result_path。
01｜copy
放回最後有效
A／B checkpoint
02｜compile
確認 policy
語法可載入
03｜exact rerun
同一 case
不改 runner／JSON
04｜new pair
保存新的 path
配對 replay
Linux／macOS 終端機／WSL
cp artifacts/checkpoints/lab-b-frozen.py student_policy.py
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
Windows Command Prompt
copy /Y artifacts\checkpoints\lab-b-frozen.py student_policy.py
.venv\Scripts\python.exe -m py_compile student_policy.py
checkpoint（策略快照）｜來源：artifacts/checkpoints｜作用：恢復 policy lineage｜單位：Python source｜判讀：不會復原遺失的 result
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 69: result.json 匯入 /course：驗證後才進 workbook
網站接收 runner 的 result.json；驗證 identity 後讀取配對 replay，保存可回溯的比較紀錄。
1｜選檔
stdout result_path
選該次 result.json
2｜驗證
schema／identity／units
不符就 fail closed
3｜回放
同目錄 endpoint-replay.json
state／queue／packet
4｜保存
service → packet → state → J
寫入 workbook lineage
網站讀取／保存
讀 result.json 並驗證；materialize 同 run replay。
保存 baseline／candidate／withheld lineage。
網站不做的事
不接收或執行 student_policy.py；
不把 endpoint J 改稱 LEO／system energy。
result.json（執行結果）｜來源：runner stdout result_path｜作用：匯入 /course 的 evidence｜單位：JSON artifact｜判讀：與 endpoint replay 同 run 配對
資料界線：固定 scenario 的 simulated teaching data；結果以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

## Slide 70: Lab C：急件應提前多久送出？
問題：急件應提前多久送出，才不會為省能量而誤期？
急件在佇列
期限倒數
等待越久，越可能誤期
服務窗口｜gate
窗口開啟 → 可以送出
距限接近 → 優先處理
窗口關閉 → 不得送出
本頁讀法｜先建立問題；下一頁開啟實際檔案，確認哪一行控制急件時間。
queue age｜等待時間
來源 runner trace；作用 顯示等待成本；單位 s；數字越高代表排隊越久。deadline 先判期限，endpoint J 只在服務結果後解釋。

## Slide 71: 定位唯一可編輯區塊：檔案、標記、目標值
先定位檔案與 marked block，再改唯一指定值。
檔案｜source
student_policy.py
/home/u24/lora-energy-lab/
本頁只定位，不執行
標記｜editable block
lab-c-batch-urgent
只允許區塊內的指定常數
順序與函式不動
目標｜one value
URGENT_MARGIN_S
20 → 5 → 30
BATCH_SIZE = 3 固定
不變範圍｜Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、能量模型與其餘程式均維持原樣。
BATCH_SIZE｜批次數量門檻
來源 student_policy.py 的 Lab C marked block；單位 packet；作用 佇列至少 3 張才能使用 FLUSH_BATCH；本實驗固定為 3，不作為變更變數。

## Slide 72: 基準原始值：20 秒代表什麼？
基準值 20：距離期限還有 20 秒內，急件分支才會先回傳。
原始檔案：student_policy.py／Lab C marked block
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
return SEND_URGENT
判斷順序
窗口關閉 → SLEEP
急件距限內 → SEND_URGENT
間隔未到 → 休息動作
品質可送 → 批次或單筆
其餘 → WAIT
20 秒的意思｜剩餘時間 ≤ 20 秒才進入急件分支；它優先於 pacing 與 batch，但仍受更前面的窗口判斷約束。
URGENT_MARGIN_S｜急件距限門檻
來源 Lab C marked block；單位 s；20 是原始門檻；值越小越晚出手，值越大越早出手。數值由 policy 影響 action timing，不直接寫入 endpoint J。

## Slide 73: 第一輪操作：基準 20，再執行候選 5
先建立基準，再完成唯一修改後執行候選；兩次都保存配對結果。
基準組｜baseline 20
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case baseline
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case baseline
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case baseline
候選組｜candidate 5
完成 20→5 與 prediction lock 後：
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case candidate
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case candidate
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case candidate
收據與匯入｜每次 stdout 印出新的 `result_path`；同一 run 目錄保留 `result.json` + `endpoint-replay.json`，匯入時選 `result.json`。
服務先讀｜欄位順序
先讀 service_pass／deadline_pass，再讀 delivered_bits，接著用 replay 的 state／packet 解釋 endpoint_energy_j；數值以本次 stdout path 為準，不猜檔名。

## Slide 74: 第一次修改：只把 20 改成 5
只改一行：20→5；程式碼頁先說清楚值的意義，不混入命令。
修改位置：student_policy.py／Lab C marked block
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
修改前：20 秒內才走 SEND_URGENT
修改後：5 秒內才走 SEND_URGENT
機制｜門檻變小，急件分支要等到期限更近才返回；因此 normal pacing／batch 可能多等一段，delivery／deadline 需由結果驗證。
不變範圍
BATCH_SIZE = 3、Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、其他常數／函式／檔案保持不變；這頁唯一高亮的是 URGENT_MARGIN_S 的新值 5。

## Slide 75: 候選執行前：先鎖定可反駁預測
先寫下可被資料推翻的預測：5 秒可能省電，也可能誤期。
距限｜due
urgent_due_in_s
單位 s；越小越急
佇列｜queue
queue_size
單位 count；越高壓力越大
服務／期限
service_pass／deadline_pass
FAIL 先於 J
端點能量｜J
endpoint_energy_j
單位 J；低只代表耗能較少
預測句｜較晚急件介入可能減少早期 wake／TX；delivery 或 deadline FAIL 即推翻純省能量說法。
證據順序
來源 observation／result summary／endpoint ledger；先讀服務／期限，再回到 packet 與 state 解釋 J。urgent_due_in_s 越小越急；endpoint_energy_j 越低只代表耗能較少，不能覆蓋 FAIL。

## Slide 76: 候選結果怎麼讀：先匯入，再判服務
先判服務是否完成，再看端點用了多少能量。
基準組｜margin 20
服務／期限：PASS／PASS
送達封包：4／4；過期：0
端點能量：10.66 J
修改組｜margin 5
服務／期限：FAIL／FAIL
送達封包：3／4；過期：1
端點能量：9.74 J（少 0.92 J）
低 J 仍不能稱成功
因果解讀｜candidate 少用 0.92 J 卻只送達 3／4 且兩個 gate FAIL；低 J 不改寫為服務成功。
欄位讀法｜來源與單位
service_pass／deadline_pass：布林 gate，PASS 才往下讀；delivered_packets／expired_packets：packet count，先判交付；endpoint_energy_j：replay／ledger 的 J，低值不能覆蓋 FAIL。

## Slide 77: 第二次修改：只把 5 改成 30
只改一行：5→30；較早介入的理由與代價分開說明。
修改位置：student_policy.py／Lab C marked block
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 30
修改前：5 秒內才走 SEND_URGENT
修改後：30 秒內即可走 SEND_URGENT
機制與取捨｜門檻變大，急件分支可較早返回；可能增加 `WAKE`／`TX`，也可能讓 required packet 在期限前完成。revision 只允許這一次。
不變範圍
BATCH_SIZE = 3、Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、其他常數／函式／檔案保持不變；這頁唯一高亮的是 URGENT_MARGIN_S 的新值 30。

## Slide 78: 修訂執行前：把較早介入寫成取捨預測
先比兩種介入時機，再看服務與能量取捨。
門檻 5｜較晚介入
批次 → 期限 → 急件
較少早期 wake／TX，但 delivery 可能受壓
門檻 30｜較早介入
急件 → wake／TX → delivery
較可能保住期限，也可能增加 energy cost
條件式預測｜只有 delivery、deadline、state ledger 與 endpoint J 同時對上，取捨敘述才成立。
證據欄位｜來源與高低
delivery／deadline：result 的布林結果，PASS 才算完成；retry／expiry：packet events 的 count，越高表示重試／過期越多；endpoint J：ledger 的 J，越低耗能較少但不能覆蓋 FAIL。

## Slide 79: 第二輪操作：revision 30 freeze，再跑 surprise
先 freeze revision 30，再以同一份 policy 執行 surprise；兩步之間不再改碼。
修訂組｜revision 30
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case revision --freeze
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case revision --freeze
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case revision --freeze
保留組｜surprise
沿用 frozen policy，沒有新 edit：
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case surprise
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case surprise
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case surprise
收據與限制｜兩次 stdout 都提供新的 `result_path`；revision 保留 freeze receipt，surprise 只讀 matching evidence，failure 只縮小 claim。
freeze｜凍結收據
來源 runner receipt；作用 綁定 policy bytes 與 case；判讀 identity 不符即停止。每個 run 的 result.json 與 endpoint-replay.json 必須成對。

## Slide 80: 20／5／30：沿同一條時間線讀三筆結果
20／5／30 沿同一條時間線比較：先分開機制，再讀觀測結果。
基準｜20
機制：較早允許急件
觀測：PASS／PASS
4／4；expired 0；10.66 J
候選｜5
機制：較晚允許急件
觀測：FAIL／FAIL
3／4；expired 1；9.74 J
修訂｜30
機制：更早允許急件
觀測：PASS／PASS
4／4；expired 0；10.66 J
20｜primary
5｜late
30｜early
Observed result｜5 少交付且兩個 gate FAIL；20 與 30 在固定 primary case 都在剩餘 10 秒時觸發，可能形成相同結果（null contrast）。
機制 ≠ 觀測｜來源與判讀
J 的差異回到 action、WAKE／TX／RX、retry、delivery、expiry；數值取自 stdout result_path 配對檔。20／30 相同不代表 30 永遠最佳。

## Slide 81: Surprise：沿用 30，保留失敗邊界
另一個情境沿用原程式；低端點能量不代表服務成功。
凍結修訂｜revision
URGENT_MARGIN_S = 30
程式內容不變，沿用原條件
保留情境｜same policy
服務／期限：FAIL／FAIL
送達：1／4；過期：3
retries：3；collisions：2
端點能量：5.41 J
BOUNDARY READING｜surprise 低 J 仍是 failure；保存為 frozen policy 的適用邊界。
來源範圍｜數值判讀
來源 result.json + endpoint-replay.json；delivered_packets 是 1／4，expired_packets 是 3，retries 是 3，collisions 是 2；endpoint J 低仍不等於成功。

## Slide 82: Lab C 結語：服務與期限先於端點 J
四道門依序檢查；最後才描述端點能量。
1｜服務
service：是否完成
2｜期限
deadline：是否達標
3｜交付
delivery：送達／過期
4｜端點 J
最後看能量
結論｜margin 5 低 J 但 gate FAIL；margin 30 恢復固定條件 gate；surprise 暴露窗口限制。
主張邊界
SIMULATED TEACHING DATA；NOT LIVE；NOT MEASURED；NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。低 J 不覆蓋服務 FAIL。

## Slide 83: 網站責任：匯入、重播、保存比較
本機先產生資料；網站只驗證、重播、保存比較。
本機 runner
result.json
endpoint-replay.json
匯入｜JSON
schema／identity／units
不執行 Python
重播｜REPLAY
queue／state／packet
不重跑 policy
比較｜表單
四個 role + prediction
保留來源鏈
責任邊界｜網站只接受 JSON artifact；Python policy 與 endpoint result 留在本機 runner。
網站讀法｜現有 browser record
先讀 service／deadline，再讀 packet delivery／expiry，再讀 Radio／state event，最後讀 endpoint J 與 bit/J；browser accepted 不等同 live measurement，fresh runner parity 待取得。

## Slide 84: 匯入檢查：identity、units、事件逐層驗證
匯入檔案先逐層驗證；任何失敗都保留原狀。
01–02｜檔案
schema／scenario_id
03–04｜來源
lineage／policy block
05–06｜單位
energy sum／packet legality
07｜主張
scope／workbook record
FAIL CLOSED｜任一層失敗：session／workbook 不變；保存錯誤與 path，回 matching artifact。
scenario_id｜情境識別碼
來源 scenario package；值型態 identifier；作用 綁定同一情境；相同才可比較，缺失或不符即停止。七層驗證完整後才 materialize replay。

## Slide 85: 事件重播：佇列 → 動作 → 狀態 → 封包 → J
畫面每一格都對應同一條事件記錄；一起讀動作與封包結果。
事件讀法
Queue／Action
佇列 → policy 動作
Radio／state
狀態：SLEEP／TX／RX
Packet／service
送達／過期 → 期限／J
重播邊界｜讀取已驗證 event ledger，不重新執行 policy，也不在瀏覽器推導新數值。
欄位讀法｜來源、單位、高低
Queue：frame，count，越高待處理越多；Action：policy token，對回程式分支；Radio／state：frame event，確認 SLEEP／TX／RX；endpoint J：ledger，J，越低耗能較少，但服務 FAIL 仍先保留。

## Slide 86: Workbook：保存四個角色的來源鏈
比較紀錄把四個角色放在同一條來源鏈，方便重開核對。
current browser record｜execution ledger
四個角色
基準組
baseline 結果
候選組
candidate 修改
修訂組
revision gate
保留組
surprise 邊界
比較紀錄｜保存 prediction、changed line、result_path、replay、gate、endpoint scope 與 recovery note。
provenance｜來源鏈
來源 /course workbook；值型態 saved record；作用 保存四個角色的 lineage；缺必要 evidence 就維持 INCOMPLETE，不補寫答案。

## Slide 87: 保存與重開：核對身份，不補造結果
保存、關閉、重開都先核對身份，再恢復同一條來源鏈。
01｜保存 SAVE
保存預測＋結果／重播
02｜關閉 CLOSE
不改 runner 檔案
03｜重開
OPEN／REBIND：核對情境＋端點
完成度｜身份、prediction、result／replay 齊全才 COMPLETE；缺件維持 INCOMPLETE 並 recovery，不改寫 FAIL。
COMPLETE／INCOMPLETE｜完成度狀態
來源 workbook validator；值型態 status enum；作用 反映必要 evidence 是否齊全；判讀 COMPLETE 不等於 service PASS，也不等於 scientific parity。