## Slide 1: 有限電池 × 變動服務窗口
有限電池
端點
資料封包
產生 → 佇列 → 送出
會開、會關、品質會變
開啟
關閉
開啟
縮短
先看窗口，再看動作；最後讀服務與端點能量
scenario（情境定義）｜來源：course package｜作用：固定端點、窗口與資料規則
單位：identifier｜判讀：相同輸入可重跑
Notes: 本頁先界定固定情境：端點以有限電池運作，資料封包會產生並進入佇列，服務窗口則依固定軌跡開啟、關閉或縮短。先看可服務窗口，再看策略動作，最後依服務判定與端點能量解讀結果。scenario 的中文名稱是情境定義，來源為 course package，作用是固定端點、窗口與資料規則，單位為 identifier；判讀時確認相同輸入能否重跑同一條比較路徑。下一頁將說明把這條路徑放入 LoRaEnergySim 模型的方式。

## Slide 2: LoRaEnergySim 是什麼
把端點的一次選擇，放進可重複的封包與能量模擬
端點
感測器＋有限電池
產生資料、選擇動作
資料封包
一份待傳資料
產生 → 佇列 → 嘗試傳送
閘道
接收資料封包
留下送達、碰撞與重傳事件
它回答：同一份工作，在等待、休眠或傳送的不同決策下，服務與端點能量（J）如何一起變？
simulator（模擬器）｜來源：course package 參照 LoRaEnergySim｜作用：在固定時鐘重播端點、封包與能量假設
單位：一次固定執行｜判讀：產生可比較證據，不是實測
Notes: 本頁把 LoRaEnergySim 定義為端點能源決策的模型參照。端點產生資料並選擇動作，資料封包依序經過產生、佇列與傳送嘗試，閘道接收封包並留下送達、碰撞與重傳事件。simulator 的中文名稱是模擬器，來源為 course package 對 LoRaEnergySim 的參照，作用是在固定時鐘重播端點、封包與能量假設，單位為一次固定執行；判讀時用它產生可比較的事件與能量證據，不把結果說成實測。

## Slide 3: 原始上游套件已做什麼
上游研究模型提供「端點狀態 → 封包事件 → 能量」的可重用能力
上游已有的研究能力
休眠／處理／發射／接收狀態
封包、碰撞、重傳、端點能量
上游沒有替本課固定的部分
固定情境、LEO 服務窗口、案例順序
受控策略、結構化匯入、Leo 重播
因此：上游能力是參照；課程流程、案例與證據邊界由本課封裝。
upstream_model（上游模型能力）｜來源：GillesC/LoRaEnergySim@f854462c｜作用：提供端點狀態、封包與能量概念
單位：能力集合｜判讀：僅是上游能力，不是本課 runner 執行
Notes: 本頁說明模型能力與課程封裝的分工。GillesC/LoRaEnergySim 提供休眠、處理、發射、接收，以及封包、碰撞、重傳與端點能量的研究語言；固定情境、LEO 服務窗口、案例順序、受控策略、結構化匯入與 Leo 重播則由課程另外組織。upstream_model 的中文名稱是上游模型能力，來源為指定的 LoRaEnergySim repository provenance，作用是提供狀態、封包與能量概念，單位為能力集合；判讀時只表示模型參照，不把本課 runner 說成上游程式本身。

## Slide 4: 課程封裝補了什麼
把研究模型包成一條可教、可驗、可匯入的固定路徑
固定情境
scenario.json
同一 scenario_id
受控決策
student_policy.py
課程策略插槽；只改 marked block
本機執行
runner
baseline → candidate → withheld
匯入證據
result.json（結果）
replay（端點重播）
Leo 網站匯入／Workbook
student_policy.py 是課程策略插槽；runner 不直接執行上游 LoRaEnergySim，上游僅能力參照。
runner（課程執行器）｜來源：course package｜作用：讀固定 scenario、載入 bounded policy、輸出 result／replay
單位：run artifact｜判讀：把一次修改連到可重播證據
Notes: 本頁沿讀取順序說明課程封裝：先固定 scenario.json 與 scenario_id，再在 student_policy.py 的 marked block 中做受控決策，由 runner 依序產生 baseline、candidate 與 withheld，最後把 result.json 與 endpoint replay 帶到 Leo 進行驗證、重播與 Workbook 保存。runner 的中文名稱是課程執行器，來源為 course package，作用是讀固定情境、載入受控策略並輸出 result 與 replay，單位為 run artifact；判讀時代表一條可追溯的課程執行路徑。

## Slide 5: 為什麼競賽要用它
先得到可重複的因果證據，再回到 LEO 網站解讀
可重複
同一情境、相同策略檔與固定種子
重跑同一條事件路徑
可檢驗
改一個受控區塊
檢查封包／服務／狀態／J 是否改變
可轉移
智慧農業、暖通空調、物流
重訂窗口、期限與能量邊界
本套件不是即時資料、典範系統指標或整體 LEO 能量；它先建立可反駁的端點因果證據。
evidence（證據）｜來源：result.json + endpoint replay｜作用：保存 policy → event → service／J 的路徑
單位：record｜判讀：支持 bounded comparison，不擴大 claim
Notes: 本頁把競賽關聯落在可反駁的因果證據：固定 scenario、策略檔與 seed 讓事件路徑可重跑，單一受控區塊讓差異可以歸因，再將結果帶回 Leo 讀取。evidence 的中文名稱是證據，來源為 result.json 與 endpoint replay，作用是保存 policy、event、service 與端點 J 的連接，單位為 record；判讀時只支持 bounded comparison。這套件不提供即時、實測或整體 LEO 能量主張，轉移到智慧農業、暖通空調或物流時仍須重訂窗口、期限與能量邊界。

## Slide 6: 只有 run case 才產生結果檔
setup／verify 只檢查環境；run case 才會寫入一次執行的產物
setup／verify
環境檢查
套件 package
情境 scenario
策略 policy
不產生此次 run 產物
run case
執行案例
本機 runner 依固定輸入模擬
唯一產生結果的動作
artifacts/<run_id>/
執行產物目錄
result.json（結果）
endpoint-replay.json（端點重播）
只有 run case 會產生 artifacts/<run_id>/result.json 與 endpoint-replay.json；setup／verify 不算。
run artifact（執行產物）｜來源：本機 runner｜作用：保存一次執行的 result 與 endpoint replay
單位：同一 run 目錄｜判讀：只有 run 產生；setup／verify 不算
Notes: 本頁區分環境檢查與案例執行。setup 與 verify 只核對 package、scenario、policy 與 interpreter 條件，不代表案例已執行；只有 run case 由本機 runner 依固定輸入模擬，才會在 artifacts/<run_id>/ 寫入 result.json 與 endpoint-replay.json。run artifact 的中文名稱是執行產物，來源為本機 runner，作用是保存一次執行的結果與端點事件重播，單位為同一個 run 目錄；判讀時只有 run 產物可以承載本次案例的服務、封包、狀態與端點 J。

## Slide 7: 課程頁 /course 只匯入結果檔
本機 runner 做模擬；網站做驗證、具象化、重播與工作簿
本機 runner（模擬）
Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
讀 student_policy.py
（課程策略插槽）
/course（課程頁）只選 result.json
驗證
具象化
重播／工作簿
endpoint-replay.json 留在同一目錄配對
不選、不上傳 student_policy.py
policy 原始檔只在本機 runner 讀取；/course 接收 result.json，不接收 Python。
course import（課程匯入）｜來源：/course 控制項｜作用：驗證 result.json，建立重播與工作簿
單位：JSON pair｜判讀：選結果檔；replay 留同目錄
Notes: 本頁先讀本機責任，再讀 Leo 的工作。Linux／macOS 終端機或 WSL 的 Linux 指令由 runner 讀取 student_policy.py，依固定情境產生 result.json 與同目錄的 endpoint-replay.json；/course 只選 result.json，負責驗證身份與結構、具象化結果、建立重播並寫入 Workbook。course import 的中文名稱是課程匯入，來源為 /course 控制項，作用是驗證 result.json 並建立 replay 與 Workbook，單位為 JSON pair；判讀時保留同目錄配對檔，不把策略原始檔交給網站。

## Slide 8: 三次匯入，沿同一解讀順序
baseline → candidate → withheld：每次匯入一對檔案，再按同一順序解讀
baseline
基準
result.json +
同目錄 replay
先看 service
服務判定
candidate
候選
result.json +
同目錄 replay
再看 packet
封包事件
withheld
保留反例
result.json +
同目錄 replay
再看 state → J
狀態 → 端點焦耳
service → packet → state → endpoint J（端點焦耳）
--freeze（凍結）
額外 receipt／checkpoint；非一般上傳
import order（匯入順序）｜來源：/course + 配對 artifacts｜作用：依序比較 baseline、candidate、withheld
單位：三次 JSON pair｜判讀：service→packet→state→endpoint J；freeze 另存
Notes: 本頁固定三次匯入與讀取順序。baseline 是基準，candidate 是受控候選，withheld 是保留反例；每次選該次 result.json，並讓同一 run 目錄的 endpoint-replay.json 保持配對。先讀 service，再讀 packet，再讀 state，最後讀 endpoint J；--freeze 產生的 receipt 與 checkpoint 只保存策略 lineage，不是一般上傳檔。import order 的中文名稱是匯入順序，來源為 /course 與配對 artifacts，作用是依序比較三次 JSON pair，單位為三次 JSON pair；判讀時不可用單一總數字取代事件順序。

## Slide 9: 一次動作，同時改變服務與能量
同一個 action 會沿不同路徑留下可觀察後果
SLEEP｜低功耗休息
休息功率降低
喚醒延遲與能量增加
WAIT｜清醒等待
反應能力保留
清醒閒置能量累積
SEND｜送出封包
服務機會增加
處理與無線事件增加
服務結果
端點能量（J）
action（策略動作）｜來源：policy API｜作用：每次決策的唯一輸出
單位：enum｜判讀：觸發狀態與封包轉移
Notes: 本頁說明一次策略動作的三種後果路徑。SLEEP 進入低功耗休息，下一次傳送可能增加 WAKE；WAIT 保持清醒並持續累積 awake-idle 能量；SEND 類動作建立服務機會，並留下處理、發射、接收、碰撞或重試事件。action 的中文名稱是策略動作，來源為 policy API，作用是提供每次決策的唯一輸出，單位為 enum；判讀時先看它造成的狀態與封包轉移，再看服務和端點能量是否跟著變化。

## Slide 10: 先讀中間事件，再讀最終結果
能量或服務差異，必須由中間事件支持
服務窗口
策略動作
無線狀態
封包事件
服務判定
端點能量
窗口關閉 → 傳輸類動作不執行 → 安全分支為 SLEEP
若中間事件沒有差異，最後的數值變化不得歸因於本次修改。
radio_state（無線狀態）｜來源：runner event ledger｜作用：表示各狀態區間
單位：state enum + duration｜判讀：提供端點能量的時間分段
Notes: 本頁建立歸因順序：先確認服務窗口，再看策略動作、無線狀態與封包事件，最後判讀服務與端點能量。窗口關閉時，傳輸類動作不會進入執行，安全分支為 SLEEP。radio_state 的中文名稱是無線狀態，來源為 runner event ledger，作用是表示每個狀態區間，單位為 state enum 加 duration；判讀時用它把端點能量拆回時間段。若中間事件沒有差異，最終數值就不能直接歸因於本次修改。

## Slide 11: 固定情境中的四步操作閉環
只改一個受控常數，再沿同一條證據路徑比較
01
修改
student_policy.py
marked block
02
執行
固定 case
固定輸入
03
讀取
狀態、封包
服務、能量
04
解釋
動作 → 事件
→ 結果
預測與結果同時保存；反例保留為可檢驗證據。
result.json（結果資料檔）｜來源：package runner｜作用：保存 run identity、狀態、封包、服務與能量
單位：JSON artifact｜判讀：作為 replay 與 import 的輸入
Notes: 本頁將操作閉環讀成四段：在 student_policy.py 的 marked block 只改一個受控常數，執行固定 case，讀取狀態、封包、服務與能量，再以動作到事件到結果的關係解釋。result.json 的中文名稱是結果資料檔，來源為 package runner，作用是保存 run identity、狀態、封包、服務與能量，單位為 JSON artifact；判讀時把它作為 replay 與 import 的輸入。預測與反例必須和結果一起保存，下一頁會說明中間事件如何支撐歸因。

## Slide 12: 中間事件是因果歸因的必要橋樑
同一觀測下，比較基準與候選策略的事件路徑
同一觀測
同一觀測
基準策略
動作 A
事件路徑 A
服務／能量 A
候選策略
動作 B
事件路徑 B
服務／能量 B
先確認事件路徑不同，才比較服務與能量。
packet_progress（封包進度）｜來源：result／replay artifact｜作用：記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期
單位：event count + time｜判讀：連接策略動作與服務結果
Notes: 本頁比較相同觀測下的基準與候選。兩者先使用同一份觀測，差異由策略動作開始，接著沿各自的事件路徑抵達服務與端點能量；只有事件路徑出現可讀差異，才有基礎討論結果差異。packet_progress 的中文名稱是封包進度，來源為 result 或 replay artifact，作用是記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期，單位為 event count 加 time；判讀時用它連接動作與服務結果。

## Slide 13: Runner 證據有明確邊界
可重跑，不等於可以外推到所有能量層級
本套件可支持
固定 scenario／seed
端點狀態與封包事件
服務判定與端點 J
本套件不支持
LEO／system energy
canonical efficiency
實測或即時 KPI
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：endpoint radio／processing model｜作用：累積狀態能量
單位：J｜判讀：只屬於 endpoint evidence layer
Notes: 本頁標出 runner 可以支持的證據層級。固定 scenario、policy 與 seed 可以重跑端點狀態、封包事件、服務判定與端點 J，但不把這些結果延伸成 LEO 或 system energy、canonical efficiency、實測或即時 KPI。endpoint_energy_j 的中文名稱是端點能量，來源為 endpoint radio 與 processing model，作用是累積狀態能量，單位為 J；判讀時只把它放在 endpoint evidence layer，並與 Leo 的驗證、重播與 Workbook 記錄分開。

## Slide 14: LEO 是變動服務窗口的工作範例
LEO 改變可服務機會；主要控制仍在端點策略
低地球軌道
服務機會
窗口開啟
品質下降
窗口關閉
再度開啟
等待／休息
／送出
相同機制可以轉移；窗口、期限與能量邊界必須重新定義。
暖通空調｜低負載時段
邊緣閘道｜可連線時段
物流追蹤｜回報機會
service_window（服務窗口）｜來源：fixed scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：trace time｜判讀：決定動作是否具有服務機會
Notes: 本頁把 LEO 放在變動服務窗口的工作情境中：窗口開啟、品質下降、窗口關閉，再度開啟，會改變端點可服務的機會；主要控制仍是端點在等待、休息與送出之間做選擇。Leo 同時提供 result 驗證、endpoint replay 與 Workbook 的證據平台。service_window 的中文名稱是服務窗口，來源為 fixed scenario trace，作用是定義合法傳輸區間，單位為 trace time；判讀時先確認動作是否落在合法窗口，再解釋服務與端點 J，不能把情境輸入說成 live satellite data。

## Slide 15: 從預測到結果，保留可反駁路徑
先寫下方向，再執行；結果不符時保留反例
01
記錄預測
狀態／封包／服務／J
02
受控修改
一次一個常數
03
精確執行
固定 case 與輸入
04
比較與保存
結果、解釋、反例
保留條件案例維持 frozen policy，用來檢查機制是否可轉移。
prediction（預測）｜來源：workbook record｜作用：指定可反駁的變化方向
單位：statement｜判讀：作為執行前的比較基準
Notes: 本頁將實驗讀成四步：先在 Workbook 記錄狀態、封包、服務或端點能量的預測方向，再做一次一個常數的受控修改，依固定 case 執行，最後比較並保存結果、解釋與反例。prediction 的中文名稱是預測，來源為 workbook record，作用是指定可反駁的變化方向，單位為 statement；判讀時把它當作執行前的基準，不用事後結果倒推預測。withheld 維持 frozen policy，讓機制能在另一條固定情境中接受檢查。

## Slide 16: 三個實驗到底改什麼
三次都只改 student_policy.py 的一個 marked block；runner、scenario、schema 不動
Lab A｜休息方式
SLEEP → WAIT
PACE_GAP_STEPS = 2 不變
觀察：SLEEP／AWAKE_IDLE／WAKE 的時間與 J；封包服務
Lab B｜穩定門檻
STABLE_STEPS：2 → 1
ENTER_QUALITY=2／EXIT_QUALITY=1 不變
觀察：進入時機、attempt／retry／delivery、service、J
Lab C｜急件提前量
URGENT_MARGIN_S：20 → 5 → 30
BATCH_SIZE = 3 不變
觀察：urgent timing、deadline／expired、service、J
同一檔案／同一 scenario／固定 runner → prediction → baseline → candidate → withheld
marked block（受控區塊）｜來源：student_policy.py｜作用：限制可修改的最小決策面
單位：one block｜判讀：其他行與檔案不動，才能歸因
Notes: 本頁總覽三個受控變更。Lab A 在 student_policy.py 的 lab-a-pace-rest 把 REST_DURING_GAP 從 SLEEP 改為 WAIT，PACE_GAP_STEPS = 2 固定；Lab B 把 lab-b-enter-exit-hold 的 STABLE_STEPS 從 2 改為 1，ENTER_QUALITY=2 與 EXIT_QUALITY=1 固定；Lab C 在 lab-c-batch-urgent 依序把 URGENT_MARGIN_S 從 20 改為 5 再改為 30，BATCH_SIZE=3 固定。runner、scenario、schema 與其他區塊都不動，依 prediction、baseline、candidate、withheld 讀取服務、封包、狀態與 J。marked block 的中文名稱是受控區塊，來源為 student_policy.py，作用是限制最小決策面，單位為 one block；判讀時其餘檔案與行保持不變。

## Slide 17: LoRaEnergySim 提供的三項價值
它提供成熟的 LoRa 端點問題框架，讓狀態、封包與能量能沿同一條路徑解讀
端點狀態與能量
把休眠、處理、TX、RX
連到端點能量邊界
封包事件與可靠度
用封包、碰撞、重試、送達
解釋策略後果
可重複研究架構
固定模型來源與版本
讓案例與結果可以比較
LoRaEnergySim 讓策略動作可以連到狀態、封包、服務與端點能量證據
model_reference（模型參考）｜來源：固定的 LoRaEnergySim repository 與版本｜作用：提供端點狀態、封包事件與能量欄位的可追溯來源
單位：來源識別｜判讀：以相同模型語言比較不同策略的事件與結果
Notes: 本頁正面說明 LoRaEnergySim 的三項價值。第一，提供端點狀態與能量語言，把休眠、處理、TX、RX 連到端點能量邊界；第二，提供封包、碰撞、重試與送達事件，讓策略後果能由中間證據解釋；第三，提供固定模型來源與版本，讓案例和結果可以依一致欄位比較。model_reference 的中文名稱是模型參考，來源為固定的 LoRaEnergySim repository 與版本，作用是提供端點狀態、封包事件與能量欄位的可追溯語言，單位為來源識別；判讀時沿同一模型語言比較不同策略的事件與結果。

## Slide 18: 把下載資料搬進 Linux 課程資料夾
這一步只做路徑準備：把 release 帶進 Linux，再確認程式根目錄
① 這個工作區
WSL＝Windows 內的 Linux
讀 /mnt/c/.../Downloads
② 程式不改
student_policy.py 不動
只複製 release 副本
③ 進入根目錄
下一步集中到 Linux
lora-energy-lab/
④ 核對結果
執行 pwd 只讀位置
路徑不對就先停止
先把下載副本放進 Linux，再確認根目錄；路徑錯會讓後續設定讀錯檔
pwd（目前目錄命令）｜來源：Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）｜作用：確認目前位置
單位：路徑文字｜判讀：輸出應位於 Linux home 的課程資料夾
Notes: 本頁只做路徑準備。先把 release 副本從 Windows Downloads 放入 Linux staging，再進入 lora-energy-lab/ 根目錄；這個動作不修改 Windows 原檔、student_policy.py 或任何 marked block。pwd 的中文名稱是目前目錄命令，來源為 Linux／macOS 終端機，WSL 也使用 Linux 指令，作用是確認目前位置，單位為路徑文字；判讀時輸出應位於 Linux home 的課程資料夾。路徑與根目錄不一致時先停在這一頁，不進入 setup。

## Slide 19: 建立環境並確認 READY
這一步建立可重現環境；沒有程式策略改動，先拿到 READY
① Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
② 建立環境
執行 setup.sh
不改 policy source
③ 下一步
執行 course.sh verify
預期看到 READY
④ Windows shells
PowerShell／Command Prompt
只讀 READY 結果
指定版本 → 建立隔離環境 → READY；此時尚無案例結果
PYTHON_BIN（Python 執行器路徑變數）｜來源：命令工具設定｜作用：指定要使用的版本
單位：路徑文字｜判讀：供建立環境的命令讀取
Notes: 本頁建立可重現的 package-local 環境。Linux／macOS 終端機與 WSL 先以 setup.sh 建立 .venv，再以 course.sh verify 核對 Python 3.11.x、scenario identity、policy 結構與 engine mode；Windows 使用對應啟動器。PYTHON_BIN 的中文名稱是 Python 執行器路徑變數，來源為命令工具設定，作用是指定建立環境時採用的版本，單位為路徑文字；判讀時只有看到 READY、版本與根目錄一致，才進入後續案例，這一步尚未產生 case result。

## Slide 20: READY 只代表環境可用
這一步只讀環境收據；它不是案例結果，也不會改程式
① Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
只讀收據
② Windows PowerShell
只讀同一份收據
不修改檔案
③ Windows Command Prompt
只讀同一份收據
不修改檔案
④ 下一步／看什麼
核對狀態、版本、身份
一致才進案例
不同工具只是在讀同一張收據；檔案內容與來源不變
verify-receipt.json（驗證收據檔）｜來源：環境檢查命令｜作用：記錄環境與契約關卡
單位：JSON 檔案｜判讀：只解讀環境證據，不代替案例結果
Notes: 本頁只讀環境收據，不執行案例。verify-receipt.json 的中文名稱是驗證收據檔，來源為 setup／verify 的環境檢查命令，作用是記錄 interpreter、scenario 與契約關卡，單位為 JSON 檔案；判讀時它只表示環境可用，不能代替 result.json、endpoint replay 或服務結果。Linux 可用 sed 讀取，PowerShell 可用 Get-Content，Command Prompt 可用 type；這些讀取不改檔。下一步核對狀態、版本與身份後，才進入 run case。

## Slide 21: 確認環境與案例身份
這一步確認能不能進案例，以及案例是否綁定正確情境
① 狀態
status 必須 READY
否則不能 run
② 版本
Python 必須 3.11.x
不改 policy
③ 情境
固定案例身份
scenario_id
④ 下一步／證據
一致才執行 run
結果另看 result.json
READY 只代表環境可用；服務與能量要等案例結果
status（狀態）｜來源：驗證收據｜作用：表示關卡是否可進入案例
單位：狀態值｜判讀：通過只表示環境與契約一致
Notes: 本頁在案例前確認三個身份條件：status 必須顯示 READY，Python 必須是 3.11.x，scenario_id 必須指向固定案例情境；同時確認 policy API version 與 package root 沒有偏移。status 的中文名稱是狀態，來源為驗證收據，作用是表示環境與契約是否可進入案例，單位為狀態值；判讀時通過只表示準備完成，不宣稱服務或能量結果。這一頁沒有 file、block 或 value 變更，下一步執行後才讀 result.json 的 service、packet、state 與 endpoint J。

## Slide 22: 說清資料來源與主張邊界
這一步標明資料來源；主張邊界比漂亮數字更重要
① 資料模式
課程使用模擬資料
engine_mode
② 是否實跑
沒有執行上游程式
false
③ 不可超出
非即時、非實測
不叫 canonical
④ 下一步／證據
run 另產生 identity
讀 artifact_source
先標資料來源，再決定能說到哪裡；不能把模擬說成實測
engine_mode（執行模式）｜來源：執行器紀錄｜作用：分類資料產生方式
單位：模式值｜判讀：模擬資料不延伸成上游程式執行
Notes: 本頁先標明資料怎麼產生，再決定能解讀到哪裡。engine_mode 的中文名稱是執行模式，來源為執行器紀錄，作用是分類資料產生方式，單位為模式值；固定值表示 coherent-course-simulated-adapter。upstream_execution 為 false，表示本課流程沒有執行上游研究程式；result 的 artifact_source 會再標示本機執行或同情境回復。判讀時保留 SIMULATED TEACHING DATA、NOT LIVE、NOT MEASURED、NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED 的邊界，不把模擬資料提升成即時、實測或整體系統指標。

## Slide 23: 卡住時修復或保留來源
這一步處理卡關：修得好就重跑，修不好也不冒充本機執行
① 正常
READY 後執行案例
產生新結果
② 修復什麼
只修 Python、root、lock
不改 policy block
③ 回復什麼
同情境結果成對保存
result.json／endpoint-replay.json
④ 看什麼
讀 artifact_source
判斷本機或回復
修復不改策略；回復不冒充本機執行
artifact_source（資料來源分類）｜來源：結果紀錄｜作用：標示本機執行或回復資料
單位：來源值｜判讀：來源模式保持原值，不改寫成本機執行
Notes: 本頁說明受阻時的安全路徑。正常狀態由 READY 進入 run case；若 setup 或 verify 受阻，只修復 Python、package root、lock 或 policy boundary，保持三個 marked block、runner、scenario 與 schema 不變。若使用同情境回復資料，result.json 與 endpoint-replay.json 仍須成對保存，不能把回復資料說成本機執行。artifact_source 的中文名稱是資料來源分類，來源為結果紀錄，作用是標示本機執行或回復資料，單位為來源值；判讀時先看 source，再按 service、packet、state、endpoint J、efficiency 讀取。

## Slide 24: 只可修改三個標記區塊
這一步畫出可編輯邊界：三個實驗區可改，其他程式只讀
① 唯一檔案
只在這裡做實驗
student_policy.py
② 可改區段
A／B／C 三個標記
marked block
③ 保持不變
中文註解、函式、情境
runner、schemas 不動
④ 下一步／證據
只開目前 lab
結果仍看 result／replay
只開目前實驗區；其他檔案與輸出契約保持不變
marked block（標記區段）｜來源：檔案標記｜作用：界定一個實驗的可編輯範圍
單位：程式碼區段｜判讀：其他套件邊界維持唯讀
Notes: 本頁畫出唯一可編輯邊界：實際檔案是 student_policy.py，三個區塊是 lab-a-pace-rest、lab-b-enter-exit-hold 與 lab-c-batch-urgent；一次只開目前的 lab。中文註解、choose_action()、runner、scenario、schemas、輸出契約與其他區塊保持不變。marked block 的中文名稱是標記區段，來源為檔案中的編輯標記，作用是界定一個實驗的可修改範圍，單位為程式碼區段；判讀時只比較 active block 的 before／after，並以成對 result／replay 證據支持因果。

## Slide 25: 程式每次判斷會看什麼
這一步先說清楚輸入：每個 step 只看目前／過去資料
① 讀目前資料
窗口、急件、間隔、品質
都是當下 snapshot
② 不讀未來
不看結果摘要
不回看 energy
③ 交給函式
把目前資料交給 choose_action()
再回一個合法動作
④ 下一步／證據
回一個合法動作
runner 再記 event／result
當下觀察 → 合法動作；這一頁沒有程式值變更
choose_action（策略函式）｜來源：student_policy.py｜作用：依當下觀察回傳一個合法動作
單位：函式契約｜判讀：只讀目前／過去欄位，不讀未來結果
Notes: 本頁先說明 choose_action() 的輸入邊界。observation 的中文名稱是觀測快照，來源為 runner 在每個固定 step 提供的唯讀資料，作用是提供窗口、急件、期限、距上次傳送步數、傳送模式、品質、穩定步數與佇列數，單位依各欄位定義；判讀時只讀目前與過去資料，不讀未來結果或能量摘要。函式回傳一個合法 action，runner 再記錄 event 與 result。這一頁沒有 file、block 或 value 變更，下一頁讀固定的判斷順序。

## Slide 26: 判斷順序如何產生動作
這一步把合法動作順序翻成白話；鏡像可讀，不能貼回程式
① 窗口關閉
不能送出，先休息
SLEEP
② 期限逼近
急件先送出
SEND_URGENT
③ 節奏／品質
間隔未到休息；品質未穩等待
REST_DURING_GAP／WAIT
④ 佇列／保底
夠量批次，否則單筆；無事等待
FLUSH_BATCH／SEND_ONE／WAIT
先看窗口，再看期限、間隔、品質與佇列；順序會改變動作
action（合法動作）｜來源：policy API｜作用：把條件轉成 runner 可執行的動作
單位：enum｜判讀：下一步從 state／packet／service／endpoint J 讀後果
Notes: 本頁按程式由上而下朗讀決策順序：窗口關閉先回傳 SLEEP；窗口開啟且急件期限逼近時回傳 SEND_URGENT；pacing gap 尚未完成時回傳 REST_DURING_GAP；品質尚未達標時回傳 WAIT；品質可用且佇列達到 BATCH_SIZE 時回傳 FLUSH_BATCH，否則回傳 SEND_ONE，沒有可送資料時由 runner 安全處理為等待。action 的中文名稱是合法動作，來源為 policy API，作用是把條件轉成 runner 可執行的動作，單位為 enum；判讀時再從 state、packet、service 與 endpoint J 讀後果。

## Slide 27: 縮排與回傳決定程式走哪條路
這一步只讀一小段程式：看縮排如何選分支，再把動作交回執行器
① 先看意思
窗口關閉就不送
if ...: return SLEEP
② 縮排做什麼
把條件放進正確分支
只修 active block
③ 先檢查
執行 py_compile
只檢查語法、不改檔
④ 下一步／看什麼
通過後跑 baseline
讀 result／replay pair
縮排 → 分支 → 回傳 → runner 事件；語法檢查不改內容
return（回傳）｜來源：policy function｜作用：把一個合法動作交給執行器
單位：動作值｜判讀：語法通過後再看 result／replay 的實際事件
Notes: 本頁只讀窗口關閉的局部程式。if 條件的縮排決定 return SLEEP 屬於哪個分支，return 的中文名稱是回傳，來源為 policy function，作用是把一個合法動作交給執行器，單位為動作值；判讀時語法正確仍不等於服務成功，必須再讀 result／replay 的實際事件。下一個命令是 .venv/bin/python -m py_compile student_policy.py，只檢查語法、不改檔；通過後執行 baseline，按 service、packet／delivery、state／event、endpoint J 讀取。

## Slide 28: 先建立基準結果再比較
這一步先保存沒有改動的基準，下一步才比較候選值
① 固定輸入
packaged policy＋固定情境
不讀未來結果
② 執行命令
只跑 baseline
bash course.sh run --lab A --case baseline
③ 產生結果
新增 result／replay pair
原始程式不回寫
④ 下一步／看什麼
確認 status: OK、路徑
先 service，再成本
先保存基準，再凍結規則，最後比較候選；結果不能回頭改 block
result_path（結果檔路徑）｜來源：命令輸出｜作用：定位 result.json
單位：路徑文字｜判讀：網站只匯入 result.json；endpoint replay 只做配對，runner 不是網站
Notes: 本頁先保存未修改的 Lab A 基準。Linux、macOS 與 WSL 使用 bash course.sh run --lab A --case baseline；Windows 對應為 course.cmd run --lab A --case baseline。命令讀取 packaged student_policy.py 與 fixed scenario，只在 artifacts/<run_id>/ 寫入 result.json、endpoint-replay.json，不回寫策略檔、runner、scenario 或 schemas。result_path 的中文名稱是結果檔路徑，來源為命令輸出，作用是定位該次 result.json，單位為路徑文字；判讀時先核對 status、run identity 與 path，再讀 service，下一步才改候選值。

## Slide 29: 先找到唯一要改的地方
Lab A 比較空檔休眠與清醒等待，觀察服務與端點能量的取捨
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-a-pace-rest
只開目前 Lab
唯一變數
REST_DURING_GAP
其他值與檔案不動
保持不變：PACE_GAP_STEPS = 2、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
REST_DURING_GAP（空檔動作）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁定位 Lab A 的單一變更面。檔案是 student_policy.py，marked block 是 lab-a-pace-rest，唯一變數是 REST_DURING_GAP；PACE_GAP_STEPS = 2、Lab B/C 區塊、runner、scenario 與 schemas 都保持不變。REST_DURING_GAP 的中文名稱是空檔動作，來源為 student_policy.py 的 active block，作用是決定傳送間隔中的休息方式，單位為 action 設定值；判讀時先確認只改這一行。下一個檢查命令是 .venv/bin/python -m py_compile student_policy.py，通過後讀 Lab A 的 baseline／candidate／hidden 事件。

## Slide 30: 只改這一行：SLEEP → WAIT
兩邊程式結構完全相同；只比較反白的一個值
修改前｜Before
REST_DURING_GAP = SLEEP
空檔進入低功耗休息
修改後｜After
REST_DURING_GAP = WAIT
空檔保持清醒等待
唯一修改：SLEEP → WAIT；不是修改 PACE_GAP_STEPS
REST_DURING_GAP（本次修改值）｜來源：目前 Lab 的 marked block｜作用：改變策略判斷
單位：依變數定義｜判讀：修改後先做語法檢查，再執行指定 case
Notes: Lab A 只修改 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 的 lab-a-pace-rest block：before 是 REST_DURING_GAP = SLEEP，after 是 REST_DURING_GAP = WAIT。SLEEP 讓空檔進入低功耗休息，WAIT 讓端點保持清醒並累積 awake-idle；PACE_GAP_STEPS = 2、Lab B/C、runner、scenario、schemas 與其他行固定不變。下一個命令先執行 .venv/bin/python -m py_compile student_policy.py，再執行 bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze。結果要讀 state duration、SLEEP／AWAKE_IDLE／WAKE、PROCESS／TX／RX、packet outcome、service 與 endpoint J，不能只看 J。

## Slide 31: 為什麼 SLEEP → WAIT，接著怎麼執行
WAIT 可能減少再次喚醒，卻會累積清醒閒置能量；必須同時看服務與焦耳
SLEEP
空檔進入低功耗
之後傳送要 WAKE
WAIT
空檔保持清醒
awake-idle 持續累積
封包後果
動作時機改變
attempt／retry／delivery
最後判斷
先 service
再比較 endpoint J
bash course.sh run --lab A --case baseline → bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze → bash course.sh run --lab A --case hidden
REST_DURING_GAP（空檔動作）｜來源：Lab A marked block｜作用：決定送出間隔中的休息方式
單位：action｜判讀：Windows 將 bash course.sh 改為 course.cmd，其餘參數不變
Notes: Lab A 的機制是空檔動作改變狀態時間：SLEEP 可能降低休息能量，但再次傳送要支付 WAKE；WAIT 不支付同樣的喚醒路徑，卻會累積 awake-idle。固定檔案、block 與 before／after 仍是 REST_DURING_GAP：SLEEP → WAIT，PACE_GAP_STEPS = 2 與所有其他程式保持不變。依序執行 bash course.sh run --lab A --case baseline、bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze、bash course.sh run --lab A --case hidden；Windows 只替換為 course.cmd。每次都讀 state duration、wake/process/TX/RX buckets、packet outcome、service 與 endpoint J，hidden 使用 frozen policy 檢查機制。

## Slide 32: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
預期先在 sleep／awake-idle／wake 時間看到差異，再檢查封包服務與端點焦耳。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
radio_state（無線狀態）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：WAIT 是否真的改變狀態分布，必須由 replay 支持
Notes: Lab A 每次完成後，依 stdout 的 result_path 找到該次 result.json，於 /course 只匯入這個檔案，並保留同一目錄的 endpoint-replay.json。先核對 scenario ID 與 run ID，再按 service、packet 的送達／重試／逾期、state 的休眠／清醒／傳送，最後讀 endpoint J；radio_state 的中文名稱是無線狀態，來源為 result／replay artifact，作用是支持本次機制判讀，單位依欄位定義。預期差異先出現在 sleep、awake-idle、wake 與相關狀態時間，再檢查封包與服務；若中間事件沒有差異，不能把最後的焦耳差異歸因於 WAIT。

## Slide 33: 先找到唯一要改的地方
Lab B 比較品質需要連續穩定幾步，觀察進入可送模式的時機
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-b-enter-exit-hold
只開目前 Lab
唯一變數
STABLE_STEPS
其他值與檔案不動
保持不變：ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁定位 Lab B 的單一變更面。檔案是 student_policy.py，marked block 是 lab-b-enter-exit-hold，唯一變數是 STABLE_STEPS；ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、Lab A/C 區塊、runner、scenario 與 schemas 保持不變。STABLE_STEPS 的中文名稱是穩定步數，來源為 student_policy.py 的 active block，作用是決定品質達標要連續維持幾個 step，單位為 steps；判讀時只比較 before／after 的進入時機與後續事件。下一個命令是 .venv/bin/python -m py_compile student_policy.py。

## Slide 34: 只改這一行：2 → 1
兩邊程式結構完全相同；只比較反白的一個值
修改前｜Before
STABLE_STEPS = 2
需要連續兩個穩定觀察
修改後｜After
STABLE_STEPS = 1
一個穩定觀察就成立
唯一修改：2 → 1；進入與退出品質門檻都不變
STABLE_STEPS（本次修改值）｜來源：目前 Lab 的 marked block｜作用：改變策略判斷
單位：依變數定義｜判讀：修改後先做語法檢查，再執行指定 case
Notes: Lab B 只修改 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 的 lab-b-enter-exit-hold block：before 是 STABLE_STEPS = 2，after 是 STABLE_STEPS = 1。原值要求連續兩個穩定觀察，新值在一個穩定觀察後即可讓 quality_ready 成立，因而可能提早出現 MODE_CHANGE；ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、Lab A/C、runner、scenario、schemas 與其他行固定不變。下一個命令先執行 .venv/bin/python -m py_compile student_policy.py，再執行 bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze。證據要讀 transition timing、attempt、retry、delivery、service 與 endpoint J。

## Slide 35: 為什麼 2 → 1，接著怎麼執行
需要的穩定觀察變少，可能更早進入可送模式，也可能對短暫品質變化過度反應
原本需要兩次穩定觀察
第 1 步看到品質達標：先等待
第 2 步仍達標：才讓 quality_ready 成立
改成一次穩定觀察
第 1 步看到品質達標：立刻讓 quality_ready 成立
MODE_CHANGE 可能提早出現
bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze → bash course.sh run --lab B --case trace-b
STABLE_STEPS（穩定步數）｜來源：Lab B marked block｜作用：決定品質達標要連續維持幾個 step
單位：steps｜判讀：Windows 將 bash course.sh 改為 course.cmd；Trace B 保持 frozen policy
Notes: Lab B 的機制是穩定觀察數改變進入可傳送模式的時間。固定檔案、block 與 before／after 是 STABLE_STEPS：2 → 1，ENTER_QUALITY = 2、EXIT_QUALITY = 1、Lab A/C、runner、scenario 與 schemas 都不變。依序執行 bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline、bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze、bash course.sh run --lab B --case trace-b；Windows 只替換為 course.cmd。Trace A 讀 quality_ready、MODE_CHANGE、attempt、retry、delivery、service 與 endpoint J；Trace B 保持 frozen policy，檢查較早進入是否仍能維持服務與代價。

## Slide 36: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
預期 quality_ready 或 MODE_CHANGE 可能提早；再看 attempt、retry、delivery、service 與端點焦耳。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
MODE_CHANGE（模式變更事件）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：Trace A 的改善必須再由 frozen policy 的 Trace B 檢查
Notes: Lab B 每次完成後，依 result_path 找到 result.json，到 /course 逐次匯入，保留同一目錄的 endpoint-replay.json，並核對 scenario ID 與 run ID。先看 service，再看 packet 的 attempt、retry、delivery、expired，接著看 state 與 MODE_CHANGE，最後讀 endpoint J。MODE_CHANGE 的中文名稱是模式變更事件，來源為 result／replay artifact，作用是支持穩定門檻造成的進入時間判讀，單位依事件欄位定義。若 quality_ready 或 MODE_CHANGE 沒有預期差異，即使最後 J 不同，也不能直接歸因於 STABLE_STEPS。

## Slide 37: 先找到唯一要改的地方
Lab C 比較急件要提前多久送出，觀察期限、服務與能量代價
檔案
student_policy.py
只修改這一份策略檔
標記區塊
lab-c-batch-urgent
只開目前 Lab
唯一變數
URGENT_MARGIN_S
其他值與檔案不動
保持不變：BATCH_SIZE = 3、runner、scenario、schemas 與其他 Lab 區塊
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：student_policy.py marked block｜作用：控制本 Lab 的單一策略差異
單位：設定值｜判讀：只有此值可改，才能把結果差異歸因於本次修改
Notes: 本頁定位 Lab C 的單一變更面。檔案是 student_policy.py，marked block 是 lab-c-batch-urgent，唯一變數是 URGENT_MARGIN_S；BATCH_SIZE = 3、Lab A/B 區塊、runner、scenario 與 schemas 保持不變。URGENT_MARGIN_S 的中文名稱是急件提前量，來源為 student_policy.py 的 active block，作用是決定剩餘期限多早進入 SEND_URGENT 分支，單位為秒；判讀時先確認只改這一個門檻。下一個命令是 .venv/bin/python -m py_compile student_policy.py，通過後先執行 Lab C baseline。

## Slide 38: 基準值｜Baseline：URGENT_MARGIN_S = 20
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
基準值｜Baseline
URGENT_MARGIN_S = 20
期限剩 20 秒時進入急件分支
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C 的基準值是 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 之 lab-c-batch-urgent block 的 URGENT_MARGIN_S = 20；此頁建立 before 基準，下一頁再以 5 作為 after candidate。門檻 20 表示緊急封包剩餘期限小於等於 20 秒時，策略可以進入 SEND_URGENT；BATCH_SIZE = 3、Lab A/B、runner、scenario、schemas 與其他行固定不變。下一個命令是 bash course.sh run --lab C --case baseline。證據要讀 urgent-action timing、packet attempt／delivery／expired、deadline、service 與 endpoint J，再與 candidate 比較。

## Slide 39: 候選值｜Candidate：URGENT_MARGIN_S = 5
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
候選值｜Candidate
URGENT_MARGIN_S = 5
等到只剩 5 秒才急送，可能太晚
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C candidate 只修改 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 的 lab-c-batch-urgent block：before 是 URGENT_MARGIN_S = 20，after 是 URGENT_MARGIN_S = 5。門檻變小代表等待到更接近期限才走 SEND_URGENT，可能錯過服務窗口或期限；BATCH_SIZE = 3、Lab A/B 區塊、runner、scenario、schemas 與其他行保持不變。下一個命令是 bash course.sh run --lab C --case candidate。證據要讀 urgent-action timing、wake／PROCESS／TX／RX、attempt、delivery、expired、deadline、service 與 endpoint J；較低 J 不能掩蓋服務失敗。

## Slide 40: 修訂值｜Revision：URGENT_MARGIN_S = 30
這一頁只讀一個值；BATCH_SIZE = 3 與其他程式全部不變
修訂值｜Revision
URGENT_MARGIN_S = 30
期限剩 30 秒就急送，較早但可能增加成本
只改急件提前量；先預測 SEND_URGENT 時機，再執行對應 case
URGENT_MARGIN_S（急件提前量）｜來源：Lab C marked block｜作用：決定剩餘期限多早進入急件分支
單位：秒｜判讀：數值越大代表越早嘗試急件傳送；是否有利仍由服務與事件證據判斷
Notes: Lab C revision 仍只修改 /home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py 的 lab-c-batch-urgent block：before 是 candidate 的 URGENT_MARGIN_S = 5，after 是 revision 的 URGENT_MARGIN_S = 30。門檻變大代表較早進入 SEND_URGENT，可能恢復服務，也可能增加 wake、PROCESS、TX 或 RX 能量；BATCH_SIZE = 3、Lab A/B、runner、scenario、schemas 與其他行固定不變。下一個命令是 bash course.sh run --lab C --case revision --freeze。證據要讀 urgent timing、delivery、deadline、service 與 endpoint J，並把 freeze 身份帶入 surprise。

## Slide 41: 為什麼 5 秒可能太晚，30 秒可能更早
急件門檻控制的是『何時放棄等待批次、改成優先送出』
20 秒｜基準
在期限剩 20 秒時
允許 SEND_URGENT
5 秒｜候選
等待更久才急送
可能錯過窗口或期限
30 秒｜修訂
更早進入急件分支
可能恢復服務，也可能增加能量
門檻 → SEND_URGENT 時機 → wake／TX／delivery／deadline → service → endpoint J
deadline_pass（期限是否通過）｜來源：result service summary｜作用：確認必要封包是否在期限內完成
單位：布林值｜判讀：先確認期限與服務，再比較端點焦耳；較低焦耳但失敗不是改善
Notes: 本頁沿著 Lab C 的因果鏈朗讀：URGENT_MARGIN_S 的門檻改變 SEND_URGENT 時機，進而影響 wake、TX、delivery、deadline、service 與 endpoint J。20 秒是 baseline，5 秒讓策略更晚急送，30 秒讓策略更早急送；三者都在 student_policy.py 的 lab-c-batch-urgent block 中比較，BATCH_SIZE = 3、runner、scenario、schemas 與其他區塊固定。deadline_pass 的中文名稱是期限是否通過，來源為 result 的 service summary，作用是確認必要封包是否在期限內完成，單位為布林值；判讀時先看期限與服務，較低 J 但服務失敗不算改善。20 與 30 若無差異，也要保留為本案例的 null contrast。

## Slide 42: 四次執行的固定順序
每次先設定正確值，再執行對應 case；revision 才使用 freeze
① baseline
值為 20
--lab C --case baseline
② candidate
改成 5
--lab C --case candidate
③ revision
改成 30 並凍結
--lab C --case revision --freeze
④ surprise
保持 frozen 30
--lab C --case surprise
Linux／macOS／WSL：bash course.sh run ... Windows：course.cmd run ...；每次保存 stdout 的 result_path
freeze（策略凍結）｜來源：revision 執行選項｜作用：保存要帶入 surprise 的策略身分
單位：狀態｜判讀：freeze 缺失或身分不一致時停止 surprise，不重新修改策略
Notes: Lab C 固定四次執行與策略 lineage。先以 URGENT_MARGIN_S = 20 執行 bash course.sh run --lab C --case baseline，再改為 5 執行 candidate，接著改為 30 執行 bash course.sh run --lab C --case revision --freeze，最後保持 frozen 30 執行 bash course.sh run --lab C --case surprise；Windows 只替換為 course.cmd。每次保存 stdout 的 result_path，並按 service、packet、state、endpoint J 讀取。freeze 的中文名稱是策略凍結，來源為 revision 的執行選項，作用是保存 surprise 使用的策略身份，單位為狀態；判讀時 freeze 缺失或身份不一致就停止 withheld 案例，不重新修改策略。

## Slide 43: 上傳後怎麼解讀
每次只上傳該 run 的 result.json；先確認服務，再解釋原因與能量
網站操作
① 依 stdout 的 result_path 找檔案
② /course 選擇 result.json
③ 保留同目錄 endpoint-replay.json
④ 核對 scenario ID 與 run ID
如何回答結果
先確認 deadline 與 service；若 20 與 30 結果相同，保留『此案例無差異』，不要硬造改善。
若沒有看到預期事件差異，就不能把最終數值歸因於這次修改。
① 服務
是否完成任務
② 封包
送達／重試／逾期
③ 狀態
休眠／清醒／傳送
④ 端點能量
最後才讀焦耳
deadline_pass（期限是否通過）｜來源：result／replay artifact｜作用：支持本 Lab 的機制判讀
單位：依欄位定義｜判讀：5 秒失敗或 30 秒恢復都要由本次 result／replay 證據支持
Notes: Lab C 每次完成後，依 result_path 找到該次 result.json，在 /course 匯入並保留同一目錄的 endpoint-replay.json，再核對 scenario ID 與 run ID。先確認 deadline 與 service，再看封包的送達、重試與逾期，接著讀急件動作時間和 wake／PROCESS／TX／RX 狀態，最後讀 endpoint J。deadline_pass 的中文名稱是期限是否通過，來源為 result／replay artifact 的 service 判定，作用是支持本次門檻機制判讀，單位為布林值；判讀時若 20 與 30 結果相同，保留此案例無差異，不補造改善。若預期中間事件沒有出現，最終 J 的差異也不能直接歸因於門檻修改。