## Slide 1: 有限電池 × 變動服務窗口
有限電池
端點
資料封包
產生 → 佇列 → 送出
會開、會關、品質會變
開啟
關閉
開啟
縮短
先看窗口，再看動作；最後讀服務與端點能量
scenario（情境定義）｜來源：course package｜作用：固定端點、窗口與資料規則
單位：identifier｜判讀：相同輸入可重跑
Notes: 本頁建立課程的固定情境。環境感測端點以有限電池運作，服務窗口依固定軌跡開啟、關閉或縮短。情境定義 scenario 來自 course package，作用是固定端點、窗口與資料規則，單位為 identifier；相同輸入應產生可重跑的比較。後續判讀依序確認窗口、策略動作、服務結果與端點能量。

## Slide 2: LoRaEnergySim 是什麼
把端點的一次選擇，放進可重複的封包與能量模擬
端點
感測器＋有限電池
產生資料、選擇動作
資料封包
一份待傳資料
產生 → 佇列 → 嘗試傳送
閘道
接收資料封包
留下送達、碰撞與重傳事件
它回答：同一份工作，在等待、休眠或傳送的不同決策下，服務與端點能量（J）如何一起變？
simulator（模擬器）｜來源：course package 參照 LoRaEnergySim｜作用：在固定時鐘重播端點、封包與能量假設
單位：一次固定執行｜判讀：產生可比較證據，不是實測
Notes: 本頁從零定義模擬器。端點是有感測器與有限電池的資料裝置；資料封包是一次要送出的資料；閘道是接收端點封包並留下事件的接收節點。LoRaEnergySim 在本課被當作能源決策的模型參照，把端點狀態、封包事件與能量後果放進可重複的固定執行。這裡的問題不是猜一個漂亮的總分，而是比較同一份工作在等待、休眠或傳送的不同動作下，服務與端點焦耳是否同時改變。模擬器 simulator 的來源是 course package 對 LoRaEnergySim 的參照，作用是在固定時鐘重播課程假設，單位是一次固定執行；判讀時只代表可比較證據，不代表實測。

## Slide 3: 原始上游套件已做什麼
上游研究模型提供「端點狀態 → 封包事件 → 能量」的可重用能力
上游已有的研究能力
休眠／處理／發射／接收狀態
封包、碰撞、重傳、端點能量
上游沒有替本課固定的部分
固定情境、LEO 服務窗口、案例順序
受控策略、結構化匯入、Leo 重播
因此：上游能力是參照；課程流程、案例與證據邊界由本課封裝。
upstream_model（上游模型能力）｜來源：GillesC/LoRaEnergySim@f854462c｜作用：提供端點狀態、封包與能量概念
單位：能力集合｜判讀：僅是上游能力，不是本課 runner 執行
Notes: 本頁只列出有來源支持的上游能力。ADR-004 與第三方 provenance 指出，GillesC/LoRaEnergySim 的研究模型可連接端點的休眠、處理、發射、接收，以及封包、碰撞、重傳與能源結果。這些是可重用的模型概念，不是本課已執行上游 repository 的證明。固定 scenario、LEO 服務窗口、bounded policy、JSON 匯入與 Leo replay 是本課需要另外封裝的路徑，不能回寫成上游原生功能。上游模型能力 upstream_model 的來源是指定 commit，作用是提供狀態、封包與能量研究概念，單位是能力集合；判讀時只表示上游能力，不表示本課 runner 已執行上游。

## Slide 4: 課程封裝補了什麼
把研究模型包成一條可教、可驗、可匯入的固定路徑
固定情境
scenario.json
同一 scenario_id
受控決策
student_policy.py
課程策略插槽；只改 marked block
本機執行
runner
baseline → candidate → withheld
匯入證據
result.json（結果）
replay（端點重播）
Leo 網站匯入／Workbook
student_policy.py 是課程策略插槽；runner 不直接執行上游 LoRaEnergySim，上游僅能力參照。
runner（課程執行器）｜來源：course package｜作用：讀固定 scenario、載入 bounded policy、輸出 result／replay
單位：run artifact｜判讀：把一次修改連到可重播證據
Notes: 本頁把上游能力與課程封裝拆開。student_policy.py 是課程策略插槽，只開放 marked block；目前 runner 不直接執行上游 LoRaEnergySim，上游僅作能力來源與參照。第一步固定 scenario.json 與 scenario_id，第二步只開放 student_policy.py 的 marked block，第三步由本機 runner 依序產生 baseline、candidate 與 withheld，第四步把配對的 result.json 與 endpoint replay 匯入 Leo 網站，再留在 Workbook 中。這條路徑讓證據可驗證、可重播，也讓伺服器不接收或執行 Python。課程執行器 runner 的來源是 course package，作用是讀固定情境、載入受控策略並輸出結果與重播，單位是 run artifact；判讀時表示一次可追溯執行，不是上游能力或整個系統指標。

## Slide 5: 為什麼競賽要用它
先得到可重複的因果證據，再回到 LEO 網站解讀
可重複
同一情境、相同策略檔與固定種子
重跑同一條事件路徑
可檢驗
改一個受控區塊
檢查封包／服務／狀態／J 是否改變
可轉移
智慧農業、暖通空調、物流
重訂窗口、期限與能量邊界
本套件不是即時資料、典範系統指標或整體 LEO 能量；它先建立可反駁的端點因果證據。
evidence（證據）｜來源：result.json + endpoint replay｜作用：保存 policy → event → service／J 的路徑
單位：record｜判讀：支持 bounded comparison，不擴大 claim
Notes: 本頁回答競賽主題的關聯。智慧節能與物聯網應用需要的是：一次端點決策能否連到封包服務、無線狀態時間與端點焦耳，並能在固定情境下重跑與反駁。課程 package 讓同一 scenario、策略 bytes 與 seed留下可比的事件路徑，再把 result 與 replay 匯入 Leo 讀取。這不是即時資料、典範系統指標或整體 LEO 能量，而是先把端點層的 policy → event → service／J 因果證據做實，再轉移到智慧農業、暖通空調或物流情境，並重新定義它們的窗口、期限與能量邊界。證據 evidence 的來源是 result.json 與 endpoint replay，作用是保存因果路徑，單位是 record；判讀時只能支持 bounded comparison。

## Slide 6: 只有 run case 才產生結果檔
setup／verify 只檢查環境；run case 才會寫入一次執行的產物
setup／verify
環境檢查
套件 package
情境 scenario
策略 policy
不產生此次 run 產物
run case
執行案例
本機 runner 依固定輸入模擬
唯一產生結果的動作
artifacts/<run_id>/
執行產物目錄
result.json（結果）
endpoint-replay.json（端點重播）
只有 run case 會產生 artifacts/<run_id>/result.json 與 endpoint-replay.json；setup／verify 不算。
run artifact（執行產物）｜來源：本機 runner｜作用：保存一次執行的 result 與 endpoint replay
單位：同一 run 目錄｜判讀：只有 run 產生；setup／verify 不算
Notes: 本頁先釐清檔案何時出現。setup 與 verify 只檢查 package、scenario 與 policy 的環境條件，不代表已完成一次案例執行，也不會產生此次 run 的結果檔。只有 run case 由本機 runner 依固定輸入做模擬，才會在 artifacts/<run_id>/ 寫入配對的 result.json 與 endpoint-replay.json。在 Linux／macOS 終端機執行時使用 Linux 指令；WSL 也使用 Linux 指令。執行產物 run artifact 的來源是本機 runner，作用是保存一次執行的結果與端點事件重播，單位是同一 run 目錄；判讀時只有 run 產生，setup／verify 不算。

## Slide 7: 課程頁 /course 只匯入結果檔
本機 runner 做模擬；網站做驗證、具象化、重播與工作簿
本機 runner（模擬）
Linux／macOS 終端機
WSL 也使用 Linux 指令
讀 student_policy.py
（課程策略插槽）
/course（課程頁）只選 result.json
驗證
具象化
重播／工作簿
endpoint-replay.json 留在同一目錄配對
不選、不上傳 student_policy.py
policy 原始檔只在本機 runner 讀取；/course 接收 result.json，不接收 Python。
course import（課程匯入）｜來源：/course 控制項｜作用：驗證 result.json，建立重播與工作簿
單位：JSON pair｜判讀：選結果檔；replay 留同目錄
Notes: 本頁把本機與網站的責任拆開。student_policy.py 是課程策略插槽，不是上游 LoRaEnergySim 的直接執行入口。Linux／macOS 終端機或使用 Linux 指令的 WSL 先由本機 runner 讀取這個插槽並做固定情境模擬，目前不直接執行上游 LoRaEnergySim；上游僅提供能力來源與參照。產出 result.json 與同一 run 目錄的 endpoint-replay.json。/course 課程頁只選 result.json；它不要求、不上傳也不執行 student_policy.py。網站的工作是驗證資料身份與結構、具象化結果、建立端點事件重播並寫入工作簿。課程匯入 course import 的來源是 /course 控制項，作用是驗證 result.json 並建立重播與工作簿，單位是 JSON pair；判讀時選結果檔，並讓 replay 留在同一個 run 目錄配對。

## Slide 8: 三次匯入，沿同一解讀順序
baseline → candidate → withheld：每次匯入一對檔案，再按同一順序解讀
baseline
基準
result.json +
同目錄 replay
先看 service
服務判定
candidate
候選
result.json +
同目錄 replay
再看 packet
封包事件
withheld
保留反例
result.json +
同目錄 replay
再看 state → J
狀態 → 端點焦耳
service → packet → state → endpoint J（端點焦耳）
--freeze（凍結）
額外 receipt／checkpoint；非一般上傳
import order（匯入順序）｜來源：/course + 配對 artifacts｜作用：依序比較 baseline、candidate、withheld
單位：三次 JSON pair｜判讀：service→packet→state→endpoint J；freeze 另存
Notes: 本頁把網站讀取順序固定下來。baseline（基準）、candidate（候選）與 withheld（保留反例）依序匯入，每一次都選該次 result.json，並保留同一個 run 目錄的 endpoint-replay.json 配對。判讀順序固定為 service → packet → state → endpoint J：先確認服務判定，再讀封包事件、狀態時間，最後才讀端點焦耳，避免只用一個總數字宣稱因果。--freeze 是受控案例額外的 receipt／checkpoint，用來保存策略與案例 lineage；它不是一般上傳，也不改變 /course 只選 result.json 的邊界。匯入順序 import order 的來源是 /course 與配對 artifacts，作用是依序比較三次 JSON pair，單位是三次 JSON pair；判讀時沿 service、packet、state、endpoint J，freeze 資料另存。

## Slide 9: 一次動作，同時改變服務與能量
同一個 action 會沿不同路徑留下可觀察後果
SLEEP｜低功耗休息
休息功率降低
喚醒延遲與能量增加
WAIT｜清醒等待
反應能力保留
清醒閒置能量累積
SEND｜送出封包
服務機會增加
處理與無線事件增加
服務結果
端點能量（J）
action（策略動作）｜來源：policy API｜作用：每次決策的唯一輸出
單位：enum｜判讀：觸發狀態與封包轉移
Notes: 本頁說明策略動作的三條主要路徑。SLEEP 降低休息功率，但必須支付喚醒延遲與喚醒能量；WAIT 保留反應能力，但會累積清醒閒置能量；SEND 類動作建立服務機會，也會增加處理、發射、接收或重試事件。策略動作 action 來自 policy API，作用是提供每次決策的唯一輸出，單位為 enum；判讀時以其觸發的狀態與封包轉移為準。

## Slide 10: 先讀中間事件，再讀最終結果
能量或服務差異，必須由中間事件支持
服務窗口
策略動作
無線狀態
封包事件
服務判定
端點能量
窗口關閉 → 傳輸類動作不執行 → 安全分支為 SLEEP
若中間事件沒有差異，最後的數值變化不得歸因於本次修改。
radio_state（無線狀態）｜來源：runner event ledger｜作用：表示各狀態區間
單位：state enum + duration｜判讀：提供端點能量的時間分段
Notes: 本頁建立結果歸因的順序。先確認服務窗口與策略動作，再讀取無線狀態和封包事件，最後判讀服務與端點能量。窗口關閉時，傳輸類動作不進入執行器，安全分支為 SLEEP。無線狀態 radio_state 來自 runner event ledger，作用是表示各狀態區間，單位為 state enum 加 duration；其判讀用途是提供端點能量的時間分段。

## Slide 11: 固定情境中的四步操作閉環
只改一個受控常數，再沿同一條證據路徑比較
01
修改
student_policy.py
marked block
02
執行
固定 case
固定輸入
03
讀取
狀態、封包
服務、能量
04
解釋
動作 → 事件
→ 結果
預測與結果同時保存；反例保留為可檢驗證據。
result.json（結果資料檔）｜來源：package runner｜作用：保存 run identity、狀態、封包、服務與能量
單位：JSON artifact｜判讀：作為 replay 與 import 的輸入
Notes: 本頁定義固定情境中的操作閉環。可編輯面限於 student_policy.py 的 marked block，且一次只修改一個受控常數。執行固定 case 後，依序讀取狀態、封包、服務與能量，再以動作、事件與結果的關係說明差異。結果資料檔 result.json 由 package runner 產生，作用是保存 run identity、狀態、封包、服務與能量，單位為 JSON artifact；其判讀用途是作為 replay 與 import 的輸入。

## Slide 12: 中間事件是因果歸因的必要橋樑
同一觀測下，比較基準與候選策略的事件路徑
同一觀測
同一觀測
基準策略
動作 A
事件路徑 A
服務／能量 A
候選策略
動作 B
事件路徑 B
服務／能量 B
先確認事件路徑不同，才比較服務與能量。
packet_progress（封包進度）｜來源：result／replay artifact｜作用：記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期
單位：event count + time｜判讀：連接策略動作與服務結果
Notes: 本頁將因果歸因具體化。基準策略與候選策略必須接收相同觀測，差異由策略動作開始，並經由不同的事件路徑傳到服務與端點能量。若事件路徑沒有差異，最終數值差異不得歸因於策略修改。封包進度 packet_progress 來自 result 或 replay artifact，作用是記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期，單位為 event count 加 time；其判讀用途是連接策略動作與服務結果。

## Slide 13: Runner 證據有明確邊界
可重跑，不等於可以外推到所有能量層級
本套件可支持
固定 scenario／seed
端點狀態與封包事件
服務判定與端點 J
本套件不支持
LEO／system energy
canonical efficiency
實測或即時 KPI
endpoint_energy_j（端點能量）｜來源：endpoint radio／processing model｜作用：累積狀態能量
單位：J｜判讀：只屬於 endpoint evidence layer
Notes: 本頁界定執行器可支持的證據範圍。固定 scenario、policy 與 seed 可使事件順序重跑，並支持端點狀態、封包、服務與端點能量的比較。這些結果不等同於 LEO 或 system energy，也不等同於 canonical efficiency、實測或即時 KPI。端點能量 endpoint_energy_j 來自 endpoint radio 與 processing model，作用是累積狀態能量，單位為 J；判讀時只屬於 endpoint evidence layer。

## Slide 14: LEO 是變動服務窗口的工作範例
LEO 改變可服務機會；主要控制仍在端點策略
低地球軌道
服務機會
窗口開啟
品質下降
窗口關閉
再度開啟
等待／休息
／送出
相同機制可以轉移；窗口、期限與能量邊界必須重新定義。
暖通空調｜低負載時段
邊緣閘道｜可連線時段
物流追蹤｜回報機會
service_window（服務窗口）｜來源：fixed scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：trace time｜判讀：決定動作是否具有服務機會
Notes: 本頁將低地球軌道視為變動服務窗口的工作範例。LEO 的作用是改變服務機會；主要控制仍是端點策略在等待、休息與送出之間做選擇。暖通空調、邊緣閘道與物流追蹤可以沿用相同機制，但各情境必須重新定義窗口、期限與能量邊界。服務窗口 service_window 來自 fixed scenario trace，作用是定義合法傳輸區間，單位為 trace time；判讀時決定動作是否具有服務機會。

## Slide 15: 從預測到結果，保留可反駁路徑
先寫下方向，再執行；結果不符時保留反例
01
記錄預測
狀態／封包／服務／J
02
受控修改
一次一個常數
03
精確執行
固定 case 與輸入
04
比較與保存
結果、解釋、反例
保留條件案例維持 frozen policy，用來檢查機制是否可轉移。
prediction（預測）｜來源：workbook record｜作用：指定可反駁的變化方向
單位：statement｜判讀：作為執行前的比較基準
Notes: 本頁把預測、執行與反例放在同一個證據脈絡。執行前先記錄狀態、封包、服務或端點能量的預期方向，再進行一次一個常數的受控修改與固定 case 執行。結果不符合預測時，反例仍須保存。預測 prediction 來自 workbook record，作用是指定可反駁的變化方向，單位為 statement；判讀時作為執行前的比較基準。

## Slide 16: 三個實驗到底改什麼
三次都只改 student_policy.py 的一個 marked block；runner、scenario、schema 不動
Lab A｜休息方式
SLEEP → WAIT
PACE_GAP_STEPS = 2 不變
觀察：SLEEP／AWAKE_IDLE／WAKE 的時間與 J；封包服務
Lab B｜穩定門檻
STABLE_STEPS：2 → 1
ENTER_QUALITY=2／EXIT_QUALITY=1 不變
觀察：進入時機、attempt／retry／delivery、service、J
Lab C｜急件提前量
URGENT_MARGIN_S：20 → 5 → 30
BATCH_SIZE = 3 不變
觀察：urgent timing、deadline／expired、service、J
同一檔案／同一 scenario／固定 runner → prediction → baseline → candidate → withheld
marked block（受控區塊）｜來源：student_policy.py｜作用：限制可修改的最小決策面
單位：one block｜判讀：其他行與檔案不動，才能歸因
Notes: 本頁把三個實驗的變更面一次說清楚。Lab A 只把 REST_DURING_GAP 從 SLEEP 改成 WAIT，PACE_GAP_STEPS、Lab B/C 區塊、runner、scenario 與 schema 都不變；觀察休眠、清醒閒置、喚醒與端點 J，再連到封包服務。Lab B 只把 STABLE_STEPS 從 2 改成 1，ENTER_QUALITY=2 與 EXIT_QUALITY=1 不變；觀察進入時間、嘗試、重傳、交付、service 與 J。Lab C 只依序把 URGENT_MARGIN_S 從 20 改為 5 再改為 30，BATCH_SIZE=3 不變；觀察急件分支時間、deadline、expired、service 與 J。每次仍只改同一檔案的一個 marked block，先記 prediction，再做 baseline、candidate 與 withheld。受控區塊 marked block 的來源是 student_policy.py，作用是限制最小決策面，單位是 one block；判讀時，其他行與檔案必須保持不動，才能把差異歸因於本次實驗。