## Slide 1: 無線狀態與停留時間（Radio state）
策略動作 action 只記一次；狀態停留區間 state interval 才留下時間與能量證據
低功耗休息／清醒閒置
SLEEP：窗口關閉／空檔，功率低
WAIT：保持清醒，累積 awake_idle
喚醒轉換／封包處理
WAKE：喚醒成本與延遲
PROCESS：封包處理區間
發射／接收
TX：發射區間；RX：接收區間
停留或功率越高，累積 J 越多
完整讀法：動作 action → 狀態區間 state interval → 能量分桶 energy bucket
同一個動作只標記一次；停留秒數 duration 才形成 J
無線狀態 radio_state（欄位）｜來源：runner events｜作用：標記停留區間
單位：state＋s｜判讀：對回 energy bucket
Notes: 這一張先建立狀態 vocabulary。低功耗休息 `SLEEP` 的功率較低；清醒閒置 `WAIT` 會累積醒著閒置；喚醒 `WAKE` 與封包處理 `PROCESS` 是轉換或處理區間；發射 `TX` 與接收 `RX` 是收發區間。每個狀態由 runner events 保存停留秒數與事件能量，之後才能把動作 `action` 連到 state interval、energy bucket 與端點 J。動作名稱只記一次，不能代替完整狀態帳本。

## Slide 2: 空檔策略的服務與能量
固定工作與服務窗口，只改一個空檔策略值，檢驗它如何改變狀態、服務與 J
為何做
同一份工作與窗口
檢驗空檔策略是否改變服務與 J
機制：休息／閒置
SLEEP：低功耗，可能付 WAKE
WAIT：清醒閒置，可能少喚醒
判讀順序
先讀交付、期限、新鮮度
再讀端點 J；低 J 不等於成功
固定不變：student_policy.py 的 PACE_GAP_STEPS=2、scenario／seed／traffic／window、Lab B/C
唯一變更：lab-a-pace-rest／REST_DURING_GAP
SLEEP → WAIT
成功：status=OK＋result_path
讀 result.json＋endpoint-replay.json
順序：服務→封包→狀態→J
服務布林狀態 service_pass（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet＋期限＋freshness
單位：true／false｜判讀：先判 service，再讀 J
Notes: 這一張說明為何做實驗 A。固定同一份工作、scenario、seed、traffic、service window、endpoint scope、runner、schema 與 Lab B/C 區塊，只把 `student_policy.py` 的 `lab-a-pace-rest` 中 `REST_DURING_GAP` 由 `SLEEP` 改成 `WAIT`。`SLEEP` 降低空檔功率但可能支付 `WAKE`；`WAIT` 保持清醒閒置，可能少喚醒卻增加 awake-idle J。每次成功要看 stdout 的 `status=OK` 與新 `result_path`，再讀同一 generated run 目錄的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`，順序是服務、封包、狀態、J。

## Slide 3: 封包生命週期：嘗試不等於交付
封包結果 packet outcome 要走完整生命週期；送出次數只是其中一段
建立／排隊
建立 generated（已產生）封包
queue（佇列）等待合法窗口
嘗試／重試
進入 attempt（無線嘗試）
碰撞 collision 可能造成 retry
交付／服務
delivered（已交付）或 expired（過期）
再由 service_pass 判定
傳輸欄位：嘗試 attempted、碰撞 collision、重傳 retransmissions
結果欄位：delivered_bits、expired、deadline、freshness
嘗試封包數 attempted_packets（欄位）｜來源：result summary｜作用：統計進入無線嘗試
單位：count｜判讀：對照 retry、expired、delivered
Notes: 封包先建立 `generated`，再進入 `queue` 等待合法窗口；策略動作造成 `attempt`，碰撞 `collision` 可能產生 `retry`；最後才有 `delivered` 或 `expired`。嘗試封包數、重傳次數、交付位元與過期封包各有來源與單位，服務通過 `service_pass` 還要共同檢查必要封包、期限與新鮮度。送出次數只能說明嘗試，不是交付或服務成功。

## Slide 4: 服務門檻先於端點能量
先固定同一比較邊界，再判定服務門檻 service gate，最後讀端點能量 J
1｜固定比較邊界
情境 scenario、種子 seed、流量 traffic、窗口 window
端點範圍 endpoint scope 必須一致
2｜服務門檻
交付位元 delivered_bits、期限 deadline_pass
新鮮度 freshness_status 共同形成 gate
3｜端點能量 J
欄位 endpoint_energy_j 來自整段 state ledger
單位 J；只在同一邊界內比較
服務通過 service_pass=true：才可在相同工作邊界內比較 J
服務未通過 service_pass=false：J 只描述能量／服務取捨
新鮮度狀態 freshness_status（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否新鮮
單位：fresh／stale／expired／N/A｜判讀：與 deadline、delivery 決定 gate
Notes: 公平比較先固定 scenario、seed、traffic、window 與 endpoint scope，再看交付位元 `delivered_bits`、期限 `deadline_pass`、新鮮度 `freshness_status` 與服務通過 `service_pass`。服務門檻先回答工作是否在期限內完成；只有在相同邊界且服務條件清楚時，端點能量 `endpoint_energy_j` 才能用來描述取捨。較低 J 不會自動變成服務成功。

## Slide 5: 功率 W × 時間 s 形成能量 J
同一個功率值，停留時間不同就會留下不同的端點能量
功率 P
某個狀態當下的高度
單位：W
例如 awake_idle 或 tx
不同狀態的功率高度
休息 sleep｜喚醒 wake
處理 process｜發射 tx
時間 t
狀態區間 state interval 的長度
單位：s
P × t = J
能量分桶 bucket 分開累積：
awake_idle／sleep／wake／process／tx／rx
固定 10 s 時鐘步長 clock step；收發流程另加入轉換能量
能量分桶 energy_breakdown_j（欄位）｜來源：result artifact｜作用：按 state 保存 J
單位：J／bucket｜判讀：拆回 state interval
Notes: 功率 P 是狀態當下的高度，單位 W；時間 t 是狀態區間的長度，單位 s；兩者相乘才形成能量 J。每個 bucket 分開保存 awake_idle、sleep、wake、process、tx、rx，WAIT 與 SLEEP 使用固定 10 s 時鐘步長，收發流程另有轉換能量。讀值時保留功率、停留時間與 bucket，避免用單一峰值代替整段累積。

## Slide 6: 端點能量的累積公式
公式說明端點狀態如何累積；結果產物 artifact 提供這次執行的數值
狀態功率 P_s
某個狀態的功率高度
單位：W
來源：energy profile
端點能量 E_endpoint = Σ
P_s × t_s
分段累積｜單位：J
停留時間 t_s
狀態區間 state interval
單位：s
來源：STATE_INTERVAL 事件
端點範圍 endpoint scope：宣告的 radio／processing 狀態與轉換
不包含衛星 satellite、閘道 gateway、整體插座 wall-plug
端點能量 endpoint_energy_j（欄位）｜來源：result summary｜作用：同一 endpoint boundary 的總和
單位：J｜判讀：對照 energy bucket
Notes: 端點能量 `E_endpoint` 的可編輯 Office Math 公式是各狀態功率 `P_s` 與停留時間 `t_s` 的分段累積。`P_s` 單位為 W，來自 energy profile；`t_s` 單位為 s，來自 `STATE_INTERVAL`；結果摘要的 `endpoint_energy_j` 單位為 J。這個 endpoint scope 只涵蓋宣告的 radio 與 processing 狀態及轉換，不包含衛星、閘道或整體插座功率。

## Slide 7: 端點能量效率的 bit/J 邊界
bit/J 是同一端點範圍內的效率比值；服務門檻仍獨立判定
交付資料 D_delivered
實際交付的資料量
單位：bit
來源：結果摘要
端點效率 η_E =
D_delivered / E_endpoint
bit ÷ J = bit/J
端點能量 E_endpoint
端點狀態的累積能量
單位：J
來源：結果摘要
bit/J 高但 service_pass=false：
只作效率觀察，不作服務成功判定
service_pass、deadline_pass 仍獨立判定：
依必要封包與期限讀結果
端點能量效率 endpoint_energy_efficiency_bits_per_j（欄位）｜來源：result summary｜作用：delivered bit ÷ endpoint J
單位：bit/J｜判讀：不取代 service gate
Notes: 端點效率 `η_E` 的分子是交付資料 `D_delivered`，單位 bit；分母是端點能量 `E_endpoint`，單位 J；結果單位 bit/J。兩者必須來自同一份 result artifact 與同一 endpoint boundary。`service_pass` 與 `deadline_pass` 仍是獨立判定，因此 bit/J 變高不能覆寫服務失敗。

## Slide 8: 來源、模型、課程假設與結果
同一筆數字要沿來源、模型、固定課程假設與結果產物 artifact 回溯
來源 Source
可追溯來源 provenance 參考
上游 repository／commit，不是本次量測
模型 Model
課程模擬轉接器 coherent-course-simulated-adapter
固定執行器 runner 的行為
課程假設 Course
情境 scenario、窗口 window、流量 traffic
端點設定 endpoint profile 固定
結果 Result
JSON 結果＋同次事件重播 replay
宣告的 claim boundary 隨產物保存
上游執行旗標 upstream_execution = false：這不是上游即時執行
結果型態：一致的模擬結果；所有數值以本次產物 artifact 讀值
執行來源 runner_provenance（欄位）｜來源：result artifact｜作用：保存 model／assumption／execution
單位：record｜判讀：設定 claim ceiling
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: 來源 `Source` 是可追溯的上游 repository／commit 參考，不等於本次量測；模型 `Model` 是固定 runner 行為的課程模擬轉接器；課程假設 `Course` 固定 scenario、window、traffic 與 endpoint profile；結果 `Result` 保存本次 JSON 與同次 replay。`upstream_execution=false` 表示不是上游即時執行，所有數值回到產物與宣告的 claim boundary。

## Slide 9: 執行、事件重播與工作簿的身分鏈
同一組身分欄位連結結果、重播與工作簿；不是只靠一個情境識別碼
執行 RUN
執行器 runner 讀情境、案例與策略
輸出 result.json 與同目錄 endpoint-replay.json
事件重播 REPLAY
讀同一次執行的 events
顯示動作、狀態、佇列與封包，不重跑策略
比較紀錄 WORKBOOK
保存預測、基準、候選、凍結與 withheld
寫入結果／重播的 lineage（來源鏈）
情境識別碼 scenario_id：指出固定情境
是字串，不是能量值；來源：scenario／result
run_id＋策略身分＋units＋provenance
任一不一致就拒絕匯入（fail closed）
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: 執行 `RUN` 讀 scenario、case 與 policy，輸出 `result.json` 與同目錄 `endpoint-replay.json`。事件重播 `REPLAY` 只讀同一次 run 的 events，顯示 action、radio state、queue 與 packet，不重新執行 policy。比較紀錄 `WORKBOOK` 保存 prediction、baseline、candidate、freeze、withheld 與 result／replay lineage。匯入前核對 `scenario_id`、`run_id`、policy identity、units 與 provenance；任一 mismatch 都維持 fail closed。

## Slide 10: 基準 Baseline：固定條件的對照執行
基準 Baseline 固定情境、種子與原始策略，才提供可比較的對照
固定輸入
情境 scenario／種子 seed
流量 traffic／窗口 window
端點範圍 endpoint scope
唯一變動
標記區塊 marked block
一次只改一個因果值
觀察輸出
狀態時間 state duration
封包結果 packet outcome
服務判定與端點 J
公平條件：兩次結果的身分與端點範圍一致
解釋順序：先回到標記區塊，再讀狀態／封包／服務／J
策略識別 policy identity（欄位）｜來源：result policy｜作用：指出 policy surface
單位：識別碼｜判讀：與 scenario、run_id 比對
Notes: 基準 `Baseline` 使用固定 scenario、seed、traffic、window 與 endpoint scope，保留原始 `student_policy.py` 作為 control。唯一變動只能是目前實驗的 marked block，輸出再觀察 state duration、packet outcome、service verdict 與 endpoint J。兩次結果的身分、單位與端點範圍必須一致，差異才可回到該標記區塊解釋。

## Slide 11: LEO 的變動服務窗口軌跡
服務窗口輸入改變合法傳輸機會；策略再依觀察值選擇動作
窗口關閉 closed
不接受傳輸
服務窗口 A contact-a
品質逐步變化
窗口關閉 closed
服務機會消失
服務窗口 B contact-b
品質再次變化
窗口關閉 closed
回到休息
窗口是否開啟 contact_open
布林狀態；來源：scenario trace
作用：決定是否允許傳輸
連線品質 quality_band
分類值 0–3；不是 dB
作用：供策略判斷服務機會
窗口剩餘秒數 contact_remaining_s
單位：s；來源：scenario trace
作用：影響動作時機與期限
窗口關閉時只接受低功耗休息 SLEEP；窗口開啟時，品質與剩餘時間共同改變動作的服務機會。
服務窗口 service_window（欄位）｜來源：scenario trace｜作用：定義合法傳輸區間
單位：time／category｜判讀：解釋 action 的服務機會
Notes: LEO 在本模組只提供變動服務窗口軌跡。`contact_open` 是窗口是否開啟的布林狀態；`quality_band` 是 0–3 的品質分類，不是 dB；`contact_remaining_s` 是剩餘秒數。三者由固定 scenario trace 進入 policy observation；窗口關閉時只接受 `SLEEP`，窗口開啟時品質與剩餘時間共同改變動作的服務機會。

## Slide 12: 為何改 REST_DURING_GAP
先說明為何做，再定位檔案、標記區塊、命令與結果欄位
為何做 Why
SLEEP↔WAIT 先改變
WAKE／awake-idle／J；要驗證 state 與 service
檔案與區塊
檔案：student_policy.py
標記區塊：lab-a-pace-rest
改前 Before
REST_DURING_GAP = SLEEP
低功耗休息；可能出現 WAKE
改後 After
REST_DURING_GAP = WAIT
清醒閒置；可能少 WAKE、但多 awake-idle J
固定：PACE_GAP_STEPS=2、scenario／seed／traffic／window、runner／schema、Lab B/C
成功：status=OK＋新 result_path；讀同目錄 result.json／endpoint-replay.json
完整解釋句：SLEEP→WAIT 先改變 state，再讀 packet／service，最後才解釋 endpoint J；方向可被結果反駁。
空檔策略欄位 REST_DURING_GAP（欄位）｜來源：policy marked block｜作用：控制 gap state
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：先連 state，再讀 packet／service／J
Notes: 實驗 A 的目的，是在固定工作與服務窗口下檢驗一個可反駁機制。檔案是 `student_policy.py`，標記區塊是 `lab-a-pace-rest`；基準為 `REST_DURING_GAP=SLEEP`，候選只改成 `WAIT`。固定 `PACE_GAP_STEPS=2`、scenario、seed、traffic、window、runner、schema 與 Lab B/C 區塊。成功訊號是 stdout `status=OK` 與新 `result_path`；同一目錄有 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`。匯入或檢視時依服務、封包、狀態、J 順序讀取。

## Slide 13: 基準決策與對照證據
基準先證明原始策略在同一服務窗口如何決策，建立改前對照
決策分支
contact_open=false → SLEEP
steps_since_send < 2 → REST_DURING_GAP=SLEEP
基準命令
Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）
bash course.sh run --lab A --case baseline
參考摘要
endpoint_energy_j=6.92 J
delivered_bits=4,800 bit；service_pass=false
固定：student_policy.py／lab-a-pace-rest；PACE_GAP_STEPS=2、REST_DURING_GAP=SLEEP；其他區塊不變
讀取：result.json → summary／events → endpoint-replay.json；baseline 是 control，不回答省電。
結果路徑 result_path（欄位）｜來源：P042 stdout｜作用：定位 result.json＋同 run replay
單位：path｜判讀：先核對 identity
Notes: 基準的 `student_policy.py`／`lab-a-pace-rest` 保持 `PACE_GAP_STEPS=2` 與 `REST_DURING_GAP=SLEEP`。窗口未開時 `contact_open=false` 回傳 `SLEEP`；送出間隔不足時回傳空檔策略。Linux／macOS 終端機或 WSL 執行 `bash course.sh run --lab A --case baseline`；成功 stdout 印出 `status=OK` 與新的 `result_path`，同目錄產生 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`。先讀 summary／events，再讀 replay。6.92 J、4,800 bit、service false 是參考摘要，實際數值以該 path 為準；基準建立 before 對照，不回答是否省電。

## Slide 14: 程式碼改前／改後
定位後只讀 5 行：淡化不變行，高亮唯一變更 SLEEP → WAIT
改前 Before｜基準
# LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = SLEEP
# 其他 marked block 保持原樣
# runner／scenario／schema／JSON 不變
改後 After｜候選
# LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = WAIT
# 其他 marked block 保持原樣
# runner／scenario／schema／JSON 不變
唯一變更
只改 student_policy.py 的 lab-a-pace-rest：REST_DURING_GAP；PACE_GAP_STEPS=2、Lab B/C、runner、scenario、schema、JSON 不變。
原因：WAIT 先改 awake-idle state；P042 run 才看 WAKE、packet、service、J。
空檔策略欄位 REST_DURING_GAP（欄位）｜來源：student_policy.py／lab-a-pace-rest｜作用：指定 gap action
單位：SLEEP／WAIT｜判讀：先連 state，再用 A/B 結果判讀
Notes: 這一張的唯一 edit 是 `student_policy.py` 的 `lab-a-pace-rest`：把 `REST_DURING_GAP = SLEEP` 改成 `REST_DURING_GAP = WAIT`。`PACE_GAP_STEPS=2`、其他 marked blocks、runner、scenario、schema 與 generated JSON 都保持不變。Linux／macOS 終端機或 WSL 先執行 `cp student_policy.py student_policy.before-A-edit.py`，再執行 `.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py`；Windows 使用 `copy /Y` 與 `.venv\Scripts\python.exe -m py_compile`。成功是無語法錯誤且回傳碼 0；這一張只做編輯檢查，下一張才取得 run 的 result_path。預測是 WAIT 可能減少 WAKE 但增加 awake-idle，方向必須由後續 state、packet、service、J 證據決定。

## Slide 15: 基準 → 候選 → 隱藏檢查
一條執行帶完成三步：建立基準、凍結候選、用同一策略做隱藏檢查
平台：Linux／macOS 終端機（WSL 也使用 Linux 指令）；Windows 命令提示字元。
01｜基準 Baseline
不改 policy；A 區塊仍為 SLEEP
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case baseline
Windows：
course.cmd run --lab A --case baseline
成功：status=OK＋result_path
同目錄 result.json／endpoint-replay.json
02｜候選 Candidate
完成 P041：A 區塊改 WAIT，再凍結
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze
Windows：
course.cmd run --lab A --case candidate --freeze
成功：result_path＋
lab-a-frozen.json／.py
03｜隱藏 Hidden
保持 frozen policy；不再改值
Linux／macOS：
bash course.sh run --lab A --case hidden
Windows：
course.cmd run --lab A --case hidden
成功：status=OK＋result_path
不建立第二個 freeze
讀取順序：stdout result_path → 同一 generated 目錄 result.json → 配對 endpoint-replay.json → 服務／封包／狀態／J；freeze 缺失就停止 hidden。
SIMULATED TEACHING DATA｜NOT LIVE｜NOT MEASURED｜NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
Notes: 這是實驗 A 唯一的執行與 receipt 頁。第一步不改 policy 執行 `bash course.sh run --lab A --case baseline` 或 Windows `course.cmd`，成功要有 `status=OK` 與新 `result_path`。第二步完成 P041 的 WAIT edit，執行 candidate `--freeze`；成功除新 path 外，還要有 `artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.json` 與 `.py`。第三步保持凍結策略執行 hidden，不再編輯；成功只接受新的 path，不建立第二個 freeze。每個 path 讀同一 generated 目錄的 result 與 replay，順序是服務、封包、狀態、J；缺少 freeze 就停止 hidden。

## Slide 16: 同一邊界的改前／改後
三次 evidence 都未通過 service gate；先核對同一 boundary，再讀改前／改後／hidden
Baseline｜SLEEP
service：false deadline：false
delivered：1/4 retries：1
collisions：1 expired：3
wake：2
endpoint：6.92 J
bit/J：693.641618
Candidate｜WAIT
service：false deadline：false
delivered：1/4 retries：1
collisions：1 expired：3
wake：1
endpoint：8.86 J
bit/J：541.760722
Hidden frozen｜WAIT
service：false deadline：false
delivered：0/3 retries：0
collisions：0 expired：3
wake：0
endpoint：3.61 J
bit/J：0
WAIT：service 不變（false→false），endpoint +1.94 J
Hidden 低 J 來自 0/3 未交付；不可視為節能成功
策略識別 policy identity（欄位）｜來源：P042 result path｜作用：確認三次 run 的 policy 與 frozen identity
單位：identity｜判讀：先核對 scenario、seed、units、provenance
Notes: 三次 evidence 都從 P042 stdout 的 result_path 讀取；比較前核對 scenario_id、seed、policy identity、units、provenance 與 endpoint scope。baseline SLEEP：service=false、deadline=false、delivered=1/4、retries=1、collisions=1、expired=3、wake=2、endpoint=6.92 J、bit/J=693.641618。candidate WAIT：service=false、deadline=false、delivered=1/4、retries=1、collisions=1、expired=3、wake=1、endpoint=8.86 J、bit/J=541.760722。hidden frozen WAIT：service=false、deadline=false、delivered=0/3、retries=0、collisions=0、expired=3、wake=0、endpoint=3.61 J、bit/J=0。WAIT 沒改善服務，且 endpoint 多耗 1.94 J；hidden 的低 J 來自完全未送達，不能視為節能成功。

## Slide 17: 狀態帳本回到端點能量
用事件與能量分桶，把 WAIT 的成本拆回可檢查的狀態區間
帳本讀取順序 Ledger
1｜狀態區間 STATE_INTERVAL：找 WAIT／SLEEP 停留秒數
2｜喚醒 WAKE：確認轉換是否出現
3｜能量分桶 energy_breakdown_j：對回每個 bucket
能量分桶 energy_breakdown_j
醒著閒置 awake_idle 6.00 J｜休息 sleep 0.04 J
喚醒 wake 0.02 J｜處理 process 0.16 J
發射 tx 2.40 J｜接收 rx 0.24 J
來源：候選 result_path 的 events
保留 state、起訖秒數、事件能量與 bucket J
讀取：result_path → STATE_INTERVAL／WAKE → energy_breakdown_j
哪個 interval 改變，就解釋哪個 J bucket
狀態區間事件 STATE_INTERVAL（欄位）｜來源：candidate events｜作用：提供 state、time、event energy
單位：state＋s＋J｜判讀：沿 interval 判讀 WAIT 成本
Notes: 使用 candidate 的 result_path，先在 events 找 `STATE_INTERVAL` 的 WAIT／SLEEP 停留秒數，再找 `WAKE` 轉換，最後對照 `energy_breakdown_j`。參考 bucket 是 awake_idle 6.00 J、sleep 0.04 J、wake 0.02 J、process 0.16 J、tx 2.40 J、rx 0.24 J；實際數值以本次 artifact 為準。解釋句要指出哪個狀態區間增加或減少、哪個 bucket 因而改變，才能把 WAIT 的機制連回 endpoint J。

## Slide 18: 封包結果回到服務判定
WAIT 沒改善服務，卻多耗 1.94 J；hidden 的低 J 是未送達，不是節能成功
SLEEP → WAIT｜state／packet
wake：2 → 1 （少 1 次）
retries：1 → 1 collisions：1 → 1
expired：3 → 3 delivered：1/4 → 1/4
service：false → false deadline：false → false
Endpoint trade-off｜J／bit/J
endpoint：6.92 → 8.86 J
差異：+1.94 J
bit/J：693.641618 → 541.760722
WAIT 沒改善 service，且端點能量更高、效率更低。
Hidden frozen WAIT｜delivered：0/3 retries：0 collisions：0 expired：3 wake：0 endpoint：3.61 J bit/J：0
Hidden 低 J 的原因是完全未送達；service=false／deadline=false，不能把它稱為節能成功。
期限通過狀態 deadline_pass（欄位）｜來源：result summary｜作用：required packet 是否準時交付
單位：true／false｜判讀：先讀 delivered／expired／freshness，再形成 service gate
Notes: 先把 baseline SLEEP 與 candidate WAIT 對齊：delivered 皆為 1/4、retries=1、collisions=1、expired=3、deadline=false、service=false；WAIT 只讓 wake 由 2 降到 1，endpoint 卻由 6.92 J 升到 8.86 J（+1.94 J），bit/J 由 693.641618 降到 541.760722。hidden frozen WAIT 是 delivered=0/3、retries=0、collisions=0、expired=3、wake=0、endpoint=3.61 J、bit/J=0，低 J 的原因是完全未送達，不是節能成功。使用各自 P042 stdout result_path 的 result.json 與配對 endpoint-replay.json；服務門檻先於端點 J，嘗試或較低 J 都不能覆寫 service=false。