## Slide 1: Lab C：急件應提前多久送出？
問題：急件應提前多久送出，才不會為省能量而誤期？
急件在佇列
期限倒數
等待越久，越可能誤期
服務窗口｜gate
窗口開啟 → 可以送出
距限接近 → 優先處理
窗口關閉 → 不得送出
本頁讀法｜先建立問題；下一頁開啟實際檔案，確認哪一行控制急件時間。
queue age｜等待時間
來源 runner trace；作用 顯示等待成本；單位 s；數字越高代表排隊越久。deadline 先判期限，endpoint J 只在服務結果後解釋。
Notes: 本頁建立 Lab C 的問題：批次等待可以減少傳送啟動，但有期限的急件不能無限期等待。後續只改動 `student_policy.py` 的 `lab-c-batch-urgent` 區塊；服務結果先於端點 J 解讀。`queue age` 是等待秒數，`deadline` 是完成期限，`endpoint J` 只描述宣告的端點範圍。

## Slide 2: 定位唯一可編輯區塊：檔案、標記、目標值
先定位檔案與 marked block，再改唯一指定值。
檔案｜source
student_policy.py
/home/u24/lora-energy-lab/
本頁只定位，不執行
標記｜editable block
lab-c-batch-urgent
只允許區塊內的指定常數
順序與函式不動
目標｜one value
URGENT_MARGIN_S
20 → 5 → 30
BATCH_SIZE = 3 固定
不變範圍｜Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、能量模型與其餘程式均維持原樣。
BATCH_SIZE｜批次數量門檻
來源 student_policy.py 的 Lab C marked block；單位 packet；作用 佇列至少 3 張才能使用 FLUSH_BATCH；本實驗固定為 3，不作為變更變數。
Notes: 先在 package 根目錄定位 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py`，再搜尋 `LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent`。本頁只確認檔案、標記與目標常數，不執行、不改值。`BATCH_SIZE = 3` 是固定批次門檻；本 Lab 唯一可改的是 `URGENT_MARGIN_S`。Lab A／B 區塊、runner、scenario、schema 與能量模型保持原樣。

## Slide 3: 基準原始值：20 秒代表什麼？
基準值 20：距離期限還有 20 秒內，急件分支才會先回傳。
原始檔案：student_policy.py／Lab C marked block
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
return SEND_URGENT
判斷順序
窗口關閉 → SLEEP
急件距限內 → SEND_URGENT
間隔未到 → 休息動作
品質可送 → 批次或單筆
其餘 → WAIT
20 秒的意思｜剩餘時間 ≤ 20 秒才進入急件分支；它優先於 pacing 與 batch，但仍受更前面的窗口判斷約束。
URGENT_MARGIN_S｜急件距限門檻
來源 Lab C marked block；單位 s；20 是原始門檻；值越小越晚出手，值越大越早出手。數值由 policy 影響 action timing，不直接寫入 endpoint J。
Notes: 原始檔案中的 `URGENT_MARGIN_S = 20` 表示：當仍有緊急封包，且最接近期限的剩餘時間小於或等於 20 秒，急件分支才回傳 `SEND_URGENT`。急件分支排在 pacing 與批次之前；窗口關閉時更前面的判斷仍會回傳 `SLEEP`。這頁只讀原始值，尚未修改。

## Slide 4: 第一輪操作：基準 20，再執行候選 5
先建立基準，再完成唯一修改後執行候選；兩次都保存配對結果。
基準組｜baseline 20
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case baseline
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case baseline
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case baseline
候選組｜candidate 5
完成 20→5 與 prediction lock 後：
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case candidate
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case candidate
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case candidate
收據與匯入｜每次 stdout 印出新的 `result_path`；同一 run 目錄保留 `result.json` + `endpoint-replay.json`，匯入時選 `result.json`。
服務先讀｜欄位順序
先讀 service_pass／deadline_pass，再讀 delivered_bits，接著用 replay 的 state／packet 解釋 endpoint_energy_j；數值以本次 stdout path 為準，不猜檔名。
Notes: 先在未修改的 policy 上執行 baseline，保存 stdout 印出的 `result_path`。完成下一頁的單一修改與預測記錄後，再以同一個 package 根目錄執行 candidate。兩次都保留同一 run 目錄內配對的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`；不猜檔名。Linux／macOS 終端機與 WSL 使用 Linux 指令，Windows PowerShell／Command Prompt 使用 `course.cmd`。

## Slide 5: 第一次修改：只把 20 改成 5
只改一行：20→5；程式碼頁先說清楚值的意義，不混入命令。
修改位置：student_policy.py／Lab C marked block
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
修改前：20 秒內才走 SEND_URGENT
修改後：5 秒內才走 SEND_URGENT
機制｜門檻變小，急件分支要等到期限更近才返回；因此 normal pacing／batch 可能多等一段，delivery／deadline 需由結果驗證。
不變範圍
BATCH_SIZE = 3、Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、其他常數／函式／檔案保持不變；這頁唯一高亮的是 URGENT_MARGIN_S 的新值 5。
Notes: 只在 `/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py` 的 `lab-c-batch-urgent` marked block，把 `URGENT_MARGIN_S` 從 20 改成 5。5 表示剩餘時間更接近期限時才走 `SEND_URGENT`，所以急件介入可能較晚。`BATCH_SIZE = 3`、Lab A／B frozen blocks、runner、scenario、schema、其他常數、函式與檔案均保持原樣；本頁不放執行命令。

## Slide 6: 候選執行前：先鎖定可反駁預測
先寫下可被資料推翻的預測：5 秒可能省電，也可能誤期。
距限｜due
urgent_due_in_s
單位 s；越小越急
佇列｜queue
queue_size
單位 count；越高壓力越大
服務／期限
service_pass／deadline_pass
FAIL 先於 J
端點能量｜J
endpoint_energy_j
單位 J；低只代表耗能較少
預測句｜較晚急件介入可能減少早期 wake／TX；delivery 或 deadline FAIL 即推翻純省能量說法。
證據順序
來源 observation／result summary／endpoint ledger；先讀服務／期限，再回到 packet 與 state 解釋 J。urgent_due_in_s 越小越急；endpoint_energy_j 越低只代表耗能較少，不能覆蓋 FAIL。
Notes: 候選預測寫入 workbook：把門檻從 20 改成 5，急件 override 可能較晚觸發，早期 `WAKE`／`TX` 可能減少，但封包可能更接近期限甚至失去交付。驗證順序固定為 `service`、`deadline`、packet delivery／expiry、state ledger，最後才讀 `endpoint J` 與 bit/J。任一服務門檻失敗，都不能只用低 J 宣稱成功。

## Slide 7: 候選結果怎麼讀：先匯入，再判服務
先判服務是否完成，再看端點用了多少能量。
基準組｜margin 20
服務／期限：PASS／PASS
送達封包：4／4；過期：0
端點能量：10.66 J
修改組｜margin 5
服務／期限：FAIL／FAIL
送達封包：3／4；過期：1
端點能量：9.74 J（少 0.92 J）
低 J 仍不能稱成功
因果解讀｜candidate 少用 0.92 J 卻只送達 3／4 且兩個 gate FAIL；低 J 不改寫為服務成功。
欄位讀法｜來源與單位
service_pass／deadline_pass：布林 gate，PASS 才往下讀；delivered_packets／expired_packets：packet count，先判交付；endpoint_energy_j：replay／ledger 的 J，低值不能覆蓋 FAIL。
Notes: candidate 命令完成後，將 stdout 的 `result_path` 指向的 `result.json` 與同一 run 目錄的 `endpoint-replay.json` 一起保存。匯入後先讀 `service_pass` 與 `deadline_pass`，再讀 `delivered_packets`／`expired_packets`，最後回到 replay 的 state event 與 `endpoint_energy_j`。目前結果為 baseline 4/4、expired 0、10.66 J；candidate 3/4、expired 1、9.74 J。candidate 少 0.92 J 但兩個 gate 都 FAIL。

## Slide 8: 第二次修改：只把 5 改成 30
只改一行：5→30；較早介入的理由與代價分開說明。
修改位置：student_policy.py／Lab C marked block
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 30
修改前：5 秒內才走 SEND_URGENT
修改後：30 秒內即可走 SEND_URGENT
機制與取捨｜門檻變大，急件分支可較早返回；可能增加 `WAKE`／`TX`，也可能讓 required packet 在期限前完成。revision 只允許這一次。
不變範圍
BATCH_SIZE = 3、Lab A／B blocks、runner、scenario、schema、其他常數／函式／檔案保持不變；這頁唯一高亮的是 URGENT_MARGIN_S 的新值 30。
Notes: 保留 candidate 5 的結果後，只在同一個 marked block 把 `URGENT_MARGIN_S` 從 5 改成 30。30 表示期限尚有較多餘裕時就可回傳 `SEND_URGENT`，所以 action 可能較早，可能增加 `WAKE`／`TX`，也可能保住期限。`BATCH_SIZE = 3`、Lab A／B frozen blocks、runner、scenario、schema 與其他檔案都不變；本頁不放執行命令。

## Slide 9: 修訂執行前：把較早介入寫成取捨預測
先比兩種介入時機，再看服務與能量取捨。
門檻 5｜較晚介入
批次 → 期限 → 急件
較少早期 wake／TX，但 delivery 可能受壓
門檻 30｜較早介入
急件 → wake／TX → delivery
較可能保住期限，也可能增加 energy cost
條件式預測｜只有 delivery、deadline、state ledger 與 endpoint J 同時對上，取捨敘述才成立。
證據欄位｜來源與高低
delivery／deadline：result 的布林結果，PASS 才算完成；retry／expiry：packet events 的 count，越高表示重試／過期越多；endpoint J：ledger 的 J，越低耗能較少但不能覆蓋 FAIL。
Notes: 修訂預測寫入 workbook：把門檻從 5 改成 30，急件 action 可能較早，端點能量可能上升，但 required packet 可能在期限前完成。判讀必須同時對照 delivery、deadline、state ledger、retry／expiry 與 endpoint J。若固定 primary case 中 20 與 30 都在同一決策時點觸發，兩者結果可能相同；這是條件造成的 null contrast，不是模型失效。

## Slide 10: 第二輪操作：revision 30 freeze，再跑 surprise
先 freeze revision 30，再以同一份 policy 執行 surprise；兩步之間不再改碼。
修訂組｜revision 30
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case revision --freeze
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case revision --freeze
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case revision --freeze
保留組｜surprise
沿用 frozen policy，沒有新 edit：
Linux／macOS／WSL：
bash course.sh run --lab C --case surprise
Windows PowerShell：
.\course.cmd run --lab C --case surprise
Windows Command Prompt：
course.cmd run --lab C --case surprise
收據與限制｜兩次 stdout 都提供新的 `result_path`；revision 保留 freeze receipt，surprise 只讀 matching evidence，failure 只縮小 claim。
freeze｜凍結收據
來源 runner receipt；作用 綁定 policy bytes 與 case；判讀 identity 不符即停止。每個 run 的 result.json 與 endpoint-replay.json 必須成對。
Notes: 先執行 revision 30 並建立 freeze receipt，再以完全相同的 policy bytes 執行 surprise withheld。兩個命令都以 stdout 新印出的 `result_path` 為準，並保存同一 run 目錄的 `result.json` 與 `endpoint-replay.json`。surprise 不新增 edit、不重新調參；它只檢查 frozen policy 在新 service condition 下的 claim boundary。

## Slide 11: 20／5／30：沿同一條時間線讀三筆結果
20／5／30 沿同一條時間線比較：先分開機制，再讀觀測結果。
基準｜20
機制：較早允許急件
觀測：PASS／PASS
4／4；expired 0；10.66 J
候選｜5
機制：較晚允許急件
觀測：FAIL／FAIL
3／4；expired 1；9.74 J
修訂｜30
機制：更早允許急件
觀測：PASS／PASS
4／4；expired 0；10.66 J
20｜primary
5｜late
30｜early
Observed result｜5 少交付且兩個 gate FAIL；20 與 30 在固定 primary case 都在剩餘 10 秒時觸發，可能形成相同結果（null contrast）。
機制 ≠ 觀測｜來源與判讀
J 的差異回到 action、WAKE／TX／RX、retry、delivery、expiry；數值取自 stdout result_path 配對檔。20／30 相同不代表 30 永遠最佳。
Notes: 三筆結果共用相同 primary scenario 與 endpoint boundary。baseline 20 為 service／deadline true／true、delivered 4／4、expired 0、endpoint 10.66 J；candidate 5 為 false／false、delivered 3／4、expired 1、endpoint 9.74 J；revision 30 回到 true／true、4／4、expired 0、10.66 J。固定 primary case 在決策時剩 10 秒，因此 20 與 30 都觸發急件，兩者可能是 null contrast；不能把相同結果解讀成 30 永遠最佳。

## Slide 12: Surprise：沿用 30，保留失敗邊界
另一個情境沿用原程式；低端點能量不代表服務成功。
凍結修訂｜revision
URGENT_MARGIN_S = 30
程式內容不變，沿用原條件
保留情境｜same policy
服務／期限：FAIL／FAIL
送達：1／4；過期：3
retries：3；collisions：2
端點能量：5.41 J
BOUNDARY READING｜surprise 低 J 仍是 failure；保存為 frozen policy 的適用邊界。
來源範圍｜數值判讀
來源 result.json + endpoint-replay.json；delivered_packets 是 1／4，expired_packets 是 3，retries 是 3，collisions 是 2；endpoint J 低仍不等於成功。
Notes: surprise 沿用 frozen margin 30 policy，不建立第三次 edit。目前結果為 service false、deadline false、delivered 1／4、retries 3、collisions 2、expired 3、endpoint 5.41 J。低 J 不能覆蓋服務失敗；這筆 record 的用途是界定 margin 30 的適用範圍，並保留 result／replay provenance。

## Slide 13: Lab C 結語：服務與期限先於端點 J
四道門依序檢查；最後才描述端點能量。
1｜服務
service：是否完成
2｜期限
deadline：是否達標
3｜交付
delivery：送達／過期
4｜端點 J
最後看能量
結論｜margin 5 低 J 但 gate FAIL；margin 30 恢復固定條件 gate；surprise 暴露窗口限制。
主張邊界
SIMULATED TEACHING DATA；NOT LIVE；NOT MEASURED；NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED。低 J 不覆蓋服務 FAIL。
Notes: Lab C 支持的結論是：urgent margin 會改變 deadline／energy trade-off，效果依 service condition 而定。candidate 5 在參考情境少用 endpoint J 卻失去兩個 gate；revision 30 在固定 primary case 恢復 gate，但 surprise 顯示新窗口條件仍可能失敗。這個結論停留在宣告的 endpoint evidence layer，不延伸成全系統或所有窗口的保證。

## Slide 14: 網站責任：匯入、重播、保存比較
本機先產生資料；網站只驗證、重播、保存比較。
本機 runner
result.json
endpoint-replay.json
匯入｜JSON
schema／identity／units
不執行 Python
重播｜REPLAY
queue／state／packet
不重跑 policy
比較｜表單
四個 role + prediction
保留來源鏈
責任邊界｜網站只接受 JSON artifact；Python policy 與 endpoint result 留在本機 runner。
網站讀法｜現有 browser record
先讀 service／deadline，再讀 packet delivery／expiry，再讀 Radio／state event，最後讀 endpoint J 與 bit/J；browser accepted 不等同 live measurement，fresh runner parity 待取得。
Notes: 本機 runner 讀取 `student_policy.py` 並產生 `result.json` 與配對 `endpoint-replay.json`；網站只接受已產生的 JSON artifact。網站驗證 schema、identity、units、policy lineage 與 provenance，再 materialize replay 並保存 workbook 比較；網站不執行本機 Python。匯入時選 stdout 指出的 `result.json`，不是 policy source。

## Slide 15: 匯入檢查：identity、units、事件逐層驗證
匯入檔案先逐層驗證；任何失敗都保留原狀。
01–02｜檔案
schema／scenario_id
03–04｜來源
lineage／policy block
05–06｜單位
energy sum／packet legality
07｜主張
scope／workbook record
FAIL CLOSED｜任一層失敗：session／workbook 不變；保存錯誤與 path，回 matching artifact。
scenario_id｜情境識別碼
來源 scenario package；值型態 identifier；作用 綁定同一情境；相同才可比較，缺失或不符即停止。七層驗證完整後才 materialize replay。
Notes: 匯入先檢查 JSON／schema、scenario identity、runner provenance、lab／case／seed、policy lineage、units／energy sum、event legality 與 claim boundary，通過後才 materialize replay。任一層失敗時，既有 session 與 workbook 維持原狀；保留錯誤與原始 path，修正來源後重新匯入。

## Slide 16: 事件重播：佇列 → 動作 → 狀態 → 封包 → J
畫面每一格都對應同一條事件記錄；一起讀動作與封包結果。
事件讀法
Queue／Action
佇列 → policy 動作
Radio／state
狀態：SLEEP／TX／RX
Packet／service
送達／過期 → 期限／J
重播邊界｜讀取已驗證 event ledger，不重新執行 policy，也不在瀏覽器推導新數值。
欄位讀法｜來源、單位、高低
Queue：frame，count，越高待處理越多；Action：policy token，對回程式分支；Radio／state：frame event，確認 SLEEP／TX／RX；endpoint J：ledger，J，越低耗能較少，但服務 FAIL 仍先保留。
Notes: REPLAY 讀取已驗證的 `endpoint-replay.json` event ledger，不重新執行 policy，也不在瀏覽器推導新的科學數值。沿同一 frame 讀 `Queue`、`Action`、`Radio`／state、packet delivery／expiry 與累積 endpoint J，才能把程式分支對回服務結果。較低 J 若沒有 delivery 與 service 欄位，不能完成 Lab C 判讀。

## Slide 17: Workbook：保存四個角色的來源鏈
比較紀錄把四個角色放在同一條來源鏈，方便重開核對。
current browser record｜execution ledger
四個角色
基準組
baseline 結果
候選組
candidate 修改
修訂組
revision gate
保留組
surprise 邊界
比較紀錄｜保存 prediction、changed line、result_path、replay、gate、endpoint scope 與 recovery note。
provenance｜來源鏈
來源 /course workbook；值型態 saved record；作用 保存四個角色的 lineage；缺必要 evidence 就維持 INCOMPLETE，不補寫答案。
Notes: WORKBOOK 保存 baseline、candidate、revision 與 surprise 的 prediction、changed line、result_path、配對 replay、service／deadline、endpoint scope、recovery note 與 claim boundary。surprise 即使 FAIL 也保留原 record；必要 evidence 缺少時狀態維持 INCOMPLETE，不能用另一筆結果補寫。

## Slide 18: 保存與重開：核對身份，不補造結果
保存、關閉、重開都先核對身份，再恢復同一條來源鏈。
01｜保存 SAVE
保存預測＋結果／重播
02｜關閉 CLOSE
不改 runner 檔案
03｜重開
OPEN／REBIND：核對情境＋端點
完成度｜身份、prediction、result／replay 齊全才 COMPLETE；缺件維持 INCOMPLETE 並 recovery，不改寫 FAIL。
COMPLETE／INCOMPLETE｜完成度狀態
來源 workbook validator；值型態 status enum；作用 反映必要 evidence 是否齊全；判讀 COMPLETE 不等於 service PASS，也不等於 scientific parity。
Notes: 保存 workbook 後關閉頁面，再重新開啟並核對 scenario、anchor、policy／predecessor identity、endpoint scope、prediction、result 與 replay。重開只重新驗證身份與完成度，不執行 `student_policy.py`，也不把失敗 surprise 改寫為成功。缺件時維持 INCOMPLETE，沿 matching artifact 或 release backup recovery。