## Slide 1
C-120｜LoRaEnergySim × 智慧節能與物聯網應用
每一次 SEND、WAIT、SLEEP 都是能源決策
VERIFIED
每一次 SEND、WAIT、SLEEP 都是能源決策
policy → state time → packet / service → endpoint energy
SEND
WAIT
SLEEP
SERVICE / J
SIMULATED TEACHING DATA｜先追機制，再讀證據
Notes: 今天先不從衛星名詞開始。我們從一個 IoT endpoint 的選擇開始：現在送、短暫等待，或進入低功耗休眠。每個選擇會改變 radio state 停留時間、封包結果與服務，最後才在 endpoint energy ledger 中留下可追溯的 J。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 2: 節能是一條可檢驗的因果鏈
VERIFIED
observation
policy
action
state / packet
service
J
每一段都要能回到 result / replay；沒有 state、packet、service 或 energy 差異，就不能稱為節能證據。
觀察先於選擇｜服務先於 J
Notes: 請看箭頭，不要跳到最右邊。先有 observation，policy 才選 action；action 會改變等待、喚醒、處理、收發與封包結果；服務條件確認後，才談功率乘上時間累積出的 endpoint energy。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 3: LoRaEnergySim 為什麼直接服務智慧節能與 IoT
VERIFIED
STATE
sleep / processing / TX / RX
PACKET
collision / retry / delivered
ENERGY
state time → endpoint J
一個 action 會讓哪一層改變？先說機制，再看結果。
Notes: 智慧節能不是只把功率欄位改小，而是讓裝置在工作與等待之間做出可解釋的取捨。相關模型把 sleep、processing、transmit、receive、packet、collision、retry 與 energy 結果連起來。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 4: LEO 只提供會改變的服務窗口
VERIFIED
LEO = changing service window；本頁只示範窗口機制
機會出現
policy 選擇
送 / 等
service / energy
窗口長短改變機會；機會改變 policy；policy 改變 service / endpoint J
Notes: LEO 在這裡不是衛星工程課的終點，而是 changing service window 的例子。可服務的機會會出現、消失、變短或變長，讓現在送還是等一下變得可觀察。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 5: 兩層 evidence 不能互相冒充
VERIFIED
ENDPOINT LAYER
queue
packet
state
endpoint J
SYSTEM LAYER
既有 C-120 authority
canonical fields
不可互寫
共享 scenario / clock / workbook，不共享語義與 energy boundary
Notes: 左邊的 endpoint replay 可以回答封包、佇列、radio state、endpoint energy 與 endpoint service；右邊的 system replay 才承擔既有 C-120 canonical fields。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 6
從預測走到可反駁的結果
VERIFIED
從預測走到可反駁的結果
predict
edit
run
import
replay
withheld
預測可被推翻
不要 retune hidden
Notes: 每個 lab 都先記下預期會變的 state time、packet outcome、service 或 endpoint J，再只改標記區塊，跑 baseline 與 candidate，匯入 result 看 replay，最後用 withheld case 檢驗。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 7: 一個小改動，必須能追到一個機制
VERIFIED
student_policy.py
MARKED BLOCK
只改這裡
policy hash → result → replay
🔒 scenario
🔒 schemas
🔒 runner
🔒 generated JSON
沒有 consequential diff → 停在 gate
Notes: 這張卡片只問一件事：你改的那一行透過哪個機制影響哪一筆 evidence？如果結果沒有 consequential diff，就記錄 gate 未通過，不用畫面效果替代。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 8: 今天的教學路徑
VERIFIED
why
setup
endpoint
anchor
A
B
recovery
C
evidence
transfer
每一個節點都要有 gate、receipt 與 recovery；受阻時沿同一 scenario 回來。
Notes: 先把工具與場景的關係講清楚，再完成能回復的 setup；接著建立 endpoint state 與服務邊界的共同語言，最後把機制轉到其他 IoT 場景。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 9: 開場檢查點：先確認 claim 邊界
VERIFIED
course-packaged simulated endpoint-energy lab
可說
course-owned / deterministic / simulated
不可說
NOT LIVE / NOT MEASURED
尚未驗證
NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED
處理方式
URL / screenshot / KPI 缺口 → PLACEHOLDER
邊界會跟著 result、replay、import 與 workbook provenance 一起走
Notes: 在進入命令前，我們先把能說什麼與不能說什麼放在同一張圖。這是 course-owned、deterministic、simulated 的 endpoint energy lab，不是 live telemetry、量測結果或 canonical parity 通過。 若 claim 被擴大：停在 endpoint / system boundary；不可把模擬資料說成 live 或 measured。

## Slide 10: 套件根目錄是一條 provenance 邊界
VERIFIED LOCAL ARTIFACT
解壓後：cd lora-energy-lab
POSIX：find . -maxdepth 2 -type f
Windows：Get-ChildItem -Recurse -File
lora-energy-lab/
├─ README.en.md / README.zh-TW.md
├─ setup.sh / setup.cmd
├─ course.sh / course.cmd
├─ student_policy.py
├─ lora_energy_lab/
├─ scenarios/
└─ schemas/
provenance gate
single root
reviewed bytes
commit 32cc723…
required files present
identity mismatch → STOP
Notes: local artifact 已凍結為 121,139 bytes；解壓後仍不要從不同 branch 拼檔案，先確認 root 與必要檔案。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 11: 先核對 local artifact，再等待公開 release
VERIFIED LOCAL ARTIFACT
ls -l ~/lora-energy-lab-v1.zip
sha256sum ~/lora-energy-lab-v1.zip
# public URL: RELEASE_ASSET_PENDING
LOCAL ZIP
lora-energy-lab-v1.zip
121,139 bytes
SHA-256
047e8459988d8bee
59fbfdcc39189e00048f3697968901ce5b6e5363dc9e8c8c
repo：github.com/cedarwud/lora-energy-lab
receipt：VERIFIED LOCAL ARTIFACT｜19/19 tests PASS
公開 GitHub Release URL：RELEASE_ASSET_PENDING
Notes: local ZIP 已核對為 121,139 bytes，SHA-256 為 047e8459988d8bee59fbfdcc39189e00048f3697968901ce5b6e5363dc9e8c8c。這是 local artifact 證據，不擴張成公開 GitHub Release 已可下載。 local hash 不符：停止並重新取得 owner 指定檔案；公開 URL 未發布：保留 placeholder，不改用舊 URL 或其他 branch。

## Slide 12: Windows 原生先確認 shell 與 launcher
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
CMD
C:\...>
py --list
py -3.11 --version
PowerShell
PS C:\...>
py --list
py -3.11 --version
預期：PLACEHOLDER｜看到 Python 3.11.x 才進入 setup
Notes: 如果畫面開頭是 C:\...>，我們在 CMD；如果是 PS C:\...>，我們在 PowerShell。先執行 py --list，再執行 py -3.11 --version；看到 3.11.x 才進入 setup。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 13: 沒有 Python 3.11 時的 Windows 安裝路徑
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
開啟：https://www.python.org/downloads/windows/
安裝後：py --list
確認：py -3.11 --version
1
official installer / uv
取得 Python 3.11.x
2
Python Launcher
保留 py --list
3
reopen shell
清掉舊 PATH 狀態
4
version gate
py -3.11 --version
Notes: 如果 py --list 沒有 3.11，開啟畫面上的官方 Windows 下載頁，選 Python 3.11.x 的 64-bit installer 並保留 Python Launcher。完成後關閉再開 shell，重跑 py --list 與 py -3.11 --version。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 14
uv 是 Python 3.11 的 recovery 工具
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
uv 是 Python 3.11 的 recovery 工具
PowerShell / POSIX command ribbon
winget install --id=astral-sh.uv -e
uv python install 3.11
uv python find 3.11
receipt / purpose
預期 receipt：PLACEHOLDER｜uv fresh setup 尚未驗證；成功時回傳實際 path。
Notes: 當 launcher 找不到 3.11，可以用 uv 取得 exact interpreter。先裝 uv，再跑 uv python install 3.11 與 uv python find 3.11；如果仍找不到，保留錯誤走 fallback。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 15: Windows 用 package-local .venv
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
PS> Get-ChildItem .venv\Scripts\python.exe
PS> .\.venv\Scripts\python.exe --version
SYSTEM PYTHON
other project
shared packages
PACKAGE .venv
.venv\Scripts\python.exe
package-local lock
不要共享 WSL .venv｜正常上課不必 activate，launcher 優先找 package-local venv
Notes: 隔離環境讓 runner 的 dependency graph 不受其他專案污染。Windows interpreter 應落在 .venv\Scripts\python.exe，不能拿 WSL 的 .venv/bin/python 來用。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 16: Windows 執行 setup 與 verify
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
Windows PowerShell / package root
$env:PYTHON_BIN = "py -3.11"
.\setup.cmd
.\course.cmd verify
machine-readable receipt
status: READY
Python 3.11.x
scenario_id
policy_api_version
目前：READY / PLACEHOLDER
Notes: 在 package root 的 PowerShell，先設定 PYTHON_BIN，再執行 .\setup.cmd，完成後執行 .\course.cmd verify。畫面保留 READY / PLACEHOLDER，因為 Windows native command 尚未 clean-run。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 17: WSL 先確認它真的是 Ubuntu shell
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
PowerShell（系統管理員）
wsl --install -d Ubuntu
wsl -l -v
→ 進入 Ubuntu
Ubuntu shell
pwd
uname -a
→ Linux home path 才用 setup.sh
Notes: WSL 是另一個 shell 與檔案環境。先用 wsl -l -v 確認 Ubuntu，進入後跑 pwd 與 uname -a；如果看到 Linux home path，才使用 setup.sh。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 18: WSL 安裝工具與 uv
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
sudo apt update
sudo apt install -y curl unzip
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uv --version && uv python find 3.11
1
official installer / uv
取得 Python 3.11.x
2
Python Launcher
保留 py --list
3
reopen shell
清掉舊 PATH 狀態
4
version gate
py -3.11 --version
Notes: 在 Ubuntu shell 先更新套件索引並安裝 curl、unzip，再依 installer 安裝 uv。重新開 shell 後跑 uv --version、uv python install 3.11 與 uv python find 3.11。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 19: WSL 解壓與建立 .venv
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
cp /mnt/c/.../lora-energy-lab-v1.zip ~/
unzip lora-energy-lab-v1.zip
cd lora-energy-lab
PYTHON_BIN=python3.11 bash setup.sh
bash course.sh verify
Windows Downloads
/mnt/c/Users/<YourName>/Downloads/
WSL Linux home
~/lora-course/
package root
lora-energy-lab/
local venv
.venv/bin/python
WSL 專用 .venv/bin/python
不要把 Windows 既有 venv 帶進 WSL
Notes: release asset 尚未指定，所以畫面保留 RELEASE_ASSET_PENDING。收到正式 asset 後，從 /mnt/c/Users/<YourName>/Downloads/ 複製到 WSL Linux home，再在 package root 建立 WSL 專用的 .venv/bin/python。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 20: POSIX runner 的最小入口
IMPLEMENTED / NOT VERIFIED
PowerShell / POSIX command ribbon
PYTHON_BIN=python3.11 bash setup.sh
bash course.sh verify
receipt / purpose
預期 receipt：PLACEHOLDER｜POSIX clean run 尚未驗證；成功時回 READY。
Notes: 在 Linux 或 macOS 的 POSIX shell，先以 PYTHON_BIN=python3.11 bash setup.sh 指定 interpreter，再以 bash course.sh verify 做同一份 gate。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 21: READY receipt 是下一步的入場券
PLACEHOLDER
bash course.sh verify
Windows：.\course.cmd verify
status
READY / PLACEHOLDER
Python
3.11.9
scenario_id
ntpu-energy-decision-01
policy_api_version
lora-energy-policy-v1
engine_mode
coherent-course-simulated-adapter
scenario_sha256
c157c76ed283074cdd17c1b689b83e168022abd2ca6ef8d9c337e69ab31a6593
scenario_anchor_sha256
cfe84682a71c0c0ea09c273d4cd033c32818da63cf1695ace4363b9d789c50f9
lock_sha256
f1d1fe3339137d56e4e9ea9d141b764eaa183a8f40933bad597d734bbf310197
baseline_policy_sha256
9917d2cde2e8c0eae8339b7eea2e358bf8577b4eb6aaf1e928674f6b8964ef68
Notes: 請在 receipt 中找 status、Python version、scenario identity、policy API、lock、engine mode 與 claim boundary。READY 只表示可以進入 runner，不表示完成任何節能實驗。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 22
setup 失敗不等於 energy result
VERIFIED
setup 失敗不等於 energy result
bash course.sh verify
失敗時：保留原始 stdout / stderr
verify
READY
進入 runner
保留同一 identity
RECOVERABLE ERROR
保留 stdout / stderr
修最小邊界或 fallback
fallback 保留相同學習問題，但不冒充本機 policy execution
Notes: 如果 setup 或 verify 出現錯誤，先確認 Python minor、package root、lock 與 scenario，只修目前 gate 指出的最小問題。若仍無法建立 READY，就選同 scenario fallback，並記錄 source mode。 shell、版本、lock 或 receipt 不符：保留錯誤，回到 setup gate；仍受阻就使用同 scenario fallback。

## Slide 23: 可編輯檔案只有一個
VERIFIED
POSIX：sed -n '1,220p' student_policy.py
Windows：Get-Content .\student_policy.py
git diff -- student_policy.py
student_policy.py
MARKED BLOCK
只改這裡
policy hash → result → replay
🔒 scenario
🔒 schemas
🔒 runner
🔒 generated JSON
沒有 consequential diff → 停在 gate
Notes: 在整個實驗中，我們只改 student_policy.py 的 marked blocks。不要改 upstream framework、scenario、schema、runner、Leo code 或 generated JSON；檔案與 release 不同就回到 package identity。 policy guard 或 syntax 失敗：只修 marked block 的最小行；不要改 runner、schema 或 generated JSON。

## Slide 24: policy API 的輸入是現在能觀察到的事
PLACEHOLDER
bash course.sh verify
Windows：.\course.cmd verify
observation
當下允許讀取的狀態
quality / queue / window
choose_action(...)
WAIT / SLEEP
SEND_ONE / SEND_URGENT
FLUSH_BATCH
不能偷看 future quality、future energy 或 result summary；契約外 action 要 fail closed。
Notes: policy 只能依當下允許的 observation 做選擇，不能偷看未來品質、future energy 或 result summary，也不能回傳契約外的 action。 policy guard 或 syntax 失敗：只修 marked block 的最小行；不要改 runner、schema 或 generated JSON。

## Slide 25: Python survival：常數是受控旋鈕
PLACEHOLDER
grep -n PACE_GAP_STEPS student_policy.py
bash course.sh verify
student_policy.py｜marked constants
PACE_GAP_STEPS = bounded
REST_DURING_GAP = WAIT / SLEEP
BATCH_SIZE = bounded
URGENT_MARGIN_S = bounded
bounded values only
先預測
只改一個
保留小 diff
Notes: 這裡只需要讀懂變數名稱、等號和允許值。斜體顯示的變數是 policy 控制點；runner 會檢查 bounded range，實際 release line number 尚未凍結。 policy guard 或 syntax 失敗：只修 marked block 的最小行；不要改 runner、schema 或 generated JSON。

## Slide 26: Python survival：條件只處理當前 observation
PLACEHOLDER
POSIX：grep -n 'def choose_action' student_policy.py
bash course.sh verify
現在看到的 condition
if
WAIT / SLEEP
elif
SEND_ONE
else
SEND_URGENT
每條分支只回傳一個 legal action；不要讀 future outcome。
Notes: 看一個 Boolean 條件時，先圈出它讀的是哪個 observation，再指出每個分支會回傳什麼 action。若 syntax 或名稱錯誤，修 marked block 的最小行，不碰 runner。 policy guard 或 syntax 失敗：只修 marked block 的最小行；不要改 runner、schema 或 generated JSON。

## Slide 27: Python survival：縮排與 return
PLACEHOLDER
python -m py_compile student_policy.py
py -3.11 -m py_compile student_policy.py
bash course.sh verify
choose_action(observation)
if ready:
return WAIT
elif low_power:
return SLEEP
else:
return SEND_ONE
runner 收到什麼？
縮排
→ 分支歸屬
return
→ action token
Notes: 縮排決定條件屬於哪個分支，return 決定 runner 收到哪個 action。若錯誤指向 marked line，只修該行並重新做 policy guard；若指向非 marked 區域，保留錯誤走 recovery。 policy guard 或 syntax 失敗：只修 marked block 的最小行；不要改 runner、schema 或 generated JSON。