## Slide 1: 這份附錄處理哪些問題
P098
主流程出現來源、策略、結果或網站欄位疑問時，依問題進入對應頁面。 每一列列出問題類型與頁碼，不必依序閱讀整份附錄。
1
情境來源
TLE、時間、服務視窗
P100–P102
2
策略與能量
quality、state、service、J
P103–P111
3
網站與證據
JSON、欄位、READY、scope
P112–P115
4
返回操作
回到 Part A／B／C 的原頁面
P116
Notes: 本頁目的：把附錄問題路由到可核對的頁面，不新增實驗流程。 畫面指向：四列問題路由、每列右側頁碼，以及最下方返回主流程的箭頭。 可直接說：這份附錄不是另一套衛星課程，而是主流程的查閱索引。情境來源不清楚時，進入來源與服務視窗；程式修改與結果無法連結時，進入策略與證據鏈；網站欄位不清楚時，進入匯入與 READY；完成查閱後，依最後一頁返回原本的實驗或操作。 必要操作：依問題類型找到頁碼，再帶著該頁的欄位或命令返回原操作頁。 預期畫面或結果：頁碼與問題不一致時保留疑問，回到 P098 的索引，不把附錄當成新的 evidence。 失敗處理：沿著四列問題路由閱讀；本頁不變更 package、runner 或 browser 狀態。 銜接下一頁：P099｜從服務視窗到端點結果的完整鏈；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 2: 從服務視窗到端點結果的完整鏈
P099
LEO 提供隨時間改變的服務機會；LoRaEnergySim 負責端點策略、狀態、服務與能量結果。 閱讀方向為來源、視窗、observation、policy、action／state、服務與能量。
固定來源
服務視窗
quality observation
student_policy.py
action／state
服務結果
packet delivery、deadline、freshness 與 service_pass
端點能量
radio／processing state duration 累積為 endpoint_energy_j
LoRaEnergySim 產生兩側結果；LEO 不替代端點 energy model。
Notes: 本頁目的：建立來源到端點結果的可追溯因果鏈。 畫面指向：上方固定來源、服務視窗、quality observation、student_policy.py、action/state 節點與下方兩個結果卡。 可直接說：LEO 在本課程中只是一個 changing-service-window 範例。固定來源與時間形成服務視窗，視窗內的 observation 交給 student_policy.py 產生 action，runner 再把 action 轉為 radio state、packet outcome、service 與 endpoint energy。後面的技術頁都在補充這條鏈上的一個節點，不會改變 LoRaEnergySim 是主體的課程定位。 必要操作：沿箭頭判讀來源如何形成 observation，再由 policy 產生 action/state，最後分流到 service 與 endpoint energy。 預期畫面或結果：節點缺失或來源與結果混用時，返回 source/window 頁，維持欄位邊界。 失敗處理：沿畫面箭頭閱讀；此頁維持模型解釋，不寫入 result、replay、證據或進度備份。 銜接下一頁：P100｜情境資料從哪裡開始；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 3: 情境資料從哪裡開始
P100
CURRENT SOURCE 尚未凍結；本頁只界定 claim ceiling，不提供可執行 TLE。 source_id、epoch 與兩行原始資料只用於後續模型輸入追查。
CURRENT SOURCE PLACEHOLDER
TLE line 1 TLE line 2 current source 尚未凍結
目前來源尚未凍結；欄位保留明示 placeholder。
source_id
指出 scenario 使用哪一筆固定來源。
epoch
表示軌道元素的基準時刻。
兩行原始文字
保留模型輸入，供後續推導與 identity 追查。
Notes: 本頁目的：界定未凍結 current source 的 evidence boundary，保留 claim ceiling。 畫面指向：左側 CURRENT SOURCE PLACEHOLDER、TLE line 1/2、current source 尚未凍結，以及右側 source_id、epoch、兩行原始文字欄位。 可直接說：情境追查從固定來源開始。source_id 指向本次 scenario 使用的來源紀錄，epoch 表示軌道元素的基準時刻，原始兩行文字保留模型輸入。此頁只建立來源與情境的連結；目前來源畫面尚未凍結，因此使用明示 placeholder，待 current evidence 凍結後更新來源字串。 必要操作：此頁明示 source 尚未凍結；只核對 placeholder labels 與 source_id/epoch 欄位，不填入 TLE、不捏造 current screenshot 或即時位置。 預期畫面或結果：任何來源字串或畫面被當成 current evidence 時，恢復 placeholder，停止超出 claim ceiling 的解讀。 失敗處理：placeholder 必須仍可見；本頁只界定 claim ceiling，不產生 TLE 或 current location result。 銜接下一頁：P101｜固定來源如何形成服務視窗；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 4: 固定來源如何形成服務視窗
P101
來源資料經過時間推進與座標轉換，形成地面位置所見的仰角、方位與距離。 流程左側是模型輸入，中段是推導，右側是策略使用的服務機會。
固定 TLE／GP
模型輸入
目標時間
scenario clock
SGP4 狀態
position／velocity
地面座標
azimuth／elevation／range
服務視窗
changing opportunity
模型推導
位置、速度與方向 來源、時間、座標系、單位
策略輸入
服務視窗／quality observation 輸入端點策略
結果證據
packet／service／endpoint energy 由 runner 產生
Notes: 本頁目的：說明固定來源如何透過時間與座標推導形成服務視窗。 畫面指向：固定 TLE/GP、目標時間、SGP4 狀態、地面座標、服務視窗五個節點，以及下方模型推導卡。 可直接說：TLE 或 GP 提供固定來源，scenario clock 提供目標時間，SGP4 產生該時刻的模型狀態。TEME 到 ECEF 再到 ENU 的轉換，把模型狀態連結到指定地面位置。最後得到的 elevation、azimuth 與 range 用於描述服務機會；這些欄位仍是模型推導，不是封包送達或服務通過。 必要操作：先區分模型輸入與推導欄位，再把 elevation、azimuth、range 帶入策略 observation。 預期畫面或結果：來源、時鐘、座標系或 units 不一致時，停止服務視窗解讀並返回 source identity。 失敗處理：沿五個節點核對順序；本頁不宣稱封包送達或 service_pass。 銜接下一頁：P102｜可見、品質合格與完成服務是三個層次；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 5: 可見、品質合格與完成服務是三個層次
P102
通過仰角條件只表示幾何可見；完成資料工作仍需品質與服務證據。 判讀順序固定為幾何可見、品質情境，再確認封包與期限是否完成。
第一層｜幾何可見
elevation、azimuth、range
說明幾何是否可見
第二層｜品質情境
quality observation
說明決策時的品質輸入
第三層｜完成服務
delivery／deadline freshness／service_pass
說明資料工作是否完成
仰角通過 ≠ quality 合格 ≠ service 完成
Notes: 本頁目的：把幾何可見、品質情境、完成服務分成三個不能互換的判讀層。 畫面指向：三層橫向卡片與底部的「仰角通過 ≠ quality 合格 ≠ service 完成」邊界句。 可直接說：第一層處理幾何可見性，例如 elevation 與 range。第二層處理 quality observation，表示策略在決策時取得的品質情境。第三層處理 packet delivery、deadline、freshness 與 service_pass。三層分開保存，避免以單一角度或 quality 欄位替代實際服務結果。 必要操作：先看 geometry，再看 quality observation，最後看 delivery、deadline、freshness、service_pass。 預期畫面或結果：若只取得角度或 quality 欄位，保留 incomplete，不補寫服務完成。 失敗處理：依三層由上而下核對欄位；本頁不修改模型或 generated JSON。 銜接下一頁：P103｜quality 欄位如何影響策略分支；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 6: quality 欄位如何影響策略分支
P103
Lab B 讀取同一型別的 quality observation 與門檻，產生進入、維持或退出的 action。 門檻修改直接影響 action 與 state transition；service 與 endpoint energy 是後續結果。
quality observation
ENTER／EXIT ＋ STABLE_STEPS
進入
send-ready
維持
hold
退出
WAIT／SLEEP
策略前
quality 的型別、時間點與門檻型別一致。
策略後
action 與 state transition 留下中介證據。
結果端
service 與 endpoint energy 另外判定。
Notes: 本頁目的：說明 quality observation、門檻與 hold 條件如何形成策略分支。 畫面指向：quality observation 節點、ENTER/EXIT + STABLE_STEPS 門檻、進入/維持/退出三個 action 卡。 可直接說：quality 是決策當下的 observation，不是送達位元或能量結果。ENTER_QUALITY 決定何時進入 send-ready 狀態，EXIT_QUALITY 決定何時退出，STABLE_STEPS 抑制短時間擺動。修改 student_policy.py 後，檢查順序為 action、state transition、service 與 endpoint energy；quality 本身不直接代表節能。 必要操作：把 quality 當成決策當下的 observation；再沿 action、state transition、service、endpoint energy 判讀。 預期畫面或結果：quality 與 future outcome 混淆時，返回 policy API 邊界，只保留允許的 observation。 失敗處理：沿 observation→threshold→action→state 的箭頭閱讀；欄位保持唯讀。 銜接下一頁：P104｜速率、送達量與服務判定各自代表什麼；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 7: 速率、送達量與服務判定各自代表什麼
P104
三個欄位分別描述傳輸過程、完成工作量與應用條件，不能互相替代。 throughput 是速率、delivered_bits 是完成量、service_pass 是條件判定。
throughput
傳輸速率 bit/s
delivered_bits
已送達工作量 bit
service_pass
應用服務判定 Boolean＋reason
高 throughput 不保證資料在期限內送達；service_pass 也不等於 energy 較低。
Notes: 本頁目的：區分 throughput、delivered_bits 與 service_pass 的單位和判定責任。 畫面指向：時間線上的三個節點與各自的單位、工作量或 Boolean 判定說明。 可直接說：throughput 描述指定區間的傳輸速率，單位是 bit/s。delivered_bits 累積符合送達定義的資料量，單位是 bit。service_pass 另外檢查 deadline、freshness 或其他服務條件。網站同時呈現這三類欄位，是為了避免把高傳輸速率直接解讀成工作已完成。 必要操作：先讀速率，再讀完成量，最後讀期限或 freshness 條件；高 throughput 不直接推出服務完成。 預期畫面或結果：欄位缺少 units 或 deadline reason 時，保留欄位不足，不以單一速率代替 service_pass。 失敗處理：按時間線左到右核對欄位；本頁只做結果閱讀，不改 run artifacts。 銜接下一頁：P105｜狀態停留時間如何累積為端點能量；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 8: 狀態停留時間如何累積為端點能量
P105
每個 endpoint state 的功率乘以停留時間，再於相同邊界內加總。 核對順序為各狀態功率、停留時間、加總結果與 endpoint 範圍。
Eendpoint = Σ Ps ts
P_s｜狀態功率
由 energy model 提供；單位 W。
t_s｜停留時間
由 endpoint replay 提供；單位 s。
E_endpoint｜端點能量
由 runner result 提供；單位 J。
邊界：endpoint radio＋processing；不包含 satellite、gateway 或 whole system。
Notes: 本頁目的：固定 endpoint energy 的分子邊界、狀態功率與停留時間來源。 畫面指向：公式保留區、P_s/t_s/E_endpoint 三個變數卡，以及 endpoint radio + processing 邊界句。 可直接說：公式的 LaTeX source 為 E_{\mathrm{endpoint}} = \sum_{s \in S} P_s t_s。P_s 是狀態 s 的功率，單位為 W；t_s 是該狀態的停留時間，單位為 s；乘積與加總得到 endpoint energy，單位為 J。這個邊界涵蓋課程模型中的 endpoint radio 與 processing，不代表衛星、閘道或整體系統消耗。 必要操作：逐一核對功率單位 W、時間單位 s、加總結果 J，再確認範圍沒有混入 satellite 或 gateway。 預期畫面或結果：numerator、denominator、scope 或 units 不一致時，保持 incomplete，不以相同 J 標籤拼接比較。 失敗處理：沿公式區到三個變數卡閱讀；本頁不產生新的 energy result。 銜接下一頁：P106｜低能量結果的四種判定；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 9: 低能量結果的四種判定
P106
endpoint energy 與 service 必須同時比較；單獨採用較低 J 會遺漏服務損失。 本課程的節能判定同時要求服務維持與端點能量下降。
service
endpoint energy
降低
增加／不變
維持
下降
節能結果
服務維持，端點能量降低
能量成本增加
服務維持，能量未降低
服務換能量
能量降低伴隨服務損失
結果惡化
服務與能量皆未改善
Notes: 本頁目的：以 service 維持與 endpoint energy 變化共同判定結果類型。 畫面指向：service 軸、endpoint energy 軸與四個結果格。 可直接說：比較順序為 service 狀態與 endpoint energy 變化。服務維持且能量降低，形成 bounded saving result；服務維持但能量上升，表示成本增加；服務下降但能量降低，屬於服務換能量的 trade-off；兩者都變差則是失敗結果。欄位不足時維持 incomplete，不補寫預期值。 必要操作：先讀 service 是否維持，再讀 endpoint energy 下降、增加或不變，最後選擇對應結果格。 預期畫面或結果：欄位不足時標記 incomplete；較低 J 但服務下降只能判為 trade-off。 失敗處理：沿矩陣先行後列閱讀；本頁不捏造缺少的結果值。 銜接下一頁：P107｜A／B 比較固定哪些條件；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 10: A／B 比較固定哪些條件
P107
Baseline 與 candidate 共用 scenario、seed、window、units 與 predecessor，只改 marked policy block。 固定條件的目的，是讓兩次結果的差異集中在單一策略修改。
scenario
固定工作與模型輸入
seed
固定 deterministic branch
window／units
固定比較邊界
predecessor
固定 lineage
精確修改索引
lora-energy-lab/student_policy.py A｜lab-a-pace-rest：REST_DURING_GAP SLEEP → WAIT B｜lab-b-enter-exit-hold：STABLE_STEPS 2 → 1
identity mismatch 或 null diff → comparison gate failure
Notes: 本頁目的：把公平比較的固定條件與唯一編輯面連成可執行索引。 畫面指向：上方 scenario、seed、window/units、predecessor 四個固定條件卡；下方精確修改索引卡。 可直接說：公平比較的目的，是把差異限制在一個策略修改。scenario 與 seed 固定輸入與 deterministic branch，service window 與 units 固定比較邊界，predecessor 固定 lineage。若 identity 不一致或 artifact 沒有 consequential diff，該次比較不形成有效結果。 必要操作：package root 是 lora-energy-lab/；策略檔的 package-relative path 是 lora-energy-lab/student_policy.py。索引列出 marker lab-a-pace-rest 的 REST_DURING_GAP SLEEP → WAIT 與 marker lab-b-enter-exit-hold 的 STABLE_STEPS 2 → 1；先對照 identity，再把 diff 限在 active marked block。 預期畫面或結果：預期 baseline/candidate 共用 scenario、seed、window、units、predecessor，且只出現一個 marked block diff；identity mismatch 或 null diff 保持 comparison gate failure。 失敗處理：若固定條件或 path 不一致，保留 receipt 與比較失敗訊息，返回 package identity，不拼接另一份 artifact。 銜接下一頁：P108｜程式修改後應出現哪些中介證據；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 11: 程式修改後應出現哪些中介證據
P108
程式差異須依序反映在 action、state、packet／service 與 endpoint energy。 action 或 state 沒有改變時，後續差異不歸因於這次程式修改。
marked code
程式差異
action
策略輸出
radio state
停留時間
packet／service
工作結果
endpoint J
能量結果
exact edit index
student_policy.py A｜lab-a-pace-rest｜REST_DURING_GAP：SLEEP → WAIT B｜lab-b-enter-exit-hold｜STABLE_STEPS：2 → 1
consumer / mechanism
choose_action(observation) lora_energy_lab/engine.py stable_steps → MODE_CHANGE
Notes: 本頁目的：把精確程式變更、consumer 與中介 evidence 串成可反駁的因果鏈。 畫面指向：上方 marked code→action→radio state→packet/service→endpoint J spine；下方 exact edit index 與 consumer/mechanism 卡。 可直接說：student_policy.py 的 marked block 是唯一程式修改位置。差異沿 action、radio state 與停留時間傳遞；packet ledger 與 service evaluator 記錄工作結果，endpoint ledger 記錄能量。若程式檔不同但 action 或 state 完全相同，表示修改沒有進入目前觀察的 runtime path。 必要操作：精確索引是 lora-energy-lab/student_policy.py：marker lab-a-pace-rest 的 REST_DURING_GAP SLEEP → WAIT；marker lab-b-enter-exit-hold 的 STABLE_STEPS 2 → 1。consumer 先讀 choose_action(observation)，再讀 package root 內 lora_energy_lab/engine.py 的 stable_steps→MODE_CHANGE。 預期畫面或結果：預期 diff 先改變 action 或 state，再能在 packet/service 與 endpoint J 看到中介或結果差異；只有 source diff 而沒有 runtime path 差異時，claim 維持未完成。 失敗處理：若 action/state 無差異，保留程式 diff 與 result/replay，返回 policy API、consumer 或 runtime path，不用畫面效果補足證據。 銜接下一頁：P109｜Lab A 延伸：WAIT 與 SLEEP 的狀態帳本；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 12: Lab A 延伸：WAIT 與 SLEEP 的狀態帳本
P109
兩種 action 的差異不只在名稱，而在 awake idle、sleep 與 wake transition 的停留時間。 比較順序為 WAIT、SLEEP、WAKE、TX duration、封包結果與服務結果。
WAIT
維持 awake idle 等待期間持續累積功率 後續送出通常不經完整 wake transition
SLEEP
進入低功率休息狀態 重新送出前增加 WAKE 節省與延遲由同一份 ledger 判定
檢查：WAIT／SLEEP／WAKE／TX duration → packet delivery → service_pass → endpoint_energy_j
Notes: 本頁目的：說明 WAIT 與 SLEEP 的狀態停留、wake transition、封包與服務差異。 畫面指向：WAIT 與 SLEEP 兩張狀態卡，以及底部 WAIT/SLEEP/WAKE/TX duration 到 endpoint_energy_j 的檢查列。 可直接說：WAIT 通常保留 awake idle 狀態，後續送出延遲較短，但等待期間持續消耗對應功率。SLEEP 降低休息狀態功率，重新送出前會增加 wake transition。比較時查看 WAIT、SLEEP、WAKE、TX 的 duration，以及 packet delivery、service_pass 與 endpoint_energy_j；結論由同一份 result／replay 提供。 必要操作：把 action 差異連到 awake idle、sleep、wake，再按 packet delivery、service_pass、endpoint_energy_j 判讀。 預期畫面或結果：只有 action 名稱而沒有 state duration 或 result/replay 配對時，保留因果鏈未完成。 失敗處理：依底部檢查列逐欄閱讀；本頁不改 policy 或 ledger。 銜接下一頁：P110｜Lab B 延伸：切換太慢與過度往返；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 13: Lab B 延伸：切換太慢與過度往返
P110
門檻與 hold 條件同時影響服務連續性、transition 次數與狀態能量。 too-slow 與 ping-pong 是不同失敗機制，須分別從 transition trace 判讀。
切換太慢
quality 已下降 策略仍維持原狀態 可能錯過服務視窗或增加 retry
過度往返
A → B → A 事件密集 transition 與 state change 增加 continuity 與能量需一起檢查
ENTER_QUALITY、EXIT_QUALITY 與 STABLE_STEPS 共同決定 transition timing。
Notes: 本頁目的：區分快速反應不足與門檻過敏造成的往返兩種 failure mechanism。 畫面指向：切換太慢與過度往返兩張卡，以及 ENTER_QUALITY、EXIT_QUALITY、STABLE_STEPS 的 timing 句。 可直接說：切換太慢時，quality 已下降但策略仍維持原狀態，可能錯過服務機會。條件過度敏感時，A 到 B 再回 A 的往返事件增加，形成額外 transition 與狀態切換成本。Lab B 的重點不是追求最少 transition，而是檢查門檻與 STABLE_STEPS 如何共同影響 continuity、packet outcome、service 與 endpoint energy。 必要操作：先看 quality 變化與 state transition，再分辨錯過服務視窗或 A→B→A 往返，最後看 continuity、service、energy。 預期畫面或結果：只有 transition 次數而沒有 service 或 energy context 時，保留 mechanism 未判定。 失敗處理：依兩種 failure mechanism 分開閱讀；本頁不把 transition 越少當成唯一目標。 銜接下一頁：P111｜Lab C 延伸：批次與緊急資料；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 14: Lab C 延伸：批次與緊急資料
P111
批次策略減少喚醒與傳送事件，但 deadline 與 urgent packet 限制等待時間。 批次過小增加喚醒與傳送；批次過大則可能造成 urgent 或 deadline failure。
一般資料
一般資料
batch threshold
urgent
deadline
累積
queue depth 與 packet age 增加。
批次送出
減少 WAKE／TX event 次數。
緊急送出
deadline 與 urgent packet 覆寫等待。
批次較大 ≠ 自動較省；service_pass 與 endpoint_energy_j 同時判定。
Notes: 本頁目的：說明批次、urgent 與 deadline 如何改變喚醒、傳送與服務結果。 畫面指向：事件時間線與累積、批次送出、緊急送出三張結果卡。 可直接說：一般資料可累積到 batch 條件後再送出，減少 WAKE 與 TX event 次數。urgent packet 或接近 deadline 的資料需要提前送出，避免服務失敗。比較時同時查看 queue depth、packet age、batch action、deadline outcome、service_pass 與 endpoint_energy_j；批次較大不自動代表較佳。 必要操作：把 queue depth、packet age、batch threshold、urgent、deadline 串成 action 與 service 判定。 預期畫面或結果：批次較大但 deadline 或 service 下降時，保留 trade-off，不直接判定節能。 失敗處理：沿事件時間線閱讀，再核對 service_pass 與 endpoint_energy_j；本頁不修改 queue 或 runner。 銜接下一頁：P112｜result.json 匯入流程與目前證據邊界；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 15: result.json 匯入流程與目前證據邊界
P112
package root: lora-energy-lab/；browser: http://120.126.151.102:3000/course 目前畫面尚未匯入結果；下方流程是匯入契約的預期路徑，不代表已完成 live 驗證。
選取 result.json
stdout 的 result_path 指定唯一 result.json
保留 endpoint-replay.json
同一 run 目錄配對 不在匯入欄另選
驗證 result
scenario policy identity version／units event contract
契約預期：accepted
accepted 後預期更新 endpoint replay 與證據欄位
目前 live 邊界
目前尚未匯入 沒有 accepted replay 進度備份不重算 result
Notes: 本頁目的：把瀏覽器匯入邊界與本機 replay 配對證據分開。 畫面指向：package root、/course URL、result.json 選取卡、同 run 目錄 endpoint-replay.json 卡、契約預期流程與 current live 空狀態。 可直接說：操作入口是 runner stdout 顯示的 result_path。於 /course 檔案選擇器選取該 result.json；不選 student_policy.py，也不在匯入控制中另外選 endpoint-replay.json。匯入契約要求檢查 scenario、policy identity、version、units 與 event contract；accepted 後預期更新「證據」頁的 result／replay 欄位與「進度備份」的 browser-local A／B／C import records。2026-08-11 14:12 的 current browser evidence 仍為尚未匯入，因此本頁不宣稱 accepted replay 已在 live browser 建立。進度備份只保存 browser-local progress 與匯入紀錄，不重算 runner result；相同 run 目錄內的 endpoint-replay.json 保留作為配對與事件核對證據。驗證失敗時，原有 session、證據與進度備份不變。 必要操作：package root 是 lora-energy-lab/；瀏覽器入口是 http://120.126.151.102:3000/course。檔案選擇器只匯入 runner stdout 的 result_path 所指向的 result.json；同一 run 目錄的 endpoint-replay.json 留在本機，作為配對與事件核對證據。student_policy.py 不上傳、不在瀏覽器執行。 預期畫面或結果：依匯入契約，accepted 後預期更新「證據」欄位；「進度備份」只保存 browser-local progress 與 A/B/C import records，不重算 runner result。2026-08-11 14:12 current browser evidence 仍為尚未匯入，故本頁不宣稱 live accepted replay 已建立。 失敗處理：驗證失敗時保留原 session、證據、進度備份與 run 目錄，不改 generated JSON；返回 stdout result_path 與 identity 檢查。 銜接下一頁：P113｜對照 Part C 讀取 /course 欄位；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 16: 對照 Part C 讀取 /course 欄位
P113
本頁是欄位閱讀地圖；current /course 真實畫面與逐項說明位於 Part C P085–P099。 閱讀順序為 identity、來源、service、state／packet、endpoint energy、證據與進度備份。
欄位閱讀地圖｜真實畫面見 Part C P085–P099
1
scenario／policy identity
2
source mode／validation
3
service／packet outcome
4
state duration／endpoint energy
5
證據／進度備份／READY
1–2
確認目前顯示的是哪個 scenario、policy 與來源。
3
服務與封包結果優先於單一能量數值。
4
state duration 說明 endpoint J 的機制。
5
證據、進度備份與 READY 分別記錄結果與流程狀態。
Notes: 本頁目的：提供 /course 真實畫面的欄位閱讀順序，並把截圖 authority 留在 Part C。 畫面指向：左側五個欄位閱讀列、右側四個說明卡與 Part C P085–P099 指示。 可直接說：這是一張欄位閱讀地圖，不是網站截圖。current /course 的真實截圖、目前 source state、replay fields、ledger、READY 與 controls 位於 Part C P085–P099。閱讀順序為 scenario 與 policy identity、actual run 或 matching fallback 來源、service 與 packet outcome、state duration 與 endpoint energy，以及「證據」頁保存的 identity；「進度備份」只保存 browser-local progress 與 A/B/C import records，不重算 runner result。網站畫面更新時，以 Part C current evidence 頁為準。 必要操作：先讀 identity 與來源，再讀 service/packet、state duration/endpoint energy，最後讀證據/進度備份/READY。 預期畫面或結果：真實畫面或 source state 與本頁不同時，以 Part C current evidence 為準，不把示意圖當現況。 失敗處理：沿五個欄位列閱讀；本頁不匯入檔案、不執行 policy。 銜接下一頁：P114｜READY 記錄的目的；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 17: READY 記錄的目的
P114
package root: lora-energy-lab/；terminal verify writes READY receipt。 /course: http://120.126.151.102:3000/course；browser-local READY 與 terminal receipt 分開。
SETUP
建立 Python 3.11 與 .venv
TERMINAL VERIFY
檢查前置條件並寫 READY receipt
/COURSE RECORD
保存 browser-local READY 狀態
RUN／IMPORT
產生或載入 result／replay
兩種 READY 紀錄
terminal receipt 記錄 verify；browser record 保存頁面狀態。
兩者都不代表
run 已完成、service 通過、endpoint energy 降低或比較成立。
Notes: 本頁目的：分清 terminal READY receipt 與 /course browser-local 記錄的責任。 畫面指向：四段 SETUP→TERMINAL VERIFY→/COURSE RECORD→RUN/IMPORT 流程、兩張 READY 卡，以及 package root、commands、URL 索引。 可直接說：Terminal verify 檢查 Python 3.11、package、scenario、policy API 與 schema，並寫入 machine-readable READY receipt。/course 的「記錄 READY」讀取這個前置條件狀態並保存 browser-local 紀錄；按鈕本身不安裝 Python、不執行 verify、不執行 policy，也不產生 result.json。RUN 或 IMPORT 完成後，「證據」頁提供 result、replay、service、state 與 endpoint energy 欄位；「進度備份」只保存 browser-local progress 與 A/B/C import records，不重算 runner result。 必要操作：package root 是 lora-energy-lab/。Windows PowerShell 執行 .\course.cmd verify，WSL/POSIX 執行 bash course.sh verify；terminal receipt 先寫入 artifacts/verify-receipt.json。瀏覽器入口是 http://120.126.151.102:3000/course，頁面只保存 browser-local READY，不安裝 Python、不執行 verify 或 policy。 預期畫面或結果：預期 terminal receipt 的 status 是 READY，且 /course 的 browser-local record 與 terminal receipt 可分開追查；兩者都不產生 result.json 或宣稱 run 完成。 失敗處理：receipt 或 package root 不一致時保留錯誤狀態，返回同一 root 重做 verify；browser-local record 不取代 terminal receipt。 銜接下一頁：P115｜資料來源與能量範圍要同時標記；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 18: 資料來源與能量範圍要同時標記
P115
actual run、matching fallback、simulated／derived 是來源分類；endpoint 與 system 是範圍分類。 同樣標示為 J 的數值，來源與範圍不同時不放在同一項效率比較。
來源分類｜資料如何產生
範圍分類｜數值涵蓋哪一層
actual run
本機 runner 產生
matching fallback
相同 scenario 的封裝 artifact
simulated／derived
模型或 runner 輸出
endpoint
LoRaEnergySim result／replay radio＋processing boundary
system／canonical
Leo／C-120 provider 或 canonical source 另一套 numerator／denominator
同為 J 不代表相同語義；來源標籤與 scope 標籤必須同時存在。
Notes: 本頁目的：同時標記資料來源分類與能量範圍，避免把不同 authority 的 J 直接比較。 畫面指向：左側 actual run/matching fallback/simulated-derived，右側 endpoint/system/canonical 兩種範圍卡。 可直接說：來源分類回答資料如何產生，範圍分類回答數值涵蓋哪一層。LoRaEnergySim result 與 endpoint replay 屬 endpoint authority；Leo 或既有 C-120 provider 的 system fields 屬另一個 authority。兩者即使同為 J，也不能直接互換；任何效率解讀都要固定 numerator、denominator、window 與 scope。 必要操作：先問資料如何產生，再問數值涵蓋哪一層，最後固定 numerator、denominator、window、scope。 預期畫面或結果：來源或 scope 缺一項時維持 incomplete，不把 endpoint、Leo、system 數值放進同一項效率判定。 失敗處理：沿來源欄到範圍欄閱讀；本頁不合併不同 authority 的結果。 銜接下一頁：P116｜依問題返回對應操作頁；把本頁的欄位邊界或 evidence 索引帶入下一個判讀節點。

## Slide 19: 依問題返回對應操作頁
P116
附錄的作用在於補足概念；查閱完成後回到原本的安裝、實驗、匯入或網站判讀。 依左側問題分類找到說明頁，再由右側連結返回對應的主流程。
來源／視窗
P100–P102
返回情境與服務視窗說明
策略／程式
P103、P107–P111
返回 Lab A／B／C
服務／能量
P104–P106、P115
返回結果比較頁
JSON／網站
P112–P114
返回匯入與欄位操作
Notes: 本頁目的：把附錄查閱結果返回 Part A、Part B 或 Part C 的原操作頁。 畫面指向：四列問題分類、對應頁碼與右側返回目標。 可直接說：來源與服務視窗問題返回 P100 到 P102；策略欄位與程式因果問題返回 P103、P107 與三個 Lab 延伸；能量與服務判定問題返回 P104 到 P106 及 P115；JSON 與網站問題返回 P112 到 P114。概念釐清後回到 Part A、Part B 或 Part C 的原操作頁，附錄不另設新的實驗流程。 必要操作：先依疑問找到分類，再依頁碼返回安裝、策略、結果或網站欄位操作。 預期畫面或結果：找不到對應頁時返回 P098 索引，維持原主流程，不新增附錄實驗。 失敗處理：沿四列返回路由閱讀；本頁不新增 package、runner 或 browser 操作。 銜接下一頁：附錄在 P116 收束，依問題分類返回原本的 Part A、Part B 或 Part C 操作頁。