## Slide 1: 這份附錄處理哪些問題
P098
主流程出現來源、策略、結果或網站欄位疑問時，依問題進入對應頁面。 每一列列出問題類型與頁碼，不必依序閱讀整份附錄。
1
情境來源
TLE、時間、服務視窗
P100–P102
2
策略與能量
quality、state、service、J
P103–P111
3
網站與證據
JSON、欄位、READY、scope
P112–P115
4
返回操作
回到 Part A／B／C 的原頁面
P116
Notes: 這份附錄不是另一套衛星課程，而是主流程的查閱索引。情境來源不清楚時，進入來源與服務視窗；程式修改與結果無法連結時，進入策略與證據鏈；網站欄位不清楚時，進入匯入與 READY；完成查閱後，依最後一頁返回原本的實驗或操作。

## Slide 2: 從服務視窗到端點結果的完整鏈
P099
LEO 提供隨時間改變的服務機會；LoRaEnergySim 負責端點策略、狀態、服務與能量結果。 閱讀方向為來源、視窗、observation、policy、action／state、服務與能量。
固定來源
服務視窗
quality observation
student_policy.py
action／state
服務結果
packet delivery、deadline、freshness 與 service_pass
端點能量
radio／processing state duration 累積為 endpoint_energy_j
LoRaEnergySim 產生兩側結果；LEO 不替代端點 energy model。
Notes: LEO 在本課程中只是一個 changing-service-window 範例。固定來源與時間形成服務視窗，視窗內的 observation 交給 student_policy.py 產生 action，runner 再把 action 轉為 radio state、packet outcome、service 與 endpoint energy。後面的技術頁都在補充這條鏈上的一個節點，不會改變 LoRaEnergySim 是主體的課程定位。

## Slide 3: 情境資料從哪裡開始
P100
固定的 TLE 文字與 epoch 是模型輸入紀錄；它們不等於即時位置或現場量測。 結果追查由 source_id、epoch 與兩行原始資料起始，再連到後續模型推導。
CURRENT SOURCE PLACEHOLDER
TLE line 1 TLE line 2 current source 尚未凍結
目前來源尚未凍結；欄位保留明示 placeholder。
source_id
指出 scenario 使用哪一筆固定來源。
epoch
表示軌道元素的基準時刻。
兩行原始文字
保留模型輸入，供後續推導與 identity 追查。
Notes: 情境追查從固定來源開始。source_id 指向本次 scenario 使用的來源紀錄，epoch 表示軌道元素的基準時刻，原始兩行文字保留模型輸入。此頁只建立來源與情境的連結；目前來源畫面尚未凍結，因此使用明示 placeholder，待 current evidence 凍結後更新來源字串。

## Slide 4: 固定來源如何形成服務視窗
P101
來源資料經過時間推進與座標轉換，形成地面位置所見的仰角、方位與距離。 流程左側是模型輸入，中段是推導，右側是策略使用的服務機會。
固定 TLE／GP
模型輸入
目標時間
scenario clock
SGP4 狀態
position／velocity
地面座標
azimuth／elevation／range
服務視窗
changing opportunity
模型推導
位置、速度與方向 來源、時間、座標系、單位
策略輸入
服務視窗／quality observation 輸入端點策略
結果證據
packet／service／endpoint energy 由 runner 產生
Notes: TLE 或 GP 提供固定來源，scenario clock 提供目標時間，SGP4 產生該時刻的模型狀態。TEME 到 ECEF 再到 ENU 的轉換，把模型狀態連結到指定地面位置。最後得到的 elevation、azimuth 與 range 用於描述服務機會；這些欄位仍是模型推導，不是封包送達或服務通過。

## Slide 5: 可見、品質合格與完成服務是三個層次
P102
通過仰角條件只表示幾何可見；完成資料工作仍需品質與服務證據。 判讀順序固定為幾何可見、品質情境，再確認封包與期限是否完成。
第一層｜幾何可見
elevation、azimuth、range
說明幾何是否可見
第二層｜品質情境
quality observation
說明決策時的品質輸入
第三層｜完成服務
delivery／deadline freshness／service_pass
說明資料工作是否完成
仰角通過 ≠ quality 合格 ≠ service 完成
Notes: 第一層處理幾何可見性，例如 elevation 與 range。第二層處理 quality observation，表示策略在決策時取得的品質情境。第三層處理 packet delivery、deadline、freshness 與 service_pass。三層分開保存，避免以單一角度或 quality 欄位替代實際服務結果。

## Slide 6: quality 欄位如何影響策略分支
P103
Lab B 讀取同一型別的 quality observation 與門檻，產生進入、維持或退出的 action。 門檻修改直接影響 action 與 state transition；service 與 endpoint energy 是後續結果。
quality observation
ENTER／EXIT ＋ STABLE_STEPS
進入
send-ready
維持
hold
退出
WAIT／SLEEP
策略前
quality 的型別、時間點與門檻型別一致。
策略後
action 與 state transition 留下中介證據。
結果端
service 與 endpoint energy 另外判定。
Notes: quality 是決策當下的 observation，不是送達位元或能量結果。ENTER_QUALITY 決定何時進入 send-ready 狀態，EXIT_QUALITY 決定何時退出，STABLE_STEPS 抑制短時間擺動。修改 student_policy.py 後，檢查順序為 action、state transition、service 與 endpoint energy；quality 本身不直接代表節能。

## Slide 7: 速率、送達量與服務判定各自代表什麼
P104
三個欄位分別描述傳輸過程、完成工作量與應用條件，不能互相替代。 throughput 是速率、delivered_bits 是完成量、service_pass 是條件判定。
throughput
傳輸速率 bit/s
delivered_bits
已送達工作量 bit
service_pass
應用服務判定 Boolean＋reason
高 throughput 不保證資料在期限內送達；service_pass 也不等於 energy 較低。
Notes: throughput 描述指定區間的傳輸速率，單位是 bit/s。delivered_bits 累積符合送達定義的資料量，單位是 bit。service_pass 另外檢查 deadline、freshness 或其他服務條件。網站同時呈現這三類欄位，是為了避免把高傳輸速率直接解讀成工作已完成。

## Slide 8: 狀態停留時間如何累積為端點能量
P105
每個 endpoint state 的功率乘以停留時間，再於相同邊界內加總。 核對順序為各狀態功率、停留時間、加總結果與 endpoint 範圍。
P_s｜狀態功率
由 energy model 提供；單位 W。
t_s｜停留時間
由 endpoint replay 提供；單位 s。
E_endpoint｜端點能量
由 runner result 提供；單位 J。
邊界：endpoint radio＋processing；不包含 satellite、gateway 或 whole system。
Notes: 公式的 LaTeX source 為 E_{\mathrm{endpoint}} = \sum_{s \in S} P_s t_s。P_s 是狀態 s 的功率，單位為 W；t_s 是該狀態的停留時間，單位為 s；乘積與加總得到 endpoint energy，單位為 J。這個邊界涵蓋課程模型中的 endpoint radio 與 processing，不代表衛星、閘道或整體系統消耗。

## Slide 9: 低能量結果的四種判定
P106
endpoint energy 與 service 必須同時比較；單獨採用較低 J 會遺漏服務損失。 本課程的節能判定同時要求服務維持與端點能量下降。
service
endpoint energy
降低
增加／不變
維持
下降
節能結果
服務維持，端點能量降低
能量成本增加
服務維持，能量未降低
服務換能量
能量降低伴隨服務損失
結果惡化
服務與能量皆未改善
Notes: 比較順序為 service 狀態與 endpoint energy 變化。服務維持且能量降低，形成 bounded saving result；服務維持但能量上升，表示成本增加；服務下降但能量降低，屬於服務換能量的 trade-off；兩者都變差則是失敗結果。欄位不足時維持 incomplete，不補寫預期值。

## Slide 10: A／B 比較固定哪些條件
P107
Baseline 與 candidate 共用 scenario、seed、window、units 與 predecessor，只改 marked policy block。 固定條件的目的，是讓兩次結果的差異集中在單一策略修改。
scenario
固定工作與模型輸入
seed
固定 deterministic branch
window／units
固定比較邊界
predecessor
固定 lineage
唯一修改
student_policy.py 的 marked block
identity mismatch 或 null diff → comparison gate failure
Notes: 公平比較的目的，是把差異限制在一個策略修改。scenario 與 seed 固定輸入與 deterministic branch，service window 與 units 固定比較邊界，predecessor 固定 lineage。若 identity 不一致或 artifact 沒有 consequential diff，該次比較不形成有效結果。

## Slide 11: 程式修改後應出現哪些中介證據
P108
程式差異須依序反映在 action、state、packet／service 與 endpoint energy。 action 或 state 沒有改變時，後續差異不歸因於這次程式修改。
marked code
程式差異
action
策略輸出
radio state
停留時間
packet／service
工作結果
endpoint J
能量結果
中介證據有差異
中介 state 與結果欄位反映程式修改。
中介證據無差異
保留程式差異，返回 policy API 與 runtime path。
Notes: student_policy.py 的 marked block 是唯一程式修改位置。差異沿 action、radio state 與停留時間傳遞；packet ledger 與 service evaluator 記錄工作結果，endpoint ledger 記錄能量。若程式檔不同但 action 或 state 完全相同，表示修改沒有進入目前觀察的 runtime path。

## Slide 12: Lab A 延伸：WAIT 與 SLEEP 的狀態帳本
P109
兩種 action 的差異不只在名稱，而在 awake idle、sleep 與 wake transition 的停留時間。 比較順序為 WAIT、SLEEP、WAKE、TX duration、封包結果與服務結果。
WAIT
維持 awake idle 等待期間持續累積功率 後續送出通常不經完整 wake transition
SLEEP
進入低功率休息狀態 重新送出前增加 WAKE 節省與延遲由同一份 ledger 判定
檢查：WAIT／SLEEP／WAKE／TX duration → packet delivery → service_pass → endpoint_energy_j
Notes: WAIT 通常保留 awake idle 狀態，後續送出延遲較短，但等待期間持續消耗對應功率。SLEEP 降低休息狀態功率，重新送出前會增加 wake transition。比較時查看 WAIT、SLEEP、WAKE、TX 的 duration，以及 packet delivery、service_pass 與 endpoint_energy_j；結論由同一份 result／replay 提供。

## Slide 13: Lab B 延伸：切換太慢與過度往返
P110
門檻與 hold 條件同時影響服務連續性、transition 次數與狀態能量。 too-slow 與 ping-pong 是不同失敗機制，須分別從 transition trace 判讀。
切換太慢
quality 已下降 策略仍維持原狀態 可能錯過服務視窗或增加 retry
過度往返
A → B → A 事件密集 transition 與 state change 增加 continuity 與能量需一起檢查
ENTER_QUALITY、EXIT_QUALITY 與 STABLE_STEPS 共同決定 transition timing。
Notes: 切換太慢時，quality 已下降但策略仍維持原狀態，可能錯過服務機會。條件過度敏感時，A 到 B 再回 A 的往返事件增加，形成額外 transition 與狀態切換成本。Lab B 的重點不是追求最少 transition，而是檢查門檻與 STABLE_STEPS 如何共同影響 continuity、packet outcome、service 與 endpoint energy。

## Slide 14: Lab C 延伸：批次與緊急資料
P111
批次策略減少喚醒與傳送事件，但 deadline 與 urgent packet 限制等待時間。 批次過小增加喚醒與傳送；批次過大則可能造成 urgent 或 deadline failure。
一般資料
一般資料
batch threshold
urgent
deadline
累積
queue depth 與 packet age 增加。
批次送出
減少 WAKE／TX event 次數。
緊急送出
deadline 與 urgent packet 覆寫等待。
批次較大 ≠ 自動較省；service_pass 與 endpoint_energy_j 同時判定。
Notes: 一般資料可累積到 batch 條件後再送出，減少 WAKE 與 TX event 次數。urgent packet 或接近 deadline 的資料需要提前送出，避免服務失敗。比較時同時查看 queue depth、packet age、batch action、deadline outcome、service_pass 與 endpoint_energy_j；批次較大不自動代表較佳。

## Slide 15: 上傳 JSON 後網站執行哪些步驟
P112
在 /course 檔案選擇器選取 stdout result_path 指向的 result.json。 網站驗證通過後建立 endpoint replay 與 workbook 紀錄；student_policy.py 不會上傳或執行。
選取 result.json
來源：stdout result_path 作用：唯一匯入入口
保留 endpoint-replay.json
同一 run 目錄的配對證據 不在匯入欄另外選取
驗證 result
scenario policy identity version／units event contract
建立 replay
建立 current endpoint replay
更新 workbook
保存 prediction 與 result lineage
匯入控制選擇 result.json；瀏覽器不執行 student_policy.py，也不修改 generated artifacts。
Notes: 操作入口是 runner stdout 顯示的 result_path。於 /course 檔案選擇器選取該 result.json；不選 student_policy.py，也不在匯入控制中另外選 endpoint-replay.json。網站檢查 scenario、policy identity、version、units 與 event contract，通過後 materialize endpoint replay 並更新 workbook。相同 run 目錄內的 endpoint-replay.json 保留作為配對與事件核對證據。驗證失敗時，原有 session 與 workbook 不變。

## Slide 16: 對照 Part C 讀取 /course 欄位
P113
本頁是欄位閱讀地圖；current /course 真實畫面與逐項說明位於 Part C P085–P099。 閱讀順序為 identity、來源、service、state／packet、endpoint energy 與 workbook。
欄位閱讀地圖｜真實畫面見 Part C P085–P099
1
scenario／policy identity
2
source mode／validation
3
service／packet outcome
4
state duration／endpoint energy
5
workbook／READY
1–2
確認目前顯示的是哪個 scenario、policy 與來源。
3
服務與封包結果優先於單一能量數值。
4
state duration 說明 endpoint J 的機制。
5
workbook 與 READY 記錄流程狀態。
Notes: 這是一張欄位閱讀地圖，不是網站截圖。current /course 的真實截圖、目前 source state、replay fields、ledger、READY 與 controls 位於 Part C P085–P099。閱讀順序為 scenario 與 policy identity、actual run 或 matching fallback 來源、service 與 packet outcome、state duration 與 endpoint energy，以及 workbook 保存的 identity。網站畫面更新時，以 Part C current evidence 頁為準。

## Slide 17: READY 記錄的目的
P114
.\course.cmd verify 或 bash course.sh verify 寫入 terminal READY receipt。 /course 的「記錄 READY」只保存 browser-local 狀態；兩者都不會產生 run 結果。
SETUP
建立 Python 3.11 與 .venv
TERMINAL VERIFY
檢查前置條件並寫 READY receipt
/COURSE RECORD
保存 browser-local READY 狀態
RUN／IMPORT
產生或載入 result／replay
兩種 READY 紀錄
terminal receipt 記錄 verify；browser record 保存頁面狀態。
兩者都不代表
run 已完成、service 通過、endpoint energy 降低或比較成立。
Notes: Terminal verify 檢查 Python 3.11、package、scenario、policy API 與 schema，並寫入 machine-readable READY receipt。/course 的「記錄 READY」讀取這個前置條件狀態並保存 browser-local 紀錄；按鈕本身不安裝 Python、不執行 verify、不執行 policy，也不產生 result.json。RUN 或 IMPORT 完成後，result、replay 與 workbook 提供 service、state 與 endpoint energy 證據。

## Slide 18: 資料來源與能量範圍要同時標記
P115
actual run、matching fallback、simulated／derived 是來源分類；endpoint 與 system 是範圍分類。 同樣標示為 J 的數值，來源與範圍不同時不放在同一項效率比較。
來源分類｜資料如何產生
範圍分類｜數值涵蓋哪一層
actual run
本機 runner 產生
matching fallback
相同 scenario 的封裝 artifact
simulated／derived
模型或 runner 輸出
endpoint
LoRaEnergySim result／replay radio＋processing boundary
system／canonical
Leo／C-120 provider 或 canonical source 另一套 numerator／denominator
同為 J 不代表相同語義；來源標籤與 scope 標籤必須同時存在。
Notes: 來源分類回答資料如何產生，範圍分類回答數值涵蓋哪一層。LoRaEnergySim result 與 endpoint replay 屬 endpoint authority；Leo 或既有 C-120 provider 的 system fields 屬另一個 authority。兩者即使同為 J，也不能直接互換；任何效率解讀都要固定 numerator、denominator、window 與 scope。

## Slide 19: 依問題返回對應操作頁
P116
附錄的作用在於補足概念；查閱完成後回到原本的安裝、實驗、匯入或網站判讀。 依左側問題分類找到說明頁，再由右側連結返回對應的主流程。
來源／視窗
P100–P102
返回情境與服務視窗說明
策略／程式
P103、P107–P111
返回 Lab A／B／C
服務／能量
P104–P106、P115
返回結果比較頁
JSON／網站
P112–P114
返回匯入與欄位操作
Notes: 來源與服務視窗問題返回 P100 到 P102；策略欄位與程式因果問題返回 P103、P107 與三個 Lab 延伸；能量與服務判定問題返回 P104 到 P106 及 P115；JSON 與網站問題返回 P112 到 P114。概念釐清後回到 Part A、Part B 或 Part C 的原操作頁，附錄不另設新的實驗流程。