## Slide 1: 每一次 SEND、WAIT、SLEEP，都是能源決策
智慧節能與物聯網應用
Notes: 這堂課先從物聯網終端的能源決策開始，而不是從衛星術語開始。裝置選擇送、等或休眠時，同時改變封包服務與功率乘時間所累積的能量。LoRaEnergySim 讓這些終端後果可以被觀察；Leo 只提供一個會改變的服務窗口。

## Slide 2: 節能是一條可檢驗因果鏈
STATE / DATA → POLICY → PACKET / SERVICE POWER × TIME → ENDPOINT ENERGY → EVIDENCE LaTeX：\(E_{\mathit{endpoint}}=\sum_s P_s t_s\)
Authority｜C120 integration SDD 1082–1096
Notes: 請沿著因果鏈由左到右讀。資料與狀態先進入策略，策略產生送、等、休眠或批次行動，接著才有封包與服務後果；功率經過時間才累積成焦耳。最後的證據必須能支持或推翻原先的預測。

## Slide 3: LoRa 證據邊界
可觀察 SLEEP / IDLE / WAKE / PROCESS / TX / RX packet attempt / retry / delivered / expired queue / service / endpoint energy 不能宣稱 NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT SYSTEM ENERGY wrapper-added assumptions 必須分開標示
Authority｜ADR-004 24–38；C120 integration SDD 883–907
Notes: LoRaEnergySim 的直接價值，是讓終端狀態、封包嘗試、重試、送達與能量結果成為可檢查事件。課程包裝層加入的假設必須另外標示，不能說成上游測量。終端能量也不能被改名成既有 C-120 的 canonical system energy。

## Slide 4: LEO：變動服務窗口範例
CHANGING SERVICE WINDOW OPEN → QUALITY SHIFTS → CLOSE 現在送｜等待｜批次｜休眠 LEO 只讓取捨更容易看見；不是學習目標。 可轉移：smart farm / HVAC / edge / logistics
Authority｜C120 integration SDD 14–37, 1082–1096
Notes: LEO 在這裡只負責把服務機會變成會開、會關、品質會改變的時間窗。這讓學員必須在現在送、等一下、批次或休眠之間做決策，並同時檢查服務與能量。學到的是 changing opportunity 下的控制思維，而不是衛星工程專業。

## Slide 5: 兩層 evidence 不互相冒充
同一 scenario / TLE source / clock CANONICAL SYSTEM power / consumed J / canonical bit/J LORA ENDPOINT policy / queue / packet / state / endpoint J NO ALIASING｜endpoint J ≠ system J
Authority｜C120 integration SDD 366–388
Notes: 兩層 replay 可以在同一個情境與時鐘上一起呈現，但各自負責不同證據。既有 replay 保留系統層欄位；新的終端 replay 只負責策略、佇列、封包、無線狀態與終端能量。這條界線讓課程可以前進，又不會把終端模型誤稱為 whole-system 真值。

## Slide 6: 從預測到驗證
PREDICT → EDIT → RUN → IMPORT WITHHELD + WORKBOOK ← REPLAY 只改 student_policy.py marked region。 JSON strict import；同一 scenario / clock。 凍結 policy 後再跑 withheld case。
Authority｜ADR-004 42–71；C120 integration SDD 287–295
Notes: 學員先留下對佇列、服務、狀態時間與終端能量的預測，再只改 student_policy.py 的標記區域。Runner 產生 deterministic JSON，Leo 做 strict import 後呈現 replay；同一份凍結策略還要接受 withheld case。最後留下的是完整 evidence chain 與可重新開啟的 workbook。

## Slide 7: 操作與修改的五問框架
DO｜做什麼 WHY｜為何做 MECHANISM｜改變哪個 policy / packet / state / energy EXPECT｜預期哪個 receipt / evidence 改變 INTERPRET｜符合、意外、失敗、最小 recovery EVIDENCE GAP｜release / command / case / line 尚未凍結
Authority｜C120 integration SDD 273–295, 762–766
Notes: 這五欄不是附加說明，而是每一個操作的教學契約。學員要知道自己做什麼、為什麼做、改變哪個機制、執行前期待看到什麼，以及意外結果該如何解讀與恢復。目前 release URL、commands、case names 與 line numbers 尚未凍結，所以本頁只展示 grammar，不冒充 final teaching page。

## Slide 8: 120 分鐘：setup 與 labs
WHY 5｜SETUP 8｜MODEL 8｜ANCHOR 8 LAB A 21｜LAB B 21｜RECOVERY 5 LAB C 23｜CLINIC 10｜TRANSFER 11 合計 120 分鐘 保護：setup fallback；三個 causal labs 時鐘固定 DRAFT｜OWNER REVIEW REQUIRED
Authority｜C120 integration SDD 115–170
Notes: 這是 draft SDD 提出的 exact-120 新時鐘，仍需要 owner 接受。Runner setup 從第五分鐘開始，最晚第十三分鐘切到同情境 fallback，因此不能吞掉後面的三個 causal labs。任何 contingency branch 都必須在原本 protected clock 內回到 core path。

## Slide 9: Opening checkpoint
01 敘事｜IoT endpoint first；LEO 只是 changing-window example 02 視覺｜educate.pptx 原生背景與配色 03 邊界｜endpoint ≠ system / canonical 04 生產｜evidence 未凍結前，不做 final teaching pages DECISION｜APPROVE / REVISE STOP｜CHECKPOINT ONLY / NO COMMIT / NO PUSH
Authority｜C120 integration SDD 1321–1352, 1570–1585
Notes: 這一頁是 owner gate。請先裁決 opening narrative、原生 educate 模板視覺與 endpoint/system wording。未裁決前，不進入 final setup、command、code、browser evidence 或完整 deck production。